WYTYCZNE   TECHNICZNE

do opracowania  Warunków Technicznych

projektu modernizacji osnowy poziomej III klasy

na obszarze części gmin : GRUDUSK,REGIMIN

o pow. około 7600 ha

Niniejsze wytyczne  techniczne zawierają  zasadnicze wymogi techniczne do wykonania Warunków Technicznych dla prac związanych z opracowaniem modernizacji osnowy . Prace te obejmują przegląd i inwentaryzację stanu istniejącego i opracowanie projektu modernizacji osnowy szczegółowej III klasy.

Przedmiotem niniejszych Wytycznych jest I etap inwentaryzacja stanu istniejącego i opracowania projektu modernizacji.

- Obowiązujące przepisy i instrukcje :

- Ustawa „Prawo geodezyjne i kartograficzne” z dnia 17.05.1989 r – Dz. U Nr 30 z dnia 26.05.1989 r poz. 163 z późniejszymi zmianami

- Instrukcja G-1- pozioma osnowa geodezyjna ( wyd.1986 r)

- Wytyczne techniczne G-1.5- Projektowanie , pomiar i opracowanie wyników ( wyd. 1984r)

- Wytyczne techniczne G-1.5- Załączniki ( wyd.1987 r)

- Wytyczne techniczne G-1.6 – Przeglądy i konserwacja punktów geodezyjnych

(wyd. 1986 r)

- Wytyczne techniczne G-1.9 – Katalog znaków geodezyjnych ( wyd. 1984 r)

- Instrukcja O-1 –Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych ( wyd. 1978 r)

- Instrukcja O-3 – zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ( wyd. 1992 r)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15.04.1999 r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U nr 45

poz. 454 )

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 marca 1999 r w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji , kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie ( Dz. U. nr 30 poz. 97 )

- Wytyczne organizacyjno-techniczne opracowania i zatwierdzenia projektów technicznych szczegółowych osnów geodezyjnych Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezji i Kartografii

- Założenia techniczne do projektu modernizacji osnowy poziomej

Na obszarze objętym modernizacją osnowa pozioma została założona w latach 1978-1979 przez PPGK  Warszawa. Stabilizacja punktów osnowy III klasy wykonana została znakami plastikowymi . Współrzędne  punktów określono metodą aerotriangulacji  . Wszystkie punkty mają  określone wysokości ( w tym część z niwelacji geometrycznej )

Sporządzenie projektu osnowy poziomej III klasy poprzedzone zostanie zebraniem oraz analizą materiałów wyjściowych udostępnionych przez POZG-K w postaci :

- wydruków komputerowych z banku osnów

- map przeglądowych punktów

- opisów topograficznych

- operatów technicznych

Etap założeń do projektu technicznego jako nowy element technologii opracowany winien być przed wyjściem w teren wykonawców dokonujących przeglądu. Założenia te winny być  w formie graficznej i formie opisowej .

Część graficzna opracowana zostanie na mapie topograficznej 1: 10 000

Zawierającej w swej treści istniejące osnowy geodezyjne , winna określać :

- granice opracowania,

- projekt wstępny  dogęszczania – uzupełnienia osnowy istniejącej ciągami poligonowymi

- dołączanie dodatkowych punktów jeśli brak jest takowych punktów

- wstępny projekt nawiązania  zakładanych czy modernizowanych ciągów osnowy

Za obszary wymagające uzupełnienia osnową należy przyjąć :

- obszar , na którym zniszczeniu uległy co najmniej dwa sąsiednie punkty osnowy powierzchniowej

- obszary o zwartej zabudowie wiejskiej do uzupełnienia osnową ścienną

- obszary , na których pomimo istnienia punktów osnowy powierzchniowej brak jest wizur na punkty sąsiednie , punkty są niedostępne lub z innych przyczyn utrudnione jest korzystanie z nich.

Część opisowa założeń do projektu powinna zawierać :

- opis terenu ,

- wyniki  analizy materiałów  archiwalnych ,

Projekt założeń technicznych należy przedstawić zamawiającemu do akceptacji .

- Przegląd punktów – Inwentaryzacja

Na całym obszarze przyjętym do modernizacji należy dokonać przeglądu znaków osnowy poziomej I , II  i III klasy . Przeglądu należy dokonać zgodnie z § 12-§ 19  wytycznych technicznych G-1.6 „ Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych” .

Prawidłowo  sporządzony przegląd osnowy winien składać się z wymienionych niżej etapów :

I – Etap wstępnej dokumentacji technicznej , w czasie której należy dokonać :

- zebrania materiałów  wyjściowych dotychczasowych wszystkich istniejących punktów osnowy ,

- analizy operatów archiwalnych w tym ustalenie

- nr operatu

- rodzaj sieci

- rok założenia

- średnie błędy pomiarowe

- sprzęt pomiarowy

- rodzaj stabilizacji

- wyrównanie sieci

- dokładności położenia

- wnioski dotyczące wykorzystania.

- sporządzenie arkuszy inwentaryzacyjnych do przeglądu znaków z zakresem informacji :

- nr punktu , klasa punktu

- typ znaku

- stan znaku

- aktualność opisu (data)

- przygotowanie map roboczych

- map przeglądowych 1:10 000 zawierających :

* punkty podlegające przeglądowi

* punkty bliskie z projektem nawiązania

* wszystkie inne punkty osnów umożliwiających odszukanie punktów przeglądowych

* opisów  topograficznych

* wykazów współrzędnych X,Y,Z

- opracowanie opisu technicznego przeglądu.

II- Etap – przeglądu terenowego osnowy – inwentaryzacji istniejących osnów na całym

obszarze  opracowania na który składają się takie czynności jak :

- odszukanie i identyfikacja punktów na podstawie mapy , opisu lub współrzędnych geodezyjnych. W przypadku niemożliwości odszukania punktów z opisu topograficznego i mapy dalsze postępowanie powinno być następujące :

- uznanie punktu za „nieodnaleziony” , jeżeli opis topograficzny i sytuacja terenowa nie zapewniają jednoznacznego ustalenia miejsca położenia punktu , punkt nie posiada danych do odszukiwania instrumentalnego , a także nie napotkano śladów wskazujących wyraźnie na zniszczenie znaku

- uznanie punktu za zniszczony jeżeli opis topograficzny sytuacja terenowa i kontrole wyznaczenie ze współrzędnych pozwalają na ustalenie położenia punktu z dokładnością do 0,25 m, a punktu nie odnaleziono pomimo skopania ziemi w promieniu 1 m i do głębokości 1 m ( chyba , że z opisu wynika , iż punkt podziemny jest osadzony na większej głębokości )

- uznanie punktu za zniszczony , jeżeli w miejscu osadzenia znaku wykonano roboty inżynieryjno-budowlane  np. : budynek , wał ochronny , drogę o twardej nawierzchni )

Dalsze czynności obejmują :

- zbadanie i określenie typu i stanu znaków

- prace zabezpieczające i porządkowe

- oczyszczenie znaków i otoczenia

- odnowienie dla II i III klasy osnów poziomych

- sprawdzenie wizur podanych na opisach i wniesienie nowych

- ustalenia dotyczące nawiązań geodezyjnych punktów bliskich oraz punktów osnowy wysokościowej I i II klasy

- sprawdzenie i aktualizacja treści i miar opisu topograficznego lub założenie nowych , a także  wykonanie opisów gdy istnieje opis słowny

- określenie zakresu prac konserwacyjnych ( wg zakresu § 19 Wytycznych Technicznych G1-6)

- przygotowanie zawiadomień o lokalizacji znaku w celu objęcia znaku systemem ochrony

- uwidocznienie wyników przeglądu na mapach roboczych :

- zaznaczenie punktów nieodnalezionych

- zaznaczenie punktów zniszczonych

- zaznaczenie punktów uszkodzonych , wymagających wymiany

- zweryfikowane kierunki nawiązania punktów bliskich i wysokościowych

- zaznaczenie punktów wymagających konserwacji

- inne istotne treści  i informacje zebrane w czasie przeglądu

Wyniki inwentaryzacji winny być udokumentowane na roboczo na :

- mapach polowych z inwentaryzacji

- w opisach topograficznych

- w arkuszach inwentaryzacyjnych ( tabelarycznie )

III- Etap – Kameralne opracowanie wyników  inwentaryzacji  polega na wykonaniu :

- uzupełnienia dokumentów sporządzonych w etapie I tj :

- uzupełnienie arkuszy inwentaryzacyjnych

- uzupełnienie map roboczych stanowiących podstawowe źródło informacji o stanie istniejącej sieci i danych do projektu modernizacji osnowy

- aktualizacja i wykonanie matryc opisów topograficznych nowozakładanych

- aktualizacja zasobu użytkowego w części graficznej i opisowej :

- map i szkiców przeglądowych

- zbiór opisów topograficznych

Informacje z przeglądu i wywiadu winny się znaleźć w całości na mapach założeń do projektu

Po zakończeniu  przeglądu i inwentaryzacji należy opracować sprawozdanie z wykonania prac , zawierające dane :

- ilości punktów podlegających przeglądowi ,

- ilości punktów do konserwacji

- ilości punktów dobrych i zniszczonych i nieodnalezionych

W trakcie przeglądu należy wykonać wykazy punktów zniszczonych i przekazać go do Starostwa.

Czas przeglądu i inwentaryzacji należy wykorzystać na uzgodnienie tam gdzie to jest na tym etapie możliwe z właścicielami lokalizacji reperów ściennych  i ziemnych by  zmniejszyć pracochłonność na etapie opracowania projektu.

IV - Etap. Opracowania projektu technicznego modernizacji i założenia osnowy szczegółowej III klasy

Projekt techniczny winien być opracowany na topograficznej mapie przeglądowej osnów w skali 1: 10 000( w dwóch egz.) . Winien zawierać treści określone § 79 G-1 i § 86 G-2 a także Wytycznych Technicznych G1-5 i G2-2 , a w szczególności :

- zasięg opracowania

- wyniki przeglądu osnowy podstawowej i szczegółowej oraz informacje o ich stanie

- trwale stabilizowaną osnowę pomiarową i punkty bliskie przewidziane do wyłączenia

- punkty istniejące osnowy wysokościowej

- przybliżona lokalizacja projektowanych punktów  w projektowanych ciągach  , przebieg ciągów niwelacyjnych

- nawiązania projektowanych ciągów

- omówienie konstrukcji projektowanej sieci

- określenie rodzaju stabilizacji punktów

- propozycje co do wymiany lub uzupełnienia stabilizacji punktów odszukanych ( w opisie projektu i na mapie)

- uzgodnienia z zarządcami dróg i cieków wodnych w przypadku umieszczenia punktów w pasie drogowym czy na rowach

Przy projektowaniu sieci jako zasadę należy przyjąć , że projektowane punkty osnowy ściennej w maksymalnym stopniu muszą spełniać także funkcje osnowy wysokościowej IV klasy . Stąd też wszędzie tam , gdzie jest to możliwe , a bezwzględnie w obszarach zwartej zabudowy wiejskiej należy projektować punkty osnowy ściennej wg technologii prof. Władysława Dąbrowskiego  z UWM w Olsztynie .

Projekt osnowy ściennej należy opracować na mapach w skali 1 : 2000 po akceptacji założeń technicznych osnowy .

Przy projektowaniu punktów osnowy ściennej należy zwrócić uwagę na :

- stan budowli , w której planuje się osadzenie znaku

- ilość punktów ściennych zabezpieczających racjonalną ich eksploatację

- przestrzeganie zasady wzajemnej widoczności pomiędzy punktami ściennymi i ziemnymi

- możliwość ustawienia łaty niwelacyjnej

- zgodę konserwatora zabytków na umieszczenie znaku w budowli zabytkowej

- możliwość rozwiązania osnowy pomiarowej w oparciu o osnowę ścienną

- uzyskać zgodę właściciela nieruchomości na umieszczenie znaku

Projekt osnowy ściennej powinien zawierać lokalizację punktów ziemnych łącznie z przybliżonymi opisami .

Integralną częścią projektu technicznego jest „ dokumentacja projektu” lub „opis techniczny projektu”. Zawartość dokumentacji projektu szczegółowo określają § 80 G-1 i § 85 G-2. Winna ona określić:

- zasięg modernizacji lub zakładanej sieci

- punkty nawiązania z podaniem klas i dokładności ( forma tabel )

- sposób wykorzystania sieci dotychczasowej po dokonanym przeglądzie ( adaptacja  znaków i danych pomiarowych )

- wskazania i określenie zakresu konserwacji osnów dotychczasowych

- zaprojektowane nowe punkty nawiązania wraz z technologią określenia ich współrzędnych

- projektowane punkty osnów poziomych i wysokościowych , zestawienie długości ciągów

- stopień zagęszczenia punktów w sieci

- metodę-technologię realizacji projektu w zakresie :

- stabilizacji znaków

- pomiaru

- wyrównania

- opracowania kameralnego

- opisy topograficzne punktów nawiązania i punktów objętych projektem

Częścią dokumentacji projektu winny być ponadto:

- szczegółowe warunki techniczne projektu

- opis i uzasadnienie projektu

5.  Etap zatwierdzenia projektu

Projekt techniczny modernizacji lub założenia osnowy szczegółowej o strukturze treści omówionej poprzednio , zostaje przedłużony w trybie art.. 3 ust. 3 pkt .2 prawa geodezyjnego do zatwierdzenia Staroście. Pozytywnie oceniony projekt techniczny zostaje opatrzony  klauzulą nr 5 określoną w Rozp. MSWiA z 17 maja 1999 r w sprawie określenia rodzaju materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjno-kartograficzny

i zatwierdzony przez Starostę  lub działającego z jego upoważnienia Geodetę Powiatowego.