WYTYCZNE TECHNICZNE

realizacji projektu modernizacji osnowy poziomej III klasy części gmin: Ojrzeń, Ciechanów, Glinojeck

niniejsze wytyczne techniczne zawierają zasadnicze wymogi techniczne wykonania całości prac związanych z II etapu realizacji   modernizacji i założenia osnów poziomej i wysokościowej.

1. Obowiązujące przepisy i instrukcje:

- Ustawa „Prawo geodezyjne i kartograficzne” z dnia 17-05-1989r- Dz. U Nr 30 z dnia 26-05-1989 poz. 163 z późniejszymi zmianami

- Instrukcja G-1- pozioma osnowa geodezyjna ( wyd 1986r)

- Wytyczne techniczne G.1/5- Projektowanie pomiar i opracowanie wyników

( wyd. 1984 r )

- Wytyczne techniczne G.1.5- Załącznik 9 (wyd. 1987r)

- Wytyczne techniczne G.1.6- Przegląd i konserwacja punktów geodezyjnych

( wyd. 1978 r)

- Wytyczne techniczne G.1.9 – Katalog znaków geodezyjnych ( wyd. 1978r)

- Instrukcja G-2- Wysokościowa osnowa geodezyjna ( wyd. 1980r)

- Wytyczne techniczne G-2.2 szczegółowa osnowa wysokościowa ( wyd. 1983r)

- Instrukcja O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych ( wyd. 1978 r)

- Instrukcja O-3 zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

( wyd. 1992 r)

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 15-04-1999r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U Nr 45 poz. 454) z późn. zmianami

2. Charakterystyka obszaru opracowania

Obszar opracowania obejmuje część obszaru gmin : Glinojeck , Regimin , Ciechanów woj. Mazowieckiego o pow. około 13200 ha. Na obszarze objętym opracowaniem zinwentaryzowano 83 punktów osnowy I i II klasy oraz 394  punktów osnowy III klasy z czego 54 pkt zostały zniszczone 68 pkt bez wizur. Osnowa III klasy została wykonana w latach 1978-1979 przez PPGK w Warszawie , stabilizacja punktów III klasy znakami plastykowymi , współrzędne punktów zostały określone metodą aerotriangulacji. Osnowa wysokościowa – na obszarze objętym opracowaniem znajduje się 20 punktów  osnowy I i II klasy ( w tym 5 pkt zniszczonych lub nieodnalezionych) i 32 punktów osnowy III i IV klasy ( w tym 6 pkt zniszczonych i 8 nieodnalezionych ).

W 2006 r po wykonaniu przeglądu i inwentaryzacji osnów , został opracowany projekt modernizacji osnowy poziomej III klasy i założenia osnowy wysokościowej klasy III i IV , stanowiący podstawę do realizacji projektu w terenie.

- Zakres prac związanych z realizacją projektu modernizacji  osnowy szczegółowej

III  klasy

  - analiza i zapoznanie się z projektem

  - realizacja dogęszczenia sieci: 306 punktów ziemnych i 134 ściennych, wykonanie opisów topo. pktów

  - pomiar osnowy klasy III i konserwacja pktów klasy II

  - niwelacja pkt ściennych klasy III i wyrównanie ich z dokładnością dla kl. IV osnowy wysokościowej

  - wyrównanie zmodernizowanej  osnowy szczegółowej klasy III w PUWG 2000

  - sporządzenie wykazów współrzędnych , opisów topograficznych na mat. przezroczystym

  - skompletowanie operatu

Szczegółowy zakres prac określa „Opis Projektu Technicznego szczegółowej osnowy III klasy” stanowiący załącznik do niniejszych Wytycznych.

4.  Materiały do wykorzystania

- katalogi osnów poziomych i wysokościowych w PUWG 2000

- wytyczne techniczne modernizacji osnowy poziomej III i IV klasy i założenia osnowy wysokościowej III  i IV klasy

- operat z wykonania I etapu prac

- zatwierdzony projekt osnowy poziomej III klasy i wysokościowej III klasy

6.  Inne ustalenia :

- dodatkowo należy  sporządzić duplikaty matryc wykazów współrzędnych , opisów topograficznych ( oddzielnie dla każdego arkusza mapy w skali 1:10000) dla Sekcji „W” Powiatowego Ośrodka zasobu Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

- zaktualizowanie matryc szkiców przeglądowych osnów w skali 1:10 000

- skartowanie założonej osnowy na mapę zasadniczą w skali 1: 2000.

Kierownik Powiatowego Ośrodka                                              Geodeta Powiatowy

Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego

inż. Wiesław Niedziałkowski                                                     mgr inż. Adam Michalski

Ciechanów 2007-06-15