„ADAMIR” Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych ul. Płońska 7 06-400 Ciechanów

# MODERNIZACJA OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ

# III i IV KLASY

# na obszarze cz. gminy Ciechanów, Glinojeck i Regimin powiatu ciechanowskiego

## OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

## SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ

## III  i  IV  KLASY

|  |  |  | Kierownik roboty mgr inż. Andrzej Gronowski |
| --- | --- | --- | --- |

1. Zleceniodawca    :   Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

2. Wykonawca        :   „ADAMIR”

# Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych w Ciechanowie

3. Przedmiot roboty:

Przedmiotem zamówienia było wykonanie projektu modernizacji osnowy poziomej III klasy oraz osnowy wysokościowej III i IV klasy na obszarze części gminy Ciechanów, Glinojeck i Regimin łącznie z wykonaniem przeglądu osnowy poziomej I i II klasy oraz osnowy wysokościowej I i II klasy. Niniejszy projekt techniczny modernizacji osnowy wysokościowej III i IV klasy jest końcowym etapem tej roboty.

4. Lokalizacja obiektu.

Obiekt położony jest w zachodniej części powiatu ciechanowskiego w widłach dróg Ciechanów – Glinojeck – Raciąż i Ciechanów – Konopki. Powierzchnia obiektu wynosi około 13 tys. ha. Zawarty jest na następujących arkuszach mapy w skali 1:10000: 242.443, 252.214, 252.221, 252.222, 252.223, 252.224, 252.231, 252.232, 252.241 i 252.242. Cały obszar na charakter typowo rolniczy bez perspektyw rozwoju innych gałęzi gospodarki. Przewidywane inwestowanie będzie miało na celu rozwój infrastruktury związanej z produkcją rolniczą.

5. Zestawienie znaków istniejących i projektowanych.

Na obiekcie i w jego pobliżu znajdują się następujące osnowy wysokościowe:

- Punkty podstawowej osnowy wysokościowej I i II klasy.

23 punkty głównie wchodzące w skład 2 linii niwelacji II klasy. Ponadto w pobliżu zachodniego skaju obiektu przebiega linia niwelacji I klasy (5 punktów). Punkty osnowy wysokościowej I i II klasy posiadają wyznaczone rzędne w układzie Kronsztadt ’86.

- Punkty szczegółowej osnowy wysokościowej III i IV klasy.

W trakcie inwentaryzacji osnowy wysokościowej III i IV klasy zostało odnalezione 43 znaki. Część z nich pochodzi z poprzedniego obiektu „Ojrzeń i Glinojeck” a 6 z obiektu „Strzegowo”. Wszystkie te znaki znajdują się w dobrym stanie. Z analizy operatu obiektu „Strzegowo” wynika jednak, że sieć ta nie była poprawnie nawiązana do reperów I i II klasy co może rzutować na rzędne tych reperów. Stabilizacja oraz typy odnalezionych reperów umożliwiają wykorzystanie tych znaków do osnowy wysokościowej III klasy.

- Punkty osnów pomiarowych lub punkty o niepewnej klasyfikacji.

Punkty pochodzące z różnych lokalnych niewielkich obiektów zakładane w latach 80 – 90 lub punkty dawnej niwelacji III i IV klasy.  Dodatkowo w terenie odnaleziono 1 nowy reper, który nie jest skatalogowany. Generalnie stabilizacja punktów pochodzących z lokalnych niewielkich obiektów nie nadaje się do wykorzystania na znaki osnowy wysokościowej III lub IV klasy. Jednak odnalezione punkty dawnej niwelacji III i IV klasy posiadają stabilizację umożliwiającą wykorzystanie tych znaków do osnowy III lub IV klasy.

###### Zestawienie znaków projektowanej osnowy

| Arkusz 1:10000 | Punkty włączone do nowej osnowy III i IV klasy | Ilość pkt nowych |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | Numery |  |
| 242.443 | 1 | 4004 | 2 |
| 252.214 | 6 | 1032, 1042, 1044, 2021, 2029, 3002 | - |
| 252.221 | 2 | 3004 i BA-7738 (nowy reper we wsi Pniewo Czeruchy) | 8 |
| 252.222 | - |  | 5 |
| 252.223 | 2 | 3002, 3003 | 25 |
| 252.224 | 2 | 4001, 5006 | 19 |
| 252.231 | - |  | 3 |
| 252.232 | 4 | 1008, 3004, 4001, 4002 | 14 |
| 252.241 | 1 | 4002 | 3 |
| Razem | 18 |  | 79 |

6. Konstrukcja projektowanej sieci.

Projekt techniczny osnowy wysokościowej III i IV klasy opracowano na podstawie założeń technicznych i wywiadu w terenie. W trakcie inwentaryzacji istniejącej osnowy wysokościowej stwierdzono, że 9 reperów dawnych osnów III i IV klasy można przyjąć do nowoprojektowanej osnowy wysokościowej, 1 znak osnowy pomiarowej i 1 nowy odnaleziony w terenie reper (Pniewo Czeruchy). Do osnowy włączono również 4 repery III klasy i 2 repery IV klasy z obiektu „Strzegowo”, które uzyskają nowe wysokości (część z nich także nowe numery).

Do konstrukcji projektowanej sieci ze względów praktycznych został także włączony reper III klasy z poprzedniego obiektu o numerze 252.232-1008. Obserwacje przewyższeń ciągu 353 należy pobrać z poprzedniego obiektu (odcinek „a” ciągu 246 na „Wykazie ciągów III klasy” – przewyższenie średnie 252.232-551 -> 252.232-1008 dhśr = 0.1820 m przy długości odcinka Lśr= 1252 m) i włączyć do nowego wyrównania.

Projektowana osnowa wysokościowa została rozwiązana głównie jako sieć ciągów osnowy wysokościowej III klasy w miarę równomiernie pokrywających cały obszar opracowania (47 linii). Łączna długość ciągów niwelacji III klasy wynosi ok. 150.5 km. Taka konstrukcja sieci ciągów niwelacji III klasy zapewni jednorodność osnowy wysokościowej (jednolita dokładność pomiaru, wspólne wyrównanie obserwacji) pomimo niezbyt korzystnego rozmieszczenia punktów nawiązania w części północno-zachodniej obiektu.

Na mapie projektu technicznego zaznaczono również 6 odcinków kontrolnych o łącznej długości 3.7 km umożliwiających skontrolowanie wysokości brzegowych punktów nawiązania I i II klasy. Są to odcinki:

- s. 243.443: 800 – 801,

- s. 252.214: 17 – 18 i 22 – 23,

- s. 252.224: 454 – 455 i 456 – 457,

- s. 252.231:  27 – 27.

Nie projektowano odcinków kontrolnych dla reperów ciągu II klasy przebiegającego południowym skrajem obiektu po drodze Ciechanów – Glinojeck – Raciąż ponieważ były one kontrolowane w trakcie niwelacji poprzedniego obiektu w 2005 roku

W terenach zwartej zabudowy wiejskiej (wsie: Chotum, Chruszczewo, Gąski, Kanigówek, Kowalewko, Modła Włościańska, Pawłowo, Pniewo Czeruchy, Rutki Marszewice, Rydzewo, Sulerzyż, Ujazdówek, Wola Pawłowska, Zygmuntowo i Żeleźnia) przewiduje się zagęszczenie projektowanej osnowy III klasy dodatkowo punktami IV klasy. Na punkty osnowy wysokościowej IV klasy zostaną wykorzystane wszystkie znaki ścienne osnowy poziomej III klasy. Nie projektowano szczegółowego przebiegu ciągów niwelacji IV klasy w w/w miejscowościach, ponieważ ich przebieg jest uzależniony od położenia ściennych znaków osnowy poziomej. Ciągi niwelacyjne wyznaczające ich wysokości będą nawiązane do najbliższych reperów zakładanej osnowy wysokościowej III klasy lub istniejących reperów II klasy.

Podsumowanie

| Klasa osnowy | Ilość reperów | Ilość ciągów | Łączna długość ciągów | Ilość punktów nawiązania | Długość odc. kontr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nowe | adapt. | Łącznie |  |  |  |  |
| III | 79 | 18 | 97 | 47 | 150.5 km | 17 + 5 kontr. | 3.6 km |

7. Stabilizacja i numeracja punktów.

Przewiduje się stabilizację nowych punktów wysokościowych III klasy wyłącznie znakami ściennymi. Lokalizacja projektowanych reperów została uzgodniona z właścicielami lub użytkownikami budowli i udokumentowana wpisami w protokołach „Uzgodnień lokalizacji ściennych znaków osnowy wysokościowej”, gdzie znajdują się również „adresy” projektowanych znaków.  Dla wszystkich punktów należy wykonać nowe opisy topograficzne – wzór w załączniku nr 1. Na opisie topograficznym należy umieścić również współrzędne płaskie reperu. Współrzędne płaskie reperów należy wyznaczyć z pomiaru bezpośredniego wykonanego w oparciu o istniejącą osnowę poziomą. O założonych reperach należy zawiadomić zainteresowane strony w formie pisemnej. Na opisie reperu adaptowanego do nowej osnowy umieścić nowy numer oraz informację o starym numerze tego punktu.

Numeracja projektowanych punktów III i IV klasy została uzgodniona z PODG i K w Ciechanowie i jest przyporządkowana do arkuszy map topograficznych 1:10000. Punkty osnowy wysokościowej III klasy otrzymały numery:

- arkusz 243.443: 1000 ÷ 1002,

- arkusz 252.214: 1000 ÷ 1002,

- arkusz 252.221: 1000 ÷ 1009,

- arkusz 252.222: 1005 ÷ 1009,

- arkusz 252.223: 1000 ÷ 1026,

- arkusz 252.224: 1002 ÷ 1022,

- arkusz 252.231: 1004 ÷ 1006,

- arkusz 252.232: 1011 ÷ 1027,

- arkusz 252.241: 1019 ÷ 1022.

Numer punktu jest dwu członowy: np. 252.242 1002, gdzie 252.242 to numer arkusza mapy 1:10000, a 1002 to właściwy numer punktu. Znaki ścienne osnowy poziomej zachowują swoje oryginalne numery osnowy poziomej.

8. Pomiar osnowy.

Pomiar ciągów niwelacyjnych III i IV klasy należy wykonać zgodnie z przepisami instrukcji G-2 oraz wytycznych G-2.2. Ponieważ fragmenty kilku ciągów III klasy przebiegają w terenie trudnym o okresowo niestabilnym podłożu (szczególnie ciąg o nr 347 na fragmencie Szyjki - Aleksandrowo – Giżynek z przejściem przez rzekę Wkrę) to ich pomiar należy wykonać ze szczególną starannością i w dogodnych warunkach pogodowych (pora sucha), zwracając uwagę na stabilność żabek i instrumentu.  Istotnym utrudnieniem w niwelacji ciągu nr 347 jest brak nawet prowizorycznej przeprawy przez rzekę Wkrę (najbliższy most znajduje się w odległym o 0.8 km Unierzyżu). W trakcie niwelacji ciągów III klasy nie niwelować znaków ściennych osnowy poziomej. Znaki te należy przeniwelować (niwelacja IV klasy) w odrębnych ciągach niwelacyjnych nawiązanych do najbliższych, ale różnych punktów III lub wyższej klasy.

9. Wyrównanie osnowy.

Obliczenie wysokości zakładanej osnowy III i IV klasy oraz wysokości znaków ściennych osnowy poziomej należy wykonać w układzie wysokości „Kronsztadt ‘ 86”.

Przed wyrównaniem osnowy należy dokonać analizy dokładności pomiaru poprzez  obliczenie  błędów średnich niwelacji na 1 km i porównać otrzymane wyniki z  wielkościami błędów maksymalnych według §31 wytycznych G-2.2.

Sieć osnowy wysokościowej III klasy należy wyrównać metodą ścisłą (metoda pośrednicząca) z realizacją warunku najmniejszych kwadratów jako jeden obiekt w jednym procesie obliczeniowym traktując wysokości punktów osnowy I i II klasy jako bezbłędne. Wyrównywane różnice wysokości odcinków niwelacyjnych należy wagować odwrotnie proporcjonalnie do długości odcinka wyrażonego w kilometrach. Uzyskane z wyrównania poprawki do przewyższeń należy ocenić poprzez obliczenie błędu średniego niwelacji mo na 1 km i porównać otrzymany wynik z wielkością błędu maksymalnego według §35 G-2.2.

Uwaga:

Pomimo ponownego wyrównania obserwacji dotyczących reperu 252.232-1008 w naszej ocenie jego rzędna nie powinna ulec zmianie.

Ciągi niwelacji IV klasy wyznaczające wysokości znakom ściennym osnowy poziomej należy wyrównywać metodą ścisłą (warunkową lub pośredniczącą) traktując wysokości reperów nawiązania jako bezbłędne. Dopuszcza się wagowanie wyrównywanych różnic wysokości odcinków niwelacyjnych odwrotnością liczby stanowisk instrumentu ze względu na nietypowy przebieg tych ciągów (nietypowe, krótkie celowe).

10. Prace kameralne.

W ramach opracowania kameralnego należy:

- Dokonać w formie tabelarycznej porównania wysokości reperów I i II klasy, które posiadają rzędne w obu układach odniesienia Kronszradt i Kronsztadt ’86 oraz obliczyć średnią różnicę pomiędzy tymi układami (dokł. ± 0.01 m) dla każdej sekcji mapy 1:10000 i dla całego obiektu.

- Obliczyć wysokości reperów III klasy w „starym” układzie odniesienia Kronsztadt poprzez algebraiczne dodanie do rzędnej w układzie Kronsztadt ’86 średniej różnicy wysokości pomiędzy tymi układami występującej na obiekcie lub średniej dla powiatu ciechanowskiego (przy obliczaniu tej różnicy dla powiatu ciechanowskiego uwzględnić poprzednie opracowania: obiekt gminy Sońsk i obiekt gminy Glinojeck).

- Sporządzić nowe matryce opisów topograficznych dla wszystkich punktów osnowy wysokościowej III klasy – wzór w załączniku nr 1.

- Sporządzić wykazy punktów nowej osnowy wysokościowej III klasy (bez znaków ściennych osnowy poziomej), odrębnie dla każdej sekcji mapy 1:10000 (nr punktu, cecha, typ stabilizacji, adres, współrzędne płaskie, wysokość w układzie Kronsztadt ’86 i Kronsztadt).

- Zaktualizować matryce map przeglądowych osnowy 1:10000 w PODG i K w Ciechanowie.

Na dyskietce należy umieścić wyniki pomiarów (różnice wysokości dla poszczególnych odcinków), wyniki wyrównania oraz wykazy wysokości wyrównanych.

11. Obowiązujące przepisy techniczne.

- Instrukcje techniczne

- G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna.

- O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

- Wytyczne techniczne

- G-2.2 Szczegółowa osnowa wysokościowa. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników

- G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów.

- Rozporządzenie MGP i B z 21 grudnia 1996 r. w sprawie sposobu i trybu ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzaju znaków nie podlegających ochronie (Dz. U. Nr 158, poz.814).

opracował: Andrzej Gronowski

# MODERNIZACJA OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ

# III i IV KLASY

# na obszarze cz. gminy Ciechanów, Glinojeck i Regimin powiatu ciechanowskiego

## PROJEKT TECHNICZNY

## SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ

## III  i  IV  KLASY

| „ADAMIR” Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych ul. Płońska 7 06-400 Ciechanów |  |  | Kierownik roboty mgr inż. Andrzej Gronowski |
| --- | --- | --- | --- |