OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie obowiązkowe

Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego		       Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Zawarcia umowy ramowej

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

| Nazwa: Starosta Ciechanowski |
| --- |
| Adres pocztowy: ul. 17 Stycznia 7 |
| Miejscowość: Ciechanów | Kod pocztowy: 06 - 400 | Województwo: mazowieckie |
| Tel.: 0 23 672 14 37 | Fax: 0 23 672 29 45 |
| Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.ciechanow.powiat.pl Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): |

I.2) Rodzaj zamawiającego

Administracja rządowa centralna Uczelnia publiczna Administracja rządowa terenowa Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Administracja samorządowa Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Podmiot prawa publicznego Inny (proszę określić): Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

| II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ponowna klasyfikacja gruntów po melioracjach wraz z aktualizacją użytków i ich ponowną klasyfikacją na obszarach niemeliorowanych oraz opracowanie dokumentacji dla celów aktualizacji operatu ewidencji gruntów w części opisowej i graficznej dla wsi:Zawady Dworskie, Zawady Włościańskie i Garnowo Stare w gminie GOŁYMIN |
| --- |
| II.1.2) Rodzaj zamówienia |
| Roboty budowlane przysługuje odwołanie nie przysługuje odwołanie | Dostawy | Usługi |
| II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A. Przedmiotem zamówienia jest: a/ wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obszarze części obrębów, poddanych w latach ubiegłych, zabiegowi melioracji w obrębie Zawady Dworskie, b/ aktualizacja użytków gruntowych wywołanych wpływami przeprowadzonej w sąsiedztwie melioracji lub innymi czynnikami zaistniałymi na części niemeliorowanego obszaru wywołującymi trwałe skutki wraz z ponowną klasyfikacją zmienionych użytków i klas na obszarze nie objętym melioracjami w obrębach: Zawady Dworskie, Zawady Włościańskie i Garnowo Stare, c/ opracowanie dokumentacji dla celów aktualizacji operatu w/w wsi wraz z aktualizacją istniejącej cyfrowej mapy ewidencyjnej wsi i zintegrowanej z nią części opisowej uwzględniającej wyniki prac klasyfikacyjnych i aktualizacyjnych w obrębach: Zawady Dworskie, Zawady Włościańskie i Garnowo Stare, . B. Charakterystyka obiektu. 1/ Obręb ZAWADY DWORSKIE – gmina GOŁYMIN. a) Ponowna klasyfikacja i aktualizacja użytków w granicach obszarów zmeliorowanych - 102,76 ha ~ 103 ha. b) Ponowna klasyfikacja i aktualizacja zmienionych użytków w części poza granicami melioracji szacowana na 20% powierzchni niezmeliorowanej ( 478 – 103) x 20% = 75 ha - 75 ha Opracowanie dokumentacji dla celów aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w części graficznej i opisowej 103 ha x 75 ha = 178 ha - 178 ha Obręb ZAWADY WŁOŚCIAŃSKIE gmina GOŁYMIN a) Ponowna klasyfikacja i aktualizacja zmienionych użytków w granicach całego obrębu szacowana na 20% powierzchni wsi 149 ha x 20% = 30 ha - 30 ha b) Opracowanie dokumentacji dla celów aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w części graficznej i opisowej - 30 ha Obręb GARNOWO STARE gmina GOŁYMIN a) Ponowna klasyfikacja i aktualizacja zmienionych użytków w granicach całego obrębu szacowana na 20% powierzchni 348 ha x 20% = 77 ha - 77 ha b) Opracowanie dokumentacji dla celów aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w części graficznej i opisowej - 77 ha Łączną wielkość rzeczową prac do wykonania w trzech obrębach o pow. 1011 ha, w ramach zadania oszacowano na wielkość: a). ponowna klasyfikacja gruntów zmeliorowanych - 103 ha, b). ponowna klasyfikacja i aktualizacja zmienionych użytków w części poza granicami melioracji - około 182 ha, c) opracowanie dokumentacji dla celów aktualizacji operatu wymienionych wsi wraz z aktualizacją mapy ewidencyjnej i zintegrowanej z nią części opisowej w granicach obrębów - około 285 ha . Zamawiający podając podstawowe wielkości obiektowe ( poza pkt a w Zawadach Dworskich), decydujące o pracochłonności , a zatem i o kosztach opracowania zastrzega się , iż dane te nie są precyzyjne i mają charakter wyłącznie orientacyjny i szacunkowy. Podane zostały przy założeniu, że 1/5 terenów poza granicami obszarów zmeliorowanych lub 1/5 obszarów wsi, gdzie nie było melioracji wymagać będzie aktualizacji użytków i ponownej klasyfikacji. Dane te służyć mają przygotowaniu oferty. Na nieścisłości danych w przypadku stwierdzenia różnic na etapie realizacji , oferent nie może opierać potencjalnych roszczeń z tytułu wzrostu pracochłonności. Zadanie dotyczy bowiem całości prac klasyfikacyjnych i aktualizacyjnych, które mogą wystąpić w granicach aktualizowanych obrębów. Wynagrodzenie za wykonaną pracę nastąpi, wg oferowanych cen jednostkowych za poszczególny asortyment prac i rzeczywiście wykonane jednostki rzeczowe w każdym z asortymentów. Załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia jest mapa 1: 10000 z zaznaczonymi granicami obszarów zmeliorowanych i granicą obszarów opracowania dla Zawad Dworskich i Zawad Włościańskich. Pozostałe źródła informacji jak : operat obowiązującej ewidencji gruntów, operaty z materiałami polowymi z klasyfikacji gruntów z lat poprzednich, oraz inne materiały są do wykorzystania w Powiatowym Ośrodku Zasobu Geodezyjno- Kartograficznego. C. Zakres prac Zakres prac związanych z ponowną klasyfikacją gruntów na terenach poddanych wcześniej melioracjom obejmuje wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych i aktualizacji użytków na powierzchni 103 ha w Zawadach Dworskich - objętych melioracją. Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie takich czynności jak : a) analiza i ocena dokumentów ewidencji gruntów i poprzedniej klasyfikacji oraz dokumentów dotyczących melioracji na terenach zmeliorowanych, b) wywiad terenowy i ustalenie rodzajów użytków i zasięgu ich granic w przypadku zaistniałych zmian lub akceptacja starych ustaleń na terenach zmeliorowanych, c) przeprowadzenie ponownej klasyfikacji gleboznawczej na gruntach zmeliorowanych oraz sporządzenie protokołu klasyfikacyjnego i szkicu klasyfikacyjnego na mapie w skali 1:2000 wykonanie pomiaru geodezyjnego użytków i klas zgodnie z wymogami instrukcji G-4, na terenach zmeliorowanych, e) opracowanie klasycznego czystorysu mapy klasyfikacyjnej na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:2000, zawierającego zaktualizowane granice rodzaju użytków i granice klas bonitacyjnych, f) współudział w wyłożeniu mapy klasyfikacyjnej w części zmeliorowanej, poinformowanie zainteresowanych stron o wynikach klasyfikacji gruntów i zmiany użytków /przy już rozliczonej na roboczo powierzchni klas i użytków w działkach u poszczególnych właścicieli/, rozpatrzenie skarg , zastrzeżeń i uwag , korekta mapy klasyfikacyjnej, g) opracowanie i przekazanie do Starosty dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o zatwierdzeniu klasyfikacji i zmianie rodzaju użytków na terenach pomelioracyjnych, h) skompletowanie odrębnego operatu klasyfikacyjnego dla całego obrębu ale łącznego z zakresem „2” oraz przekazanie go po kontroli przez osobę posiadającą kwalifikacje i wpisaną na listę Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego w Warszawie, do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. 2. Zakres prac związanych z aktualizacją użytków i ich ponowną klasyfikacją na terenach nie objętych melioracjami, wywołanych a/ wpływami melioracji na sąsiednich terenach, b/. podjęciem przez właścicieli innego sposobu zagospodarowania swych nieruchomości np. zalesienia, trwałe użytki zielone wykorzystywane jako grunty orne w miejsce dotychczasowych innych użytków. W przypadku aktualizacji użytków i ich ponownej klasyfikacji w obrębach Zawad Dworskich, Zawad Włościańskich i Garnowa Starego w części pozamelioracyjnej zakres prac obejmuje min. czynności takie jak: a). analiza i ocena dokumentów ewidencji gruntów i obowiązującej klasyfikacji , b). wywiad terenowy na obszarze objętym aktualizacją , ustalenie rodzaju zmienionych użytków i zasięgu ich granic w przypadku zaistniałych zmian lub akceptacja dotychczasowych ustaleń na terenach poza obszarem zmeliorowanym, c). pomiar geodezyjny zmienionych granic użytków gruntowych na terenach poza granicą melioracji, d). przeprowadzenie ponownej klasyfikacji gleboznawczej na terenach zmienionych użytków wraz ze sporządzeniem protokółu klasyfikacyjnego i szkicu klasyfikacyjnego w skali 1: 2000 na terenach j.w, e). sporządzenie klasycznego czystorysu mapy klasyfikacyjnej na kopii mapy ewidencyjnej 1:2000, zawierającego zaktualizowane granice rodzaju użytków i granice nowych klas bonitacyjnych (poza obszarem zmeliorowanym), f). współudział w wyłożeniu mapy klasyfikacyjnej zawierającej zaktualizowane użytki i klasy w części niezmeliorowanej obrębu , poinformowanie zainteresowanych stron o wynikach aktualizacji użytków i ponownej na nich klasyfikacji, udział w rozpatrzeniu skarg, zastrzeżeń i uwag, korekta mapy klasyfikacyjnej, g). opracowanie i przekazanie do Starosty dokumentów niezbędnych do wydania decyzji zatwierdzającej zmianę użytków i ponowną na nich klasyfikację, h). skompletowanie łącznego z zakresem „1” operatu klasyfikacyjnego jak w pkt „1h”. 3. Zakres prac związanych z opracowaniem dokumentacji dla celów aktualizacji operatu egib obejmuje w szczególności: a) sporządzenie w formie numerycznej i w formie wydruków wykazu współrzędnych granic zmienionych i akceptowanych użytków pomierzonych jak w pkt 1d i 2c oraz sporządzenie numerycznej bazy klasoużytków w granicach całego obrębu w formacie do EWMAPY transformowanym do standardu SWDE , b) obliczenie nowych powierzchni użytków i klas z przecięcia bazy działek i nowo utworzonej bazy klasoużytków , c) wygenerowanie raportów podstawowych i pomocniczych w postaci cyfrowej i klasycznej, d) zintegrowanie nowo powstałej cząstkowej bazy cyfrowej i opisowej z bazami istniejącymi dla gmin poprzez wyłączenie i zarchiwizowanie starych treści i ich wymianę na treści zaktualizowane e) zaktualizowanie w systemie EWMAPA 7.0 numerycznej, rozwarstwionej obiektowej mapy ewidencji gruntów i budynków dla wymienionych w części B każdego z aktualizowanych obrębów, f) opracowanie i skompletowanie dokumentacji techniczno-prawnej w postaci operatu technicznego geodezyjnego dla każdego z aktualizowanych obrębów, g) udział we wdrożeniu bazy graficznej i opisowej do eksploatacji. Obowiązujący układ opracowania finalnego – „ układ 2000”. Obowiązujący format danych finalnych – pliki EWMAPY z możliwością konwersji do standardu SWDE. Zakres prac wraz z założeniami ogólnymi dotyczącymi charakterystyki mapy, jej obiektowości, rozwarstwienia i treści oraz założeń korekty części opisowej zintegrowanej z mapą, należy wykonać wg zasad określonych w części III WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH. „ Opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej gruntów dla obrębów wiejskich powiatu ciechanowskiego” uzgodnionych przez WING w lipcu 2001 r. W części V przedstawiono szczegółowe założenia techniczno-technologiczne wykonania numerycznej mapy ewidencji dla obszaru powiatu ciechanowskiego ,wg których operat ewidencyjny został zmodernizowany. Aktualizację operatu należy wykonać również wg tych zasad. U podstaw ogólnej filozofii budowy przedmiotowej mapy legło kilka podstawowych fundamentalnych przesłanek, a mianowicie: W nieokreślonej dziś bliżej dacie wszystkie granice uzyskują status granic prawnych, stąd też szczególny nacisk kładziony będzie w trakcie jej budowy na prawidłowe przeanalizowanie i zgromadzenie pełnej, właściwie zweryfikowanej przez wykonawcę informacji o pkcie granicznym co szczegółowo zapisano w pkt 2 cz. V Wytycznych pozostającej w pełnej zgodności z Rozporządzeniem MRR i B z 29.03.01 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Ma to ścisły związek z założonym docelowym modelem pełnej integracji systemu Katastru Nieruchomości z Systemem Ksiąg Wieczystych. Zakłada się docelową wymianę lub polowe zweryfikowanie informacji geodezyjnej o rodowodzie fotogrametrycznym o położeniu pktów granicznych na informację uzyskaną z bezpośrednich pomiarów terenowych w układzie państwowym w stosunku do granic uprzednio prawnie ustalonych w wyniku działań właścicieli i innych podmiotów posiadających prawa do nieruchomości. Podobna zasada dotyczy informacji o przestrzennym położeniu budynków. Jako podstawowe źródło informacji przyjmuje się wyniki pomiarów bezpośrednich, a jako źródło wspomagające dane fotogrametryczne z mapy 1:2000 lub innych o rozmieszczeniu budynków. Tak samo należy traktować informacje o granicach użytków. Ten sposób organizacji informacji o położeniu pktów ma na celu i narzuca dziś, odpowiednie zgromadzenie informacji o pktach, granicach użytków i granicach klas, rozwarstwieniu mapy i jej wektorowy zapis o obiektach mapy w na dziś osiągalnym poziomie, a w przyszłości zapewniający zorganizowanie mapy i informacji z nią związanych w postaci relacyjnych baz danych . Osiągnięcie pełnej integracji funkcjonujących pod EWOPISEM numerycznych baz opisowych ewidencji gruntów , z istniejącą zaktualizowaną numeryczną mapą ewidencyjną pod EWMAPĄ. Integrację tę należy w pełni zachować. W trakcie opracowania bazy klasoużytków , wykonawca jako źródło informacji o rodzajach i granicach użytków i klas bonitacyjnych wykorzysta dane pomiarowe i wykazy współrzędnych granic zmienionych użytków oraz czystorys mapy klasyfikacyjnej, opracowany na podstawie przeprowadzonej w trakcie niniejszego zadania zatwierdzonej ponownej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków wymienionych obrębów . Opracowane raporty podstawowe i pomocnicze mają odzwierciedlać wyniki klasyfikacji i aktualizacji użytków. Całość opracowania musi być zgodna z wymogami Rozporządzenia MRRiB z 29.03.2001 r. w/s ewidencji gruntów i budynków i wytycznych G5. Bazę opisową ewidencji gruntów i budynków należy wykonać wg struktury określonej Rozporządzeniem ( jednostki rejestrowe , podgrupy , grupy ) pod aplikacją EWOPIS WIN. w wersji 8.0 oraz o pełnej zgodności z zał. Nr 4 zaktualizowanym w roku 2002 i 2003 przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz skonwertować ją do postaci SWDE. Dodatkowych uzgodnień ze Starostą na etapie tworzenia warunków technicznych wymagać będzie budowa struktury identyfikatorów poszczególnych typów obiektów. Generalnie należy stosować strukturę identyfikatorów jaką zastosowano dotychczas w opracowanej mapie cyfrowej w naszym powiecie. Zamawiający oczekiwał będzie szczególnie wnikliwego i pełnego skompletowania dokumentacji techniczno-prawnej opracowania z aktualizacji operatu ewidencyjnego bowiem będzie to oparta na nowych źródłach pozyskania dokumentacja bazowa w części użytków i klas dla każdego z obrębów. Skład operatu klasyfikacyjnego i geodezyjnego z prac aktualizacyjnych zaproponuje wykonawca w przedstawionych przez siebie i uzgodnionych z zamawiającym „Warunkach Technicznych” przed podpisaniem umowy. UWAGA ! Dla każdego z obrębów, zostanie wszczęte i toczyć się będzie jedno postępowanie w sprawie ponownej klasyfikacji gruntów i zmiany rodzaju użytków. Stąd też dokumentacja opracowana przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego przekazywana do Starosty celem wyłożenia i wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie , winna być skompletowana odrębnie w postaci : operatu klasyfikacyjnego zawierającego zakres 1 i 2 omówione w części III C SIWZ wraz z czystorysem mapy klasyfikacyjnej 1:2000 , która na etapie aktualizacji ewidencji gruntów obrębu stanowić będzie bazowe źródło danych dla opracowania numerycznej warstwy klasoużytków jako składnika mapy ewidencyjnej operatu technicznego zawierającego zakres 3 z pomiaru uzupełniającego użytków wraz z bazą współrzędnych granic użytków , obliczeniami powierzchni użytków i klas, wygenerowanymi raportami podstawowymi i pomocniczymi oraz zaktualizowaną cyfrową mapą ewidencyjną i częścią opisową przedmiotowych obrębów, wraz z dokumentacją aktualizacyjną całego obrębu i bazy gminy. |
| II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
|  | Słownik główny |  |
| Główny przedmiot | 93.00.00.00-8 |  |
| Dodatkowe przedmioty | - |  |
| II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej tak ilość części: nie |
| II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej tak nie |

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA

Okres w miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia 30/04/2009 (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy) Oferenci są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 700 zł ( słownie: siedemset złotych) najpóźniej w terminie określonym do składania ofert tj. 15 września 2008 r. do godz. 10³°. Wadium może być wniesione do kasy Starostwa Powiatowego Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 , pok. 123 lub wpłacone na rachunek bankowy na konto sum depozytowych nr 32821300082001000526630007 Starostwa Powiatowego w Ciechanowie BS Ciechanów z opisem „Klasyfikacja i aktualizacja użytków-gmina GOŁYMIN”. Zwrot wadium nastąpi po zakończeniu postępowania o zamówieniach publicznych w kasie Starostwa Powiatowego lub przelewem bankowym na konto wskazane przez oferenta .

III.2) Warunki Udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do przetargu mogą przystąpić podmioty prowadzące działalność gospodarczą w obszarze: geodezji lub klasyfikacji gruntów. Podmioty te muszą spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 tj. 1/ posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 2/ posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4/ nie podlega wykluczeniu na podst. art.24 Prawa zamówień publicznych. Za spełnienie Kryterium uprawnień do wykonywania działalności zamawiający uważał będzie za udowodnione, jeśli prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie geodezji lub klasyfikacji gruntów przez podmiot gospodarczy w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych lub (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm) lub Kodeksu Cywilnego przez składającego ofertę wykonania zamówienia, odbywa się w ramach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm). Kryterium wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego zamawiający uważał będzie za udowodnione jeżeli : a) prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie geodezji zachodziło przez okres co najmniej trzech lat przez oferenta lub poprzednią jednostkę dla której „oferent” jest następcą prawnym i zachowana została ciągłość kadrowa. Doświadczenie uważane będzie za udowodnione jeżeli oferent udowodni się : w zakresie ewidencji : założeniem , odnowieniem, modernizacją lub aktualizacją ewidencji gruntów w formie numerycznej dla co najmniej dwóch obrębów o powierzchni co najmniej 200 ha każdy zrealizowanych w ciągu ostatnich lat lub opracowaniem co najmniej 50-ciu dokumentacji dla celów prawnych na bazie ewidencji gruntów. w zakresie klasyfikacji : jeśli podmiot gospodarczy , który będzie wykonywał prace klasyfikacyjne udowodni wykonanie co najmniej 400 ha (łącznie) prac klasyfikacji gruntów lub aktualizacji użytków pod rządami Rozporządzenia RM z 04-06-1956 r w/s klasyfikacji gruntów oraz Zarządzenia nr 127 Min. Rol. z 14 czerwca 1956 r w/s zasad i metod technicznego wykonania klasyfikacji gruntów oraz zatrudnia osoby posiadające wymagane kwalifikacje w zakresie klasyfikacji gruntów w okresie obowiązywania w/w przepisów prawnych . Klasyfikatorzy przeprowadzający klasyfikację muszą wylegitymować się również wpisem na listę jednego z Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, a inspektor nadzoru klasyfikacyjnego musi legitymować się wpisem na listę WINGK Województwa Mazowieckiego. posiadanie potencjału technicznego uznane będzie za spełnione jeśli oferent udowodni posiadanie co najmniej dwóch zestawów sprzętu geodezyjnego , dwóch zestawów sprzętu komputerowego i oprogramowania gwarantującego uzyskanie wymaganej jakości opracowania. Wymóg dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony jeśli : A. w przypadku, gdy oferentem będzie podmiot prowadzący działalność w zakresie geodezji w jednostce oferenta zatrudnione są co najmniej dwie osoby z wykształceniem geodezyjnym będące właścicielami , wspólnikami lub pracownikami zatrudnionymi na czas nieokreślony jedna osoba, a druga osoba co najmniej na czas określony tj. realizacji powyższego zadania, z których co najmniej jeden posiada uprawnienia w zakresie 1 i 2 w jednostce oferenta zatrudniony jest na czas nieokreślony co najmniej jeden klasyfikator posiadający uprawnienia do wykonywania klasyfikacji gruntów wymienionych w pkt V-2 .Jeśli oferent takiego specjalisty nie zatrudnia to musi przedstawić warunkową umowę cywilno-prawną (o dzieło , zlecenia) , na wykonanie klasyfikacji i aktualizacji użytków na obręby będące przedmiotem przetargu zawartą pomiędzy oferentem , a podmiotem prowadzącym działalność w zakresie klasyfikacji, wskaże osobę inspektora nadzoru działającego na zlecenie oferenta , w zakresie kontroli prac klasyfikacyjnych , z którym zawarto warunkową umowę jak z wykonawcą prac klasyfikacyjnych . B. W przypadku, gdy oferentem będzie podmiot prowadzący działalność w zakresie klasyfikacji gruntów. w jednostce oferenta zatrudniony jest co najmniej jeden klasyfikator posiadający udowodnione kwalifikacje i udowadnia się stosownym doświadczeniem w dziedzinie klasyfikacji gruntów jest wpisany na listę klasyfikatorów jednego z WING-ów, jest właścicielem, wspólnikiem s-ki lub zatrudnionym na czas nieokreślony pracownikiem, w jednostce oferenta zatrudnionych jest w tym co najmniej 2 geodetów w tym jeden na czas nieokreślony, z których co najmniej jeden posiada uprawnienia w zakresie 1 i 2 lub jeśli oferent z obszaru klasyfikacji gruntów przedstawi stosowną umowę cywilno-prawną (zlecenia o dzieło) o charakterze warunkowym na wykonanie prac geodezyjnych związanych z wykonaniem przedmiotu przetargu, z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie geodezji zatrudniającym co najmniej dwie osoby, gdzie co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia w zakresie geodezji nr 1 i 2, wskaże osobę inspektora nadzoru działającego na zlecenie oferenta w zakresie kontroli prac klasyfikacyjnych, z którym zawarto stosowną warunkową umowę na wykonanie kontroli prawidłowości wykonania klasyfikacji gruntów wpisanym na listę WINGK-a Woj. Mazowieckiego, Nadzór nad pracami geodezyjnymi zapewnia Zamawiający. Kryterium sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – uważane będzie przez zamawiającego za spełnione jeśli oferent przedstawi dowody na to , że : a – nie zalega w płaceniu podatków b – nie jest dłużnikiem ZUS-u w płaceniu opłat na obowiązkowe świadczenia społeczne i zdrowotne c – wykażą , że sytuacja ekonomiczna finansowa pozwala na zaangażowanie środków własnych w wysokości 100% wartości zamówienia do czasu ostatecznego odbioru i rozliczenia końcowego Kryterium nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będzie uważane za spełnione , jeśli nie zaistniała wobec oferenta jakakolwiek z osobna, czy łącznie przesłanka wykluczenia określona w art. 24 ust. 1 i 2 prawa o zamówieniach publicznych Ponadto do przetargu mogą przystąpić wykonawcy , którzy : Udzielą gwarancji na wykonane przez siebie prace , na okres nie krótszy niż 3 lata i rękojmi wg Kodeksu Cywilnego 6) Złożą oświadczenie, że zapoznali się z dokumentacją przetargową i przyjmują ją bez zastrzeżeń 7) Wniosą w terminie określonym w SIWZ wadium w formie pieniężnej 8) Przyjmą warunek związania ofertą w okresie określonym przez zamawiającego w SIWZ Złożą pozytywne referencje wydane przez geodetę powiatowego , w terenie którego powiatu były wykonywane prace związane z zakładaniem, modernizacją lub aktualizacją (w tym prace klasyfikacyjne) ewidencji gruntów, z wyjątkiem jednostek które wykonywały wymieniony asortyment prac na terenie powiatu ciechanowskiego. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy): Na potwierdzenie spełnienia przez oferenta warunków określonych w części V, na podstawie art. 25 i 26 ust.2 Zamawiający prosi o przedstawienie przy złożonej ofercie następujących dowodów w postaci dokumentów lub oświadczeń: Ad V-1 Dokument potwierdzający status prawny oferenta wraz z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej w dziedzinie geodezji lub klasyfikacji gruntów albo poświadczony wyciąg z aktu rejestracji lub aktualną umowę spółki , czy potwierdzenie zgłoszenia działalności gospodarczej. Dokumenty muszą mieć potwierdzoną cechę aktualności na czas przetargu , nie mogą być wystawione przed upływem 3 m-cy od daty złożenia oferty oraz winny być przedłożone w oryginale czy poświadczonej kopii AdV-2a-W przypadku, gdy oferentem będzie podmiot z obszaru geodezji należy przedstawić: wykaz prac geodezyjnych związanych z ewidencją gruntów z ostatnich lat działalności oferenta lub jednostki – poprzedniczki prawnej wg zasad określonych w cz. V-2 z podaniem: roku realizacji, obrębu , asortyment robót , ilości jednostek , a także wykaz prac klasyfikacyjnych wykonanych pod rządami wymienionych wyżej przepisów o klasyfikacji zrealizowanych przez podmiot i zatrudnionych w nim klasyfikatorów, którzy będą wykonywać prace klasyfikacyjne, wg podanego wyżej schematu wykazu prac. Gdy oferentem będzie podmiot z obszaru klasyfikacji gruntów: wykazu prac klasyfikacyjnych z podaniem: osoby klasyfikatora, nazwy obrębu, gminy, ilości sklasyfikowanych hektarów gruntów, roku realizacji oraz wykazu prac geodezyjnych z asortymentów związanych z ewidencją gruntów i dokumentacjami dla celów prawnych wykonanych przez geodetów, którzy będą wykonywać prace geodezyjne wg układu wymienionego dla tych prac. AdV- 2b Wykaz posiadanego sprzętu geodezyjnego komputerowego i oprogramowania przeznaczonego do realizacji zamówienia AdV-2c- Wykaz osób , które będą wykonywać zamówienie w zakresie : a) prac geodezyjnych b) prac klasyfikacyjnych oraz oświadczenia właściciela, wspólników o statusie zatrudnienia osób wykazanych . W przypadku klasyfikatorów i inspektora nadzoru klasyfikacyjnego lub geodetów nie będących pracownikami oferenta należy w dokumentacji oferty przedstawić: kopie warunkowej umowy o wykonanie klasyfikacji i nadzoru klasyfikacyjnego z podmiotami, które będą wykonywać te prace lub kopie warunkowej umowy o wykonaniu prac geodezyjnych z podmiotem prowadzacym działalność w zakresie geodezji, kopie dowodów potwierdzających posiadanie uprawnień w zakresie klasyfikacji gruntów dowód wpisu na listę jednego z WING-ów oraz - dowód wpisu na listę WINGK Woj. Mazowieckiego dla inspektora nadzoru klasyfikacyjnego. W przypadku geodetów proszę o załączenie jako dowodów: kopii dyplomów ukończenia uczelni czy szkoły średniej oraz kopii uprawnień zawodowych AdV-3a Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego ,że oferent nie zalega z opłacaniem podatków , wydane nie później niż 90 dni przed złożeniem oferty AdV-3b Zaświadczenie właściwego ZUS-u potwierdzające ,że oferent nie zalega w opłatach i obowiązujących składkach na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne , wydane nie później niż 90 dni przed złożeniem oferty AdV-3c Oświadczenie oferenta , iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na zaangażowanie środków własnych w wysokości wartości zamówienia określonego w ofercie do czasu ostatecznego odbioru i rozliczenia końcowego co gwarantuje wykonanie zamówienia AdV-4 Oświadczenie oferenta o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie któregokolwiek z przesłanek wymienionych w art. 24 ust 1 i 2 AdV-5 Oświadczenie o udzieleniu 3 letniej gwarancji i rękojmi z KC na wykonany przez siebie przedmiot zamówienia Ad V-6 Oświadczenie , że oferent zapoznał się z dokumentacją przetargową i przyjmuje ją bez zastrzeżeń Ad V -7 Oryginał lub potwierdzona kopia dowodu bankowego lub kasowego wniesienia na konto Zamawiającego określonego w SIWZ wadium na okres postępowania i związania ofertą Ad V -8 Oświadczenie o przyjęciu warunków związania ofertą w terminie określonym w Specyfikacji Ad V-9 Opinie referencyjne dotyczące przedmiotowego asortymentu prac

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

| IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia |
| --- |
| Przetarg nieograniczony | Przetarg ograniczony |
| Negocjacje z ogłoszeniem | Dialog konkurencyjny |
| IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) Liczba wykonawców  |

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT

| IV.2.1) Kryteria oceny ofert |
| --- |
| Najniższa cena lub Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie |
| Kryteria 1. CENA 2. 3. 4. 5. | Znaczenie |
| IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak adres strony, na której będzie prowadzona: nie |

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://stciechanow.bip.org.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Ośrodek Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego ul. Wyzwolenia 10a 06-400 Ciechanów, inż. Wiesław Niedziałkowski, 023 6722622, 023 6732491

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy):

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert Data: 15/09/2008 godzina: 10oo Miejsce: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, 06 – 400 Ciechanów ul. 17 Stycznia 7, pokój nr 108

IV.3.5) Termin związania ofertą Do : // (dd/mm/rrrr) lub okres w dniach: 21 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy)

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia 211490 w dniu 5 września 2009

STAROSTA CIECHANOSKI

Ciechanów, 2008 - 09 – 03				                   /-/ Sławomir Morawski

# Text boxes

|  | Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl |
| --- | --- |