Ciechanów, dnia 2008- 08-08

G.3023-7/08

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

na zadanie pt. „Ponowna klasyfikacja gruntów po melioracjach wraz z aktualizacją użytków i ich ponowną klasyfikacją na obszarach niemeliorowanych oraz opracowanie dokumentacji  dla celów aktualizacji operatu ewidencji gruntów w  części opisowej  i graficznej dla wsi:Zawady Dworskie, Zawady Włościańskie i Garnowo Stare w gminie GOŁYMIN” .

Starosta Ciechanowski   działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz. 177 z późniejszymi zmianami) ogłasza  przetarg nieograniczony na zadanie pt.

„Ponowna klasyfikacja gruntów po melioracjach wraz z aktualizacją użytków i ich ponowną klasyfikacją na obszarach niemeliorowanych oraz opracowanie dokumentacji  dla celów aktualizacji operatu ewidencji gruntów w  części opisowej  i graficznej dla wsi:Zawady Dworskie, Zawady Włościańskie i Garnowo Stare w gminie GOŁYMIN”

zgodnie z przepisami  prawnymi i technicznymi dotyczącymi klasyfikacji gruntów  i aktualizacji ewidencji gruntów.

- Nazwa i adres zamawiającego: Starosta Ciechanowski, ul. 17 Stycznia 7,

06-400 Ciechanów

- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

- Opis przedmiotu zamówienia.

A. Przedmiotem zamówienia jest:

a/ wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obszarze części obrębów,

poddanych w latach ubiegłych, zabiegowi melioracji w obrębie Zawady Dworskie,

b/ aktualizacja użytków gruntowych wywołanych wpływami przeprowadzonej w sąsiedztwie

melioracji lub innymi czynnikami zaistniałymi na części niemeliorowanego obszaru

wywołującymi trwałe skutki wraz z ponowną klasyfikacją zmienionych użytków i klas na

obszarze nie objętym melioracjami w obrębach: Zawady Dworskie, Zawady Włościańskie i

Garnowo Stare,

c/ opracowanie dokumentacji dla celów aktualizacji operatu w/w wsi wraz z aktualizacją

istniejącej cyfrowej mapy ewidencyjnej wsi i zintegrowanej z nią części opisowej

uwzględniającej wyniki prac klasyfikacyjnych   i aktualizacyjnych w obrębach: Zawady

Dworskie, Zawady Włościańskie i Garnowo Stare,  .

B. Charakterystyka obiektu.

1/ Obręb ZAWADY DWORSKIE – gmina GOŁYMIN.

a) Ponowna klasyfikacja i aktualizacja użytków

w granicach obszarów zmeliorowanych         - 102,76 ha                                  ~ 103 ha.

b) Ponowna klasyfikacja i aktualizacja zmienionych użytków

w części poza granicami melioracji szacowana na 20%

powierzchni niezmeliorowanej

( 478 – 103) x 20% = 75 ha                                                                         -      75 ha

  - Opracowanie dokumentacji dla celów aktualizacji operatu ewidencji

gruntów i budynków w części graficznej i opisowej

103 ha x 75 ha = 178 ha                                                                           -   178 ha

- Obręb ZAWADY  WŁOŚCIAŃSKIE  gmina GOŁYMIN

a) Ponowna klasyfikacja i aktualizacja zmienionych użytków

w granicach całego obrębu szacowana  na 20% powierzchni wsi

149 ha x 20% = 30 ha                                                                                -  30 ha

b) Opracowanie dokumentacji dla celów aktualizacji operatu ewidencji

gruntów i budynków w części graficznej i opisowej                                             -  30 ha

- Obręb GARNOWO STARE   gmina GOŁYMIN

a) Ponowna klasyfikacja i aktualizacja zmienionych użytków

w granicach całego obrębu  szacowana na 20% powierzchni

348 ha x 20%  =  77 ha                                                                            -  77 ha

b)  Opracowanie dokumentacji dla celów aktualizacji operatu ewidencji

gruntów i budynków w części graficznej i opisowej                                            -   77 ha

Łączną wielkość rzeczową prac do wykonania w trzech obrębach o pow. 1011 ha, w ramach zadania oszacowano na wielkość:

a). ponowna klasyfikacja  gruntów zmeliorowanych                                                       - 103 ha,

b). ponowna klasyfikacja i aktualizacja zmienionych użytków w części poza granicami

melioracji                                                                                                         -  około 182 ha,

c) opracowanie  dokumentacji dla celów aktualizacji operatu wymienionych wsi wraz z

aktualizacją   mapy ewidencyjnej i zintegrowanej z nią części opisowej w granicach

obrębów                                                                                                            -  około 285 ha .

Zamawiający podając podstawowe wielkości obiektowe ( poza pkt a w Zawadach Dworskich), decydujące o pracochłonności , a zatem i o kosztach opracowania  zastrzega się , iż dane te nie są precyzyjne i mają charakter wyłącznie orientacyjny i szacunkowy. Podane zostały przy założeniu, że 1/5 terenów poza granicami obszarów zmeliorowanych lub 1/5 obszarów wsi, gdzie nie było melioracji  wymagać będzie aktualizacji użytków i ponownej klasyfikacji. Dane te służyć mają przygotowaniu oferty.

Na nieścisłości danych w przypadku stwierdzenia różnic na etapie realizacji , oferent  nie może opierać potencjalnych roszczeń z tytułu wzrostu pracochłonności. Zadanie dotyczy bowiem całości prac klasyfikacyjnych i aktualizacyjnych, które mogą wystąpić w granicach aktualizowanych obrębów. Wynagrodzenie za wykonaną pracę nastąpi, wg oferowanych cen jednostkowych za poszczególny asortyment prac i rzeczywiście wykonane jednostki rzeczowe w każdym z asortymentów.

Załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia jest mapa 1: 10000 z zaznaczonymi granicami obszarów zmeliorowanych i granicą obszarów opracowania dla Zawad Dworskich i Zawad Włościańskich. Pozostałe źródła informacji jak : operat obowiązującej ewidencji gruntów, operaty z materiałami polowymi z klasyfikacji gruntów z lat poprzednich, oraz inne materiały są do wykorzystania  w Powiatowym Ośrodku Zasobu Geodezyjno- Kartograficznego.

C.  Zakres prac

- Zakres prac związanych z ponowną klasyfikacją gruntów na terenach poddanych

wcześniej melioracjom obejmuje wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów

zmeliorowanych i aktualizacji użytków na powierzchni 103 ha w Zawadach Dworskich -

objętych melioracją.

Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie takich czynności jak :

a)  analiza i ocena dokumentów ewidencji gruntów i poprzedniej klasyfikacji oraz dokumentów

dotyczących melioracji na terenach zmeliorowanych,

b) wywiad terenowy i ustalenie rodzajów użytków i zasięgu ich granic w przypadku zaistniałych

zmian lub akceptacja starych ustaleń na terenach zmeliorowanych,

c) przeprowadzenie ponownej klasyfikacji gleboznawczej na gruntach zmeliorowanych oraz

sporządzenie protokołu klasyfikacyjnego i szkicu klasyfikacyjnego na mapie w skali 1:2000

- wykonanie pomiaru geodezyjnego użytków i klas zgodnie z wymogami instrukcji G-4, na

terenach zmeliorowanych,

e) opracowanie klasycznego czystorysu mapy klasyfikacyjnej na kopii mapy ewidencyjnej w skali

1:2000, zawierającego zaktualizowane granice rodzaju użytków i granice klas bonitacyjnych,

f) współudział w wyłożeniu mapy klasyfikacyjnej w części zmeliorowanej, poinformowanie

zainteresowanych stron o wynikach klasyfikacji gruntów i zmiany użytków /przy już rozliczonej

na roboczo powierzchni klas i użytków w działkach u poszczególnych właścicieli/, rozpatrzenie

skarg , zastrzeżeń i uwag , korekta mapy klasyfikacyjnej,

g) opracowanie i przekazanie do Starosty dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o

zatwierdzeniu klasyfikacji i zmianie rodzaju użytków na terenach pomelioracyjnych,

h) skompletowanie odrębnego operatu klasyfikacyjnego dla całego obrębu ale łącznego z zakresem

„2” oraz przekazanie go po kontroli przez osobę posiadającą kwalifikacje i wpisaną na listę

Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego w Warszawie, do

państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

2. Zakres prac związanych z aktualizacją użytków i ich ponowną klasyfikacją na terenach

nie objętych melioracjami, wywołanych

a/   wpływami melioracji na sąsiednich terenach,

b/.  podjęciem przez właścicieli innego sposobu zagospodarowania swych nieruchomości

np. zalesienia,  trwałe użytki zielone wykorzystywane jako grunty orne w miejsce

dotychczasowych  innych użytków.

W przypadku aktualizacji użytków i ich ponownej klasyfikacji w obrębach Zawad Dworskich, Zawad Włościańskich i Garnowa Starego w części pozamelioracyjnej zakres prac obejmuje min. czynności takie jak:

a). analiza i ocena dokumentów ewidencji gruntów i obowiązującej klasyfikacji ,

b). wywiad terenowy na obszarze objętym aktualizacją , ustalenie rodzaju zmienionych użytków i

zasięgu ich granic w przypadku zaistniałych zmian lub akceptacja dotychczasowych ustaleń na

terenach poza obszarem zmeliorowanym,

c). pomiar geodezyjny zmienionych granic użytków gruntowych na terenach poza granicą       melioracji,

d). przeprowadzenie ponownej klasyfikacji gleboznawczej na terenach zmienionych użytków wraz

ze sporządzeniem protokółu klasyfikacyjnego i szkicu klasyfikacyjnego w skali 1: 2000 na

terenach j.w,

e). sporządzenie klasycznego czystorysu mapy klasyfikacyjnej  na kopii mapy ewidencyjnej

1:2000, zawierającego zaktualizowane  granice rodzaju użytków i granice nowych klas

bonitacyjnych (poza obszarem zmeliorowanym),

f). współudział w wyłożeniu mapy klasyfikacyjnej zawierającej zaktualizowane użytki i klasy

w części niezmeliorowanej obrębu , poinformowanie zainteresowanych  stron o wynikach

aktualizacji użytków i ponownej na nich klasyfikacji, udział w rozpatrzeniu skarg,

zastrzeżeń i uwag, korekta mapy klasyfikacyjnej,

g). opracowanie i przekazanie do Starosty dokumentów niezbędnych do wydania decyzji

zatwierdzającej zmianę użytków i ponowną na nich klasyfikację,

h). skompletowanie łącznego z zakresem „1”  operatu klasyfikacyjnego jak w pkt „1h”.

3. Zakres prac związanych z opracowaniem dokumentacji dla celów aktualizacji  operatu egib  obejmuje w szczególności:

a) sporządzenie w formie numerycznej i w formie wydruków wykazu współrzędnych

granic zmienionych i akceptowanych użytków pomierzonych jak w pkt 1d i 2c oraz

sporządzenie numerycznej bazy klasoużytków w granicach całego obrębu w formacie do

EWMAPY transformowanym do standardu SWDE ,

b) obliczenie nowych powierzchni użytków i klas z przecięcia bazy działek i

nowo utworzonej bazy klasoużytków ,

c) wygenerowanie raportów podstawowych i pomocniczych w postaci cyfrowej i klasycznej,

d) zintegrowanie nowo powstałej cząstkowej bazy cyfrowej i opisowej z  bazami istniejącymi dla

gmin poprzez wyłączenie i zarchiwizowanie starych  treści i ich wymianę na treści

zaktualizowane

e) zaktualizowanie w systemie EWMAPA 7.0 numerycznej, rozwarstwionej obiektowej

mapy ewidencji gruntów i budynków dla wymienionych w części B każdego z aktualizowanych

obrębów,

f) opracowanie i skompletowanie dokumentacji techniczno-prawnej w postaci operatu

technicznego geodezyjnego dla każdego z aktualizowanych obrębów,

g) udział we wdrożeniu bazy graficznej i opisowej do eksploatacji.

Obowiązujący układ opracowania finalnego – „ układ 2000”.

Obowiązujący format danych finalnych – pliki EWMAPY z możliwością

konwersji do standardu SWDE.

Zakres prac wraz z założeniami ogólnymi dotyczącymi charakterystyki mapy, jej obiektowości, rozwarstwienia i treści oraz założeń korekty części opisowej zintegrowanej z mapą, należy wykonać wg zasad określonych w części III WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH. „ Opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej gruntów dla obrębów wiejskich powiatu ciechanowskiego” uzgodnionych przez WING w lipcu 2001 r.

W części V przedstawiono szczegółowe założenia techniczno-technologiczne wykonania numerycznej mapy ewidencji dla obszaru powiatu ciechanowskiego ,wg których operat ewidencyjny został zmodernizowany. Aktualizację operatu należy wykonać również wg tych zasad.

U podstaw ogólnej filozofii budowy przedmiotowej mapy legło kilka podstawowych fundamentalnych przesłanek, a mianowicie:

- W nieokreślonej dziś bliżej dacie wszystkie granice uzyskują status granic prawnych, stąd też szczególny nacisk kładziony będzie w trakcie jej budowy na prawidłowe przeanalizowanie i zgromadzenie pełnej, właściwie zweryfikowanej przez wykonawcę informacji o pkcie granicznym co szczegółowo zapisano w pkt 2 cz. V Wytycznych  pozostającej w pełnej zgodności z Rozporządzeniem MRR i B z 29.03.01 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Ma to ścisły związek z założonym docelowym modelem pełnej integracji systemu Katastru Nieruchomości z Systemem Ksiąg Wieczystych.

- Zakłada się docelową wymianę lub polowe zweryfikowanie informacji geodezyjnej o rodowodzie fotogrametrycznym  o położeniu pktów granicznych na informację  uzyskaną z bezpośrednich pomiarów terenowych w układzie państwowym w stosunku do granic  uprzednio prawnie ustalonych w wyniku działań właścicieli i innych podmiotów posiadających prawa do nieruchomości.

Podobna zasada dotyczy informacji o przestrzennym położeniu budynków. Jako

podstawowe źródło informacji przyjmuje się wyniki pomiarów bezpośrednich, a jako źródło

wspomagające dane fotogrametryczne z mapy 1:2000 lub innych o rozmieszczeniu budynków.

Tak samo należy traktować informacje o granicach użytków. Ten sposób organizacji

informacji o położeniu pktów ma na celu i narzuca dziś, odpowiednie zgromadzenie informacji

o pktach, granicach użytków i granicach klas, rozwarstwieniu mapy i jej wektorowy zapis o

obiektach mapy w na dziś osiągalnym poziomie, a w przyszłości zapewniający zorganizowanie

mapy i informacji z nią związanych w postaci relacyjnych baz danych .

- Osiągnięcie pełnej integracji funkcjonujących pod EWOPISEM numerycznych baz

opisowych ewidencji gruntów , z istniejącą zaktualizowaną  numeryczną mapą

ewidencyjną pod EWMAPĄ. Integrację tę należy w pełni zachować. W trakcie

opracowania bazy klasoużytków , wykonawca jako źródło informacji o rodzajach i

granicach użytków i klas bonitacyjnych wykorzysta dane pomiarowe i wykazy

współrzędnych granic zmienionych użytków oraz czystorys mapy klasyfikacyjnej,

opracowany na podstawie przeprowadzonej w trakcie niniejszego zadania zatwierdzonej

ponownej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków wymienionych obrębów .

Opracowane raporty podstawowe i pomocnicze mają odzwierciedlać wyniki klasyfikacji i

aktualizacji użytków. Całość opracowania musi być zgodna z wymogami Rozporządzenia

MRRiB z 29.03.2001 r. w/s ewidencji gruntów i budynków i wytycznych G5.

Bazę opisową ewidencji gruntów i budynków należy wykonać wg struktury określonej

Rozporządzeniem ( jednostki rejestrowe , podgrupy , grupy ) pod aplikacją EWOPIS

WIN. w wersji 8.0 oraz o pełnej zgodności z zał. Nr 4 zaktualizowanym w roku

2002 i 2003 przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii  oraz skonwertować ją do postaci

SWDE.

Dodatkowych uzgodnień ze Starostą na etapie tworzenia warunków         technicznych wymagać będzie budowa struktury identyfikatorów poszczególnych typów

obiektów. Generalnie należy stosować strukturę identyfikatorów jaką zastosowano dotychczas w opracowanej mapie cyfrowej w naszym powiecie.

Zamawiający oczekiwał będzie szczególnie wnikliwego i pełnego skompletowania dokumentacji techniczno-prawnej  opracowania z aktualizacji operatu ewidencyjnego  bowiem będzie to oparta na nowych źródłach pozyskania dokumentacja bazowa w części użytków i klas dla każdego z obrębów. Skład operatu klasyfikacyjnego i geodezyjnego z prac aktualizacyjnych  zaproponuje wykonawca w przedstawionych przez siebie i uzgodnionych z zamawiającym „Warunkach Technicznych” przed podpisaniem umowy.

UWAGA ! Dla każdego z obrębów, zostanie wszczęte i toczyć się będzie jedno postępowanie  w sprawie ponownej klasyfikacji gruntów i zmiany rodzaju użytków. Stąd też dokumentacja opracowana przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego przekazywana do Starosty  celem wyłożenia i wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie , winna być skompletowana odrębnie w postaci :

- operatu klasyfikacyjnego zawierającego zakres 1 i 2 omówione w części III C SIWZ wraz z czystorysem mapy klasyfikacyjnej 1:2000 , która na etapie aktualizacji ewidencji gruntów obrębu  stanowić będzie bazowe źródło danych dla opracowania numerycznej warstwy klasoużytków jako składnika mapy ewidencyjnej

- operatu technicznego zawierającego zakres 3 z pomiaru uzupełniającego użytków wraz z bazą  współrzędnych granic użytków , obliczeniami powierzchni użytków i klas, wygenerowanymi raportami podstawowymi i pomocniczymi oraz zaktualizowaną  cyfrową mapą ewidencyjną i częścią opisową przedmiotowych obrębów, wraz z dokumentacją aktualizacyjną całego obrębu i bazy gminy.

IV. Termin wykonania zamówienia 05.XII.2008 r.

- Warunki udziału w przetargu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Do przetargu mogą przystąpić podmioty prowadzące działalność gospodarczą w obszarze:

- geodezji lub

- klasyfikacji gruntów.

Podmioty te muszą spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 tj.

1/   posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

2/   posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także

dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

3/   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4/   nie podlega wykluczeniu na podst. art.24 Prawa zamówień publicznych.

Za spełnienie

- Kryterium uprawnień do wykonywania działalności zamawiający

uważał będzie za udowodnione, jeśli prowadzenie działalności gospodarczej w

dziedzinie geodezji lub klasyfikacji gruntów przez podmiot gospodarczy w rozumieniu

Kodeksu Spółek Handlowych lub (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm) lub

Kodeksu Cywilnego przez składającego ofertę wykonania zamówienia, odbywa się  w

ramach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr

173, poz. 1807 ze  zm).

- Kryterium wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego zamawiający uważał będzie za udowodnione jeżeli :

a) prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie geodezji zachodziło przez

okres co najmniej trzech  lat przez oferenta lub poprzednią jednostkę dla której „oferent” jest

następcą prawnym i zachowana została ciągłość kadrowa. Doświadczenie uważane będzie za

udowodnione jeżeli oferent udowodni się :

- w zakresie ewidencji : założeniem , odnowieniem, modernizacją lub aktualizacją ewidencji gruntów w formie numerycznej dla co najmniej dwóch obrębów o powierzchni co najmniej 200 ha każdy zrealizowanych w ciągu ostatnich lat lub opracowaniem co najmniej  50-ciu dokumentacji dla celów prawnych na bazie ewidencji gruntów.

- w zakresie klasyfikacji : jeśli podmiot gospodarczy , który będzie wykonywał prace klasyfikacyjne udowodni  wykonanie co najmniej 400 ha (łącznie) prac klasyfikacji gruntów lub aktualizacji użytków pod rządami Rozporządzenia  RM z 04-06-1956 r w/s klasyfikacji gruntów oraz Zarządzenia nr 127 Min. Rol. z 14 czerwca 1956 r w/s zasad i metod technicznego wykonania klasyfikacji gruntów oraz posiadanie wymaganych kwalifikacji w zakresie klasyfikacji gruntów w okresie obowiązywania w/w przepisów prawnych . Klasyfikatorzy przeprowadzający klasyfikację muszą wylegitymować się również wpisem na listę jednego z Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, a inspektor nadzoru klasyfikacyjnego musi legitymować się wpisem na listę WINGK Województwa Mazowieckiego.

- posiadanie potencjału technicznego uznane będzie za spełnione jeśli oferent udowodni posiadanie co najmniej dwóch zestawów sprzętu geodezyjnego , dwóch zestawów sprzętu komputerowego i oprogramowania  gwarantującego uzyskanie wymaganej jakości opracowania.

- Wymóg dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony jeśli :

A. w przypadku, gdy oferentem będzie podmiot prowadzący działalność w zakresie geodezji

- w jednostce oferenta zatrudnione są co najmniej dwie osoby z wykształceniem geodezyjnym

- będące właścicielami , wspólnikami lub pracownikami zatrudnionymi na czas nieokreślony jedna osoba, a druga osoba co najmniej na czas określony tj. realizacji powyższego zadania, z których co najmniej jeden posiada uprawnienia w zakresie 1 i 2

- w jednostce oferenta zatrudniony jest na czas nieokreślony co najmniej jeden  klasyfikator

posiadający uprawnienia do wykonywania klasyfikacji gruntów wymienionych w pkt V-2 .Jeśli oferent takiego specjalisty nie zatrudnia to musi  przedstawić warunkową umowę cywilno-prawną (o dzieło , zlecenia) , na wykonanie klasyfikacji i aktualizacji użytków na obręby będące przedmiotem przetargu zawartą pomiędzy oferentem ,  a podmiotem prowadzącym działalność w zakresie klasyfikacji,

- wskaże osobę inspektora nadzoru działającego na zlecenie oferenta , w zakresie kontroli  prac

klasyfikacyjnych , z którym zawarto warunkową umowę jak z wykonawcą prac klasyfikacyjnych .

B. W przypadku, gdy oferentem będzie podmiot prowadzący działalność w zakresie

klasyfikacji gruntów.

- w jednostce oferenta zatrudniony jest co najmniej jeden klasyfikator posiadający

udowodnione kwalifikacje i udowadnia się stosownym doświadczeniem w dziedzinie klasyfikacji gruntów, wpisany na listę klasyfikatorów jednego z WING-ów, będący właścicielem, wspólnikiem s-ki lub zatrudnionym na czas nieokreślony pracownikiem,

- w jednostce oferenta zatrudnionych jest w tym co najmniej 2 geodetów w tym jeden na czas nieokreślony, z których co najmniej jeden posiada uprawnienia w zakresie 1 i 2 lub jeśli oferent z obszaru klasyfikacji gruntów przedstawi stosowną umowę cywilno-prawną (zlecenia o dzieło) o charakterze warunkowym na wykonanie prac geodezyjnych związanych z wykonaniem przedmiotu przetargu, z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie geodezji zatrudniającym co najmniej dwie osoby, gdzie co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia w zakresie geodezji nr 1 i 2,

- wskaże osobę inspektora nadzoru działającego na zlecenie oferenta w zakresie kontroli prac klasyfikacyjnych, z którym zawarto stosowną warunkową umowę na wykonanie kontroli prawidłowości wykonania klasyfikacji gruntów wpisanym na listę WINGK-a Woj. Mazowieckiego,

Nadzór nad pracami geodezyjnymi zapewnia Zamawiający.

- Kryterium sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – uważane

będzie przez zamawiającego za spełnione jeśli oferent przedstawi dowody na to , że :

a  – nie zalega w płaceniu podatków

b  – nie jest dłużnikiem ZUS-u w płaceniu opłat na obowiązkowe świadczenia społeczne i

zdrowotne

c – wykażą , że sytuacja ekonomiczna finansowa pozwala na zaangażowanie środków

własnych w wysokości 100% wartości zamówienia do czasu ostatecznego odbioru i

rozliczenia końcowego

- Kryterium nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będzie uważane

za spełnione , jeśli nie zaistniała wobec oferenta jakakolwiek z osobna, czy łącznie przesłanka  wykluczenia określona w art. 24 ust. 1 i 2 prawa o zamówieniach publicznych

Ponadto do przetargu mogą przystąpić wykonawcy , którzy :

- Udzielą gwarancji na wykonane przez siebie prace , na okres nie krótszy niż 3 lata i rękojmi wg

Kodeksu Cywilnego

6) Złożą oświadczenie, że zapoznali się z dokumentacją przetargową i przyjmują ją bez zastrzeżeń

7) Wniosą w terminie określonym w SIWZ wadium w formie pieniężnej

8) Przyjmą warunek związania ofertą w okresie określonym przez zamawiającego w SIWZ

- Złożą pozytywne referencje wydane przez geodetę powiatowego , w terenie którego powiatu były

wykonywane prace związane z zakładaniem, modernizacją lub aktualizacją (w tym prace klasyfikacyjne) ewidencji gruntów, z wyjątkiem jednostek które wykonywały wymieniony asortyment prac na terenie powiatu ciechanowskiego.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków do udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie spełnienia przez oferenta warunków określonych w części V, na

podstawie art. 25 i 26  ust.2 Zamawiający prosi o przedstawienie przy złożonej ofercie

następujących dowodów w postaci dokumentów lub oświadczeń:

Ad V-1 Dokument potwierdzający status prawny oferenta wraz z datą rozpoczęcia

działalności gospodarczej w dziedzinie geodezji lub klasyfikacji gruntów albo

poświadczony  wyciąg z aktu rejestracji lub aktualną umowę spółki , czy

potwierdzenie zgłoszenia działalności gospodarczej. Dokumenty muszą mieć

potwierdzoną cechę aktualności na czas przetargu , nie mogą być wystawione przed

upływem 3 m-cy od daty złożenia oferty oraz winny być przedłożone w oryginale

czy  poświadczonej kopii

AdV-2a-W przypadku, gdy oferentem będzie podmiot z obszaru geodezji należy przedstawić:

wykaz prac geodezyjnych związanych z ewidencją gruntów z ostatnich lat

działalności oferenta lub jednostki – poprzedniczki prawnej wg zasad

określonych w cz. V-2 z podaniem: roku realizacji, obrębu , asortyment robót , ilości

jednostek , a także wykaz prac klasyfikacyjnych wykonanych pod rządami

wymienionych wyżej przepisów o klasyfikacji zrealizowanych przez podmiot i

zatrudnionych w nim   klasyfikatorów,  którzy będą wykonywać prace klasyfikacyjne, wg

podanego wyżej schematu wykazu prac.

Gdy oferentem będzie podmiot z obszaru klasyfikacji gruntów: wykazu prac

klasyfikacyjnych z podaniem: osoby klasyfikatora, nazwy obrębu, gminy, ilości

sklasyfikowanych hektarów gruntów, roku realizacji oraz wykazu prac geodezyjnych

z asortymentów związanych z ewidencją gruntów i dokumentacjami dla celów

prawnych wykonanych przez geodetów, którzy będą wykonywać prace geodezyjne

wg układu wymienionego dla tych prac.

AdV- 2b  Wykaz posiadanego sprzętu geodezyjnego komputerowego i oprogramowania

przeznaczonego do realizacji zamówienia

AdV-2c-  Wykaz osób , które będą wykonywać zamówienie w zakresie :

a) prac geodezyjnych

b) prac klasyfikacyjnych

oraz oświadczenia właściciela, wspólników o statusie zatrudnienia osób wykazanych .

W przypadku  klasyfikatorów i inspektora nadzoru klasyfikacyjnego lub geodetów nie

będących pracownikami oferenta należy w dokumentacji oferty przedstawić:

- kopie warunkowej umowy o wykonanie klasyfikacji i nadzoru klasyfikacyjnego z podmiotami, które będą wykonywać te prace lub kopie warunkowej umowy o wykonaniu prac geodezyjnych z podmiotem prowadzacym działalność w zakresie geodezji,

- kopie dowodów potwierdzających posiadanie uprawnień w zakresie klasyfikacji gruntów

- dowód wpisu na listę jednego z WING-ów oraz

-     dowód wpisu na listę WINGK Woj. Mazowieckiego dla inspektora nadzoru

klasyfikacyjnego.

W przypadku geodetów proszę o załączenie jako dowodów:

- kopii dyplomów ukończenia uczelni czy szkoły średniej oraz

- kopii uprawnień zawodowych

AdV-3a   Zaświadczenie właściwego Urzędu  Skarbowego potwierdzającego ,że oferent

nie zalega z opłacaniem podatków , wydane nie później niż 90 dni przed

złożeniem oferty

AdV-3b  Zaświadczenie właściwego ZUS-u potwierdzające ,że oferent nie zalega w

opłatach i obowiązujących składkach  na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne ,

wydane nie później niż 90 dni przed złożeniem oferty

AdV-3c   Oświadczenie oferenta , iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na

zaangażowanie środków własnych w wysokości wartości zamówienia

określonego w ofercie do czasu ostatecznego odbioru i rozliczenia końcowego co

gwarantuje wykonanie zamówienia

AdV-4     Oświadczenie oferenta o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego na podstawie któregokolwiek z

przesłanek wymienionych w art. 24 ust 1 i 2

AdV-5      Oświadczenie o udzieleniu 3 letniej gwarancji i rękojmi z KC na

wykonany przez siebie przedmiot zamówienia

Ad V-6      Oświadczenie , że oferent zapoznał się z dokumentacją przetargową i przyjmuje

ją bez zastrzeżeń

Ad V -7    Oryginał lub potwierdzona kopia dowodu bankowego lub kasowego wniesienia

na konto Zamawiającego określonego w SIWZ wadium na okres postępowania i

związania ofertą

Ad V -8    Oświadczenie o przyjęciu warunków związania ofertą w terminie określonym w

Specyfikacji

Ad V-9      Opinie referencyjne dotyczące przedmiotowego asortymentu prac

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz

formy przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób

uprawnionych do kontaktowania się z wykonawcą.

1. Ustala się formę pisemnego porozumiewania się zamawiającego z oferentami.

2. Dokumenty wymienione w części VI SIWZ oferenci składają łącznie z ofertą w sposób

określony w części X

3. W sytuacji konieczności uzupełnienia dokumentacji w trakcie postępowania

przetargowego dopuszcza się możliwość przekazywania dokumentów faxem lub drogą

elektroniczną z obowiązkiem ich formalnego potwierdzenia i przekazania za

pośrednictwem poczty.

4. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami

zamawiający ustanawia:

a) mgr inż. Adama Michalskiego – Geodetę Powiatowego Powiatowego w siedzibie

Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7- tel 023 672 14 37

w godzinach 9°°-16°°

b) inż. Wiesława Niedziałkowskiego – Kierownika Powiatowego Ośrodka Zasobu

Geodezyjno-Kartograficznego zlokalizowanego przy ul. Wyzwolenia 10 A

tel 023-673-26-22 lub 023-673-24-91,

VIII.  Oferenci są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 700 zł ( słownie:

siedemset złotych)  najpóźniej w  terminie określonym do składania ofert tj.

22 sierpnia 2008 r. do godz. 10³°.

Wadium może być wniesione do kasy Starostwa Powiatowego Ciechanowie przy

ul. 17 Stycznia 7  , pok. 123 lub wpłacone na rachunek bankowy na konto sum

depozytowych  nr 32821300082001000526630007 Starostwa Powiatowego

w Ciechanowie BS Ciechanów  z opisem „Klasyfikacja i aktualizacja użytków-gmina

GOŁYMIN”.

Zwrot wadium nastąpi po zakończeniu postępowania o zamówieniach  publicznych

w kasie Starostwa   Powiatowego lub przelewem  bankowym na konto wskazane przez

oferenta .

- Okres związania ofertą:   Na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy ustala się okres związania ofertą

na 21 dni zgodnie z art. 85 ust.5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z   terminem składania ofert zamówienia publicznego.

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta składa się z dwóch części i winna być przygotowana w formie pisemnej

a) ofertą przetargową – wg załączonego  wzoru z załącznikami (oświadczenia ,

dokumenty lub ich uwiarygodnione kopie) podpisane przez oferenta – należy złożyć w

zapieczętowanej oddzielnej kopercie oznaczonej literą „A”

b) ofertą cenową brutto zawierającą wszelkie koszty, podatki, w tym podatek VAT oraz

obciążenia i zysk wykonawcy zadania, należy złożyć w zapieczętowanej oddzielnej

kopercie oznaczonej literą „B”

W ofercie cenowej sporządzonej wg podanego wzorca należy podać ogólną cenę brutto

wykonania roboty , a ponadto pomocniczo:

koszty jednostkowe oraz cenę w każdym z trzech wymienionych niżej asortymentów  wg niżej

określonej  struktury :

1) -  cenę jednostkową brutto i ilość rzeczową podaną przez zamawiającego prac

klasyfikacyjnych związane z ponowną klasyfikacją gruntów zmeliorowanych wraz z kosztami nadzoru liczoną wg zakresu 1 oraz cenę brutto asortymentu

2) - cenę jednostkową brutto i ilość rzeczową podaną przez zamawiającego oraz cenę brutto

asortymentu ponownej klasyfikacji i aktualizacji  zmienionych użytków i klas na

terenach niezmeliorowanych wraz z kosztami nadzoru liczone wg zakresu 2  oraz cenę

brutto asortymentu,

3) - cenę jednostkową brutto i ilość rzeczową podaną przez zamawiającego oraz cenę brutto

asortymentu opracowania dokumentacji dla celów aktualizacji operatu ewidencji gruntów i wykonania tej aktualizacji liczone wg zakresu 3 (bez kosztów nadzoru).

| Zakres | Asortyment | Powierzchnia wg zamawiającego w ha | Jednostkowa cena ofertowa wykonawcy | Wartość rynkowa brutto asortymentu wg ofert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ponowna klasyfikacja gruntów po melioracjach | 103 | Xzł/ ha | 103ha x Xzł/ha = W1 |
| 2 | Ponowna klasyfikacja i aktualizacja zmienionych użytków w części poza granicami melioracji we wskazanym obszarze | 182 | Yzł/ha | 182a x Yzł/ha = W2 |
| 3 | Opracowanie dokumentacji dla celów aktualizacji operatu egib w części opisowej i graficznej | 285 | Zzł/ha | 285ha x Zzł/ha = W3 |
|  | Razaem oferta cenowa |  |  | W1+W2+W3 = Woferty |

Łączna oferta cenowa brutto składana przez oferenta winna być sumą z przyjętych cen cząstkowych oferenta i ilości rzeczowych zadania w poszczególnych zakresach określonych szczegółowo przez zamawiającego. Wielkość zakresu „1” jest stała, podana przez zamawiającego. Wielkość „2” podana przez zamawiającego wg założenia, że aktualizacji podlegać będzie pow. około 1/5 obszaru poza granicą terenów zmeliorowanych lub obrębów przewidzianych do aktualizacji. Wielkość „3” jest sumą powierzchni działek, które będą prawdopodobnie przedmiotem opracowania dokumentacji dla celów aktualizacji egib.

Całość oferty złożyć w jednej zapieczętowanej kopercie opatrzonej pieczęcią  oferenta oraz napisem „Oferta-Klasyfikacja i aktualizacja użytków - gmina GOŁYMIN”

- Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

1)  Miejsce złożenia ofert – pok. 108 – sekretariat Starostwa Powiatowego w Ciechanowie

ul. 17 Stycznia 7.

- Ustala się termin składania ofert do dnia 22 sierpnia 2008 r. godz. 10°°

Wszystkie oferty złożone czy otrzymane po tym terminie przez Zamawiającego zostaną

zwrócone bez otwierania .

3). Otwarcie ofert nastąpi w dniu  22 sierpnia 2008 r.  po godz. 10°° w  siedzibie Starostwa

Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7.

Ogłoszenie wyników wyboru wykonawcy nastąpi nie później niż w ciągu 3 kolejnych

dni roboczych od daty otwarcia ofert o czym wszyscy uczestnicy zostaną odrębnie

poinformowani.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

Prognozę wartości rynkowej zadania oparto na średnich cenach jednostkowych

realizacji prac klasyfikacyjnych i aktualizacji użytków i opracowania dokumentacji

dla celów aktualizacji ewidencji obrębów na bazie cen rynkowych  z roku  2007 z

uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych i  prawnych.

XIII.  Opis kryteriów wyboru oferty

Podstawą wyboru wykonawcy zadania przy pełnym udokumentowaniu wypełnienia

warunków przez wykonawcę określonych w SIWZ , wzorze oferty i projekcie umowy,

będzie wyłącznie najniższa cena wykonania całości przedmiotu zamówienia, chociażby  cena

wykonania któregoś z asortymentów była wyższa od ofert pozostałych.

- Informacja o formalnościach do dopełnienia po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy o wykonanie zamówienia.

Ustalony w postępowaniu wykonawca zamówienia publicznego np. jak w tytule SIWZ

jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o wygraniu przetargu,

przedłużenia umowy wg załączonego do specyfikacji wzoru , wraz z Warunkami

Technicznymi roboty

- Istotne dla stron postanowienia i informacje oraz treści, które będą wprowadzone

do umowy z wykonawcą.

1. Cena ofertowa dotyczyć będzie wykonania całości prac i zawierać wszelkie koszty jak

materiały , koszty Ośrodka , podatki w tym podatek VAT i inne koszty związane z

zadaniem.

  - Cena ofertowa jednostkowa zaproponowana przez oferenta i przyjęta przez zamawiającego jest zryczałtowaną ceną ustaloną na okres realizacji przedmiotu zamówienia i nie podlega

negocjacjom. Rozliczenie za wykonaną robotę nastąpi wg faktycznie wykonanych jednostek zaokrąglonych w górę do pełnego hektara w każdym z asortymentów. Należność całkowita brutto jest sumą wynagrodzeń cząstkowych za każdy z trzech asortymentów,

  - Terminy realizacji zamówienia nie mogą być przedmiotem negocjacji i zmian

  - Umowa będzie zawarta wg załączonego do SIWZ projektu

5.  Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę . Nie dopuszcza się składania ofert

wariantowych.

  - Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przekazana jest nieodpłatnie z wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 42 ust. 2 ustawy

8.  Dokumentację przetargową dla oferenta stanowią :

a)  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

b)  Wytyczne Techniczne do warunków technicznych  opracowania mapy numerycznej

terenów  wiejskich powiatu ciechanowskiego

c)  Wzór oferty

d)  Projekt umowy wykonania roboty.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przepisów ustawy

z 29-01-2004 r. Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej stron

postępowania określają przepisy ustawy.

Opracował:                                                                                          Zatwierdził :

Geodeta Powiatowy							    w/z Starosty

mgr inż. Adam Michalski						Eugeniusz Sadowski

Wicestarosta

Ciechanów 2008- 08-08