Załącznik nr 1do  SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MIKROBUSU

|  | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- |
| 1. Rok produkcji | 2007/2008 (fabrycznie nowy) |
| 2. Typ nadwozia Rozstaw osi | zamknięte, dwoje drzwi w kabinie kierowcy, drzwi przesuwane w przestrzeni pasażerskiej, drzwi tylne dwuskrzydłowe ( lub klapa ) z szybą ogrzewaną, 9-cio osobowy ( 8+ 1 ) kolor inny niż biały min. 3000 mm |
| 3. Silnik |  |
| rodzaj | wysokoprężny |
| Pojemność skokowa | min. 1900 cm3 |
| Ilość cylindrów | min. 4 |
| Moc | min. 85 KM |
| Zasilanie ( rodzaj paliwa ) | olej napędowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa manualna całkowicie synchronizowana |
|  | Katalizator |
| Świadectwo homologacji | Oryginalna homologacja dla auta 9 – osobowego (fabryczna) |
| 4. Wyposażenie |  |
|  | Poduszka powietrzna dla kierowcy |
|  | Podwójne siedzenie obok kierowcy |
|  | Podłoga wyłożona wykładziną gumową |
|  | ABS |
|  | Układ zabezpieczający poślizgowi kół napędowych ( podczas ruszania i przyspieszania ) |
|  | Układ wspomagający siłę hamowania przy nagłym hamowaniu |
|  | Układ stabilizujący tor jazdy ( zabezpieczający przed bocznym poślizgiem i zarzucaniem samochodu ) |
|  | Hamulce tarczowe – przód i tył lub tarczowe przód, tył bębnowe |
|  | Immobiliser |
|  | Listwy boczne zabezpieczające |
|  | Alarm |
|  | Klimatyzacja manualna dwustrefowa |
|  | Regulacja wysokości pasów |
|  | Radio z odtwarzaczem CD |
|  | Antena |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego |
|  | Wszystkie szyby termoizolacyjne |
|  | Napęd na przednie koła |
|  | Reflektory przednie halogenowe |
|  | Regulacja zasięgu reflektorów |
|  | 2 światła cofania |
|  | Trzecie światło stop |
|  | Czujnik cofania |
|  | Światła przeciwmgielne z tyłu |
|  | Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem |
|  | Podświetlanie tablicy rozdzielczej przy wyłączonych światłach |
|  | Sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach |
|  | Stopnie wejściowe wewnątrz |
|  | Blokada drzwi bocznych przed otwieraniem podczas jazdy |
|  | Komplet opon zimowych |
|  | Dodatkowy komplet opon letnich |
|  | Niezależne zawieszenie na wszystkie 4 koła |
| 5. Przestrzeń pasażerska | Siedzenia w przestrzeni pasażerskiej dla 6 osób niepełnosprawnych, stopień wejściowy wewnątrz z oświetleniem – ułatwiający osobom niepełnosprawnym wsiadanie i wysiadanie Lampki oświetlenia wewnętrznego |
| 6. Pakiet ubezpieczeniowy | OC, AC, NW – na rok czasu |