Załącznik NR 6

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE   TECHNICZNE   ( SST)

dla  zadania :

Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku

Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie, ul. Orylska 9

B-00.00.00     WYMAGANIA OGÓLNE

B-01-01-03		DEMONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ

B-01-01-03		DEMONTAŻ PARAPETÓW BLASZANYCH ZEWNĘTRZNYCH

B-01-10-03		MONTAŻ OKIEN PCV

B-01-10-03		MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH

B-01-10-03		MONTAŻ DRZWI ALUMINIOWYCH WEWNĘTRZNYCH

B-01-11-03		MONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH ZEWNĘTRZNYCH

B-01-12-03		WYKONANIE TYNKÓW KAT.III OŚCIEŻY OKIENNYCH 					ZEWNĘTRZNYCH

B-01-12-03		ROBOTY MALARSKIE OŚCIEŻY ZEWNĘTRZNYCH

B-01-12-03		WYKONANIE TYNKÓW KAT. III OŚCIEŻY OKIENNYCH 					WEWNĘTRZNYCH

B-01-12-03		ROBOTY MALARSKIE OŚCIEŻY WEWNĘTRZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-00.00.00 OKNA I DRZWI

CPV45421150

- WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z „Dostawą i montażem stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie”

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB.

W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzi wykonanie:

1. Wykucie z muru okien drewnianych o wymiarach 1050 x 2040 mm	-	176 szt.

2. Wykucie z muru okien drewnianych o wymiarach1590 x 1730 mm	-	2 szt.

3. Wykucie z muru okien drewnianych o wymiarach 1650 x 1770 mm	-	3 szt.

4. Wykucie z muru okien drewnianych o wymiarach 980 x 1180 mm	-	13 szt.

5. Wykucie z muru okien drewnianych o wymiarach 950 x 910 mm		-	2 szt.

6. Wykucie z muru okien drewnianych o wymiarach 1710 x 1950 mm	-	12 szt.

7. Wykucie z muru okien drewnianych o wymiarach 1300 x 1220 mm	-	22 szt.

8. Wykucie z muru drzwi drewnianych o wymiarach 1640 x 2840 mm	-	3 szt.

9. Wykucie z muru drzwi drewnianych o wymiarach 1550 x 2050 mm	-	7 szt.

10.. Dostawa i montaż okien PCV – kolor biały, okucia z funkcją mikrouchyły,

szyby zespolone jednokomorowe o współczynniku k=1,1, wymiary i wygląd analogiczne     jak okien istniejących wcześniej wymienionych				-	233 szt.

11. Dostawa i montaż drzwi aluminiowych ocieplonych z szybą antywłamaniową P4 – 10  szt.

12. Wymiana podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze brązowym – 233

szt. /85,60 m/.

13. Tynkowanie i malowanie ościeży.

14. Roboty towarzyszące jak: oderwanie obróbek blacharskich, osadzenie podokienników zewnętrzny i uszczelnienie po wymianie, zbicie i wykuwanie tynku pod ościeżnice, uzupełnienie, spoin ościeży ścian zewnętrznych w nawiązaniu do istniejącej elewacji, wywiezienie gruzu i zdemontowanej stolarki, utylizacja gruzu i inne.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami oraz z definicjami podanymi STWiORB B-00.00.00. „Wymagania ogólne punkt 1.5.

1.4.1. Roboty budowlane przy instalowaniu okien i drzwi.

Należy przez to rozumieć wszystkie roboty związane z demontażem starych okien, drzwi z przygotowaniem otworów, montażem nowej stolarki, wykończeniem oraz innymi pracami dodatkowymi towarzyszącymi związanymi z wymianą okien i drzwi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB B-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1. Przy robotach związanych z instalacją drzwi i okien należy ściśle stosować się do instrukcji producenta tych elementów w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montażu. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zachowanie zgodności z dokumentacją projektową, poleceniami Inspektora nadzoru oraz specyfikacjami technicznymi.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zamieszczono w STWiORB B-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2. Wymagania dotyczące stolarki otworowej z aluminium i PCV.

Wymagania dotyczące stolarki otworowej z aluminium i PCV określają katalogi, normy przedmiotowe i publikacje techniczne. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji dokumenty potwierdzające, że materiały spełniają warunki określone w art. 10. Ustawy Prawo Budowlane.

2.3. Wymagania dotyczące charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnętrznych określa norma PN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków”. Parametry akustyczne okien i drzwi muszą spełniać warunki między innymi normy PN-87/B-02151.03 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.

2.4. Okna i drzwi – wymagania.

2.4.1. Okna z PCV

Szklenie – podwójne 4/16/4 szyby zespolone typu float lub thermofloat, lub inne o podobnych parametrach

- Grubość szyb 4 mm

- Konstrukcja: jednoramowa

- Materiał ościeżnic i skrzydeł:

* kształtowniki aluminiowe z poliamidową przekładką termiczną, systemowe,

* kształtowniki z nieplastyfikowanego PCV wielokomorowe /min. 4 komory/ systemowe, wzmocnione profilami ze stali ocynkowanej gr. 1,5 – 3 mm spełniające kryteria co najmniej systemu THYSEND lub równorzędne.

- izolacyjność termiczna szklenia < 1,1 W/(m2K)

- izolacyjność termiczna konstrukcji 2,3 ÷ 2,6 W/(m2K)

- izolacyjność akustyczna 32 ÷ 46 dB

- stopień infiltracji powietrza [m3/(mxhxdaPa2/3)], maks. 0,5 ÷ 1 (okna nierozszczelnione) przy natężeniu przepływu powietrza mniejszym niż 7 m3/h/m2 w zakresie ciśnienia 100÷500 Pa, przy zapewnieniu minimalnej wartości a = 0,3 [m3/(mxhxdaPa2/3)]

- wodoszczelność- szczelność na wody opadowe: szczelne przy różnicy ciśnień 260 Pa (120I/h/m2)

- obciążenie wiatrem – sztywność okien z szybami izolującymi osiągająca, przy ciśnieniu 1000 Pa strzałkę ugięcia ≤ 1/150 długości szyby

- uszczelnienie odporne na działanie warunków atmosferycznych – wciskane, współtłoczone z EPDM, montowanie w ościeżnicy i w skrzydle

- okucia – systemowe lub związane z systemem rozwierano – uchylne, z możliwością rozszczelnienia okna przy zamkniętym skrzydle np. SIGENIA lub równorzędne.

- nawietrzniki ramowe z regulacją przymknięcia /max. Przymknięcie – pozostawienie 30% otwarcia/ systemowe

- parapety /podokienniki/ zewnętrzne z blachy powlekanej

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.

3.2. Sprzęt do osadzania okien.

Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością korzystania z drobnego sprzętu budowlanego oraz elektronarzędzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w STWiORB B-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4. Określa je również norma PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport”.

4.2. Transport i rozładunek

Transport powinien odbywać się samochodami zakrytymi z pełnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami. Rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy zachowaniu pełnej ostrożności i ochrony przed uszkodzeniami.

4.3. Składowanie

Składowanie powinni odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewiewnych. Drzwi i okna układa się na podkładach w stosy przylgami do dołu, z podziałem na typy i wymiary, przy czym miejsca oznakowania wyrobów powinny być łatwo dostępne. Każdą sztukę należy oddzielać przekładkami z suchych desek i listew. Zmontowane komplety ościeżnic z drzwiami i ram okiennych z oknami ustawia się w położeniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5-10%. W taki sam sposób ustawia się również komplety drzwiowe ze stalowymi ościeżnicami, progami do dołu. Warunki transportu i składowania muszą chronić wyroby także przed uszkodzeniami uszczelek, okuć, szyb jak również malarskiego wykończenia.

Nie wolno składować wyżej wymienionych wyrobów (nawet przez krótki okres) pod gołym niebem, w miejscach zawilgoconych, bezpośrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB B-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż +50C. Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. Ościeża powinny być oczyszczone i gładkie.

5.3. Instalacja i montaż okien i drzwi

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z instalacją i montażem okien i drzwi zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów elementów związanych z tematem zadań.

5.3.1. Właściwy czas osadzania stolarki otworowej i elementów ślusarskich.

Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż + 50C.

5.3.2. Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych.

Najbardziej narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem są wyroby stolarki otworowej z PCV.

Uszkodzenia mechaniczne ościeżnic powstają najczęściej wskutek nieostrożnego transportu materiałów i elementów do innych robót budowlanych i instalacyjnych. instalacyjnych celu ochrony ościeżnice należy obić paskami płyty pilśniowej lub zabezpieczyć okładziną z desek. Ościeżnice, a także i skrzydła okienne, w przypadku kiedy okres zimowy powoduje konieczność zawieszenia skrzydeł przed wykonaniem robót tynkowych należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami zaprawą.

Wyroby ślusarskie powinny być zabezpieczone od wpływów wilgoci i działania czynników chemicznych wywołujących korozję (kwasy) oraz zanieczyszczeń, szczególnie zaprawą cementową, która jest trudna do odspojenia.

5.3.3. Sposoby mocowania stolarki otworowej.

Przed rozpoczęciem wbudowania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu przygotowanych wyrobów sprawdzając czy:

- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują proste kąty,

- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone farbą),

- okapniki są prawidłowo przykręcone,

- szyby, a szczególnie szyby zespolone nie są uszkodzone,

- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają .

Nie należy zabudowywać okien i drzwi uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawą tynkową. Przed osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementów ściennych. Ościeża i węgarki muszą być wykonane dokładnie w pionie, a progi i nadproża w poziomie, Węgarki muszą mieć równe płaszczyzny, ażeby można było dokładnie oprzeć na nich okna. Brak prostokątności ościeży wymaga uzgodnionego z projektantem usunięcia tej usterki. Powierzchnie ościeży w każdym przypadku muszą być zatarte zaprawą, a wszelkie wyrwy i obicia muszą być uzupełnione.

    - Mocowanie ościeży okien z PCV.

Producent okien i drzwi balkonowych dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych wyrobów, zawierającą między innymi zasady łączenia okien w zestawy. Okna i drzwi z PCV będą wbudowane w ścianach zewnętrznych murowanych.

Do zamontowania okien PCV otwory okien PCV otwory okienne w ścianach zewnętrznych powinny posiadać węgarek  w nadprożu i na bokach, natomiast w dole otworu specjalny próg betonowy lub drewniany z występem na całej szerokości ościeży. Wymiary występu powinny umożliwić mocowanie na nich kotwi. Nie należy stosować okien PCV na ścianach, które mają na dole otworu okiennego węgarek, ponieważ uniemożliwia od odpływ wody z ościeżnicy okna, która wyposażona jest w specjalne otwory odwadniające /należy zwrócić na to uwagę przy zakładaniu fartuchów blaszanych/.

Przy wbudowaniu stolarki PCV należy zachować odpowiednie luzy na rozszerzenia okien i drzwi balkonowych pod wpływem temperatury. Różnica pomiędzy otworem ościeży (muru) a wymiarem zewnętrznym ościeżnicy winna wynosić min.30 mm na wysokości progu i 20 mm na szerokości jeżeli ościeże zostało prawidłowo przygotowane – wyprowadzone poziomy i piony.

Do wbudowania okien PCV należy zastosować następujące materiały:

- kotwy,

- łączniki TP-1 /przy łączeniu okien w zestawy/,

-kołki rozporowe ǿ10x50 mm z wkrętem 6x50mm,

- rurka polietylenowa do dystansowania o średnicy 10 mm i gr. Ścianki 1 mm /zalecana/,

- masa uszczelniająca, silikon budowlany mrozoodporny,

- szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa.

Stosowane do montażu i uszczelniania materiały powinny mieć atest Państwowego Zakładu Higieny. Liczbę kotew niezbędnych do mocowania stolarki PCV w murze podają wspomniane na początku rozdziału „Zasady wbudowania”. Kolejność czynności przy osadzaniu stolarki PCV jest następująca:

- sprawdzić wymiary okien i otworu okiennego,

- zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy,

- wstawić ościeżnicę w otwór i dosunąć do węgarka, zachowując luz pomiędzy płaszczyzną węgarka i ościeżnicy około 5 mm na dystansową rurkę polietylenową,

- ustawić w poziomie i w pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów,

- zamocować ościeżnicę na kotwach,

- założyć skrzydła na ościeżnicę i wyregulować okno,

- w szczelinę pomiędzy ościeżnicę i węgarek wsunąć rurkę polietylenową i wypełnić szczelnie szczeliwem syntetycznym – masą uszczelniającą /nie stosować olkitu ponieważ wchodzi w reakcję z tworzywem/,

- od strony pomieszczenia luz pomiędzy otworem okiennym a ościeżnicą wypełnić szczeliwem syntetycznym,

- zamocować parapety,

- podmurować osadzoną stolarkę w miejscu osadzenia parapetów wewnętrznych,

- wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne /tynkowanie, uzupełnienie spoin ościeży zewnętrznych w nawiązaniu do istniejącej elewacji/,

- wykonać obróbki blacharskie zwracając uwagę na otwory odwadniające – pozostawić odkryte

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości w STWiORB B-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót.

Metody badań okien i drzwi określają Polskie Normy wymienione w punkcie 10 niniejszej STWiORB. Częstotliwość, zakres oraz warunki badań jakości montażu stolarki otworowej powinny zostać zawarte w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Oceniać należy w szczególności:

- jakość materiału – dokładność wymiarowa, krawędzie naroża, elementy towarzyszące,

- jakość wykonywania otworów,

- prawidłowość, wytrzymałość i szczelność osadzenia /ewentualne luzy/,

- zachowanie pełnej równoległości i prostopadłości /dopuszczalna tolerancja ościeży max. 2 mm/1mb ościeżnicy lecz nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę,

- prawidłowość osadzenia podokienników,

- prawidłowość szklenia,

- estetyka wykonania.

6.3. Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki otworowej z PCV.

Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów na miejscach połączeń z murem. Odchylenie ościeżnic drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę.

Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być większe niż 3 mm, a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydłowych nie większe niż 6 mm. Zamknięte skrzydła okien i drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub pochwyt wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła drzwiowe lub okienne nie mogą się same zamykać. Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje się za szczelne. Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały.

Wszelkie obróbki blacharskie /dokładność osadzenia okapników/, jakość osadzenia i uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń.

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a także wykończenia, szyb, powłok z folii PCV, uszczelek i okuć. Konieczność dodatkowych pasowań skrzydeł drzwiowych /np. regulacja zawias, zamka/ wymaga wykonania tych prac wyjątkowo ostrożnie i starannie.

Skrzydeł drzwiowych oklejonych folią PCV bądź drzwi o podwyższonej ognioodpornośc8i nie można przycinać lub regulować na budowie, ponieważ spowoduje to istotne obniżenie jakości wyrobu. Uszkodzone skrzydła wymagają naprawy przez producenta.

7.0. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót opisano w STWiORB B-00.00.00.”Wymagania ogólne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową zintegrowanego obmiaru dla wykonania stolarki okiennej i drzwiowej jest: m2 /metr kwadratowy/

Pomocniczymi jednostkami są:

Jednostką obmiarową dla drzwi i okien jest – 1 szt. /sztuka/.

Jednostką obmiarową dla wykonania podokienników jest 1 szt. /sztuka/.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB B-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8

8.2. Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworów i elementów  ślusarki budowlanej.

Odbiorowi podlegają następujące elementy:

8.2.1. Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowej z PCV:

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończającym otynkowaniem ościeży.

8.2.2. Odbiór wykonania osadzenia stolarki metalowej i elementów ślusarskich.

Odbiór osadzonych elementów przeprowadza się przed pomalowaniem wykończonych ościeży.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Polskie normy

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH NORM DOTYCZĄCYCH OKIEN I DZRWI – STOLARKA OTWOROWA – SST.A.M.

PN-EN 13049:2004	Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002	Okna- Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenie pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne

PN-EN 1191:2002	Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda badania

PN-EN 12207:2001	Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – klasyfikacja

PN-EN 12208:2001	Okna i drzwi – Wodoszczelność – klasyfikacja

PN-EN 12210:2001	Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001	Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem- Metoda badania

PN-EN 12400:2004	Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1026:2001	Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania

PN-EN 1027:2001	Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda badania

PN-B-05000:1996	Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996	Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-90/B-91002	Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie

PN-88/B-10085	Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085	Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i

Zmiana 2	tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085	Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Wymagania i badania (Zmiana 3)

/Az3:2001

10.2. Inne dokumenty

Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.