Załącznik nr 7

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DLA  ROBÓT  BUDOWLANYCH

REMONT  BUDYNKU  POWIATOWEJ  BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

PRZY  UL.  OKRZEI  27 A  W  CIECHANOWIE.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót

( część ogólna )

1. 	Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z remontem  budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie przy ulicy Okrzei 27A

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. oraz stanowi podstawę opracowania specyfikacji szczegółowych

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą:

B. 01.01.00. – Roboty przygotowawcze

B. 01.02.00. – Roboty remontowe pokryć dachowych

B. 01.03.00. -  Roboty malarskie ( elewacja )

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren

budowy

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy okresie realizacji robót aż

do ich zakończenia i odbioru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej

zapłacie i  przyjmuje się, że jest włączony  w cenę umowną

1.7. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i  higieny pracy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność

2.   Materiały

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i

odpowiednie aprobaty techniczne

Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi

Normami oraz aprobatami technicznymi

2.2. Składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one

potrzebne do robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwość

3.   Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót

4.  Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

Ruchu drogowego

5.  Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów

6.Kontrola jakości robót

  - Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych

materiałów

  - Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. Próbki będą

pobierane losowo.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania

materiałów stosowanych przez Wykonawcę.

7.Obmiar robót

7.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót. Obmiaru robót dokonuje

Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej

na trzy dni przed tym terminem.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru

8.2. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

zakresu oraz jakości.  Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiającego.

9. Podstawa płatności

9.1. Dla robót  podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę  i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych

10. Przepisy związane

10.1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7.lipca 1994r

10.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie

10.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 luty 2003 r w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

10.4. Aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. 	Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą:

B.01.01.00. – Roboty przygotowawcze. Rozbiórki elementów

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.	Materiały

2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują.

3.	Sprzęt

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4.	Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem, transport uzyskanego z rozbiórki azbestu należy wykonywać w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska.

Do transportu wyrobów zawierających azbest stosuje się odpowiednio przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych.

5.	Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

zabezpieczyć istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

.	Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. 	Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. 	Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera

10. Uwagi szczegółowe

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżynier

Szczegółowa specyfikacja techniczna

B.01.02.00 Roboty  remontowe pokryć dachowych

- Część ogólna

a) przedmiot i zakres robót		-          wykonanie i odbiór robot związanych z

remontem pokrycia dachu

b) prace towarzyszące		-          należy właściwie zabezpieczyć

teren  podczas wykonywanych  robót  przed dostępem osób postronnych

c) informacje o terenie budowy

- przekazanie placu budowy dla Wykonawcy nastąpi przez

Zamawiającego bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania

robót

- organizacja  robót bezpośrednio przez Wykonawcę. Jest on zobowiązany do

zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji robót aż do ich zakończenia i

odbioru

- za warunki bhp oraz zabezpieczenie interesów osób trzecich odpowiada

Wykonawca

- warunki organizacji ruchu do uzgodnienia z użytkownikiem obiektu

- zabezpieczenie chodników, dojść  – Wykonawca w trakcie prowadzonych robót

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

- wszystkie zastosowane wyroby budowlane powinny być oznakowane symbolem CE

i posiadać odpowiednie certyfikaty

- powinny być wolne od jakichkolwiek wad i usterek

- nie przewiduje się organizowania specjalnego składowiska ani magazynów

przeznaczonych do składowania drobnych części

- wykonawca na bieżąco będzie dostarczał potrzebne materiały

- Sprzęt oraz środki transportu

-  zapewniające staranne wykonanie zgodnie z zakładaną jakością.

-  sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i winien

spełniać normy ochrony środowiska oraz przepisy dotyczące jego użytkowania.

-  wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren

budowy

4.   Wykonanie robót

-  wykonawca jest odpowiedzialny za  prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za

jakość zastosowanych materiałów.

-  istniejące pokrycie z papy należy poddać oględzinom i w miejscach występujących

uszkodzeń dokonać miejscowych napraw  poprzez przecięcie pęcherzy,

wysuszenie i wstawienie łat.

-  rozebrane elementy pokrycia należy załadować bezpośrednio do samochodu i

wywieść do utylizacji

-  układanie papy termozgrzewalnej rozpocząć od oczyszczenia podłoża, rozwinięcia

rolek i przycięcia papy na wymiar, przygotowania palnika gazowego

-  układanie papy wykonać metodą zgrzewania przy użyciu palnika zasilanego gazem

propan butan

-  wszystkie roboty wykonują osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje budowlane

- Kontrola  robót

-  bieżąca przez inspektora nadzoru, roboty zanikowe wykonawca zgłasza do odbioru

przed zakryciem

Kontrola obejmuje w szczególności:

- sprawdzenie podłoża

- sprawdzenie mocowania papy termozgrzewalnej

- sprawdzenie wykonania obróbek blacharskich

- Odbiór robót

- komisyjnie po zgłoszeniu przez wykonawcę  gotowości. Roboty winny być odebrane

jeśli wszystkie wyniki badań  kontrolnych są  pozytywne. Protokół odbioru powinien

zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i  usterek ze wskazaniem ich usunięcia,

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem

- Rozliczenie robót dodatkowych

- wg. postanowień umownych

- Dokumenty odniesienia

- przy składaniu oferty przetargowej  wykonawca   przedstawi stosowne aprobaty

techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.03.00 ROBOTY MALARSKIE

1.  Część ogólna

a) przedmiot i zakres robót		-          wykonanie i odbiór robot związanych z

malowaniem ścian elewacji

b) prace towarzyszące		-	należy właściwie zabezpieczyć

teren  oraz pomieszczenia podczas wykonywanych  robót przed dostępem

osób postronnych

c) informacje o terenie budowy

- przekazanie placu budowy dla Wykonawcy nastąpi przez

Zamawiającego bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania

robót

- organizacja  robót bezpośrednio przez Wykonawcę. Jest on zobowiązany do

zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji robót aż do ich zakończenia i

odbioru

- za warunki bhp oraz zabezpieczenie interesów osób trzecich odpowiada

Wykonawca

- warunki organizacji ruchu do uzgodnienia z użytkownikiem obiektu

- zabezpieczenie chodników, dojść  – Wykonawca w trakcie prowadzonych robót

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

- do malowania ścian stosować  farby silikonowe i środki

gruntujące odpowiadające wymaganiom  aprobat technicznym

-  bezpośrednio przed użyciem materiałów należy sprawdzić czy dostawca dostarczył

deklaracje  zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z  odpowiednia normą

lub aprobata techniczną,   termin przydatności do użycia podany na  opakowaniu,

wygląd zewnętrzny farby w  każdym opakowaniu

-  niedopuszczalne jest stosowanie farb w których widać skoagulowane spoiwo,

nieroztarte  pigmenty, grudki wypełniaczy, kożuch, ślady  pleśni, obce wtrącenia,

zapach gnilny

3.  Sprzęt oraz środki transportu

-  zapewniające staranne wykonanie zgodnie z  zakładaną jakością.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny  z ofertą Wykonawcy i winien

spełniać normy  ochrony środowiska oraz przepisy dotyczące  jego użytkowania.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren

budowy

4.   Wykonanie robót

-  Wykonawca jest odpowiedzialny za  prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za

jakość zastosowanych materiałów.

-  roboty malarskie nie powinny być prowadzone  w temperaturze poniżej + 5 ºC i

powyżej 25 º C

-  w pomieszczeniach zamkniętych przy pracach  malarskich należy zapewnić

odpowiednią  wentylację

-  elementy metalowe oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam tłuszczu

-  prace malarskie należy prowadzić zgodnie z  instrukcja producenta farb

-  elementy, które w czasie robót malarskich  mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,

należy  zabezpieczyć i osłonić

5.  Kontrola  robót

-  bieżąca przez inspektora nadzoru. Roboty zanikowe wykonawca zgłasza do odbioru

przed zakryciem.

Kontrola robót obejmuje :

-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

-  sprawdzenie zgodności barw i połysku

-  sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie

-  sprawdzenie przyczepności powłoki

-  sprawdzenie odporności na zmywanie

6.  Odbiór robót

-  komisyjnie po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości. Roboty winny być odebrane

jeśli  wszystkie wyniki badań  kontrolnych są pozytywne. Protokół odbioru

powinien  zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem ich

usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem

7.   Rozliczenie robót dodatkowych       -  wg. postanowień umownych

8.  Dokumenty odniesienia                     -  przy składaniu oferty przetargowej

wykonawca   przedstawi stosowne aprobaty     techniczne, certyfikaty, deklaracje

zgodności

Akceptuję Szczegółową Specyfikację Techniczną

…………………				…………………………………

data						podpisy osób uprawnionych