SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA                     Załącznik nr 7

DLA ROBÓT BUDOWLANYCH

REMONT  LOKALU  WYPOŻYCZALNI  GŁÓWNEJ

PRZY  UL.  WARSZAWSKIEJ  54  W  CIECHANOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót

( część ogólna )

1. 	Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z remontem pomieszczeń Wypożyczalni Głównej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. oraz stanowi podstawę opracowania specyfikacji szczegółowych

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą:

B. 01.01.00. – Roboty przygotowawcze

B. 01.02.00 -  Roboty murowe

B.01.03.00. -  Stolarka okienna

B.01.04.00. – Roboty malarskie

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru

1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w  okresie realizacji robót aż  do ich      zakończenia i odbioru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.7. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność

2.   Materiały

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów

Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami

oraz aprobatami technicznymi

2.2. Składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do

robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwość

3.   Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót

4.  Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego

5.  Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów

6.Kontrola jakości robót

6.1.	Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów

6.2.	Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. Próbki będą

pobierane losowo.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania

materiałów stosowanych przez Wykonawcę.

7.Obmiar robót

7.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót. Obmiaru robót dokonuje

Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej

na trzy dni przed tym terminem.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru

8.2. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

zakresu oraz jakości.  Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiającego.

9. Podstawa płatności

9.1. Dla robót  podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę  i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych

10. Przepisy związane

10.1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7.lipca 1994r

10.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie

10.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 luty 2003 r w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

10.4Aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. 	Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą:

B.01.01.00. – Roboty przygotowawcze. Rozbiórki obiektów

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru

2.	Materiały

2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują.

3.	Sprzęt

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4.	Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Do transportu wyrobów zawierających azbest stosuje się odpowiednio przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych.

5.	Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

– 	teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

–  zabezpieczyć istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6.	Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. i 5.2.

7. 	Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte B.01.01.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. 	Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru

10. Uwagi szczegółowe

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.02.00 ROBOTY MUROWE

1. 	Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru

2. 	Materiały

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

 	Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

 	Masa 4,0-4,5 kg

 	Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.

 	Masa 4,0-4,5 kg.

 	Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych

 	Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.

 	Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.

 	Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.

 	Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na

inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub

jej pęknięcie.

Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:

– 	2 na 15 sprawdzanych cegieł

– 	3 na 25 sprawdzanych cegieł

– 	5 na 40 sprawdzanych cegieł.

2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa

 	Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg poz. 2.2.2.

Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inżyniera.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:

cement: 	ciasto wapienne: 	piasek

1 	: 	1 	: 	6

1 	: 	1 	: 	7

1	: 	1,7 	: 	5

cement: 	wapienne hydratyzowane: 	piasek

1 	: 	1 	: 	6

1 	:	 1 	: 	7

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:

cement: 	ciasto wapienne: 	piasek

1	: 	0,3	: 	4

1	: 	0,5	: 	4,5

cement: 	wapienne hydratyzowane: 	piasek

1	: 	0,3	: 	4

1	: 	0,5	: 	4,5

– 	Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

– 	Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. 	Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. 	Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.	Wykonanie robót

Wymagania ogólne:

a)	Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

b)	Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

c)	Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.

d)	W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegły pełnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

– 	12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,

– 	10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15%

całkowitej liczby cegieł.

a)	Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.

b)	Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.

6. 	Kontrola jakości

6.1. Materiały ceramiczne

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:

 	sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi

w dokumentacji technicznej,

 	próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

– 	wymiarów i kształtu cegły,

– 	liczby szczerb i pęknięć,

– 	odporności na uderzenia,

– 	przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

| Rodzaj odchyłek | Dopuszczalne odchyłki [mm] |
| --- | --- |
|  | mury spoinowane | mury niespoinowane |
| Zwichrowania i skrzywienia: – na 1 metrze długości – na całej powierzchni | 3 10 | 6 20 |
| Odchylenia od pionu – na wysokości 1 m – na wysokości kondygnacji – na całej wysokości | 3 6 20 | 6 10 30 |
| Odchylenia każdej warstwy od poziomu – na 1 m długości – na całej długości | 1 15 | 2 30 |
| Odchylenia górnej warstwy od poziomu – na 1 m długości – na całej długości | 1 10 | 2 10 |
| Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: do 100 cm szerokość wysokość ponad 100 cm szerokość wysokość | +6, –3 +15, –1 +10, –5 +15, –10 | +6, –3 +15, –10 +10, –5 +15, –10 |

7. 	Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót

8. 	Odbiór robót

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

a)	dokumentacja techniczna,

b)	dziennik budowy,

c)	zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

d)	protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

e)	protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

f)	wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

g)	ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

9. 	Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

– 	dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

– 	wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych

– 	ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań

– 	uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10.  Przepisy związane

PN-68/B-10020 	Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996	Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 	Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.

PN-97/B-30003 	Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 	Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 	Wapno.

PN-EN 13139:2003 	Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.03.00. Stolarka okienna

1.	Część ogólna

a) przedmiot i zakres robót    -          wykonanie i odbiór robot związanych z     wymianą stolarki        okiennej

Zakres prac remontowych obejmuje wymianę istniejących okien metalowych  na

okna pcv wraz z naprawą i odnowieniem ościeży otworów okiennych

b) prace towarzyszące     -          należy właściwie zabezpieczyć

teren  oraz pomieszczenia podczas wykonywanych  robót przed dostępem

osób postronnych

c) informacje o terenie budowy

- przekazanie placu budowy dla Wykonawcy nastąpi przez

Zamawiającego bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania

robót

- organizacja  robót bezpośrednio przez Wykonawcę. Jest on zobowiązany do

zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji robót aż do ich zakończenia i

odbioru

- za warunki bhp oraz zabezpieczenie interesów osób trzecich odpowiada

Wykonawca

- warunki organizacji ruchu do uzgodnienia z użytkownikiem obiektu

- zabezpieczenie chodników, dojść  – Wykonawca w trakcie prowadzonych robót

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego

2.	Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

- okna PCV zakwalifikowane  do materiałów niezapalnych, o profilu

pięciokomorowym w kolarze białym.

Profile wzmocnione kształtownikami ze stali ocynkowanej

-  okucia okien obwiedniowe kryte z funkcją mikrowentylacji w klamce i minimum

dwoma ryglami antywyważeniowymi

-  współczynnik przenikania ciepła  dla całego okna U < 1,3  W/m² x k /

-  klasa akustyczna  Rw = 30 dB

-  podwójne uszczelki odporne na działanie czynników atmosferycznych

- klamka biała umieszczona symetrycznie

-  powierzchnia zewnętrzna ram i skrzydeł nie zlicowana

- do malowania ościeży stosować farby olejne, ftalowe odpowiadające

wymaganiom PN-C-81901:2002,  farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom

PN-C-81914:2002, farby na spoiwach i środki gruntujące odpowiadające

wymaganiom  aprobat technicznym

3.	Sprzęt oraz środki transportu

-  zapewniające staranne wykonanie zgodnie z

zakładaną jakością.

- składając okna stosować podkładki dystansowe  zabezpieczające przed

zarysowaniem profili

- sprzęt używany do robót powinien być zgodny   z ofertą Wykonawcy i winien

spełniać normy  ochrony środowiska oraz przepisy dotyczące  jego użytkowania.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach  publicznych oraz dojazdach na teren

budowy

4.   Wykonanie robót

-  wykonawca jest odpowiedzialny za

prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów

-  zanim przystąpimy do montażu należy zweryfikować wszystkie wymiary otworów

-  do montowania okien stosować dyble lub kotwy

- do uszczelnienia przestrzeni między oknem a  murem stosować pianę montażową.

Winna ona w całości wypełnić tą przestrzeń grubścią  min.  30 mm. Po jej

usztywnieniu nadmiar   usunąć obcinając równo nożem w płaszczyźnie

ościeżnicy

-  uzupełnienie ubytków tynków – zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych

wykonać starannie i estetycznie za pomocą gotowych  zapraw tynkarskich

-  roboty malarskie nie powinny być prowadzone w temperaturze poniżej + 5 ºC i

powyżej 25 º C

-  w pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić

odpowiednią wentylację

-  elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,

należy zabezpieczyć i osłonić

5	Kontrola  robót

-  bieżąca przez inspektora nadzoru. Roboty zanikowe wykonawca zgłasza do odbioru

przed zakryciem.

Kontrola  w szczególności obejmuje :

-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

-  sprawdzenie usytuowania kotew lub dybli

-  sprawdzenie ustawienia ościeżnicy w pionie i poziomie

-  wypełnienie przestrzeni pianą montażową

-  jakość wykonania obróbki tynkarskiej

-  sprawdzenie powłok malarskich

6.	Odbiór robót

-  komisyjnie po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości. Roboty winny być odebrane

jeśli wszystkie wyniki badań  kontrolnych są pozytywne. Protokół odbioru powinien

zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem ich usunięcia,

stwierdzenie zgodności lub niezgodności   wykonania z zamówieniem

7.	Rozliczenie robót dodatkowych       -  wg. postanowień umownych

8.	Dokumenty odniesienia                     -  przy składaniu oferty przetargowej

wykonawca   przedstawi stosowne aprobaty

techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.04.00 ROBOTY MALARSKIE

1.	Część ogólna

a) przedmiot i zakres robót          -          wykonanie i odbiór robot związanych z

odnowieniem powłok malarskich

b) prace towarzyszące           -          należy właściwie zabezpieczyć

teren  oraz pomieszczenia podczas wykonywanych  robót przed dostępem

osób postronnych

c) informacje o terenie budowy

- przekazanie placu budowy dla Wykonawcy nastąpi przez

Zamawiającego bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania robót

- organizacja  robót bezpośrednio przez Wykonawcę. Jest on zobowiązany do

zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji robót aż do ich zakończenia i

odbioru

- za warunki bhp oraz zabezpieczenie interesów osób trzecich odpowiada

Wykonawca

- warunki organizacji ruchu do uzgodnienia z użytkownikiem obiektu

- zabezpieczenie chodników, dojść  – Wykonawca w trakcie prowadzonych robót

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

- do malowania wewnątrz pomieszczenia mogą być  stosowane farby olejne, ftalowe

odpowiadające wymaganiom PN-C-81901:2002,  farby    dyspersyjne

odpowiadające wymaganiom    PN-C-81914:2002, farby na spoiwach i środki

gruntujące odpowiadające wymaganiom  aprobat technicznym

-  bezpośrednio przed użyciem materiałów należy sprawdzić czy dostawca dostarczył

deklaracje  zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z  odpowiednia normą

lub aprobata techniczną,   termin przydatności do użycia podany na  opakowaniu,

wygląd zewnętrzny farby w  każdym opakowaniu

-  niedopuszczalne jest stosowanie farb w których widać skoagulowane spoiwo,

nieroztarte  pigmenty, grudki wypełniaczy, kożuch, ślady  pleśni, obce wtrącenia,

zapach gnilny

- Sprzęt oraz środki transportu

-  zapewniające staranne wykonanie zgodnie z  zakładaną jakością.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny  z ofertą Wykonawcy i winien

spełniać normy  ochrony środowiska oraz przepisy dotyczące  jego użytkowania.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren

budowy

4.   Wykonanie robót

-  Wykonawca jest odpowiedzialny za  prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za

jakość zastosowanych materiałów.

-  roboty malarskie nie powinny być prowadzone  w temperaturze poniżej + 5 ºC i

powyżej 25 º C

-  w pomieszczeniach zamkniętych przy pracach  malarskich należy zapewnić

odpowiednią  wentylację

-  elementy metalowe oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam tłuszczu

-  prace malarskie należy prowadzić zgodnie z  instrukcja producenta farb

-  elementy, które w czasie robót malarskich  mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,

należy  zabezpieczyć i osłonić

5	Kontrola  robót

-  bieżąca przez inspektora nadzoru. Roboty zanikowe wykonawca zgłasza do odbioru

przed zakryciem.

Kontrola robót obejmuje :

-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

-  sprawdzenie zgodności barw i połysku

- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie

-  sprawdzenie przyczepności powłoki

-  sprawdzenie odporności na zmywanie

6.	Odbiór robót

-  komisyjnie po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości. Roboty winny być odebrane

jeśli  wszystkie wyniki badań  kontrolnych są pozytywne. Protokół odbioru

powinien  zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem ich

usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem

7.	Rozliczenie robót dodatkowych       -  wg. postanowień umownych

8.	Dokumenty odniesienia                     -  przy składaniu oferty przetargowej

wykonawca   przedstawi stosowne aprobaty     techniczne, certyfikaty, deklaracje

zgodności

Akceptuję szczegółowa specyfikację techniczną

………………….                                         .....................................

data                                              podpisy osób uprawnionych

.