Ciechanów, dnia 2009-08-17

G. 3023-6/09

G. 7454-3/21/09

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pt. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Założenie ewidencji budynków z aktualizacją użytków i ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów dla części gminy CIECHANÓW – obręby: MODŁA WŁOŚCIAŃSKA, MODEŁKA, CHOTUM, BARAKI CHOTUMSKIE, RAJMUNDOWO, WOLA PAWŁOWSKA, GORYSZE, RYDZEWO, WÓLKA RYDZEWSKA, NOWA WIEŚ, RUTKI BORKI, RUTKI GŁOWICE, RUTKI BEGNY, RUTKI MARSZEWICE”.

Zadanie  „CIECHANÓW III”

- Nazwa i adres zamawiającego:

Starosta Ciechanowski ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

- Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

- Opis przedmiotu zamówienia

A – Przedmiotem zamówienia jest:

- Założenie opisowych baz ewidencyjnych  budynków i lokali w w/w obrębach dla około 1570  obiektów.

- Aktualizacja użytków gruntowych i ponowna klasyfikacja użytków zmienionych w obszarze w obrębach: MODŁA WŁOŚCIAŃSKA, MODEŁKA, CHOTUM, BARAKI CHOTUMSKIE, RAJMUNDOWO, WOLA PAWŁOWSKA, GORYSZE, RYDZEWO, WÓLKA RYDZEWSKA, NOWA WIEŚ, RUTKI BORKI, RUTKI GŁOWICE, RUTKI BEGNY, RUTKI MARSZEWICE (patrz zał. Nr 3 - „Projekt modernizacji – Charakterystyka obrębów),

B. Charakterystyka obiektu.

Szczegółowa charakterystyka obiektu zawarta  jest w zał. Nr 1i2 do „Projektu

Modernizacji  ewidencji gruntów i budynków............części gm. CIECHANÓW ”.

Podstawowe (w części danych szacunkowe) parametry ilościowe określające

pracochłonność wykonania zadania to:

- pow. 14 obrębów wchodzących w skład opracowania                -    5301 ha,

- pow. użytków rolnych (R,S,Ps, Ł, BR, BŁ, BPs)                        -    3576 ha,

- pow. gruntów zabud. i zurb. (B, Ba, Bi, Bp, Bz, K, Dr, Tk. Ti ) -        86 ha,

- ilość działek                                                                                 -     3421 szt,

- ilość jednostek rejestrowych                                                        -     1083 ha,

- szacunkowa ilość budynków i lokali w 14 obrębach                   -     1570 ob,

a ponadto w zakresie ponownej klasyfikacji i aktualizacji użytków:

- ponowna klasyfikacja i aktualizacja zmienionych użytków w 14 obrębach szacowana na około 10 % pow. obrębów, tj.

5301 ha x 10% = 530 ha

W realizacji tego asortymentu prac należy korzystać z danych z opracowania dla systemu LPIS na bazie ortofotomapy. Dane te uzyskano na podstawie ortofotomapy opracowanej ze zdjęć lotniczych  z lat 2002-2003. Stopień zaufania do nieprzyjętego jeszcze do zasobu g-k opracowania winien być ostrożny i analityczny. Dane z ortofotomapy należy terenowo zweryfikować i wykorzystać jak podano w „Projekcie modernizacji”.

- Opracowanie dokumentacji dla celów  aktualizacji  operatu ewidencji gruntów i budynków ze względu na zmiany w treści użytków gruntowych i klas dotyczyłaby tych działek w obrębach, w których zaktualizowano użytki i ponownie sklasyfikowano. Będzie to powierzchnia jak w pkt 7.

Szczegółowa charakterystyka obiektu i zakres ilościowy prac opisany w zał. nr  2 „Charakterystyka obrębów ……”).

Zamawiający podając podstawowe wielkości obiektowe dotyczące szczególnie  aktualizacji użytków i ponownej klasyfikacji na terenach poza melioracyjnych decydujące o pracochłonności, a zatem i o kosztach opracowania, zastrzega się, iż dane te nie są precyzyjne i mają charakter wyłącznie orientacyjny i szacunkowy. Podane zostały przy założeniu, że 1/10 terenów wymagać będzie aktualizacji użytków i ponownej klasyfikacji. Dane z opracowania LPIS-owskiego nakazują podejście do problemu wielkości prac w asortymencie „ aktualizacja użytków z ponowną klasyfikacją użytków zmienionych” z dużą ostrożnością. Dlatego rozliczenie nastąpi wg ilości faktycznie wykonanych prac aktualizacyjnych  i ich zakresu.

Przedstawione dane szacunkowe mają  służyć przybliżonemu zorientowaniu się w ilości prac i ich zakresie co pozwoli oferentom na opracowanie  oferty wg podanych ilości i kosztów własnych jednostki. Pozwoli to również na porównywalność złożonych ofert.

Brak możliwości precyzyjnego określenia danych w przypadku stwierdzenia różnic na etapie realizacji, nie może być podstawą roszczeń oferenta z tytułu wzrostu pracochłon-ności zamówienia, gdyż wynagrodzenie zostanie ustalone wg. ilości wykonanych jednostek rzeczowych. Zadanie dotyczy bowiem całości prac związanych  z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz prac klasyfikacyjnych i aktualizacyjnych, które mogą wystąpić w granicach aktualizowanych obrębów zadania „CIECHANÓW III”.

Wynagrodzenie za  wykonaną pracę nastąpi, wg oferowanych cen jednostkowych za poszczególny  asortyment prac wg ich zakresu  i rzeczywiście wykonanych jednostek rzeczowych  w każdym z asortymentów.

Ponieważ aktualizacja i weryfikacja użytków jest asortymentem prac bardzo złożonym i różnorodnym co do zakresu, Zamawiający na podstawie zdobytych doświadczeń na innych obiektach, zdefiniował cztery standardy prac aktualizacyjnych, różniące się istotnie pomiędzy sobą zakresem, a zatem i wartością prac. Za modelowy zakres prac aktualizacyjnych należy uważać zespół  czynności geodezyjno-klasyfikacyjnych opisany szczegółowo na str 10 „Projektu modernizacji..” jako standard nr 1. Każdy z kolejnych standardów tj. 2, 3 i 4 różni się od standardu nr 1 tym, że albo nie potrzeba wykonywać ponownej klasyfikacji gleboznawczej lub nie ma potrzeby wykonywania pomiaru granicy zmienionego użytku albo obydwóch podstawowych czynności razem, a więc zakres prac jest odpowiednio mniejszy i posiada odpowiednio mniejszą wartość prac.

Biorąc to pod uwagę Zamawiający zwagował wartość każdego ze standardów odpowiednim współczynnikiem, który będzie wartościował prace aktualizacyjne przy rozliczaniu wartości prac z Wykonawca na etapie odbioru I Fazy i odbioru końcowego.

Szczegółowy opis standardów i współczynników wartościujących zawiera uzgodniony przez WINGK-a „Projekt modernizacji ..”  na stronach 10-12.

Załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia jest mapa 1:100 000 zadania „CIECHANÓW III” z zaznaczonymi co do lokalizacji obrębami – zał. nr 1.

C. Zakres prac

został szczegółowo określony w cz. II „Projektu   modernizacji.....” pt. „ Zakres prac” dla :

A. Założenia ewidencji budynków i lokali – cz. II pkt. A,

B. Ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji oraz weryfikacji

użytków– cz. II pkt. B,

Uwaga!

- Zamawiający oczekuje osiągnięcia po aktualizacji baz dalszej, pełnej integracji funkcjonujących pod EWOPISEM numerycznych baz opisowych ewidencji gruntów, z istniejącą numeryczną bazą mapy ewidencyjnej pod EWMAPĄ. W trakcie opracowania bazy klasoużytków , wykonawca jako źródło informacji o rodzajach i granicach użytków i klas bonitacyjnych wykorzysta dane z opracowania LPIS-u i własne dane  pomiarowe i klasyfikacyjne, a także  wykazy  współrzędnych granic zmienionych użytków,  czystorys mapy klasyfikacyjnej opracowany na podstawie przeprowadzonej w trakcie niniejszego zadania zatwierdzonej ponownej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków wymienionych obrębów. Opracowane raporty podstawowe i pomocnicze mają odzwierciedlać wyniki założenia ewidencji budynków i lokali oraz  wyniki klasyfikacji i aktualizacji użytków. Całość opracowania musi być zgodna z wymogami Rozporządzenia  MRRiB z 29.03.2001 r. w/s ewidencji gruntów i budynków i instrukcji G5.

Bazę opisową ewidencji gruntów i budynków należy wykonać wg struktury określonej  Rozporządzeniem ( jednostki rejestrowe, podgrupy, grupy). Pod wskazaną aplikacją EWOPIS WIN  w aktualnej wersji 4.0 i w pełnej zgodności z zał. Nr 4 zaktualizowanym w roku 2002 i 2003 przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Wskazanym jest by bazę graficzną egib  wykonać pod aplikacją EWMAPA 9.0 wg. rozwarstwienia przyjętego w powiecie ciechanowskim dla mapy zasadniczej. Bazy muszą posiadać możliwość  konwersji do postaci SWDE.

Dodatkowych uzgodnień ze Starostą na etapie tworzenia warunków technicznych wymagać będzie budowa struktury identyfikatorów poszczególnych typów obiektów. Generalnie należy stosować strukturę identyfikatorów jaką zastosowano dotychczas w opracowanej mapie cyfrowej w naszym powiecie.

2) Zamawiający oczekiwał będzie szczególnie wnikliwego i pełnego skompletowania dokumentacji techniczno-prawnej opracowania z aktualizacji operatu ewidencyjnego bowiem będzie to oparta na nowych źródłach pozyskania dokumentacja bazowa w części założenia ewidencji budynków i lokali oraz w części użytków i klas dla każdego z obrębów. Skład operatu klasyfikacyjnego, geodezyjnego – prawnego oraz opisowo-kartograficznego zaproponuje Wykonawca w przedstawionych przez siebie i uzgodnionych z Zamawiającym „Warunkach Technicznych” w zgodności z „Projektem modernizacji ...”.

3). Dla każdego z obrębów, zostanie wszczęte i toczyć się będzie jedno postępowanie  w

sprawie ponownej klasyfikacji gruntów i zmiany rodzaju użytków. Stąd też dokumentacja opracowana przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego przekazywana do Starosty  celem wyłożenia i wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie , winna być skompletowana odrębnie dla obrębu w postaci operatu klasyfikacyjnego zawierającego zakres B omówione w części II „Projektu modernizacji .....” wraz z czystorysem mapy klasyfikacyjnej 1:2000, która na etapie aktualizacji ewidencji gruntów obrębu  stanowić będzie bazowe źródło danych dla opracowania numerycznej warstwy klasoużytków jako składnika mapy ewidencji.

Dane z pomiaru uzupełniającego granic użytków i granic klas bonitacyjnych wraz z bazą współrzędnych granic użytków  i klas służące do aktualizacji części opisowej i graficznej operatu egib winny być składnikiem zasobu bazowego operatu geodezyjno-prawnego każdego z obrębów łącznie z danymi z pomiaru             uzupełniającego budynków ( etap 6 – pkt VI Projektu).

- Termin wykonania zamówienia

Wykonanie zadania nastąpi w dwóch fazach

- Faza I składająca się z etapów I, II, III, IV wg harmonogramu realizacji zadania stanowiącego załącznik do „Projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Założenia ewidencji budynków ............”

- termin do 20 grudnia 2009 roku z tym, że wykonanie i odbiór zakresu B – aktualizacja i ponowna klasyfikacja musi się odbyć w terminie do 25 listopada, ze względu na finansowanie tych prac z dz 010 dot. budżetowej.

- Faza II składająca  się z etapów V, VI, VII, VIII, IX wg harmonogramu

- termin do 30 czerwca 2010 roku.

Przyjmuje się, iż czynności wykonane w Fazie I w etapach I do IV obejmują około        75% zakresu prac. Zamawiający  zakłada finansowanie Fazy I na poziomie 90% wartości prac w ramach budżetu 2009 r. Zakończenie prac (Faza II) i końcowe rozliczenie dzieła nastąpi po jego końcowym odbiorze  w ramach budżetu 2010.

- Warunki udziału w przetargu oraz opis dokonywania oceny ich spełnienia

Do przetargu mogą przystąpić podmioty spełniające warunki określone w art. 22 ust. 1

pkt 1-4 tj.

1/  posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

2/  posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicz-nym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia  ,

3/ znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia ,

4/ nie podlegające  wykluczeniu na podst. art.24 prawa zamówień publicznych,

a ponadto

sporządzą ważną ofertę zgodną z SIWZ dla przedmiotowego zadania oraz złożą

niezbędne załączniki, oświadczenia  i dokumenty dowodzące spełnienia

postawionych warunków.

Za spełnienie

- Kryterium uprawnień do wykonywania działalności zamawiający uważał będzie za udowodnione, jeśli prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie geodezji lub klasyfikacji gruntów przez podmiot w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych

(Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) lub Kodeksu Cywilnego przez składającego ofertę wykonania zamówienia i jego partnerów gospodarczych, odbywa się  w ramach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze  zm).

- Kryterium wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego zamawiający uważał będzie za udowodnione jeżeli :

a) prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie geodezji zachodziło przez

okres co najmniej pięciu  lat przez oferenta lub poprzednią jednostkę dla której

„oferent” jest  następcą prawnym i zachowana została ciągłość kadrowa.

Doświadczenie uważane będzie za udowodnione jeżeli oferent udowodni się

założeniem, odnowieniem :

- w zakresie ewidencji gruntów: założeniem , odnowieniem, modernizacją lub aktualizacją ewidencji gruntów w formie numerycznej dla co najmniej trzech obrębów o powierzchni ponad 300 ha i ponad 200 działek każdy lub co najmniej jednego obrębu, gdzie zaewidencjonowano  ponad 600 budynków i lokali zrealizowanych  w ciągu  ostatnich 5 lat ( lub 10-ciu z udowodnieniem ciągłości z tytułu uznania poprzednika prawnego),

- W zakresie klasyfikacji : jeśli podmiot gospodarczy , który będzie wykonywał prace klasyfikacyjne udowodni  wykonanie co najmniej 400 ha (łącznie) prac klasyfikacji gruntów lub aktualizacji użytków pod rządami Rozporządzenia  RM z 04-06-1956 r w/s klasyfikacji gruntów oraz Zarządzenia nr 127 Min. Rol. z 14 czerwca 1956 r w/s zasad i metod technicznego wykonania klasyfikacji gruntów oraz posiadanie wymaganych kwalifikacji gruntów w okresie obowiązywania w/w przepisów prawnych . Klasyfikatorzy przeprowadzający klasyfikację  muszą wylegitymować się również wpisem na listę jednego z Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, a inspektor  nadzoru klasyfikacyjnego musi  być wpisany na listę WINGK w Warszawie.

b) posiadanie potencjału technicznego uznane będzie za spełnione jeśli oferent

udowodni posiadanie co najmniej dwóch zestawów sprzętu geodezyjnego , dwóch

zestawów sprzętu komputerowego i oprogramowania  gwarantującego opracowanie

zbiorów głównych i pomocniczych oraz numerycznej mapy ewidencyjnej

wymaganej jakości opracowania.

c)  dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełnione

jeśli:

A. w przypadku, gdy oferentem będzie podmiot prowadzący działalność w zakresie

geodezji

-   w jednostce oferenta zatrudnione są co najmniej dwie osoby z wykształceniem

geodezyjnym wyższym będące właścicielami , wspólnikami lub pracownikami

zatrudnionymi na czas nieokreślony , z których co najmniej jeden posiada

uprawnienia w zakresie 1 i 2 oraz na czas nieokreślony zatrudnione są dalsze trzy

osoby z wykształceniem geodezyjnym, budowlanym lub prawniczym, z których co

najmniej  jedna posiada uprawnienia 1, 2

-   w jednostce oferenta zatrudniony jest na czas nieokreślony co najmniej jeden

klasyfikator posiadający uprawnienia do wykonywania klasyfikacji gruntów

wymienionych w pkt V-2a lub jeśli oferent takiego specjalisty nie zatrudnia ale

przedstawi warunkową umowę cywilno-prawną (o dzieło , zlecenia) , na wykonanie

klasyfikacji i aktualizacji użytków na obręby będące przedmiotem przetargu

zawartą pomiędzy oferentem ,  a podmiotem prowadzącym działalność w zakresie

klasyfikacji, gdzie co najmniej zatrudniony jest jeden klasyfikator wpisany na listę

WINGK-ów,

-    wskaże osobę inspektora nadzoru działającego na zlecenie oferenta , w zakresie

kontroli  prac klasyfikacyjnych, wpisanego na listę WINGK Woj. Mazowieckiego ,

z którym zawarto umowę warunkową o nadzór prac klasyfikacyjnych ,

-    nadzór nad pracami geodezyjnymi zapewnia Zamawiający.

B. W przypadku, gdy oferentem będzie podmiot prowadzący działalność w zakresie

klasyfikacji gruntów.

-    w jednostce oferenta zatrudniony jest co najmniej jeden klasyfikator posiadający

udowodnione kwalifikacje i udowadniający stosownym doświadczeniem w

dziedzinie klasyfikacji gruntów, wpisany na listę klasyfikatorów WING-ów, będący

właścicielem, wspólnikiem s-ki lub zatrudnionym na czas nieokreślony

pracownikiem,

-    w jednostce oferenta zatrudnionych na na czas nieokreślony 3 geodetów, z których

co najmniej dwóch posiada uprawnienia w zakresie 1 i 2 lub jeśli oferent z obszaru

klasyfikacji gruntów przedstawi stosowną umowę cywilno-prawną (zlecenia, o

dzieło) o charakterze warunkowym na wykonanie prac geodezyjnych związanych z

wykonaniem przedmiotu przetargu, z podmiotem prowadzącym działalność w

zakresie geodezji, zatrudniającym co najmniej trzech geodetów w tym dwóch z

wykształceniem wyższym, gdzie co najmniej dwie osoby z wymienionej

trójki posiadają uprawnienia w zakresie geodezji nr 1 i 2,

-   wskaże osobę inspektora nadzoru wpisanego na listę WINGK Woj.

Mazowieckiego działającego na zlecenie oferenta w zakresie kontroli prac

klasyfikacyjnych, z którym zawarto stosowną warunkową umowę na wykonanie

kontroli prawidłowości wykonania klasyfikacji gruntów,

-  nadzór nad pracami geodezyjnymi zapewnia Zamawiający.

- Kryterium sytuacji  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – uważane

będzie przez zamawiającego za spełnione jeśli oferent przedstawi dowody na to , że :

  - – nie zalega w płaceniu podatków

  - – nie jest dłużnikiem ZUS-u w płaceniu opłat na obowiązkowe świadczenia społeczne i zdrowotne

  - – wykażą , że sytuacja ekonomiczna finansowa pozwala na zaangażowanie środków własnych w wysokości 80% wartości zamówienia do czasu ostatecznego odbioru i rozliczenia I fazy zadania

- Kryterium nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będzie uważane za spełnione , jeśli nie zaistniała wobec oferenta jakakolwiek z osobna, czy łącznie przesłanka  wykluczenia określona w art. 24 ust. 1 i 2 prawa o zamówieniach publicznych

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę  nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  o udzielenie  zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo  udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub   przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających  na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe  lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także  za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku    mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione po groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio  czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali  się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu  nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres  związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Ponadto do przetargu mogą przystąpić wykonawcy, którzy :

- Udzielą gwarancji na wykonane przez siebie prace , na okres nie krótszy niż 3 lata i rękojmi wg Kodeksu Cywilnego

- Złożą oświadczenie, że zapoznali się z dokumentacją przetargową i przyjmują ją bez zastrzeżeń

- Wniosą w terminie określonym w SIWZ wadium w formie pieniężnej

- Przyjmą warunek 21 dniowego związania ofertą określonym przez zamawiającego SIWZ

- Złożą pozytywne referencje wydane przez geodetę powiatowego , w terenie którego powiatu były wykonywane prace związane z zakładaniem, modernizacją lub aktualizacją (w tym prace klasyfikacyjne) ewidencji gruntów, z wyjątkiem jednostek które wykonywały wymieniony asortyment prac na terenie powiatu ciechanowskiego.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków do udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie spełnienia przez oferenta warunków określonych w części V, na

podstawie art. 25 i 26  ust.2 Zamawiający prosi o przedstawienie przy złożonej ofercie

następujących dowodów w postaci dokumentów lub oświadczeń:

Ad V-1 Dokument potwierdzający status prawny oferenta wraz z datą rozpoczęcia

działalności gospodarczej w dziedzinie geodezji lub klasyfikacji gruntów albo

poświadczony  wyciąg z aktu rejestracji lub aktualną umowę spółki , czy

potwierdzenie zgłoszenia działalności gospodarczej. Dokumenty muszą mieć

potwierdzoną cechę aktualności na czas przetargu , nie mogą być wystawione

przed upływem 3 m-cy od daty złożenia oferty oraz winny być przedłożone w

oryginale  czy  poświadczonej kopii. Jeśli oferent będzie wykonywał zamówienie za pomocą innego podmiotu, który udostępni potencjał techniczny i osoby zdolne  do wykonania zamówienia, to dodatkowo załącza dokumenty potwierdzające statut prawny tegoż podmiotu z data rozpoczęcia działalności w dziedzinie geodezji (i klasyfikacji gruntów)

a ponadto

-   jeśli oferent przedstawi  warunkową umowę cywilno-prawną na wykonanie

aktualizacji użytków gruntowych i ponownej klasyfikacji gleboznawczej

zmienionych użytków gruntowych lub umowę cywilno- prawną na wykonanie

prac  geodezyjnych na obszarze będącym przedmiotem zamówienia, z podmiotem

prowadzącym działalność z zakresu klasyfikacji lub w zakresie geodezji to

zobowiązany jest do złożenia odpisu z właściwego rejestru,kopii umowy spółki

albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert – dla swego partnera gospodarczego określonego w umowie. Dowody

opisane wyżej nie dotyczą osób z którymi zawarto warunkową umowę o nadzór

klasyfikacyjny.

-    jeśli ofertę składa konsorcjum to ponad w/w dowody dotyczące  statusu prawnego

każdego z partnerów, wymagane jest  złożenie kopii umowy o powołaniu

konsorcjum w jednoznaczny sposób określającej:

a) termin obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin

wygaśnięcia uprawnień Zamawiającego  z tytułu gwarancji i rękojmi

należytego wykonania zamówienia,

b) partnera wiodącego (przedstawiciela) i zakres upoważnienia do

występowania w imieniu pozostałych partnerów, w szczególności możliwości

zaciągania zobowiązań  i płatności w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów

występujących  łącznie,

c) zakres odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

zamówienia

AdV-2a) W przypadku,

a) gdy oferentem będzie podmiot z obszaru geodezji należy  przedstawić:

wykaz prac geodezyjnych związanych z ewidencją gruntów z ostatnich pięciu lat

działalności oferenta lub 10 lat  z zaliczeniem działalności jednostki –

poprzedniczki prawnej wg zasad określonych w cz. V-2 z podaniem: roku

realizacji, obrębu , asortyment robót , ilości jednostek powierzchni , a także wykaz

prac podmiotu wykonującego prace klasyfikacyjne wykonane pod rządami

wymienionych wyżej przepisów o klasyfikacji,  zrealizowanych przez

klasyfikatorów,  którzy będą wykonywać prace klasyfikacyjne, wg podanego

schematu wykazu prac: rok realizacji, obręb, asortyment klasyfikacyjny,

powierzchnia.

b) gdy oferentem będzie podmiot z zakresu klasyfikacji gruntów: wykazu prac

klasyfikacyjnych z ostatnich 5 lat lub 10 z zaliczeniem poprzednika prawnego z

podaniem: osoby klasyfikatora, roku realizacji, nazwy obrębu, powierzchni

sklasyfikowanych gruntów oraz wykazu prac geodezyjnych  z asortymentów

związanych z ewidencją gruntów i dokumentacjami dla celów prawnych

wykonanych przez geodetów, którzy będą wykonywać prace  geodezyjne  wg

układu wymienionego dla tych prac: rok realizacji, asortyment  prac

geodezyjnych, ilość jednostek, powierzchnia.

c) gdy oferentem będzie konsorcjum firm to odpowiednie wykazy w zakresie prac

- geodezyjnych,

- klasyfikacyjnych ( z aktualizacją użytków)

składają  do oferty wszystkie firmy tworzące konsorcjum. Struktura wykazów jw.

AdV- 2b  Wykaz posiadanego sprzętu geodezyjnego komputerowego i oprogramowania

przeznaczonego do realizacji zamówienia

AdV-2c-  Wykaz osób , które będą wykonywać zamówienie w zakresie :

a) prac geodezyjnych

b) prac klasyfikacyjnych

oraz oświadczenie właściciela, wspólników o statusie zatrudnienia osób

wykazanych .

Minimalną ilość osób, którym oferent zamierza powierzyć wykonanie zadania

określa pkt V-2cA i 2cB.

W przypadku klasyfikatorów lub geodetów nie będących pracownikami oferenta należy  w dokumentacji oferty przedstawić warunkową umowę cywilną prawną zawartą  z podmiotem wykonującym prace klasyfikacyjne  lub prace geodezyjne. Z wykazu osób wykonujących zamówienia winno wynikać czyimi są pracownikami i na jakim statusie. Wykaz i zaświadczenia składa oferent. W przypadku klasyfikatorów lub geodetów zatrudnionych w jednostkach tworzących konsorcjum firm wykazy i oświadczenia składają upoważnieni przedstawiciele partnera wiodącego.

W przypadku inspektora nadzoru klasyfikacyjnego oferent składa w dokumentacji oferty kopię warunkowej umowy cywilno-prawnej o wykonanie nadzoru z osobą posiadającą wpis na listę WINGK-a Woj. Mazowieckiego.

Ponadto do wykazu osób, które będą realizować zamówienie, oferent załącza

- dla geodetów:

* kopie uprawnień zawodowych w zakresie 1 i 2 i kopie dyplomów ukończenia uczelni czy szkół średnich dla osób, które nie posiadają uprawnień zawodowych

- dla klasyfikatorów:

* kopie dyplomów ukończenia uczelni lub szkół średnich

* kopie wpisów na listy jednego z WINGiK-ów, a dla inspektora nadzoru klasyfikacji  -   kopia wpisu na listy WINGiK-a woj. Mazowieckiego

* inne dowody potwierdzające posiadane kwalifikacje  z zakresu klasyfikacji gruntów.

AdV-3a   Zaświadczenie właściwego Urzędu  Skarbowego potwierdzającego ,że oferent

nie zalega z opłacaniem podatków , wydane nie później niż 90 dni przed

złożeniem oferty

AdV-3b  Zaświadczenie właściwego ZUS-u potwierdzające, że oferent nie zalega w

opłatach i obowiązujących składkach  na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne ,

wydane nie później niż 90 dni przed złożeniem oferty

AdV-3c   Oświadczenie oferenta , iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na

zaangażowanie środków własnych w wysokości 80% wartości zamówienia

określonego w ofercie do czasu ostatecznego odbioru i rozliczenia końcowego

co  gwarantuje wykonanie zamówienia

AdV-4     Oświadczenie oferenta o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego na podstawie któregokolwiek z

przesłanek wymienionych w art. 24 ust 1 i 2

AdV-5      Oświadczenie o udzieleniu 3 letniej gwarancji i rękojmi z KC na  wykonany

przez siebie przedmiot zamówienia

Ad V-6      Oświadczenie , że oferent zapoznał się z dokumentacją przetargową i przyjmuje

ją bez zastrzeżeń

Ad V -7    Oryginał lub potwierdzona kopia dowodu bankowego lub kasowego wniesienia

na konto Zamawiającego określonego w SIWZ wadium na okres postępowania

i  związania ofertą

Ad V -8    Oświadczenie o przyjęciu warunków 21 dniowego związania ofertą w kreślonym

w SIWZ

Ad V-9      Opinie referencyjne dotyczące przedmiotowego asortymentu prac wydane przez

geodetów powiatowych na terenie powiatów w obszarze których wykonywane

były prace jak w zad. „CIECHANÓW III”.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz formy przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się z wykonawcą.

1. Ustala się formę pisemnego porozumiewania się zamawiającego z oferentami.

2. Dokumenty wymienione w części VI SIWZ oferenci składają łącznie z ofertą w sposób

określony w części X

3. W sytuacji konieczności uzupełnienia dokumentacji w trakcie postępowania

przetargowego dopuszcza się możliwość przekazywania dokumentów faxem lub drogą

elektroniczną z obowiązkiem ich formalnego potwierdzenia i przekazania za

pośrednictwem poczty.

4. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami

Zamawiający ustanawia:

mgr inż. Adama Michalskiego – Geodetę Powiatowego tel. 023-672-14-37 i

inż. Wiesława Niedziałkowskiego – Kierownika Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego zlokalizowanego przy ul. Wyzwolenia 10 A, tel. 023-673-26-22 lub 023-673-24-94, w godz. 800-1600

VIII.  Oferenci są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 4000 zł ( słownie:

cztery tysiące złotych)  najpóźniej w  terminie określonym do składania ofert tj.

do 31 sierpnia 2009 r. do godz. 10:00.

Wadium może być wniesione do kasy Starostwa Powiatowego Ciechanowie przy

ul. 17 Stycznia 7, pok. 123 lub wpłacone na rachunek bankowy na konto sum

depozytowych  nr 32821300082001000526630007 Starostwa Powiatowego

w Ciechanowie BS Ciechanów  z opisem „Modernizacja ewidencji gruntów –

Ciechanów III”.

Zwrot wadium nastąpi gdy:

a) upłynął termin związania z ofertą

b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego

c) zamawiający unieważni postępowanie o udzielnie zamówienia

d) na wniosek oferenta  jeżeli:

* wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

* został wykluczony z postępowania;

* oferta oferenta została odrzucona

e) zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli oferent, którego oferta

została wybrana:

* odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie

* zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z                          przyczyn leżących po stronie oferenta.

- Okres związania ofertą:   Na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy ustala się okres związania ofertą na 21 dni zgodnie z art. 85 ust.5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z   terminem składania ofert zamówienia publicznego.

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta składa się z dwóch części i winna być przygotowana w formie pisemnej

a) ofertą przetargową – wg załączonego  wzoru z załącznikami (oświadczenia ,

dokumenty lub ich uwiarygodnione kopie) podpisane przez oferenta – należy złożyć

w  zapieczętowanej oddzielnej kopercie oznaczonej literą „A”

b) ofertą cenową brutto zawierającą wszelkie koszty, podatki, w tym podatek VAT oraz

obciążenia i zysk wykonawcy zadania, należy złożyć w zapieczętowanej oddzielnej

kopercie oznaczonej literą „B”

W ofercie cenowej sporządzonej wg podanego wzorca należy podać ogólną cenę brutto

wykonania roboty , a ponadto pomocniczo:

- ilość jednostek określonych przez Zamawiającego

- jednostkową cenę ofertową brutto (jak w pkt b)

- wartość rynkową brutto wykonania każdego z asortymentów

Oferta szczegółowa cenowa winna być sporządzona wg poniżej zamieszczonego wzoru

1) cena jednostkowa brutto i ilość rzeczowa podana przez zamawiającego prac w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali liczona wg zakresu A cz. II „Projektu

modernizacji...” bez kosztów nadzoru,

- cenę jednostkową brutto i ilość rzeczową podaną przez zamawiającego oraz cenę brutto  asortymentu ponownej klasyfikacji i aktualizacji  zmienionych użytków i klas wraz z kosztami nadzoru klasyfikacyjnego, liczone wg zakresu B jak dla standardu

nr 1 z pełnym zakresem prac aktualizacji użytków i ich ponownej klasyfikacji.

| Zakres | Asortyment | Ilość rzeczowa wg zamawiającego | Jednostkowa cena ofertowa wykonawcy | Wartość rynkowa brutto asortymentu wg. ofert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Założenie ewidencji budynków i lokali | 1570 ob. | X zł/ obiekt | 1570 ob. x X zł =W1 |
| 2 | Aktualizacja zmienionych użytków z ich ponowną klasyfikacja wg zakresu prac określonego standardem nr 1 | 530 ha | Y zł/ha | 530 ha x Y zł/ha = W2 |
|  | Razem oferta cenowa |  |  | W1+W2 = W oferty |

Łączna oferta cenowa brutto składana przez oferenta winna być sumą z przyjętych iloczynów jednostkowych cen asortymentowych A i B brutto oferenta oraz ilości rzeczowych podanych przez zamawiającego.

Całość oferty należy złożyć w jednej zapieczętowanej kopercie opatrzonej pieczęcią oferenta i napisem „Oferta – Modernizacja ewidencji – CIECHANÓW III”.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

- Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

1). Miejsce złożenia ofert – pok. 108 – sekretariat Starostwa Powiatowego w  Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7.

2). Ustala się termin składania ofert do dnia 31 sierpnia 2009 r. godz. 10:00

Wszystkie oferty złożone czy otrzymane po tym terminie, zostaną  zwrócone bez otwierania .

3). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2009 r.  po godz. 10:00 w  siedzibie Starostwa  Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7.

Ogłoszenie wyników wyboru wykonawcy nastąpi nie później niż w ciągu 3 kolejnych dni roboczych od daty otwarcia ofert o czym wszyscy uczestnicy zostaną odrębnie  poinformowani.

XII Opis sposobu obliczania ceny.

- Oferent poda ceny  brutto w poszczególnych asortymentach i ceny brutto całej ofert łącznie z podatkiem VAT wg wzoru określonego w pkt. X SIWZ.

- Podana cena w ofercie jest ceną ryczałtową .

- Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotych i groszach polskich

- Ceny jednostkowe podane przez oferenta nie będą podlegały zmianom przez okres realizacji zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników.

- Walutą ceny ofertowej jest złoty polski

- Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę I etapu i całości przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego wg zasad określonych w punkcie III SIWZ i warunków umowy . Rozliczenie za wykonanie nastąpi w zł polskich

- Wykonawca wystawi fakturę VAT po dokonaniu odbioru i sporządzeniu protokółu odbioru przez Zamawiającego dla poszczególnych faz i całości zadania.

- Opis kryteriów wyboru oferty

Podstawą wyboru wykonawcy zadania przy pełnym udokumentowaniu wypełnienia warunków przez wykonawcę określonych w SIWZ, przy akceptacji dokumentacji przetargowej bez zastrzeżeń, będzie wyłącznie najniższa cena wykonania całości przedmiotu zamówienia, chociażby  cena wykonania któregoś z asortymentów była niższa od ofert pozostałych.

- Informacja o formalnościach do dopełnienia po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy o wykonanie zamówienia.

Ustalony w postępowaniu Wykonawca zamówienia publicznego jak w tytule SIWZ jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o wygraniu przetargu, do  przedłożenia umowy wg załączonego do SIWZ wzoru . Umowa o wykonanie zostanie zawarta w terminie nie krótszym  niż 7 dni od daty skutecznego przekazania zawiadomienia oferentowi o wyborze oferty i nie dłuższym niż 21 dni związania ofertą.

- Istotne dla stron postanowienia i informacje oraz treści, które będą wprowadzone do umowy z wykonawcą.

1. Cena ofertowa jednostkowa dotyczyć będzie wykonania całości prac jednostki asortymentu i zawierać wszelkie koszty jak materiały, koszty Ośrodka, podatki w tym podatek VAT i inne koszty związane z zadaniem.

  - Cena ofertowa jednostkowa na każdy z asortymentów zaproponowana przez oferenta i przyjęta przez zamawiającego jest zryczałtowaną ceną ustaloną na okres realizacji przedmiotu zamówienia i nie podlega negocjacjom. Rozliczenie za wykonaną robotę nastąpi wg faktycznie wykonanych jednostek zaokrąglonych w górę do pełnego hektara w obrębie w każdym z asortymentów z tym, że asortyment 2 będzie wartościowany wg zasad określonych w cz. II.B i cz. III niniejszej SIWZ. Należność całkowita brutto jest sumą wynagrodzeń cząstkowych każdego z dwóch asortymentów.

  - Terminy realizacji zamówienia nie mogą być przedmiotem negocjacji i zmian

  - Umowa będzie zawarta wg załączonego do SIWZ projektu

  - Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert          wariantowych.

  - Nie dopuszcza się możliwości zlecenia części zamówienia podwykonawcom nie objętych umową

  - Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przekazana jest nieodpłatnie z wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 42 ust. 2 ustawy

  - Dokumentację przetargową dla oferenta stanowią:

a)  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

b)  Projekt modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków. Założenie  ewidencji budynków z aktualizacją użytków i ponowną klasyfikacją gleboznawczą dla części gm. CIECHANÓW,

c)  Wzór oferty

d)  Projekt umowy wykonania roboty.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przepisów ustawy z 29-01-2004 r. Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej stron postępowania określają przepisy ustawy.

XVII. Ewentualne pytania oferentów dotyczące wyjaśnień treści SIWZ muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Starosta Ciechanowski,                    ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów; fax 023 672 29 45 nie później niż na trzy dni robocze przed terminem otwarcia ofert.

Opracował:                                                                                  Zatwierdził :

Geodeta Powiatowy                                                            Starosta Ciechanowski

mgr inż. Adam Michalski                                                      Sławomir Morawski

Ciechanów 2009.08.18