Załącznik nr 6 do SIWZ

Przedmiar robót  na wykonanie remontu elewacji  łącznika- termoizolacji , Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie .

| Lp. | Poz. wyc. | Opis robót | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR 4-01 0535-05 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku. 4,50 + 4,50 + 4,00 + 8,60 | mb | 21,60 |
| 2. | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich parapetów okiennych z blachy nie nadającej się do użytku. (1,65 + 1,85 x 2 + 1,15 x 8 + 1,65 x 6 + 0,80 x 2 + 1,9 x 6 + 0,90 x 4) x 0,20 | m2 | 8,21 |
| 3. | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. 5,80 x 0,60 | m2 | 3,41 |
| 4. | KNR 4-01 0726-03 | Odbicie i uzupełnienie uszkodzonych tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków, gazo i pianobetonów. 1 x 35, 60 | m2 | 35,60 |
| 5. | KNR 0-23 2614-11 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STOPTER–przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznie wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki – zamocowanie listwy cokołowej. 32,30 + 9,30 + 16,40 | mb | 58,00 |
| 6. | KNR 0-23 2614-10 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STOPTER–przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznie wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki –ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym. 1,65 x 3 + 1,85 x 2 + 1,65 x 4 + 0,8 + 2,50 x 2 + 1,15 x 3 x 8 + 1,65 x 3 x 6 + 0,80 + 2 ,50 x 2 + 08 x 2 +1,65 x 2 x 2 + 1,90 x 6 + 2,30 x 4 + 2,50 + 5,00 + 8,00 | mb | 142,25 |
| 7. | KNR 0-23 2614-01 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.6cm – system STOPTER–przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznie wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki. (32,30 x 4,20 + 9,30 x 4,80 + 16,40 x 4,20) – (1,65 x 1,65 + 1,85 x 1,65 x 2 + 0,80 x 2,50 + 1,15 x 1,15 x 8 + 1,65 x 1,65 x 6 + 0,80 x 2,50 + 0,80 x 1,65 x 2 + 1,90 x 1,15 x 6) | m2 | 207,18 |
| 8. | KNR 0-23 2614-01 | Docieplenie ościeży o szer. do 15cm płytami styropianowymi gr.3cm – system STOPER – przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznie wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki. (1,65 x 3 + 1,85 x 2 + 1,65 x 4 + 0,80 + 2,50 x 2 + 1,15 x 3 x 8 + 1 ,65 x 3 x 6 + 0,80 + 2,50 x 2 + 0,80 x 2 + 1,65 x 2 x 2 + 1,90 x 6 + 1,15 x 2 x 6 + 2,30 x 4) x 0,20 | m2 | 25,35 |
| 9. | KNR 4-01 0528-06 | Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej przy rurach spustowych . 8,00 x 1 | szt. | 8,00 |
| 10. | KNR 2-02 0510-04 | Montaż rur spustowych okrągłych o śr.15cm – z blachy ocynkowanej po wykonaniu docieplenia – bez kosztu rury. 4,50 + 4,50 + 4,00 + 8,60 | mb | 21,60 |
| 11. | KNR 2-02 0506-02 | Montaż obróbki parapetów przy szer. w rozw. ponad 25cm – z blachy stalowej powlekanej plastisolem zabezpieczonej obustronnie nasadkami plastykowymi. (1,65 + 1,85 x 2 + 1,15 x 8 + 1,65 x 6 + 0,80 x 2 + 1,9 x 6 + 0,90 x 4) x 0,30 | m2 | 12,32 |
| 12. | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szer. w rozw. do 25 cm z blachy ocynkowanej ścian podłużnych z uwagi na wykonane docieplenie ściany. (32,30 + 16,40) x 0,40 | m2 | 19,48 |
| 13. | KNR 4-01 0730-03 | Uzupełnienie tynków zewn. cementowych nakrapianych ścian płaskich – cokół budynku z wyk. tynku mozajkowego. 32,30 x 0,70 + 9,30 x 0,70 + 16,40 x 0,70 | m2 | 49,60 |
| 14. | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25 cm – z blachy ocynkowanej murów ogniowych. 5,80 x 0,60 | m2 | 3,48 |
| 15. | KNR-W 2-17 0137-01 | Montaż nowych kratek wentylacyjnych pcv. 1 x 4 | szt. | 4,00 |
| 16. | KNR 2-02 1604-01 | Rusztowanie zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m. obmiar jak poz. 7 | m2 | 207,18 |
| 17. | kalk.własna | Demontaż attyki (eternit mocowany na konstrukcji stalowej) o wys. 60c 23,40 + 16,40 | mb | 39,80 |
| 18. | kalk.własna | Wymiana instalacji odgromowej ( drut ø 6 pionowy wraz z uziemieniem) 6,00 + 6,60 | mb | 12,60 |