Załącznik nr 6 do SIWZ

Przedmiar robót na wykonanie remontu klatki schodowej i dwóch łazienek na II piętrze w obiekcie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont klatki schodowej |  |  |
| 1. | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów. 5,8 x 3,85 x 3,00 + (5,80 + 5,80 + 3,85 + 3,85) x 2,64 x 3,00 | m 2 | 219,85 |
| 2. | KNR 4-01 0427-05 | Rozebranie ścianek działowych z cegieł i pustaków szklanych ½ ceg. . 3,60 x 2,64 + 0,75 x 2,64 | m2 | 11,48 |
| 3. | KNR 4-01 0303-04 | Wykonanie ścianek z cegieł o gr. ½ ceg. na zaprawie cementowej. 3,60 x 2,64 – 1,80 x 2 | m2 | 5,90 |
| 4. | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami ,,A TLAS UNI GRUNT”- powierzchni ścian i sufitów. Obmiar jak poz. 1 | m2 | 219,85 |
| 5. | KNR –W 2-02 0830-06 | Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach i ścianach. Obmiar jak poz. 1 | m2 | 219,85 |
| 6. | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów-podłoży gipsowych 219,85 – 55,35 | m2 | 164,50 |
| 7. | KNR 2-02 1504-05 | Dwukrotne malowanie ścian farbą olejną podłoży gipsowych. 5,80 x 1,50 x 5,00 + 3,85 x 1,50 x 2,00 | m2 | 55,35 |
| 8. | KNR 4-01 1209-16 | Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników na ścianie. 5,80 x 6,00 + 3,85 x 4,00 | m2 | 50,20 |
| 9. | KNR 4-01 1209-10 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. 1 m2 . 1,50 x 2 x 2,25 | m2 | 3,60 |
| 10. | KNR 4-01 1212-02 | Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych – balustrad. 2,7 x 0,90 x 3,00 + 1,90 x 2,60 + 3,85 x 1,00 x 3,00 | m2 | 23,78 |
| 11. | KNR 4-01 0201-05 | Przygotowanie i montaż półek żelbetowych lub parapetów okiennych z konglomeratu marmuru w rozwinięciu do szerokości 0,35m. 3,85 x 5,00 | m2 | 19,25 |
| 12. | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych. 30,00 x 0,25 | m2 | 7,50 |
| 13. | kalk. własna | Wymiana obudowy grzejników radiatorowych z płyt meblowych 0,9 x 1,1 x 3 | kpl | 3 |
| 14. | kalk. własna | Montaż listwy brudnikowej na ścianie o szer. 20 cm 6 x 5,85 | mb | 35,10 |
|  |  | Remont dwóch łazienek na II piętrze |  |  |
| 15.. | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazurowanych. 2,2 x 1,5 + 3,60 x 1,50 + (0,95 x 1,50 x 2,00 + 1,1 x 2 x 2 x 1,5) x 2 + 0,50 x 4,60 + 3,40 x 1,40 | m2 | 34,66 |
| 16.. | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek terakotowych na zapr.cem. 3,60 x 5,40 + 3,20 x 2,90 | m2 | 28,72 |
| 17. | KNR 4-01 0349-04 | Rozebranie istniejących obmurowań z cegieł na zaprawie cementowej pionów kanalizacji. 0,70 x 2,60 x 2 + 0,50 x 2,6 | m2 | 4,94 |
| 18. | KNR-W 4- 01 0353-13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek. 1,00 + 1,00 | szt. | 2,00 |
| 19. | KNR 4-01 0211-03 | Skucie nierówności betonu lub zaprawy na ścianach lub podłogach o gr. do 5 cm. Obmiar jak poz. 16 | m2 | 28,72 |
| 20. | KNR 4-01 0322-01 | Montaż drzwiczek rewizyjnych. 1,00 + 1,00 | kpl | 2,00 |
| 21. | KNR 4-01 0306-04 | Obmurowanie pionów wod. kan. o grubości jednej cegły na zaprawie cementowej. Obmiar jak poz. 17 | m 2 | 4,94 |
| 22. | KNR 4-01 0715-02 | Tynki wewn. zwykłe kat. II wykonyw. ręcznie na ścianach po skutych płytkach glazury ( lub suche z płyty GKB) Obmiar jak poz. 15 | m 2 | 34,66 |
| 23. | KNR 0-12 0829-03 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi O wymiarach 20x25 cm – na klej. Obmiar jak poz. 15 | m2 | 34,66 |
| 24. | KNR- W 2-02 0840-08 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej-listwy narożnikowe. 5,00 + 5,00 + 7,50 + 3,6 + 2,2 + 8 + 3,3 | mb | 34,60 |
| 25. | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro. Obmiar jak poz. 16 | m 2 | 28,72 |
| 26. | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z foli polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe oraz w kabinach natryskowych. Obmiar jak poz. 16 + (1,10 x 2 x 2 + 0,9 x 2 x 2 ) x 1,50 | m 2 | 38,72 |
| 27. | KNR 0-12 1118-03 | Posadzki z płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm, układanych metodą zwykłą. Obmiar jak poz. 16 | m 2 | 28,72 |
| 28.. | KNR-W 2-02 0830-04 | Wewn.gładze gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach 1x 8,40 | m 2 | 8,40 |
| 29. | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów-podłoży gipsowych 1 x 28,72 | m 2 | 28,72 |
| 30. | KNR 4-01 0106-04 | Usunięcie z budynku gruzu. (34,66 + 28,72 ) x 0,05 | m3 | 3,17 |
| 31. | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km. Obmiar jak poz. 30 | m3 | 3,17 |
| 32. | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi za każdy nast.1km łącznie do 10km. Obmiar jak poz. 30 | m3 | 3,17 |
|  |  | Roboty sanitarne |  |  |
| 33.. | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki 1 x 8,00 | kpl | 8,00 |
| 34. | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej. 1 x 8,00 | szt. | 8,00 |
| 35. | KNR 4-02 0235-08 | Demontaż ustępu. 1 x 4,00 | kpl | 4,00 |
| 36. | KNR 4-02 0230-07 | Demontaż rurociągu z PCW o śr.do 50mm na ścianach budynku. 2,2 + 3,4 + 4,6 x 2 | m | 11,60 |
| 37. | KNR 4-02 0230-04 | Demontaż pionu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 110mm-na ścianach budynku. 3,6 x 2 | m | 7,20 |
| 38. | KNR 4-02 0230-04 | Demontaż pionu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 75 mm – na ścianach budynku. 3,6 x 1 | m | 3,60 |
| 39. | KNR 2-15 0212-01 | Montaż elementów uzbrojenia rurociągu-wpust żeliwny podłogowy śr.50mm. 1 x 6,00 | szt. | 6,00 |
| 40. | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem. 1 x 8,00 | szt. | 8,00 |
| 41. | KNR 2-15 0225-02 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych-kompakt. 1 x 8,00 | szt. | 4,00 |
| 42. | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr.50mm z łączeniem metodą wciskową. 2,2 + 3,4 + 1,50 x 4 + 6,00 | m | 17,60 |
| 43. | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową. 3,60 x 2 | m | 7,20 |
| 44. | KNR 2-15 0112-02 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom.20mm. 6,00 x 1 | szt. | 6,00 |
| 45. | KNR 2 -15 0115-01 | Baterie umywalkowe o śr.nom.15mm 8,00 x 1 | szt. | 8,00 |
| 46. | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, itp. o śr. nominalnej 15mm 12,00 x 1 | szt. | 12,00 |
| 47 | KNR 2-15 0107-05 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom 15mm. 4,00 x 1 | szt. | 4,00 |
| 48. | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek na wykonanie podejść odpływowych z rur o kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr.110mm. 4,00 x 1 | szt. | 4,00 |
| 49. | KNR 2-15 0104-02 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr nomin.25mm stalowe ocynkow.o połączeniach gwintowanych. (2,2 + 3,4 + 5,50 + 3,00 )x 2 | m | 28,20 |
| 50. | KNR 0336-0100 | Wykucie bruzd w cegle. 4,6 x 2 | mb | 9,20 |
| 51. | KNR 0209-0100 | Wykucie bruzd w betonie (otworów w stropie). 8,00 x 1 | kpl | 8,00 |
| 52. | KNR 0207-0200 | Zabetonowanie bruzd po instalacjach. 4,6 x 2 | mb | 9,20 |
| 53. | KNR 0127-0100 | Próba szczelności instalacji wodociągowej. Kpl 1 | kpl | 1,00 |
| 54. | KNR 4-03 1133-01 | Demontaż opraw oświetleniowych. 2,00 x 1 | szt. | 2,00 |
| 55. | KNR-W 5-08 0505-03 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych. 2,00 x 1 | kpl | 3,00 |