Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przełącznik sieci Ethernet typu A, który: powinien posiadać porty RJ45 dla skrętki miedzianej UTP co najmniej kategorii CAT5e, każdy pracujący w standardach: IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX) i IEEE802.3ab(1000BASE-T) w liczbie nie mniej niż 48 sztuk; powinien posiadać nie mniej niż 4 sloty na dodatkowe moduły RJ45 lub moduły światłowodowe; powinien na wszystkich portach automatyczne wykrywać używane okablowania straight-through / crossover (Auto MDI/MDI-X); powinien obsługiwać na wszystkich portach automatyczną negocjację prędkości (10/100/1000 Mbps) i trybu transmisji (Half / Full Duplex); powinien umożliwiać przekierowanie na jeden port ruchu z innego portu przełącznika (port mirroring); powinien posiadać wbudowaną tablicę adresów na nie mniej niż 8000 wpisów; powinien umożliwiać wykonanie w przyszłości uaktualnienia zainstalowanego oprogramowania (firmware) bez konieczności interwencji serwisu producenta; powinien umożliwiać utworzenie nie mniej niż 128 jednocześnie wykorzystywanych sieci VLAN standardzie IEEE802.1Q w oparciu o porty lub adresy MAC, z możliwością przypisania każdego z portów opisanych w pkt 1 do dowolnej liczby z utworzonych sieci VLAN (jednocześnie); powinien umożliwiać wykonanie nie mniej niż 3 agregacji po co najmniej 2 porty w każdej, zgodnie z IEEE802.3ad; powinien posiadać mechanizmy służące zapewnieniu jakości usług sieciowych (QoS); powinien umożliwiać dla każdego z portów przełącznika opisanych w pkt 1 włączenie filtrowania ruchu (Access Control List) co najmniej w oparciu o: źródłowy i docelowy adres sprzętowy adres karty sieciowej, źródłowy i docelowy adres internetowy, porty źródłowe i docelowe protokołów TCP i UDP, numer sieci VLAN; powinien umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników sieci co najmniej za pomocą serwera RADIUS; powinien posiadać mechanizmy blokujące ruch klasyfikowany jako Broadcast Storm i Multicast Storm; powinien obsługiwać mechanizmy IEEE802.1d (Spanning Tree); powinien obsługiwać mechanizmy IEEE802.1w (Rapid Spaning Tree); powinien dawać możliwość ograniczenia pasma przepustowości dla każdego z portów opisanych w pkt 1; powinien posiadać możliwość pracy w stosie lub jako samodzielny przełącznik; powinien umożliwiać połączenie przełączników w stos co najmniej za pomocą portów RJ45 oraz wskazanie przełącznika pełniącego rolę zarządcy stosu (master) i co najmniej jednego zapasowego; powinien umożliwiać zdefiniowanie routingu w warstwie 3 dla protokołu IP co najmniej w wersji 4; powinien umożliwiać zarządzanie co najmniej poprzez przeglądarkę WWW (protokół https) i port konsoli; powinien obsługiwać protokół SNMP w wersji 3; powinien posiadać port konsolowy – wraz z przełącznikiem należy dostarczyć okablowanie do zarządzania przez port konsoli; powinien posiadać aktywne chłodzenie za pomocą wentylatora (wentylatorów); powinien posiadać obudowę nie większą niż 1U przystosowaną do montażu w szafie typu rack 19” - wraz z przełącznikiem należy dostarczyć wszelkie elementy (takie jak: śruby, uchwyty, itp) niezbędne do prawidłowego, zgodnego z zaleceniami producenta, zamocowania przełącznika w szafie; przełącznik powinien posiadać diody sygnalizujące stan pracy urządzenia, a w szczególności pracę pod napięciem, prędkość pracy na każdym porcie; powinien być zasilany napięciem zmiennym 220V/230V przy pomocy wewnętrznego zasilacza – wraz z przełącznikiem należy dostarczyć kabel zasilający; powinien posiadać port przystosowany do podłączenia redundantnego źródła zasilania; powinien być objęty gwarancją producenta nie krótszą niż 5 lat; wraz z urządzeniami należy dostarczyć (lub wskazać lokalizację w sieci Internet z możliwością bezpłatnego pobrania) dokumentację: - instalacji urządzeń w szafie typu rack, - administracji urządzeniami. Zamawiający wymaga, aby wszystkie przełączniki pochodziły od tego samego producenta | 1 szt. |
| 2. | Przełącznik sieci Ethernet typu B, który: powinien posiadać porty RJ45 dla skrętki miedzianej UTP co najmniej kategorii CAT5e, każdy pracujący w standardach: IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX) i IEEE802.3ab(1000BASE-T) w liczbie nie mniej niż 24 sztuk; powinien posiadać nie mniej niż 4 sloty na dodatkowe moduły RJ45 lub moduły światłowodowe; powinien na wszystkich portach automatyczne wykrywać używane okablowania straight-through / crossover (Auto MDI/MDI-X); powinien obsługiwać na wszystkich portach automatyczną negocjację prędkości (10/100/1000 Mbps) i trybu transmisji (Half / Full Duplex); powinien umożliwiać przekierowanie na jeden port ruchu z innego portu przełącznika (port mirroring); powinien posiadać wbudowaną tablicę adresów na nie mniej niż 8000 wpisów; powinien umożliwiać wykonanie w przyszłości uaktualnienia zainstalowanego oprogramowania (firmware) bez konieczności interwencji serwisu producenta; powinien umożliwiać utworzenie nie mniej niż 128 jednocześnie wykorzystywanych sieci VLAN standardzie IEEE802.1Q w oparciu o porty lub adresy MAC, z możliwością przypisania każdego z portów opisanych w pkt 1 do dowolnej liczby z utworzonych sieci VLAN (jednocześnie); powinien umożliwiać wykonanie nie mniej niż 3 agregacji po co najmniej 2 porty w każdej, zgodnie z IEEE802.3ad; powinien posiadać mechanizmy służące zapewnieniu jakości usług sieciowych (QoS); powinien umożliwiać dla każdego z portów przełącznika opisanych w pkt 1 włączenie filtrowania ruchu (Access Control List) co najmniej w oparciu o: źródłowy i docelowy adres sprzętowy adres karty sieciowej, źródłowy i docelowy adres internetowy, porty źródłowe i docelowe protokołów TCP i UDP, numer sieci VLAN; powinien umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników sieci co najmniej za pomocą serwera RADIUS; powinien posiadać mechanizmy blokujące ruch klasyfikowany jako Broadcast Storm i Multicast Storm; powinien obsługiwać mechanizmy IEEE802.1d (Spanning Tree); powinien obsługiwać mechanizmy IEEE802.1w (Rapid Spaning Tree); powinien dawać możliwość ograniczenia pasma przepustowości dla każdego z portów opisanych w pkt 1; powinien posiadać możliwość pracy w stosie lub jako samodzielny przełącznik; powinien umożliwiać połączenie przełączników w stos co najmniej za pomocą portów RJ45 oraz wskazanie przełącznika pełniącego rolę zarządcy stosu (master) i co najmniej jednego zapasowego; powinien umożliwiać zdefiniowanie routingu w warstwie 3 dla protokołu IP co najmniej w wersji 4; powinien umożliwiać zarządzanie co najmniej poprzez przeglądarkę WWW (protokół https) i port konsoli; powinien obsługiwać protokół SNMP w wersji 3; powinien posiadać port konsolowy – wraz z przełącznikiem należy dostarczyć okablowanie do zarządzania przez port konsoli; powinien posiadać aktywne chłodzenie za pomocą wentylatora (wentylatorów); powinien posiadać obudowę nie większą niż 1U przystosowaną do montażu w szafie typu rack 19” - wraz z przełącznikiem należy dostarczyć wszelkie elementy (takie jak: śruby, uchwyty, itp) niezbędne do prawidłowego, zgodnego z zaleceniami producenta, zamocowania przełącznika w szafie; przełącznik powinien posiadać diody sygnalizujące stan pracy urządzenia, a w szczególności pracę pod napięciem, prędkość pracy na każdym porcie; powinien być zasilany napięciem zmiennym 220V/230V przy pomocy wewnętrznego zasilacza – wraz z przełącznikiem należy dostarczyć kabel zasilający; powinien posiadać port przystosowany do podłączenia redundantnego źródła zasilania; powinien być objęty gwarancją producenta nie krótszą niż 5 lat; wraz z urządzeniami należy dostarczyć (lub wskazać lokalizację w sieci Internet z możliwością bezpłatnego pobrania) dokumentację: - instalacji urządzeń w szafie typu rack, - administracji urządzeniami. Zamawiający wymaga, aby wszystkie przełączniki pochodziły od tego samego producenta, a wszystkie przełączniki typu B były identyczne. | 6 szt. |
| 3. | Zasilacz awaryjny: moc wyjściowa: 3000VA lub więcej; napięcie wyjściowe: sinusoidalne 220V/ 230V; gniazda wyjściowe: 6 sztuki lub więcej, z czego nie mniej niż 4 typu IEC 320 C13; napięcie wejściowe: 220V/230V; baterie: czas życia baterii nie mniejszy niż 3 lata, minimum rok gwarancji; zarządzanie: poprzez port USB lub RJ45; funkcje: AVR, filtr EMI/RFI, zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przeciwzwarciowe; oprogramowanie: dołączone do urządzenia, zgodne z systemami Microsoft Windows – co najmniej w wersjach: 2000/XP; okablowanie: dostarczone wraz z urządzeniem kable do zarządzania przez port USB (min. 1,8 metra długości), kable zasilające do połączenia UPS z urządzeniami o długości nie mniejszej niż 1,8 metra – komplet (ilość niezbędna do pełnego wykorzystania zasilacza); urządzenie powinno być wyposażone w diody sygnalizujące: - pracę pod napięciem z sieci energetycznej, - pracę na baterii, - bieżące obciążenie zasilacza, - bieżący stan baterii; urządzenie powinno sygnalizować dźwiękiem zanik napięcia w sieci energetycznej; gwarancja: min. 2 lata, możliwości dodatkowego przedłużenia gwarancji i zamówienia naprawy u klienta. | 1 szt. |
| 4. | Szafa rack 19” 42U szafa jest przeznaczona do zamontowania wewnątrz pomieszczeń; szafa powinna posiadać głębokość nie mniejszą niż: 80 cm; powinna mieć przeszklone drzwi przednie zabezpieczone zamkiem patentowym, do którego dostawca dołączy nie mniej niż dwa klucze; szafa powinna posiadać demontowane osłony boczne i tylną, a każdy z tych elementów powinien być zabezpieczony zamkiem patentowym do którego dostawca dołączy nie mniej niż dwa klucze (Zamawiający dopuszcza aby osłony boczne, tylna i drzwi były otwierane za pomocą tego samego kompletu kluczy); szafa powinna posiadać 4 nóżki o regulowanej wysokości; podłoga i osłona tylna powinna posiadać otwory pozwalające na doprowadzenie okablowania do wnętrza szafy - otwory powinny znajdować się w dolnej i górnej części osłony tylnej; szafa powinna mieć zamontowany w suficie panel wentylacyjny, który: a) powinien posiadać nie mniej niż 4 wentylatory, z których każdy jest zasilany napięciem zmiennym 220V/230V i posiada wydajność nie mniejszą niż 140 m3/h, b) powinien posiadać termostat, c) powinien posiadać wyłącznik; do szafy dostawca powinien dołączyć 3 listwy zasilające, przystosowane do montowania wewnątrz tej szafy, z których każda: a) powinna być zasilana przy wykorzystaniu wtyku kompatybilnego ze gniazdem IEC 320 C13 (występującego w UPS), b) powinna posiadać nie mniej niż 6 gniazd, c) powinna posiadać podświetlany wyłącznik pozwalający na równoczesne wyłączenie napięcia na całej listwie, d) powinna posiadać wysokość nie większą niż 1U, e) powinna posiadać komplet mocowań, uchwytów itp. niezbędnych do jej prawidłowego zamocowania w szafie; do szafy dostawca powinien dołączyć 6 organizerów kabli, z których każdy: a) posiada wysokość nie większą niż 1U, b) jest przystosowany do zamontowania w szafie krosowniczej typu rack 19”, c) jest wyposażony w komplet mocowań, uchwytów itp. niezbędnych do jego prawidłowego zamocowania w szafie. szafa powinna zostać dostarczona w całości lub złożona w przez dostawcę w siedzibie zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy dostarczone wraz z szafą krosownicą pochodziły od jej producenta. | 1 szt. |
| 5. | Patch Panel typu KRONE, który: jest przystosowany do montażu w szafie krosowniczej 19”; posiada wysokość nie większą niż 1U; posiada nie mniej niż 24 gniazda RJ45, wszystkie wypełnione modułami typu KRONE: a) przystosowane do pracy ze skrętką nieekranowaną UTP, cat. 5e – drut i linka (o wymiarach AWG24 – 26); b) umożliwiające zamontowanie okablowania zgodnie z normami TIA/EIA 568A i 568B; c) posiadające oznaczenia (kolor lub opis) ułatwiające montowanie okablowania zgodnie z normami TIA/EIA 568A i 568B; do każdego patch panela należy dołączyć komplet mocowań, uchwytów, śrub lub innych elementów, niezbędnych do prawidłowego zamocowania w szafie krosowniczej; nad każdym gniazdem na przedniej części, panel powinien posiadać przezroczyste osłonki, umożliwiające wielokrotne umieszczanie w nich etykiet papierowych opisujących poszczególne gniazda. Zamawiający wymaga, aby wszystkie patch panele pochodziły od tego samego producenta i były identyczne. | 6 szt. |
| 6. | Gniazdo natynkowe, które: posiada dwa miejsca na porty RJ45; zawiera dwa moduły (lub jeden podwójny) typu KRONE przystosowane do okablowania UTP cat.5e AWG24 (do linki i drutu), przy czym moduły: a) umożliwiają zamontowanie okablowania zgodnie z normami TIA/EIA 568A i 568B, b) posiadają oznaczenia (kolor lub opis) ułatwiające montowanie okablowania zgodnie z normami TIA/EIA 568A i 568B, jest kompletne z punktu widzenia montażu (dostarczone zostaną wraz z gniazdem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania montażu, zgodnie z zaleceniami producenta); moduły w gniazdach umieszczone pod kątem 30 – 45 stopni; na przedniej ściance gniazda powinny się znajdować osłonki, umożliwiające wielokrotne umieszczanie w nich etykiet papierowych opisujących poszczególne porty; kolor biały. Zamawiający wymaga, aby wszystkie gniazda pochodziły od tego samego producenta i były identyczne. | 65 szt. |
| 7. | Kable sieciowe w szpulach po nie mniej niż 300 mb, o następujących cechach: skrętka miedziana czteroparowa, nieekranowana; żyły jednodrutowe okrągłe (drut); UTP kategoria 5e; żyły w kolorowych izolacjach, ułatwiających montaż w standardach: TIA/EIA 568A i 568B; AWG 24 (4 x 2 x 0,5mm); wykonany fabrycznie nadruk z licznika odległości co jeden metr bieżący; żaden z odcinków dostarczanego materiału nie może mieć długości mniejszej niż 300 mb. Zamawiający wymaga, aby dostarczone szpule pochodziły od tego samego producenta. | 7500 mb (siedem tysięcy pięćset mb) |
| 8. | Kable sieciowe w szpulach po nie mniej niż 300mb, o następujących cechach: skrętka miedziana czteroparowa, nieekranowana; żyły wielodrutowe (linka); UTP kategoria 5e; żyły w kolorowych izolacjach, ułatwiających montaż w standardach: TIA/EIA 568A i 568B; AWG 24; wykonany fabrycznie nadruk z licznika odległości co jeden metr bieżący; kolor szary; żaden z odcinków dostarczanego materiału nie może mieć długości mniejszej niż 300 mb. Zamawiający wymaga, aby dostarczone szpule pochodziły od tego samego producenta | 1200 mb (jeden tysiąc mb) |
| 9. | Nóż uderzeniowy z obcinakiem do zarabiania modułów, który: jest przystosowany do pracy z kablem nieekranowanym UTP cat. 5e AGW 24, drut i linka; jest przystosowany do zarabiania modułów typu KRONE znajdujących się w dostarczonych patch panelach i gniazdach natynkowych; posiada możliwość automatycznego odcinania nadmiaru kabla podczas montażu; wszystkie elementy tnące powinny być wykonane ze stali hartowanej; urządzenie powinno być objęte gwarancją producenta nie krótszą niż rok. | 1 szt. |
| 10. | Tester okablowania, który: jest przeznaczony do testowania kabli UTP cat.5e (RJ45); jest przeznaczony do testowania kabli telefonicznych RJ11 i RJ12; składa się z dwóch części umożliwiając testowanie zainstalowanego kabla, którego końce znajdują się w różnych pomieszczeniach; sprawdza każdą żyłę testowanego przewodu oddzielnie i informuje o jej stanie za pomocą diody lub wyświetlacza; potrafi określić nieciągłość kabla i zwarcie; zasilany bateriami; komplet nowych baterii powinien być dostarczony wraz z urządzeniem; do urządzenia należy dołączyć pokrowiec; urządzenie powinno być objęte gwarancją producenta nie krótszą niż rok. | 1 szt. |
| 11. | Patchcord prosty RJ45, UTP cat. 5e, linka; długość – nie mniej niż 0,5 mb, nie więcej niż 0,75 mb; końcówki fabrycznie montowane, trwale zalewane; 20 szt. w kolorze żółtym, 20 w kolorze niebieskim, 60 w kolorze szarym. Zamawiający wymaga, aby wszystkie patchcordy pochodziły od tego samego producenta | 100 szt. |
| 12. | Wtyk RJ45 z osłonką w kolorze szarym | 150 szt. |

UWAGA!

Opis parametryczny zamawianego sprzętu oraz ilościowy zamawianych materiałów należy traktować jako opis minimalnych wymagań.