Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
 I PERYFERYJNEGO

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Komputer: Procesor: 2-rdzeniowy, taktowanie 2GHz lub szybciej, FSB 800MHz lub szybsza, cache 2MB lub więcej; Pamięć operacyjna: 2 x 1GB lub więcej DDR2 800MHz lub szybsza; Obudowa: typ Midi Tower; zasilacz o mocy nie mniejszej niż 400 WAT z wyłącznikiem; min. 2 x złącze USB i wyjście słuchawkowe wyprowadzone z przodu obudowy na górze lub na środku; Karta dźwiękowa: zintegrowana; Karta sieciowa: karta sieci Ethernet 10/100/1000 Mbps; Karta graficzna: 256MB lub więcej pamięci własnej, wyjścia DSUB i DVI pracująca na złączu PCI Express; Płyta główna: ATA100 – 1 szt. lub więcej, SATAII – 4 szt. lub więcej, PCI-Express x16 – 1 szt. lub więcej, PCI – 1 szt. lub więcej, LPT(IEE 1284) – 1 szt., USB 2.0 – 6 szt. lub więcej; PS/2 – 2 szt.; obsługa pamięci DDR2 800MHz lub szybszych w trybie DualChannel; obsługa technologii S.M.A.R.T; Dysk twardy: SATAII, cache: 8MB lub więcej, 7200 prm, pojemność: 100GB lub więcej, obsługa S.M.A.R.T; przed instalacją systemu operacyjnego przestrzeń dysku należy podzielić na partycje: ok. 30GB + reszta; Stacja dyskietek: 1,44”, w kolorze obudowy komputera; Nagrywarka: zapis płyt dwuwarstwowych DVD+/-R9 z prędkością x8 lub szybszą, zapis 16x lub szybciej DVD+/-R, zapis 6x lub szybciej DVD+/-RW, zapis 48x lub szybciej CD-R, bufor 2MB lub większy, overburning, oprogramowanie do nagrywania i kopiowania płyt CD i DVD oraz odtwarzania DVD – pełne, nieograniczone wersje; nagrywarka w kolorze obudowy komputera; Mysz: optyczna, rolka przewijania pionowego, złącze PS2, długość kabla min 1,5m (dopuszczalne użycie przedłużki), z podkładką przystosowaną do myszki optycznej, kształt dla prawo- i leworęcznych; Klawiatura: dla systemów Microsoft Windows, 108 klawiszy, PS/2, długość kabla min 1.5m (dopuszczalne użycie przedłużki), nisko profilowane klawisze; Sterowniki: oprogramowanie i sterowniki do wszystkich podzespołów, zgodne z systemami Microsoft Windows XP/Vista; Gwarancja: nie mniej niż 2 lata na wszystkie podzespoły, dokument gwarancyjny powinien zawierać wyszczególnienie i opis wszystkich podzespołów; Wymagana deklaracja zgodności CE na komputer jako produkt; System operacyjny: Do każdego komputera dołączona licencja Microsoft Windows Vista Business PL OEM 32-bit a zainstalowany Microsoft Windows XP Professional PL przy wykorzystaniu nośnika i licencji będącej w posiadaniu Zamawiającego; Oprogramowanie biurowe: Do dwóch komputerów należy dołączyć oprogramowanie Microsoft Office Basic PL 2007 wraz z nośnikami; | 5 |
| 2 | Monitor ciekłokrystaliczny 19” Przekątna ekranu: 19”; Format obrazu: 4:3; Rozdzielczość: 1280x1024 lub większa; Kontrast: 1000:1 lub większy; Jasność: 300 cd/m2 lub większa; Interfejsy: DSUB i DVI; Głośniki: wbudowane 2 szt. Okablowanie: DSUB (monitor-komputer), DVI (monitor-komputer), kabel zasilający; Sterowniki: sterowniki zgodne z systemami Microsoft Windows 2000/XP; Gwarancja: 3 lata lub więcej; Normy: TCO'03; | 3 |
| 3 | Zasilacz awaryjny: Moc pozorna: 800 VA lub większa; Funkcjonalność: napięcie wyjściowe 220V +/- 5%, sinusoidalne; automatyczne wykrywanie napięcia wejściowego; automatyczna regulacja napięcia wyjściowego; czas podtrzymania przy zaniku napięcia wejściowego nie mniejszy niż 5 min przy obciążeniu 0,8 znamionowego; Ochrona przed: przepięciem, przeładowaniem, zwarciem; ochrona linii telefonicznej; Powiadamianie diodą i dźwiękiem o: pracy na baterii, przeładowaniu, niskim poziomie baterii; Baterie: żywotność nie mniej niż 3 lata; Zarządzanie: poprzez port RS232 lub USB; Interfejsy: wyjściowe 220V szt.2 lub więcej, RS232 lub USB; Oprogramowanie: zgodne z Microsoft Windows 2000/XP, dostarczone wraz z zasilaczem; Gwarancja: nie mniej niż 2 lata gwarancji; Okablowanie: komplet kabli zasilających, niezbędnych do pełnego wykorzystania zasilacza, kabel do zarządzania zasilaczem; | 1 |
| 4 | Drukarka atramentowa, kolorowa, A4 Maksymalny format papieru: A4; Prędkość wydruku w czerni (tryb roboczy): 30 str/min lub szybciej; Rozdzielczość druku w kolorze: 1200 dpi lub więcej; Rozdzielczość druku w czerni: 1200 dpi lub więcej; Druk dwustronny: automatyczny; Interfejsy: USB, Ethernet ( drukowanie poprzez sieć z wykorzystaniem protokołu TCP/IP i adresacji IPv4 ); Wkłady drukujące: nie więcej niż 4 sztuki – podstawowe kolory w oddzielnych pojemnikach, drukarka powinna umożliwiać użycie wkładu z tuszem czarnym o pojemności co najmniej 30ml. Podajniki: podajnik uniwersalny na nie mniej niż 150 arkuszy papieru; Sterowniki: dostarczone z urządzeniem, zgodne z Microsoft Windows 2000/XP; Okablowanie: kabel zasilający, kabel USB o długości nie mniejszej niż 1,5m; Gwarancja: nie mniej niż 1 rok; | 1 |
| 5 | Drukarka laserowa, monochromatyczna : Maksymalny format papieru: A4; Prędkość wydruku: 30 str/min lub szybciej; Pojemność podajnika wejściowego: 250 stron lub więcej; Pojemność podajnika wyjściowego: 150 stron lub więcej; Rozdzielczość wydruku: 1200x1200 dpi lub więcej; Wydajność tonera: możliwość stosowania tonerów o wydajności nie mniejszej niż 7000 stron przy 5% zaczernieniu; Druk dwustronny: automatyczny, włączany ręcznie z panelu urządzenia lub programowo przed wydrukiem; możliwość wyznaczenia drukowania dwustronnego względem długiej lub krótkiej krawędzi; Interfejsy: USB; LPT(IEE1284); Ethernet (drukowanie poprzez sieć z wykorzystaniem protokołu TCP/IP i adresacji IPv4 ); Sterowniki: zgodne z Microsoft Windows 2000/XP, dostarczone wraz z urządzeniem; Okablowanie: do urządzenia dołączony kabel USB (drukarka-komputer) o długości 1,5m lub dłuższy; Gwarancja: 2 lata lub więcej; | 2 |
| 6 | Urządzenie wielofunkcyjne A4, kolorowe, atramentowe (drukarka, skaner, kopiarka, faks): Maksymalny rozmiar papieru: A4; Prędkość wydruku w czerni (tryb roboczy): 30 str/min. lub szybciej; Rozdzielczość wydruku: nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi; Powiększenie kopiowanego dokumentu: co najmniej w zakresie 50 – 200% ; Rozdzielczość skanowania: 1200 x 4800 dpi lub większa; Nośniki: urządzenie powinno umożliwiać drukowanie na nośnikach o gramaturze od 75 do 150 g/m2; Druk dwustronny: automatyczny; Wkłady drukujące: nie więcej niż 4 sztuki – podstawowe kolory w oddzielnych pojemnikach, drukarka powinna umożliwiać użycie wkładu z tuszem czarnym o pojemności co najmniej 30ml. Interfejsy zewnętrzne: USB, Ethernet (drukowanie poprzez sieć z wykorzystaniem protokołu TCP/IP i adresacji IPv4 ), RJ11; Gwarancja: nie mniej niż rok; Sterowniki: zgodne z Microsoft Windows 2000/XP, dostarczone wraz z urządzeniem; Dodatkowe wymagania: oprogramowanie do skanowania z funkcją OCR i możliwością rozpoznawania polskich znaków. | 1 |
| 7 | Niszczarka biurowa Rodzaj niszczonych materiałów: papier formatu A4, karty kredytowe, płyty CD; Szerokość cięcia : ścinki, zgodnie z DIN2; Pojemność kosza: od 25 do 35 litrów; Gwarancja: nie mniej niż dwa lata; Dodatkowe wymagania: - odporna na zszywki; - możliwość jednoczesnego cięcia co najmniej 15 karter papieru A4; - wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika; - możliwość cofnięcia zakleszczonego papieru; - automatyczny start/stop | 3 |
| 8 | Kserokopiarka biurowa cyfrowa Maksymalny rozmiar papieru: A4; Rozdzielczość kopiowania: 1200 x 600 dpi; Prędkość kopiowania: nie mniej niż 25 str/min.; Powiększenie kopiowanego dokumentu: co najmniej w zakresie 50 – 200% ; Możliwość ustawienia kopii wielokrotnej: co najmniej w zakresie 1 – 99 szt.; Podajniki: - co najmniej jeden podajnik – kaseta- o pojemności nie mniejszej niż 250 arkuszy papieru A4 o gramaturze 80 g/m2; - co najmniej jeden podajnik ręczny obsługujący papier o gramaturze 100 g/m2; Gwarancja: nie mniej niż 3 lata; Dostawa: urządzenie powinno zostać dostarczone w całości lub w razie konieczności złożone na miejscu przez dostawcę; Do urządzenia należy dołączyć instrukcję użytkowania w języku polskim; | 1 |
| 9 | Pendrive: Pojemność: 8GB lub więcej; Interfejsy: USB 2.0; Obudowa: o wymiarach na tyle małych, aby możliwe było swobodne podłączenie dwóch urządzeń na sąsiadujących portach USB (np. pendrive i drukarka); Akcesoria: przedłużacz USB o długości nie mniejszej niż 1m, smycz; Gwarancja: 3 lata lub więcej. | 5 |
| 10 | Myszka komputerowa optyczna: Interfejs: PS/2; Gwarancja: 1 rok lub więcej; Dodatkowe wymagania: zgodna z systemami Microsoft Windows, kształt dla prawo- i leworęcznych, rolka przewijania pionowego, podkładka przystosowana do myszki optycznej; Okablowanie: długość kabla min 1,5m (dopuszczalne przedłużacze); | 5 |
| 11 | Myszka komputerowa optyczna: Interfejs: USB; Gwarancja: 1 rok lub więcej; Dodatkowe wymagania: zgodna z systemami Microsoft Windows, kształt dla prawo- i leworęcznych, rolka przewijania pionowego, podkładka przystosowana do myszki optycznej; Okablowanie: długość kabla min 1,5m (dopuszczalne przedłużacze); | 5 |
| 12 | Klawiatura: Interfejs: PS/2; Gwarancja: 1 rok lub więcej; Dodatkowe wymagania: dla systemów Microsoft Windows, 108 klawiszy, nisko profilowane klawisze; Okablowanie: długość kabla min 1.5m (dopuszczalne przedłużacze); | 5 |
| 13 | Oprogramowanie dodatkowe Microsoft Works 9.0 + Microsoft Office Standard 2007 PL Upgrade | 2 |

Uwaga ! Opis parametryczny zamawianego sprzętu należy traktować jako opis minimalnych parametrów sprzętu.