SPECYFIKACJA

# TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU

ROBÓT  BUDOWLANYCH

Nazwa zadania :

Wykonanie ogrodzenia działki nr 1374/69 przy ul. Wyzwolenia 10 a                      w Ciechanowie po granicach zewnętrznych działki z siatki na podmurówce (cokoliku) o długości 135,5 mb oraz dwóch bram wjazdowych od strony ulicy Okrzei i jednej bramy wjazdowej od strony ulicy Wyzwolenia.

Inwestor : Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7

1. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia działki pomiędzy ulicami Okrzei i Wyzwolenia wraz z bramami wjazdowymi w ilości 3 sztuki.

Ogrodzenie zostanie wykonane na podmurówce betonowej (cokole) i przebiegać będzie po granicach zewnętrznych działki. Długość ogrodzenia wyniesie około 135,5 mb.

Zamawiającym powyższe roboty jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi część dokumentów przetargowych  i należy ją stosować przy zleceniu i realizacji robót związanych z grodzeniem. Wykonanie ogrodzenia obejmuje prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem.

Roboty ogrodzeniowe obejmą roboty ziemne, roboty betonowe, wykonanie                 i montaż przęseł z siatki oraz bram wjazdowych.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Planowane zadanie wymaga wykonania następujących prac budowlanych:

1.3.1.Roboty ziemne:

- wytyczenie trasy pod ogrodzenie,

- wykonanie wykopu pod cokół ogrodzenie oraz słupki przybramowe                   i ogrodzeniowe,

- zasypanie cokołu betonowego,

- wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopu,

- rozplantowanie części gruntu na terenie wokół cokołu ogrodzenia,

Roboty budowlane:

- wykonanie cokołu betonowego – 30 cm (30 + 60 cm) gr. 20 cm,

- obsadzenie słupków ogrodzeniowych,

- obsadzenie przęseł ogrodzeniowych z siatki w ramach o wym. 2,50 x 1,50 m   w ilości około 70 sztuk,

- obsadzenie słupków przybramowych,

- montaż bram dwuskrzydłowych – 3 sztuki, o wym. 3,50 x 1,80 m

- wygładzenie wierzchu cokołu szlichtą cementową,

- zabezpieczyć antykorozyjnie elementy metalowe farbami zewnętrznymi dwukrotnie,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz określeniami podanymi w ST (WSZP 45000000)

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność        z umową,  projektem wykonawczym, ST, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami Zamawiającego .

Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy zabezpieczyć i oznaczyć teren budowy. Istniejącą zieleń wysoką zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Wytyczenie trasy ogrodzenia wykonać przez osobę uprawnioną.

Wykonawca odpowiada za wywóz nadmiaru ziemi, usunięcie wszelkich ewentualnych uszkodzeń w czasie prowadzenia robót. Po zakończeniu robót teren budowy należy uporządkować, rozplantować ziemię pozostałą częściowo z wykopu.

1.6 Dokumentacja jaką należy przedstawić w trakcie wykonywanych robót

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie remontu musi być zgodna z zasadami podanymi w niniejszej ST.

- Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Materiały zastosowane do wykonania przedmiotu kontraktu powinny posiadać atesty dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U.z 2003 r. nr 207 poz. 2016)

Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie materiałów i urządzeń pod względem posiadania przez nie odpowiednich certyfikatów, ich właściwości                i zgodności z dokumentacją projektową.

Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia certyfikatów, świadectw i aprobat          w celu udokumentowania, że zastosowane materiały i urządzenia pochodzą                  z dopuszczalnego źródła i spełniają wymagania ST.

Materiały takie jak beton, cement, stal profilowa, siatka należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, wymaganymi certyfikatami, protokółami odbioru technicznego.  Dostarczone na miejsce budowę materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.

  - Materiały ogrodzeniowe,

- Stal profilowa o przekroju 50 x 50 mm,

- Stal profilowa o przekroju 100 x 100 mm,

- Siatka ogrodzeniowa karbowana  z drutu gr. 4 mm o oczkach 50x50 mm,

- Kształtownik na wkład siatkowy o przekroju 40 x 50 mm,

- Płaskownik do mocowania przęseł,

- Zawiasy toczone,

- Beton B-15

3.Sprzęt

Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych związanych z wykonanie ogrodzenia pozostaje do uznania Wykonawcy.

Przewiduje się użycie następującego sprzętu:

- samochód dostawczy do 0,9 t,

- samochód samowyładowczy do 5 ton,

- koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3,

- giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych fi 40 mm,

- nożyce elektro-mechaniczne do prętów fi 40 mm,

- prościarka automatyczna do prętów fi 4-10 mm,

- spawarka elektryczna 300A,

- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy,

- betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, narzędzia  musi gwarantować zachowanie wymagań jakości robót  i przepisów BIOZ.

4. Transport

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót budowlanych i remontowych  dostarcza Wykonawca i może dowozić dowolnymi środkami transportu  Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ustawy o ruchu drogowym.

5.Wykonanie robót

5.1 Zasady ogólne wykonania robót

Zasady ogólne wykonania robót podano w punkcie 2 niniejszej Specyfikacji.

  - Roboty ogrodzeniowe

Przed przystąpieniem do robot budowlanych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić niezbędne narzędzia i sprzęt.

Przy usuwaniu ziemi należy zastosować taczki, nadmiar ziemi nie może być gromadzona na istniejącej drodze wewnętrznej. Znajdujące się w pobliżu urządzenia użyteczności publicznej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.  Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót ogrodzeniowych powinny być zabezpieczone lub winno się wytyczyć obejścia i objazdy oraz wyraźnie je oznakować.

6. Kontrola jakości robót

Do Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie programu zapewnienia jakości wykonywanych robót. Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie      z normami i przepisami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót i po ich  zakończeniu powinno podlegać:

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,

- estetyka wykonania.

7. Odbiory  robót

7.1 Odbiór materiałów i elementów

Wszystkie materiały, wyroby, elementy  użyte do wykonania ogrodzenia powinny być dopuszczone do obrotu, posiadać certyfikaty, atesty itp.

7.2 Odbiór robót ogrodzeniowych

Odbiór częściowy:

W skład odbiorów częściowych ogrodzenia wchodzą odbiory:

  - cokołu betonowego,

  - prawidłowości osadzenia w podłożu elementów stalowych ogrodzenia,

  - grubości cokołu,

Odbiór końcowy: polega na sprawdzeniu

  - jakości wykonanych robót

  - równości powierzchni cokołu,

  - wyglądu zewnętrznego

  - szerokości i prostoliniowości cokołu itp.

7.3 Odbiór ostateczny

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego w skład której wchodzi Wykonawca i inspektor nadzoru inwestorskiego.   Termin odbioru wyznacza Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia:

- deklaracji zgodności, certyfikatów, atestów dla zastosowanych materiałów                i wyrobów,

- protokoły odbiorów częściowych

- instrukcje producenta dotyczące zastosowanych materiałów.

Z czynności odbioru sporządza się protokół , który podpisują  przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca i inspektor nadzoru inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia usterek, wad  Zamawiający wskazuje termin ich usunięcia.  Następnie dokonuje się ponownego odbioru końcowego.

7.4 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość określona jest w umowie.  Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin.

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych okładzinach.

8. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414             z późniejszymi zmianami) ;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku               w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca  2002 roku               w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy                     i ochrony zdrowia;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej Specyfikacji Technicznej

9. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

45000000-7 Roboty budowlane

45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111300-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe