PROJEKT

na remont pokrycia dachu Budynku Zespołu Burs Szkolnych

Obiekt :              ZESPÓŁ  BURS  SZKOLNYCH

w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia  49

Inwestor :           Zespół  Burs  Szkolnych  w  Ciechanowie .

Ciechanów, maj 2011 r.

OPIS  TECHNICZNY

do projektu

na remont pokrycia dachu Budynku  Bursy  Szkolnej

w  C i e c h a n o w i e .

- Lokalizacja.

Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Ciechanowie przy ulicy 17 Stycznia 49. Budynek ten jest o kształcie nieregularnym zbliżonym w rzucie do litery H. Podzielony jest na cztery bryły, nazwane A, B, C, D.

W części A zlokalizowane są pomieszczenia biblioteczne i biurowe, w części B kuchnia z jadalnią i świetlicą oraz pomieszczeniami technicznymi, w części C pomieszczenia administracyjne oraz w części D pomieszczenia mieszkalne.

Teren jest w pełni uzbrojony. Do budynku doprowadzone są:

- sieć wodociągowa,

- sieć kanalizacji sanitarnej,

- sieć kanalizacji deszczowej,

- sieć elektryczna,

Dojazd do działki od strony ulicy 17 Stycznia.

Drogi wewnętrzne istniejące o nawierzchni utwardzonej.

- Dane techniczne.

Powierzchnia zabudowy		-	1.824,30 m2

Powierzchnia użytkowa 		-	3.275,60 m2

Kubatura					-	9.350,00 m3

Liczba kondygnacji nadziemnych 		-	część A	-	2

-	część B	-	1

- 	część C	-	1

-	część D	-	3

- Opis budynku. Stan ogólny.

Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej. Jest to budynek o różnej ilości kondygnacji. W części jest podpiwniczony.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych,

- instalacja wody zimnej,

- instalacja wody ciepłej,

- instalacja kanalizacyjna,

- instalacja centralnego ogrzewania.

  - Opis szczegółowy.

    - Fundamenty.

Fundamenty żelbetowe i betonowe.

    - Ściany.

Ściany zewnętrzne murowane na zaprawie cementowo- wapiennej. Ścianki działowe wykonano również z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

    - Stropy.

Stropy żelbetowe.

    - Dach.

Dachy o konstrukcji żelbetowej płaskie. Pokrycie dachu wykonano z papy na lepiku na podłożu betonowym.

    - Tynki.

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-wapienne kat. III.

    - Stolarka.

Stolarka okienna i drzwiowa typowa.

    - Malowanie.

Ściany i sufity malowane farbami emulsyjnymi.

    - Podłogi.

W pokojach sypialnych podłogi wyłożone są klepkami drewnianymi,         w pomieszczeniach technicznych, sanitarnych, kuchni, świetlicy oraz holu wejściowym ułożono na posadzkach płytki ceramiczne.

- Zakres robót.

Zakres robót obejmuje remont pokrycia dachu nad częścią budynku - bryła A.

4.1. Szczegółowy  zakres  robót :

- Demontaż rynien i rur spustowych z PCV,

- Rozbiórka obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej,

- Wywiezienie materiałów rozbiórkowych na wysypisko śmieci,

- Oczyszczenie podłoża dachu (około 20 % powierzchni dachu) z zanieczyszczeń, rozcięcie wybrzuszeń papy i wywinięcie jej w celu osuszenia,

- Przemurowanie kominów,

- Osadzenie w kominach krat wentylacyjnych wykonanych na wymiar kominów,

- Przesmarowanie lepikiem czapek kominowych,

- Wykonanie szlichty cementowej z wyrobieniem spadku na daszku nad wejściem,

- Podklejenie ponowne osuszonej papy do podłoża,

- Częściowe pokrycie dachu 1 warstwą nowej papy termozgrzewalnej,

- Wykonanie nowych obróbek dachu z blachy powlekanej,

- Wykonanie nowych obróbek kominów i murków ogniowych z papy termozgrzewalnej,

- Ponowny montaż rynien z PCV o śr. 12 cm ,

- Ponowny montaż rur spustowych z PCV o śr. 10 cm.