Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Liczba |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kolorowa, laserowa kopiarka cyfrowa formatu A3, umożliwiająca poza kopiowaniem kolorowe drukowanie i skanowanie z lokalnej sieci komputerowej. Urządzenie powinno charakteryzować się przedstawionymi poniżej cechami i parametrami. 1) parametry podstawowe: wbudowana pamięć operacyjna o pojemności nie mniejszej niż 1,0 GB; wbudowany dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 80GB; tworzenie wydruków przy użyciu czterech niezależnych kaset z tonerem (C,M,Y,K); interfejs sieci Ethernet działający z prędkością nie mniejszą niż 10/100 Mbps. Interfejs powinien umożliwiać konfigurację adresacji IP co najmniej w wersji 4 i obsługiwać protokół DHCP; interfejs USB w wersji 2.0 do komunikacji z komputerem; interfejs USB w wersji 2.0 do obsługi pamięci zewnętrznych; co najmniej dwa standardowe podajniki papieru (tj. dwie szuflady) o pojemności pozwalającej na załadowanie do nich jednocześnie 500 sztuk arkuszy A4 i 500 sztuk arkuszy A3 papieru o gramaturze 80g/m2; dopuszcza się rozwiązania, w których podajniki są dedykowane dla konkretnego wymiaru papieru lub są podajnikami uniwersalnymi (każdy z nich będzie umożliwiał załadowanie papieru A4 i A3); kolejność podajników dowolna; podajnik ręczny na nie mniej niż 100 arkuszy papieru (o gramaturze 80g/m2) o rozmiarach do A3 włącznie; podajnik automatyczny (podajnik oryginałów) na nie mnij niż 70 arkuszy papieru (o gramaturze 80g/m2) o rozmiarach do A3 włącznie; urządzenie powinno umożliwiać automatyczny wydruk dwustronny, wg długiej i krótkiej krawędzi na arkuszach w formacie A4 i A3, w tym również pobierając oryginał dokumentu z podajnika automatycznego; urządzenie powinno być zasilane napięciem zmiennym 220 / 230 V; urządzenie powinno umożliwiać przełączenie w stan wstrzymania / oszczędzania energii lub przełączać się w niego automatycznie po zadanym czasie bezczynności; czas nagrzewania licząc od momentu wyjścia ze stanu wstrzymania/oszczędzania energii nie może być dłuższy niż 30 sekund; co najmniej jeden podajnik papieru powinien być przystosowany do obsługi papieru A4 i A3 o gramaturze do 200 g/m2; urządzenie powinno umożliwiać rozbudowanie o dodatkowy moduł zapewniający funkcję faksowania; 2) zarządzanie urządzeniem: urządzenie powinno umożliwiać sterowanie jego działaniem przy pomocy panela konfiguracyjnego; urządzenie powinno również umożliwiać konfigurację z sieci komputerowej przy pomocy adresacji IPv4 oraz protokołu http lub https (SSL) przy użyciu przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer 7.0 (lub nowszej) lub Mozilla Firefox 3.0 (lub nowszej); 3) w zakresie bezpieczeństwa: urządzenie powinno umożliwiać ograniczenie dostępu do konsoli zarządzania dostępnej w sieci lokalnej (przez protokół http / https) co najmniej za pomocą mechanizmu login – hasło; urządzenie powinno umożliwiać dostęp do funkcji kopiowania, drukowania, skanowania jedynie dla upoważnionych użytkowników uwierzytelniając ich co najmniej za pomocą pinów lub identyfikatorów i haseł, urządzenie powinno umożliwiać założenie kont dla co najmniej 50 osób; urządzenie powinno umożliwiać generowanie statystyk z dotychczasowej pracy informując o poziomie tonerów, ilości wydruków/kopii (w rozbiciu na A4, A3, kolor) sporządzonych przez poszczególnych użytkowników; 4) w zakresie kopiowania: urządzenie powinno realizować kopię w czerni i kolorze z prędkością co najmniej 20 str./min dla papieru w formacie A4; urządzenie powinno realizować kopię w czerni i kolorze z prędkością co najmniej 10 str./min dla papieru w formacie A3; urządzenie powinno realizować kopie w rozdzielczości co najmniej 600x600 dpi; urządzenie powinno umożliwiać wykonanie kopii z dokumentów ułożonych w automatycznym podajniku papieru; urządzenie powinno umożliwiać wykonanie wielu kopii (tj. w zakresie od 1 do co najmniej 500 egzemplarzy ); urządzenie powinno umożliwiać wykonanie kopii w skali od 25% do 400% oryginału; 5) w zakresie drukowania: urządzenie powinno umożliwiać drukowanie z komputerów wyposażonych w systemy operacyjne Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Bussiness, Windows Server 2003 Standard R2 i Windows 7 poprzez interfejs sieci Ethernet i port USB; urządzenie powinno obsługiwać języki drukowania PS3 i PCL6; urządzenie powinno umożliwiać wydruk dokumentów wprost z pamięci zewnętrznej typu Flash (poprzez port USB2.0); urządzenie powinno realizować wydruk w czerni i kolorze z prędkością co najmniej 20 str./min dla papieru w formacie A4; urządzenie powinno realizować wydruk w czerni i kolorze z prędkością co najmniej 10 str./min dla papieru w formacie A3; urządzenie powinno realizować wydruki w rozdzielczości co najmniej 600x600 dpi; dostarczone z urządzeniem sterowniki powinny pozwalać na dostosowanie rozdzielczości, techniki wydruku (czarno-biały/kolorowy) oraz rodzaju druku dwustronnego (wg długiej/krótkiej krawędzi) z poziomu komputera; 6) w zakresie skanowania: urządzenie powinno umożliwiać skanowanie dokumentów z prędkością nie mniejszą niż 20 stron na minutę w rozdzielczości co najmniej 600x600 dpi; urządzenie powinno umożliwiać zapisywanie zeskanowanego obrazu w formacie JPG/JPEG, TIFF, PDF; urządzenie powinno umożliwiać utworzenie jednego elektronicznego dokumentu wielostronicowego przechowującego kilka zeskanowanych dokumentów; urządzenie powinno umożliwiać zapis zeskanowanego dokumentu do: udziału sieciowego (SMB), lokalizacji na serwerze FTP, prywatnego folderu przypisanego użytkownikowi wykonującego ten skan, przechowywanego w pamięci urządzenia; 7) do każdego urządzenia należy dostarczyć komplet tonerów na minimum 30 tysięcy wydruków kolorowych i 60 tysięcy wydruków w czerni w formacie A4 przy standardowym pokryciu papieru; 8) do każdego z urządzeń należy dostarczyć dedykowaną podstawę na kółkach, na której docelowo będzie stała maszyna; 9) dostarczone urządzenie powinno być objęte co najmniej 3-letnią gwarancją producenta z naprawą w przeciągu 48 godzin (licząc od daty zgłoszenia awarii) w miejscu jego użytkowania. Zamawiający oczekuje, że wszystkie urządzenia będą fabrycznie nowe i identyczne. Ponadto w ramach zamówienia Dostawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe niezbędne do zachowania gwarancji przez okres 3 lat lub do osiągnięcia przez każde urządzenie nakładu 200 tysięcy stron (w zależności co nastąpi wcześniej). | 4 szt. |
| 2 | W ramach dostawy urządzeń wymienionych w pkt. 1 Zamawiający oczekuje: zmontowania urządzeń we wskazanych lokalizacjach; uruchomienia dostarczonych urządzeń i wykonania testowych kopii, wydruków i skanowania w czerni i kolorze na papierze A4 i A3, w tym również druku dwustronnego; wykonania krótkiego instruktażu docelowych użytkowników (około 20 osób) dostarczanych urządzeń w grupach kilkuosobowych, co najmniej w zakresie: kopiowania A4 i A3, zmiany podajnika papieru, kopiowania dwustronnego, kopiowania w kolorze i czerni, korzystania z powiększania oryginału, zmiany poziomu zaczernienia, ładowania papieru do każdego z podajników, usuwania zacięć papieru, uzyskiwania dostępu do urządzenia w przypadku wymaganej znajomości hasła/pinu, innych kwestii mających znaczenie w codziennym użytkowaniu urządzenia; wykonanie krótkiego instruktażu dla 5 osób co najmniej w zakresie usuwania zacięć papieru, wymiany materiałów eksploatacyjnych, reagowania na komunikaty wymagające w niedługim czasie interwencji serwisu producenta, zakładania kont dla poszczególnych użytkowników, administracji urządzeniem z sieci lokalnej, innych kwestii przeznaczonych dla osób administrujących urządzeniem; dostarczenia materiałów instruktażowych (prezentacji, instrukcji obsługi, książek, broszur, itp) nośnika/nośników ze sterownikami do wymienionych w pkt. 1 systemów operacyjnych; | - |

Uwaga!

Opis parametryczny zamawianego sprzętu oraz ilościowy zamawianych materiałów należy traktować jako opis minimalnych wymagań.