Kosztorys OFERTOWY

Obiekt: Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Inwestor: Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32

Stawka robocizny                              0,00 zł/r-g

Koszty pośrednie                                 0%

Zysk                                                     0 %

Ciechanów kwiecień 2011

Rodos 5.0.28.10 [9190]									strona 2 z 6

Przedmiar

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

| Poz | Podstawa, opis robót | Jm | Poszczeg. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ROBOTY ZIEMNE kod CPV : 45111200-0 |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0206/03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km 8*3, 4*1,1,1*0,5 87*2,62*1,1*0,5 41*1,9*1,1*0,5 24*1,57*1,1*0,5 | m3 m3 m3 m3 m3 | 14,96 125,367 42,845 20,724 | 203,896 |
| 2 | KNNR 1 0208/02 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej 203,896*5 | m3 m3 | 1019,48 | 1019,48 |
| 3 | KNNR 1 0210/03 Wykopy oraz przekopy wykonywane za odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość 3m w gruncie kategorii III-IV 203,896*0,8 | m3 m3 | 163,117 | 163,117 |
| 4 | KNNR 1 0305/02 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m, w gruncie kategorii III 203,896*0,2 | m3 m3 | 40,779 | 40,779 |
| 5 | KNNR 1 0305/05 Dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5m głębokości wykopów liniowych lub jamistych ze skarpami o szerokości dna do 1,5m w gruncie kategorii III 40,779*4 | m3 m3 | 163,116 | 163,116 |
| 6 | KNNR 1 0214/03 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 40cm z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (z dowozem pospółki na 50% objętości wykopu) 203,896*2 | m3 m3 | 407,792 | 407,792 |
| 7 | KNR 2-18 0501/03 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm 160*0,6 | m2 m2 | 96 | 96 |
| 8 | KNNR 1 0313/01 Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3m 136*2 | m2 m2 | 272 | 272 |
| 9 | KNNR 1 0218/02 Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii III-IV i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100KM) 160*1,48 | m3 m3 | 236,8 | 236,8 |
|  | ROBOTY MONTAŻOWE kod CPV: 45231300-8 |  |  |  |
| 10 | KNNR 4 1308/03 Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk 160 | m m | 160 | 160 |
| 11 | KNNR 4 1413/01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie 3 | studnia studnia | 3 | 3 |

Rodos 5.0.28.10 [9190]

Kosztorys                                                                                                                strona 3 z 6

| Poz | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A. ROBOTY ZIEMNE kod CPV : 45111200-0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0206/03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km 8*3,4*1,1*0,5=14,96m3 87*2,62*1,1*0,5=125,367m3 41*1,9*1,1*0,5=42,845m3 24*1,57*1,1*0,5=20,724m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 203,896 m3 |  | Normy na 100m3 |  |  |  |  |  |
| R | Robotnicy | r-g | 3,8 | 7,748 |  |  |  |  |
| S | Koparka gąsienicowa 0,40m3 | m-g | 6,64 | 13,539 |  |  |  |  |
|  | Spycharka gąsienicowa 75KM | m-g | 2,98 | 6,076 |  |  |  |  |
|  | Samochód samowyładowczy 5t | m-g | 19,2 | 39,148 |  |  |  |  |
|  | Razem k.b. Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Koszty ogółem |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNNR 1 0208/02 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej 203,896*5 =1019,48m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.019,48 m3 |  | Normy na 100m3 |  |  |  |  |  |
| S | Samochód samowyładowczy 5t | m-g | 2,9 | 29,565 |  |  |  |  |
|  | Razem k.b. Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Koszty ogółem |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNNR 1 0210/03 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV 203,896*0,8-163,117m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 163,117 m3 |  | Normy na 100m3 |  |  |  |  |  |
| R | Robotnicy | r-g | 28,7 | 46,815 |  |  |  |  |
| S | Koparka 0,25m3 (p) | m-g | 5,03 | 8,205 |  |  |  |  |
|  | Razem k.b. Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Koszty ogółem |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 1 0305/02 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m, w gruncie kategorii III 203,896*0,2=40,779m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40,779 m3 |  | Normy na 100m3 |  |  |  |  |  |
| R | Robotnicy | r-g | 210 | 85,636 |  |  |  |  |
|  | Razem k.b. Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Koszty ogółem |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNNR 1 0305/05 Dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5m głębokości wykopów liniowych lub jamistych ze skarpami o szerokości dna do 1,5m w gruncie kategorii III 40,779*4=163,116m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 163,116 m3 |  | Normy na 100m3 |  |  |  |  |  |
| R | Robotnicy | r-g | 26 | 42,41 |  |  |  |  |
|  | Razem k.b. Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Koszty ogółem |  |  |  |  |  |  |  |

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Rodos 5.0.28.10 [9190]									strona 4 z 6

Kosztorys

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

| Poz | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Koszty ogółem |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 R M S | KNNR 1 0214/03 Zasypywanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 40cm z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (z dowozem pospółki na 50% objętości wykopu) 203,896*2 = 407,792 m3 407,792 m3 Robotnicy Pospółka z transportem Zagęszczarka wibracyjna spalinowo 100m3/h Spycharka gąsienicowa 75KM | r-g m3 m-g m-g | Normy na 100m3 10,2 0 3,1 1,17 | 41,595 402 12,642 4,771 |  |  |  |  |
|  | Razem k.b. Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Koszty ogółem |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 R M | KNR 2-18 0501/03 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm 160*0,6 = 96m2 96 m2 Robotnicy gr.I Pospółka Materiały Pomocnicze | r-g m3 % | Normy na 100m2 44,79 24,4 2,5 | 42,998 23,424 |  |  |  |  |
|  | Razem k.b. Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Koszty ogółem |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 R M | KNNR 1 0313/01 Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3m 136*2 = 272m2 272 m2 Robotnicy Szalunki stalowe Materiały pomocnicze | r-g szt. % | Normy na 100m2 67,5 2 1 | 183,6 5,44 |  |  |  |  |
|  | Razem k. b. Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Koszty ogółem |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 R S | KNNR 1 0218/02 Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii III-IV i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100KM) 160*1,48 = 236,8m3 236,8m3 Robotnicy Spycharka gąsienicowa 100KM Ciągnik gąsienicowy 100-110KM (74-81kW) | r-g m-g m-g | Normy na 100m3 8 0,23 0,08 | 18,944 0,545 0,189 |  |  |  |  |
|  | Razem k.b. Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Koszty ogółem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE kod CPV : 45111200-0 Razem k.b. Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Koszty ogółem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. ROBOTY MONTAŻOWE kod CPV: 45231300-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNNR 4 1308/03 Kanały z rur PCW o średnicy 200 mm łączone na wcisk 160 = 160m |  |  |  |  |  |  |  |

Rodos 5.0.28.10 [9190]

Kosztorys                                                                                             strona 5 z 6

| Poz | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A. ROBOTY ZIEMNE kod CPV : 45111200-0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 m3 |  | Normy na 100m3 |  |  |  |  |  |
| R | Robotnicy | r-g | 50 | 80 |  |  |  |  |
| M | Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=200mm | m | 102 | 163,2 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2,5 |  |  |  |  |  |
| S | Samochód skrzyniowy | m-g | 1,04 | 1,664 |  |  |  |  |
|  | Razem k.b. Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Koszty ogółem |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNNR 4 1413/01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie 3=3studnia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 studnia |  |  |  |  |  |  |  |
| R | Robotnicy | r-g | 21,3 | 63,9 |  |  |  |  |
| M | Kręgi betonowe d=1,0m h=0,5m | szt. | 3 | 9 |  |  |  |  |
|  | Beton zwykły B-7,5 | m3 | 0,23 | 0,69 |  |  |  |  |
|  | Beton zwykły B-10 | m3 | 0,47 | 1,41 |  |  |  |  |
|  | Roztwór asfaltowy do gruntowania „Abizol R” | kg | 3,73 | 11,19 |  |  |  |  |
|  | Roztwór asfaltowy izolacyjny „Abizol P” | kg | 6,84 | 20,52 |  |  |  |  |
|  | Stopnie żeliwne | szt. | 8 | 24 |  |  |  |  |
|  | Właz kanałowy żeliwny ciężki | szt. | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | Pokrywa nadstudzienna żelbetonowa | szt. | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2,5 |  |  |  |  |  |
| S | Samochód skrzyniowy | m-g | 2,35 | 7,05 |  |  |  |  |
|  | Żuraw samochodowy | m-g | 3,04 | 9,12 |  |  |  |  |
|  | Razem k.b. Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Koszty ogółem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE kod CPV: 45231300-8 Razem k.b. Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM KOSZTORYS Razem k.b. Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Razem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Rodos 5.0.28.10 [9190]

Kosztorys                                                                                                                strona 6 z 6

| Poz | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A. | ROBOTY ZIEMNE kod CPV: 45111200-0 |  |  |  |  |
| 1 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km | m3 | 203,896 |  |  |
| 2 |  | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 1.019,48 |  |  |
| 3 |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV | m3 | 163,117 |  |  |
| 4 |  | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m, w gruncie kategorii III | m3 | 40,779 |  |  |
| 5 |  | Dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5m głębokości wykopów liniowych lub jamistych ze skarpami o szerokości dna do 1,5m w gruncie kategorii III | m3 | 163,116 |  |  |
| 6 |  | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 40cm z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (z dowozem pospółki na 50% objętości wykopu) | m3 | 407,792 |  |  |
| 7 |  | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm | m2 | 96 |  |  |
| 8 |  | Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3m | m2 | 272 |  |  |
| 9 |  | Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii III-IV i przygotowanie podłoża spycharkami gąsiennicowymi o mocy 74kW (100KM) | m3 | 236,8 |  |  |
|  | B. | ROBOTY MONTAŻOWE kod CPV: 45231300-8 |  |  |  |  |
| 10 |  | Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk | m | 160 |  |  |
| 11 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie | studnia | 3 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |

Przyłącze kanalizacji sanitarnej