T Y T U Ł   P R O J E K T U:

REMONT  SANITARIATU

NA  I PIĘTRZE  BUDYNKU

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im.  Zygmunta Krasińskiego

w Ciechanowie

A D R E S :

06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 66

OPRACOWANIE :

Teresa Praśniewska, zam. Ciechanów, ul. Pułtuska 66/8

Nr upr. Cie-33/86

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

- Przedmiot opracowania i dane techniczne:

Przedmiotem opracowania jest remont sanitariatu na I piętrze budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego przy ul. 17 Stycznia 66                    w Ciechanowie.

II. Opis techniczny:

- Ściany konstrukcyjne

Ściany zewnętrzne gr. 51 cm murowane z drobnowymiarowych elementów z betonu komórkowego na zapr. cem.-wap.

Ściany konstrukcyjne gr. 25 cm murowane z cegły pełnej za zapr. cem.-wap.

- Ścianki działowe

Ścianki działowe gr. 6 i 12 murowane z cegły dziurawki na zapr. cem.-wap.

- Elementy konstrukcyjne

Nadproża – prefabrykowane belki żelbetowe typu L-19

Wieńce, podciągi – wylewane z betonu żwirowego zbrojone

Przewody wentylacyjne – bloczki ceramiczne typu P o wym. 19x19x24.

- Wyprawy wewnętrzne

Tynki wewnętrzne sufitów i ścian ponad glazurą cem.-wap. kat. III. Glazura ułożona jest do wysokości 1,70 m.

- Stolarka

Stolarka okienna i drzwiowa typowa.

-2-

- Posadzki

W pomieszczeniach na podłogach znajduje się okładzina lastrykowa.

- Malowanie

Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną

III. Zakres modernizacji:

Roboty rozbiórkowe

- częściowa rozbiórka istniejących ścianek działowych,

- zerwanie istniejących okładzin posadzkowych lastrykowych,

- zeskrobanie starej farby ze ścian i sufitów,

- skucie istniejących okładzin z glazury,

- wykucie ościeżnic drzwiowych stalowych i drewnianych,

Roboty modernizacyjne:

- wykonanie obudowy pionów instalacyjnych z cegły na zaprawie,

- roboty tynkarskie – uzupełnienie tynków po skutej glazurze

- gładzie gipsowe ścian ponad glazurą i sufitów,

- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną,

- okładziny ścian glazurą na uprzednio przygotowanej powierzchni, glazurę należy kleić do ściany klejem wybranego producenta z przestrzeganiem instrukcji fabrycznej, na narożach zamontować listwy wykończeniowe,

- wyrównanie powierzchni ścian i posadzek zaprawą klejową,

- wykonanie izolacji podposadzkowej,

- wykonanie podłóż pod posadzki,

- ułożenie płytek gres na posadzkach,

- zamontowanie ościeżnic i skrzydeł drzwiowych łazienkowych z zamkami          i kratkami nawiewnymi,

- zamontowanie kratek wentylacyjnych.

IV.  Informacje dotyczące organizacji robót

Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie, z tego względu nastąpią ograniczenia godzin wykonywania niektórych robót. Przykładowo – roboty których

-3-

wykonywanie powoduje hałas, nie mogą być prowadzone w godzinach przedpołudniowych. Wskazane jest wykonywanie takich robót po godzinie 15-tej lub w dni wolne od zajęć szkolnych.

Warunki lokalowe i terenowe nie pozwalają na pełną organizację placu budowy. Konieczny będzie sukcesywny dowóz materiałów z magazynu Wykonawcy.

Gruz i odpady budowlane należy na bieżąco usuwać poza teren obiektu.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć części budynku przylegające do powierzchni w których wykonywane są roboty remontowe, przed zniszczeniem     i dostępem osób niepowołanych.

Istnieje możliwość korzystania z energii i wody z istniejących w budynku instalacji.