Załącznik Nr 10 doSIWZ

T Y T U Ł   P R O J E K T U:

REMONT SALI  GIMNASTYCZNEJ

W   I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

im. Zygmunta Krasińskiego

w  CIECHANOWIE

A D R E S :

06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 66

-1-

SPIS TREŚCI:

- Opis techniczny

- Rzut poziomy sali gimnastycznej

-2-

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

1. Przedmiot opracowania i dane techniczne:

Przedmiotem opracowania jest remont sali gimnastycznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego zlokalizowanego w Ciechanowie przy  ul. 17 Stycznia 66

W zakres remontu wchodzą:

I. Roboty rozbiórkowe:

- Rozbiórka istniejącego parkietu wraz z oblistwowaniem,

- Oczyszczenie powierzchni posadzki betonowej z resztek lepiku i płyty pilśniowej,

- Wykucie ościeżnic drewnianych drzwiowych,

- Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu,

- Wywiezienie gruzu.

II. Roboty ogólnobudowlane:

- Poszpachlowanie nierówności na ścianach, suficie i ościeżach,

- Obsadzenie drzwi stalowych wewnętrznych wejściowych dwuskrzydłowych,

- Gruntowanie ścian, sufitu i ościeży przed malowaniem,

- Malowanie olejne ścian do wys. 4,0 m

- Malowanie emulsyjne ścian i sufitu

- Gruntowanie powierzchni posadzki przed wylewką samopoziomującą,

- Wykonanie wylewki samopoziomującej,

- Ułożenie folii paroszczelnej,

- Ułożenie legarów z drewna o wym. 15x80 mm, rozstaw co 50 cm

- Ułożenie desek gr. 25 mm na legarach jako podłoże pod parkiet dębowy,

- Ułożenie parkietu dębowego gr. 22 mm na pióro i wpust ,

- Montaż listew drewnianych przypodłogowych,

- Cyklinowanie parkietu,

- Lakierowanie trzykrotne parkietu,

- Namalowanie linii sportowych na posadzce,

-3-

- Roboty elektryczne:

- Demontaż istniejących lamp oświetleniowych,

- Zakup i montaż nowych lamp oświetleniowych,

- Rozbiórka elementów betonowych ogrodzenia:

-   Rozbiórka cokołu betonowego ogrodzenia,

-   Wywóz gruzu

2. Opis techniczny stanu istniejącego:

2.1. Posadzka

Obecnie na podłodze w sali gimnastycznej znajduję się parkiet drewniany, który jest w złym stanie technicznym. Poszczególne listewki parkietu odchodzą od posadzki, są duże odstępy pomiędzy listewkami. Duży stopień zużycia parkietu uniemożliwia ponowne jego cyklinowanie i renowację, zachodzi więc konieczność położenia nowej nawierzchni sportowej drewnianej – parkiet dębowy gr. 22 mm, mocowany na pióro   i wpust oraz klej.

2.2 Okładziny ścian i sufitów wewnętrznych

Na ścianach i sufitach wewnętrznych znajduje się tynk kat. III. Stan techniczny tynku jest średni, widoczne uszkodzenia tynku szczególnie na ścianach, należy poszpachlować  i wyrównać ściany w miejscach ubytków.

2.3. Malowanie

Ściany wewnętrzne do wysokości 4,00 m pomalowane są farbą olejną (lamperie), powyżej lamperii farbą emulsyjną podobnie jak sufity.

Obecnie widoczne są duże zabrudzenia na ścianach i suficie, konieczne jest zeskrobanie starej farby olejnej oraz zmycie starej farby emulsyjnej i ponowne pomalowanie lamperii na ścianach oraz pomalowanie ścian powyżej lamperii oraz sufitu farbami emulsyjnymi.

-4-

2.4. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne

Istniejące drewniane drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe są zniszczone, należy zamontować nowe drzwi dwuskrzydłowe stalowe pełne.

2.5. Instalacja elektryczna

Istniejące stare lampy oświetleniowe są w średni stanie technicznym, są bardzo energochłonne i mało skuteczne jeżeli chodzi o doświetlenie pomieszczenia. Zasadne jest aby przy okazji remontu wymienić również stare lampy na nowoczesne, energooszczędne i estetyczne, dające właściwe oświetlenie sali gimnastycznej, koniecznie z zabezpieczeniem z siatki.

-5-

-7-