SPECYFIKACJA

# TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU

ROBÓT  BUDOWLANYCH

Nazwa zadania : Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na II piętrze w budynku przy ul. Wyzwolenia 10A w Ciechanowie

Inwestor :    Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ciechanowie,

ul Wyzwolenia 10 A

1. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem i adaptacją pomieszczeń biurowych dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na II piętrze budynku przy ul. Wyzwolenia 10 A w Ciechanowie.  Funkcja remontowanych pomieszczeń nie ulega zmianie.

Zamawiającym powyższe roboty jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna       w    Ciechanowie przy ul. Wyzwolenia 10 A.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi część dokumentów przetargowych  i należy ją stosować przy zleceniu i realizacji robót związanych z remontem. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. Roboty remontowe wewnętrzne obejmują: wykucie okien drewnianych ze ścian, demontaż parapetów zewnętrznych, skucie fragmentów tynków na połączeniach ścian i sufitów, demontaż centrali telefonicznej, wywiezienie gruzu, montaż nowych okien PCV, obsadzenie nowych podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej, wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, pomalowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,  pomalowanie istniejących grzejników żeliwnych i rur c.o. farbami olejnymi, montaż nowych gniazd, wyłączników oraz lamp oświetleniowych.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Planowany remont wymaga wykonania następujących prac rozbiórkowych                  i remontowo – budowlanych:

1.3.1.Roboty rozbiórkowe wewnętrzne:

- wykucie okien drewnianych ze ścian,

- demontaż parapetów zewnętrznych,

- demontaż centrali telefonicznej,

- skucie fragmentów tynków wewnętrznych (połączenie ścian i sufitów)

- wywiezienie gruzu z rozbiórek wraz z utylizacją,

1.3.2.Roboty remontowe wewnętrzne budowlane:

- montaż nowych okien PCV,

- obsadzenie nowych podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej,

- uzupełnienie skutych tynków na połączeniach ścian i sufitów,

- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,

- pomalowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,

- pomalowanie istniejących grzejników żeliwnych i rur c.o. farbami olejnymi,

1.3.3. Roboty remontowe wewnętrzne elektryczne:

- montaż nowych gniazd,

- montaż nowych wyłączników

- montaż nowych lamp oświetleniowych.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz określeniami podanymi w ST (WSZP 45000000)

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność        z umową,  projektem wykonawczym, ST, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami Zamawiającego .

1.6 Dokumentacja jaką należy przedstawić w trakcie wykonywanego remontu

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie remontu musi być zgodna z zasadami podanymi w niniejszej ST.

- Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano poniżej w niniejszej ST.

2.2  Malowanie farbami emulsyjnymi

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna w kolorze uzgodnionym                   z Zamawiającym. Zastosowanie – malowanie ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i  użyteczności publicznej. Normy, certyfikaty: ISO 9001. Deklaracja zgodności z : PN-C-1914:2002, Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1178/01/94, B-2219/98, HK/B/2131/01/2001.

  - Montaż okien PCV

a) Zastosować okna PCV, dwudzielne, dwukomorowe, w kolorze białym, muszą odpowiadać wymogom budynków użyteczności publicznej. PCV użyte do wyrobu okien powinno być bezkadmowe, wysokoudarowe, odporne na wpływy warunków atmosferycznych szczególnie odporne na działanie promieni UV.

b) Okna szklone szybami zespolonymi typu termofloat  o współczynniku przenikania k=1,1.

c) Współczynnik izolacyjności dla całego zestawu okiennego nie może być większy niż Kmax (U) 2,0W(m2K)

d) System uszczelnienia minimum podwójny o profilu zamkniętym odporny na działanie zmiennych warunków atmosferycznych w przedziale temperatury minus 30 stopni Celsjusza do plus 60 stopni Celsjusza, odporny na działanie sił mechanicznych, roztworów, środków do mycia i detergentów. Wykonany               z materiału na bazie kauczuku o dużej trwałości użytkowej, dobrej elastyczności oraz małych odkształceniach przy ściskaniu.

e) Wyklucza się wnikanie wód opadowych w układ rama skrzydła a ościeżnica.

f) Ramy winny być energooszczędne minimum trzykomorowe. Profile wzmacniające muszą być zabezpieczone antykorozyjnie.

g) Okucia muszą być obwiedniowe zapewniające bezpieczną eksploatację przez cały okres użytkowania bez obniżania wytrzymałości i pogorszenia działania poniżej parametrów określonych w Aprobacie Technicznej. Mocowane minimum przez dwie ścianki PCV. Okucia muszą umożliwiać swobodne dwukierunkowe przemieszczenie suwaków z czopami, przy czym wszystkie części zamykające powinny przemieszczać się o tę samą wartość. Po obsadzeniu okucia  w oknie powinna być możliwa regulacja położenia skrzydła względem ościeżnicy.

Na widocznych po zainstalowaniu częściach okuć powinien być umieszczony trwały i czytelny znak producenta.

h) Listwy przyszybowe muszą gwarantować łatwą wymianę szyb.

i) Okna montowane w pomieszczeniach biurowych muszą gwarantować regulację dopływu powietrza poprzez: wyposażenie okna w okucie z narożnikiem rozszczelniającym (mikrowentylacją), wmontowanie w górną część okna automatycznych nawiewników higrosterowanych.

3.Sprzęt

Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych związanych z demontażem okien i parapetów zewnętrznych, malowaniem pomieszczeń  pozostaje do uznania Wykonawcy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, narzędzia  musi gwarantować zachowanie wymagań jakości robót  i przepisów BIOZ.

4. Transport

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót budowlanych i remontowych  dostarcza Wykonawca i może dowozić dowolnymi środkami transportu.  Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ustawy o ruchu drogowym.

5.Wykonanie robót

5.1 Zasady ogólne wykonania robót

Zasady ogólne wykonania robót podano w pkt 1.5. niniejszej Specyfikacji.

  - Roboty rozbiórkowe i ogólnobudowane

Przed przystąpieniem do robot budowlanych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić niezbędne narzędzia i sprzęt oraz wykonać odpowiednio urządzenia  do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki.

Przy usuwaniu gruzu należy zastosować kastry. Gruz nie może być gromadzony na korytarzu, schodach itp. Znajdujące się w pobliżu urządzenia użyteczności publicznej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.  Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinny być zabezpieczone lub winno się wytyczyć obejścia i objazdy oraz wyraźnie je oznakować.

Zależnie od warunków wszystkie rozbiórki w budynku można prowadzić ręcznie.

Na terenie prze budynkiem w którym znajduje się Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna należy wyznaczyć  miejsce na ustawienie kontenera na gruz.

Sposób montażu okien musi zapewnić szczelność okien i swobodne otwieranie skrzydeł. Okna muszą być osadzone w płaszczyznach pionowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania  terenu budowy w należytym porządku w tym także sprzątanie ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracowników.

6. Kontrola jakości robót

Do Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie programu zapewnienia jakości wykonywanych robót

7. Odbiory  robót

7.1 Odbiór materiałów i elementów

Wszystkie materiały, wyroby, elementy  użyte do remontu pomieszczeń powinny być dopuszczone do obrotu, posiadać certyfikaty, atesty itp.

7.2 Odbiór robót związanych z wyminą okien

W skład odbiorów częściowych wchodzą odbiory:

Odbiór częściowy:

  - prawidłowości obsadzenia okien w ścianach,

  - zachowania pionu obsadzanych okien,

Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu:

  - wyglądu zewnętrznego

  - obrobienia ościeży okiennych na zewnątrz budynku i wewnątrz pomieszczeń, itp.

7.4 Odbiór ostateczny

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego w skład której wchodzi Wykonawca i inspektor nadzoru inwestorskiego.   Termin odbioru wyznacza Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia:

- deklaracji zgodności, certyfikatów, atestów    dla zastosowanych materiałów              i wyrobów,

- protokoły odbiorów częściowych

- instrukcje producenta dotyczące zastosowanych materiałów.

Z czynności odbioru sporządza się protokół, który podpisują  przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca i inspektor nadzoru inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia usterek, wad  Zamawiający wskazuje termin ich usunięcia.  Następnie dokonuje się ponownego odbioru końcowego.

7.5 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość określona jest w umowie.  Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okien i parapetów oraz gładzi i malowania ścian i sufitów.

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych okładzinach.

8. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414             z późniejszymi zmianami) ;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku               w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca  2002 roku               w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy                     i ochrony zdrowia;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej Specyfikacji Technicznej

9. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111300-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45410000-4 Tynkowanie

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45451000-3 Dekorowanie