Załącznik nr 7do SIWZ

Nazwa zamówienia: „Zakup i dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis techniczny sprzętu:

- monitor sceniczny pasywny – szt 4
Moc RMS 560W, moc szczytowa 2000W, głośniki 15” + 1,7” driver, pasmo przenoszenia nie węższe niż 51Hz-20 000Hz, impedancja 8 Ohm, skuteczność 1w/1m 98 dB, szerokość monitora do 60 cm, waga do 19kg.

- wzmacniacze mocy do monitorów – szt 2
Wzmacniacz klasy D, 2 kanały, 2x1100W/2 Ohm,2x400W/8 Ohm, 1500W mostek mono 8 Ohm, zwrotnica , limitery, wyświetlacz LCD, 2 rodzaje wejść symetrycznych oraz odrębne niesymetryczne, wyjścia sygnałowe symetryczne , wyjścia głośnikowe speakon, wysokość 2U, waga do 5 kg.

- Korektor do monitorów - szt 1
Profesjonalny korektor graficzny, 2 kanały, minimum 30 pasm na kanał, możliwość włącz/wyłącz odrębnie kanałów urządzenia bez wyłączania zasilania, filtr niskich częstotliwości, skokowa zmiana zakresu pracy odrębnie na każdy kanał, wskaźnik przesterowania sygnału na każdym kanale, regulacja poziomu sygnału wejściowego odrębna na każdy kanał w zakresie minimum 20 dB, potrójne wejścia i wyjścia sygnałowe na każdy kanał, wewnętrzny zasilacz, 

- Skrzynia na zestaw monitorowy – szt 1
Dopasowana rozmiarami do zestawu , drewno laminowane , krawędzie i narożniki zabezpieczone aluminium, głębokość 500 mm, waga własna do 13 kg.

2. Zestaw efektowy – 1 kpl składający się z urządzeń o parametrach minimalnych :

- procesor typ bramka szumów – szt 2
Poczwórna profesjonalna bramka szumów, filtry górnoprzepustowe i dolnoprzepustowe edytowalne, dwa tryby pracy każdego kanału bramki z świetlnym wskaźnikiem aktualnego trybu pracy, Treshold w zakresie minimum 85 dB, skokowo przełączany zakres tłumienia, czas zwolnienia w zakresie nie węższym niż 15 ms do 5s , po 2 wejścia oraz jedno wyjście na kanał.

- procesor typ kompresor – szt 2
4 kanałowy kompresor /limiter, 2 tryby pracy kompresora przełączane , z wskaźnikiem świetlnym aktualnego trybu pracy, funkcja wyłączenia działania urządzenia bez wyłączania zasilania oraz możliwość przejścia sygnału nawet gdy urządzenie nie jest podłączone do zasilania, treshold w zakresie minimum 50 dB, gain w zakresie 40dB.

- korektor do zestawu efektowego – szt 1
Profesjonalny korektor graficzny, 2 kanały, minimum 30 pasm na kanał, możliwość włącz/wyłącz odrębnie kanałów urządzenia bez wyłączania zasilania, filtr niskich częstotliwości, skokowa zmiana zakresu pracy odrębnie na każdy kanał, wskaźnik przesterowania sygnału na każdym kanale, regulacja poziomu sygnału wejściowego odrębna na każdy kanał w zakresie minimum 20 dB, potrójne wejścia i wyjścia sygnałowe na każdy kanał, wewnętrzny zasilacz, 


- Skrzynia na zestaw efektowy – szt 1
Dopasowana rozmiarami do zestawu , drewno laminowane , krawędzie i narożniki zabezpieczone aluminium, głębokość 500 mm, waga własna do 10 kg.

Zestaw nagłośnieniowy przenośny – 1 kpl składający się z urządzeń o parametrach minimalnych :

- kolumna głośnikowa aktywna – szt 2

Wbudowany wzmacniacz mocy klasy D, moc 250W RMS/8 Ohm, głośnik niskotonowy 15”, driver minimum 1,2 ‘’, pasmo przenoszenia nie węższe niż 58Hz do 20.000 Hz, maks SPL minimum 125 B, wejścia Jack i XLR, wyjście XLR, regulator głośności z świetlnym wskaźnikiem przesterowania, wbudowany procesor DSP, obudowa tworzywo sztuczne, waga do 21 kg, 
Sterowane poprzez 1 szt mikser 12 kanałów, equalizer 3 zakresowy ze środkiem parametrycznym na torach mono , equalizer 3 zakresowy na torach stereo, wbudowany procesor efektów z możliwością zapisywania ustawień, wejścia insert w kanałach mono, minimum 1 AUX, zakres regulacji Gain minimum 50dB, zasilanie Phantom z możliwością wyłączenia, 2 kanałowy insert na sumie, wyjścia główne XLR,zasilacz wewnętrzny.

- mikser z procesorem efektów – szt 1
Mikser z wbudowanymi dwoma wzmacniaczami mocy, 14 kanałów,moc łączna minimum 950W RMS , zasilanie Phantom, cyfrowy equalizer graficzny z możliwością zapisu własnych ustawień, wbudowany regulowany kompresor, limiter z wskaźnikiem świetlnym, automatyczny system pomiaru akustyki pomieszczenia i dostosowania ustawień equalizera , procesor antysprzężeniowy, dwa niezależne procesory efektów, waga do 13 kg.

- statywy kolumnowe – szt 2
Statyw kolumnowy stalowy, zakres regulacji wysokości nie węższy niż 130cm-200 cm, udźwig minimum 38kg, waga własna do 5 kg .

- mikrofon przewodowy dynamiczny – szt 6
Mikrofon dynamiczny, magnes neodymowy, pneumatyczne zawieszenia, pasmo przenoszenia nie węższe niż 52 Hz do 15,5 kHz, superkardioida, waga do 290 g, 

- statywy mikrofonowe – szt 6
Profesjonalny statyw z ramieniem, zakres regulacji nie węższy niż 108-155 cm, długość ramienia minimum 72 cm, nóżki składane, stalowy, waga do 3 kg, 

- kable mikrofonowe – szt 6
Kabel mikrofonowy z wtykami XLR Neutrik, długośc 10m.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również:

- Zamawiający żąda dołączenia do oferty kart katalogowych oferowanego sprzętu zawierających parametry pozwalające na ocenę spełniania wymaganych parametrów.

- Zamawiający żąda aby w formularzu ofertowym oprócz kalkulacji finansowej zawarte były precyzyjne nazwy i symbole oferowanego sprzętu.

-Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, wolne od wad, nieobciążone prawami osób trzecich oraz spełniać normy jakości.

-Elementy wyposażenia powinny być wykonane z materiałów spełniających polskie /europejskie/ normy i atesty dla materiałów przeznaczonych do pomieszczeń na pobyt ludzi w budynkach użyteczności publicznej.

-Wykonawca przy dostawie przedmiotu zamówienia winien dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim, dokumentację techniczną oraz karty gwarancyjne (tam gdzie są one wymagane).

-Podstawą do odbioru przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru ,sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do wzoru umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ , podpisany przez Wykonawcę oraz upoważnione przez Zamawiającego osoby.

-Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane zamówienie na okres: wg gwarancji producentów dostarczonych urządzeń ale nie krótszy  niż 2 lata . Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania protokołu odbioru.

-Wszystkie elementy wyposażenia mają posiadać wymagane prawem certyfikaty, wraz z certyfikatami bezpieczeństwa oraz spełniać wymagane prawem normy. Certyfikaty należy dołączyć do dostarczanego sprzętu.

- Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu oraz ich próbne uruchomienie w siedzibie Zamawiającego.