Władysław Dąbrowski                                                             Olsztyn, dn. 12.06.2013 r.

dr hab.inż., em. prof. UWM w Olsztynie

ul. Pana Tadeusza 13 m 82

10-460 Olsztyn

uprawnienia  zawodowe

MGPiB nr 14722

zakresy: 1, 3 i 4.

Zał. nr 8

WARUNKI  TECHNICZNE

opracowania projektu szczegółowej osnowy poziomej 3 kl.

i projektu szczegółowej osnowy  wysokościowej 3 kl.

na cz. m. Ciechanów – obręby: Śródmieście, Podzamcze, Scalenie i Chrzanówek,  cz. gm. Ciechanów – cz. obr. Niestum i Przążewo oraz cz. gm. Opinogóra Górna – cz. obr. Chrzanówek,  Władysławowo i Przedwojewo

na obszarze około 2103 ha.

(inwentaryzacja osnów i projekt)

§ 1. Podstawa prawna opracowania:

1. Ustawa  z dn. 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (jednolity tekst Dz. U.

Nr 193 poz. 1287 z 2010 r.),

2. Ustawa z dn. 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76,

poz. 489),

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70 poz. 821),

4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 30 marca 2012 r.

poz. 352), w szczególności § 10.1.,

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 9 listopada 2011 r.

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572),

6. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i  kartograficznych (1998),

7. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (1992), w zakresie uzgodnionym z POZG-K w Ciechanowie,

8. Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowa wysokościowa (1986), § 17

9. Wytyczne techniczne G-2.1. Podstawowa osnowa wysokościowa. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników (1983),

10. Wytyczne techniczne G-2.2. Szczegółowa osnowa wysokościowa. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników (1983),

11. Wytyczne techniczne G-1-6. Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (1986), 
12. Wytyczne techniczne G-1.9. Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów (2002),

§ 2. Operaty do wykorzystania

1. Szczegółowa osnowa pozioma III kl. m. Ciechanów, OPGK-Olsztyn,1992, t. II, obiekt nr 03031786001, 13.101-1/98. Na opracowywanym obszarze m. Ciechanowa maksymalny średni błąd położenia punktu po wyrównaniu nie przekracza 3.5 cm, w większości przypadków wynosi  1-2 cm. Stabilizacja punktów znakami typu 42 wg G-1.9 i znakami ściennymi UWM w Olsztynie. Równolegle na odtwarzalnych punktach typu A osnowy ściennej założono sieć niwelacji IV kl. wg Instrukcji G-2.

2. Osnowa szczegółowa pozioma III kl. gm. Ciechanów, PPGK w Warszawie, 1976, nr obiektu 686/GK. Stabilizacja znakami plastikowymi. Współrzędne punktów określono metodą aerotriangulacji. Wszystkie punkty mają określone wysokości (w części z niwelacji geometrycznej). Śr. błędy położenia punktów po wyrównaniu wahają się od 8 do 10 cm. Osnowa pozioma i wysokościowa została zmodernizowana przez WBGiTR w Ciechanowie.

3. Inne operaty i dokumenty dotyczące zakresu roboty znajdujące się w POZG-K w

Ciechanowie

§ 3. Ogólna charakterystyka obiektu

Obiekt obejmuje cz. m. Ciechanowa – obręby: Śródmieście, Podzamcze, Scalenie i Chrzanówek, cz. gm. Ciechanów - cz. obr. Niestum i Przążewo oraz cz. gm. Opinogóra Górna -  cz. obr. Władysławowo, Chrzanówek i Przedwojewo o łącznej powierzchni 2103 ha, w tym część miejska – 565 ha i wiejska – 1538 ha.

Na obszarze miejskim założona została osnowa pozioma w ilości – 370 punktów, w tym: I i II kl. – 3 i III kl. ziemnych – 119 i III kl. ściennych – 248 punktów.

Na pozostałym obszarze (wiejskim) – 95 punktów, w tym: I i II kl. - 10, III kl. ziemnych –

67 i III kl. ściennych – 18 punktów. Ogółem osnowa pozioma I, II i III kl. liczy 465 punktów.

Ilość punktów osnowy wysokościowej na obszarze miejskim wynosi 29 punktów, w tym: II kl. – 11, III kl. – 4 i IV kl. – 14 punktów, zaś na obszarze wiejskim – 15 punktów, w tym: II kl. – 2, III kl. – 6 i IV kl. – 7 punktów. Ogółem osnowa wysokościowa II, III i IV kl. liczy 44 punkty.

W ciągu ostatnich 20-tu lat ze względu na narastający ruch inwestycyjny uległa zniszczeniu lub trwałemu uszkodzeniu znaczna część stabilizacji osnów poziomych i wysokościowych (prace drogowe w jezdniach i chodnikach, przebudowy układów komunikacyjnych, ocieplanie budynków). Zakłada się, że projektowana modernizacja osnów

ma przywrócić pełne walory użytkowe osnów poziomych i wysokościowych na omawianym obiekcie oraz dodatkowo powinna być założona obszarach o intensywnej urbanizacji wskazanych przez  POZG-K w Ciechanowie.

§ 4 Podstawowe  definicje

Podstawowym modułem odtwarzalnej osnowy geodezyjnej III kl. jest para punktów odtwarzalnych typu A – B.

Punkt odtwarzalny typu A jest materializowany na żądanie w stałej odległości od ściany budowli i posiada wyznaczone współrzędne X i Y oraz rzędną H.

Punkt odtwarzalny typu B jest także materializowany na żądanie i posiada wyznaczone współrzędne X i Y. Ze względu na znaczne oddalenie od ściany budowli może być wykorzystywany jako stanowisko instrumentu pomiarowego. Pochyła (skośna) odległość między punktami A i B jest stała i wynosi AB = 642 mm.

W przypadku nie poziomości odcinka AB należy w obliczeniach posługiwać się jego rzutem poziomym.

Współrzędne punktów odtwarzalnych wyznaczane są przy użyciu tachimetru elektronicznego o ile zaistnieje taka konieczność z ewentualnym wykorzystaniem technik GNSS.

Zespół par punktów odtwarzalnych typu A – B składający się z n > 4 par punktów stanowi t.zw. rozetę. Jest ona lokowana zwykle na skrzyżowaniach ulic i łącznie z punktem ziemnym (z którego jest wyznaczona), stanowi podstawowy moduł użytkowy osnowy odtwarzalnej.

§ 5 Konserwacja i zabezpieczenie kotew ściennych znaków geodezyjnych

Kotwa ściennego znaku geodezyjnego wraz z nakrętką zabezpieczającą jest podstawowym elementem technologii osnów odtwarzalnych. Umożliwia ona łatwą i jednoznaczną materializację punktów odtwarzalnych typu A i B.

Czynnością poprzedzającą konserwację i zabezpieczenie kotew jest wykonanie opisu ich stanu technicznego i dostępności do pomiaru. Opis ten powinien zawierać następujące informacje: zanieczyszczenie otworu, trwałe uszkodzenie gwintu, brak korka zabezpieczającego, usunięcie kotwy ze ściany, przeszkody zasłaniające częściowo lub całkowicie kotwę, zmiana elewacji budynku, przewidywana rozbiórka budynku itp. Informacje te w uporządkowanej formie winny być przechowywane w POZG-K w

Ciechanowie i sukcesywnie uzupełniane.

Właściwa konserwacja i zabezpieczenie kotew, w zależności od sytuacji i potrzeb,

polega na: oczyszczeniu gwintu kotwy wyciorem o odpowiednio dobranej średnicy szczotki (przy wykonywaniu tej czynności zaleca się szczególną ostrożność), przesmarowaniu gwintu kotwy smarem grafitowym, ewentualnym przegwintowaniu kotwy w przypadku trudności z wkręceniem korka zabezpieczającego gwintownikiem o średnicy M10, uzupełnieniu brakujących korków zabezpieczających pomalowanych farbą zbliżoną kolorem do elewacji budynku.

§ 6.  Inwentaryzacja  punktów osnowy poziomej I, II i III kl. oraz innych punktów o trwałej stabilizacji

Na całym obszarze należy dokonać przeglądu i konserwacji znaków osnowy poziomej I, II i III kl. w ilości 465 punktów, zgodnie z § 12 do § 19 Wytycznych technicznych G-1.6.

Przedmiotem inwentaryzacji będą wszystkie punkty osnów poziomych I, II i III kl., kotwy ściennych znaków geodezyjnych oraz inne punkty o trwałej stabilizacji.   Na kopii opisów topograficznych odnotować należy stan znaków (stan dobry, znak uszkodzony, pochylony, zniszczony itp.)  Jako znaki nienaruszone należy uznać znaki, których położenie nie uległo zmianie od momentu stabilizacji. Obowiązuje ustawienie nad podcentrem znaków pochylonych, widocznie przesuniętych itp.; zniszczone lub uszkodzone znaki podlegają wymianie. Nie obowiązuje sprawdzanie podcentrów znaków  znajdujących się na urządzonych jezdniach i chodnikach (asfalt, polbruk itp.). Nie obowiązuje odszukiwanie podcentrów znajdujących się pod urządzonymi jezdniami i chodnikami (asfalt, polbruk itp.). Odszukiwanie znaków należy wykonać na podstawie opisów topograficznych,  metodą poligonową lub RTK.  Nieaktualne opisy topograficzne punktów i kotew znaków ściennych podlegają uzupełnieniu. W wyniku inwentaryzacji wykonawca aktualizuje opisy topograficzne (kalki opisów i wersję cyfrową) oraz mapę przeglądową osnów. Treść i formę uzupełnienia należy uzgodnić z POZG-K w Ciechanowie. Obowiązuje sprawdzenie wizur pomiędzy punkami odnalezionymi oraz ustalenie wizur z punktów odnalezionych na punkty położone na budowlach wysmukłych. Inwentaryzację zaleca się  wykonać jednocześnie z projektem rozet par punktów odtwarzalnych typu A-B. Obowiązuje uzyskanie pisemnej zgody właścicieli na osadzenie znaków osnowy poziomej ściennych i ziemnych.                                                                                                                                                                                 	W wyniku inwentaryzacji należy jednoznacznie określić przydatność odszukanych punktów w procesie projektowania osnowy odtwarzalnej, t j. ustalić punkty, z których mogą być wyznaczane zaprojektowane rozety oraz punkty, które winny być wcięte jako bliskie, bez względu na odległość od punktu macierzystego. Treść arkusza inwentaryzacyjnego winna zawierać następujące informacje: numer (numery) punktu, rok stabilizacji, rodzaj stabilizacji, punkty nienaruszone, punkty naruszone, uszkodzone, punkty nieodnalezione, punkty przydatne do założenia rozety par punktów odtwarzalnych (w tym punkty naruszone i uszkodzone po uzupełnieniu ich stabilizacji), punkty bliskie (także położone powyżej 50 m od punktu macierzystego), inne punkty odnalezione, stan kotwy (zanieczyszczenie otworu, trwałe uszkodzenie gwintu, brak korka zabezpieczającego, usunięcie kotwy ze ściany, przeszkody zasłaniające lub całkowicie kotwę, zmiana elewacji budynku, przewidywana rozbiórka budynku itp.), punkty przydatne do pomiaru GPS (warunek horyzontu), wizury na sąsiednie punkty, wizury na budowle wysmukłe (kościoły, wieże ciśnień, maszty itp.), uwagi. Treść i forma arkusza inwentaryzacyjnego podlega zatwierdzeniu przez POZG-K w

Ciechanowie.  Wyniki inwentaryzacji należy przedstawić w arkuszu inwentaryzacyjnym oraz na mapie w skali: tereny wiejskie – 1:5000, tereny miejskie – 1: 2000.

§ 7. Inwentaryzacja punktów osnów wysokościowych I, II, III, IV kl. oraz pomiarowych o trwałej stabilizacji

Na obszarze opracowania znajdują się  44 repery  II, III i IV kl. Do ustalenia pozostaje ilość reperów I i II kl. znajdujących się poza granicami roboty, niezbędnych do prawidłowego dowiązania projektowanej osnowy 3 kl.

Na całym obszarze opracowania należy dokonać przeglądu wszystkich istniejących znaków wysokościowych zgodnie z  § 12 - § 19 Wytycznych technicznych G-1.6.

Inwentaryzacji podlegają repery  II, III,IV kl., pomiarowe trwale stabilizowane  i inne niesklasyfikowane. Inwentaryzacja obejmuje odszukanie reperów, określenie ich stanu technicznego, potrzebę wykonania konserwacji, przydatność do rozwiązania  projektowanej osnowy 3 kl., możliwość określenia współrzędnych X i Y w układzie „2000” techniką satelitarną RTK.  Do odszukania reperów należy wykorzystać wykazy, opisy  i informacje udostępnione przez POZG-K w Ciechanowie  oraz w CODGiK w Warszawie. W przypadku niemożności odszukania znaku z opisu topograficznego, opisu słownego lub mapy:

- za punkt zniszczony należy uznać znak - jeśli w miejscu jego osadzenia wykonano roboty inżynieryjno-budowlane, nastąpiło przemieszczenie lub naruszenie znaku,

- za punkt nieodnaleziony należy uznać znak - jeżeli posiadane informacje i sytuacja terenowa nie zapewniają jednoznacznego ustalenia miejsca położenia znaku, a także nie napotkano śladów wskazujących wyraźnie na zniszczenie znaku.

Obowiązuje uzyskanie od właścicieli nieruchomości pisemnej zgody na osadzenie nowych reperów. W trakcie inwentaryzacji należy wstępnie określić położenie nowoprojektowanych reperów, wykonać aktualizację opisów topograficznych, sporządzić opisy topograficzne punktów nowych i posiadających opisy słowne. Treść arkusza inwentaryzacji reperów powinna zawierać: numer punktu, rok stabilizacji, typ znaku, stan techniczny znaku, przydatność do adaptacji, potrzebę konserwacji, uwagi. Treść arkusza należy uzgodnić z POZG-K w Ciechanowie. Wyniki inwentaryzacji wykonawca przedstawia w arkuszu inwentaryzacyjnym i na mapie w skalach: tereny wiejskie – 1;5000, tereny miejskie – 1:2000. Wnioski z inwentaryzacji w postaci założeń do projektu winny być wykorzystane w dalszym procesie zakładania osnowy wysokościowej 3 kl.

§ 8. Projekt szczegółowej osnowy poziomej  3 kl. według technologii osnów odtwarzalnych

Zasadniczym elementem technologii osnów odtwarzalnych jest projekt rozet wykonany w nawiązaniu do odszukanego (adaptowanego) lub nowozakładanego punktu ziemnego. Projektowanie rozmieszczenia oraz ilości kotew w rozecie odbywa się zawsze w terenie !

Zasady projektowania rozet są następujące:

- projektowanie  osnowy odtwarzalnej rozpoczynamy od projektu rozet

- po zaprojektowaniu rozety należy związać ją z adaptowanym lub nowo zakładanym punktem

- czynności wymienione wyżej (w a/ i b/) można wykonywać jednocześnie pod warunkiem prawidłowego zaprojektowania rozety. Powtórzmy: po wykonaniu projektu rozety w terenie i oznakowaniu położenia kotew na ścianach budowli należy sprawdzić, czy realne jest wcięcie punktów rozety z zaadaptowanego punktu ziemnego. Jeśli jest to nierealne, to należy zaprojektować i zastabilizować nowy punkt ziemny (na obszarach o urządzonej nawierzchni – pręt lub rurka; zaleca się też stosowanie jednolitych firmowych bolców z małą głowicą na terenie całego miasta), tak aby z niego możliwe było wcięcie wszystkich punktów rozety, łącznie z punktem zaadaptowanym potraktowanym jako punkt bliski.

- ilość i wzajemne rozmieszczenie kotew w rozecie zależy od rodzaju, ilości i stanu technicznego zabudowy na skrzyżowaniu ulic; rozmieszczenie kotew winno w przyszłości umożliwić użytkowanie osnowy przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych technik pomiarowych. W przypadku wątpliwości co do ilości kotew w rozecie, należy zaprojektować jedną więcej (ponad rozsądne minimum). Minimalna ilość kotew w rozecie wynosi  4.

- należy tak projektować położenia par punktów, aby między nimi była zachowana wzajemna widoczność we wszystkich możliwych kombinacjach

- dopuszcza się projektowanie rozet nie spełniających warunku wzajemnej widoczności między parami punktów we wszystkich kombinacjach. Każdorazowe odstępstwo od tego warunku, winno być uzasadnione w opisie projektu

- zaprojektowana rozeta umożliwić ma w praktyce dowiązanie osnowy niższego rzędu w dowolnym punkcie skrzyżowania - przy założeniu wykorzystania tachimetru elektronicznego dowolnego typu, a także tradycyjnego sprzętu pomiarowego

- na terenach wiejskich dogodnym miejscem lokowania kotew, obok łatwo dostępnych budynków mieszkalnych gospodarczych, są fundamenty obiektów kultu religijnego, np. kapliczek przydrożnych (murowanych) , stacji trafo (tylko murowane) oraz inne budowle trwałe

- zaprojektowane położenia kotew należy oznakować np. farbą, spray’em

- obowiązuje wykonanie opisu topograficznego nowo projektowanego punktu ziemnego

oraz miejsc ulokowania kotew. Do operatu należy dołączyć cyfrowe zdjęcia położenia

kotew.

- projekty rozet wykonujemy na mapach w skalach: tereny wiejskie – 1:2000, tereny miejskie – 1:1000

- dopuszcza się wykonanie projektu rozety na szkicu polowym z naniesionymi

elementami zagospodarowania, w wyjątkowych przypadkach gdy brak jest treści do odniesienia położenia nowego punktu

W rozecie przewiduje się wyznaczenie każdego punktu 3 kl. (p-tów A i B) przez  co najmniej trzy obserwacje. Aby spełnić ten warunek należy, obok wyznaczenia każdego punktu wcięciem biegunowym z punktu ziemnego, zaprojektować dodatkowe przewiązania wewnątrz rozety. Zaleca się następujące rodzaje przewiązań:

- wykonanie obserwacji kątowych i liniowych ze stanowiska B do pozostałych par punktów typu A-B

- pomiar rozety ze stanowiska mimośrodowego związanego z punktem ziemnym

Z techniczno-ekonomicznego punktu widzenia zaleca się projektowanie dwóch wzajemnie związanych stanowisk tachimetru, z których można wykonać jednoczesne obserwacje w rozecie.

Zaadaptowane lub nowo założone punkty ziemne, z których wcinane będą rozety należy związać ciągiem poligonowym najlepiej dowiązanym do 2-ch par punktów wyznaczonych techniką GPS. Dopuszcza się inne sieci kątowo-liniowe stabilizowane znakami ziemnymi służące do wyznaczania rozet. Z każdego wyznaczonego punktu techniką GNSS należy zaprojektować kontrolne przewiązanie kątowo-liniowe do istniejącego punktu ziemnego, bądź odtwarzalnego typu A lub B. Niewykorzystane istniejące punkty ziemne należy włączyć do projektowanej sieci jako punkty bliskie (także odległe od punktu macierzystego powyżej 50 m).

Obowiązuje uzyskanie od właścicieli nieruchomości pisemnej zgody na stabilizację znaków ziemnych i kotew znaków ściennych.

Należy zaprojektować istniejące kierunki na punkty położone na budowlach wysmukłych (kościoły, wieże itp.) w celu wyznaczenia ich nowych współrzędnych lub kontroli istniejących.

Zasadę numeracji nowozakładanych punktów osnowy oraz ewentualnego przenumerowania istniejącej osnowy uzgodnić z  POZG-K w Ciechanowie.

Obowiązuje znaczące zagęszczenie projektowanej osnowy we wsiach: Niestum, Przążewo, Władysławowo, Chrzanówek, na terenie byłej jednostki wojskowej i wzdłuż rzeki Łydyni. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dodatkowe obszary wymagające zagęszczenia osnowy.  Projekty rozet należy wykonać w skalach: tereny wiejskie – 1:2000, tereny miejskie – 1:1000 w 2  egz.  Projekt osnowy winien zawierać: istniejące punkty osnowy poziomej, punkty osnowy wysokościowej, projektowane i adaptowane punkty osnowy ziemnej i  ściennej, przebieg projektowanych ciągów poligonowych, lokalizacje rozet znaków ściennych, inne konstrukcje geometryczne służące do wyznaczenia punktów.   Treść i formę projektu należy uzgodnić z  POZG-K w Ciechanowie.

Na części obszaru znajdują się rozety par punktów odtwarzalnych typu A-B, które po 21 latach użytkowania uległy częściowemu zniszczeniu i zdekompletowaniu. Umownie ustalmy dwa typy rozet zdekompletowanych: 1-szy typ, to rozeta w której zachowało się 2 lub więcej kotew, 2-gi – w którym zachowało się od zera do 2-ch kotew. Uzupełnienie zdekompletowanych rozet 1-go typu należy wykonać w oparciu o zachowane punkty A kotew, pod warunkiem, że punkty te będą posiadały max. kilkucentymetrowy błąd mp. Nowowyznaczane kotwy należy dowiązywać do pozostałych istniejących kotew w rozecie (punktów A), do punktów na budowlach wysmukłych, punktów A sąsiednich rozet (w miarę potrzeb i możliwości), punktów ziemnych pod warunkiem sprawdzenia ich centryczności.

W przypadku zdekompletowanej rozety 2-go typu obowiązuje zaprojektowanie i pomiar nowej rozety z ewentualnym wykorzystaniem istniejących kotew.  Zaliczenie zdekompletowanej rozety do 1-go lub 2-go typu uzależnione jest od lokalnej sytuacji terenowej. Obowiązuje pomiar rozety ze stanowiska centrycznego stabilizowanego na obszarach urządzonych prętem lub rurką oraz mimośrodowego. Obowiązuje zasada uzupełnienia rozet zdekompletowanych do pierwotnej ilości kotew w rozecie  W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się przesunięcia ilości kotew w poszczególnych rozetach, w stosunku do ich pierwotnej ilości (na + lub - ). Na zachodniej granicy obiektu należy wykonać kontrolne kątowo-liniowe przewiązania.

Prognozowana ilość punktów niezniszczonych na obiekcie, na podstawie analizy

porównawczej z podobnym obiektem miasto Ciechanów – obręby Podzamcze i Gostków

(część miejska) oraz gmina Ciechanów – obręby Kargoszyn i Ropele (część wiejska) wynosi: 60% z 465 punktów t.j. 279 punktów. Dodatkowo, na podstawie analizy porównawczej, prognozuje się na obiekcie założenie 692 nowych punktów osnowy poziomej. Łączna ilość punktów do wyznaczenia i wyrównania wynosi: 279 + 692 = 971 punktów (ziemnych i kotew), a w rozbiciu na obszar miejski i wiejski odpowiednio: 452 i 519. Prognozowana ilość punktów osnów poziomych w uzasadnionych przypadkach może ulec zwiększeniu.

Dopuszcza się rezygnację dowiązania osnowy 3 kl. do punktów I i II kl. Obowiązuje wyznaczenie współrzędnych punktów I i  II kl. metodą statyczną odbiornikami GNSS tylko na punktach o odpowiednim horyzoncie. Zakłada się dowiązanie całej sieci do systemu ASG-EUPOS. Zakłada się wykorzystanie następujących konstrukcji geometrycznych:

- ciąg poligonowy dowiązany do par punktów GNSS,

- sieć poligonowa dowiązana do punktów GNSS,

- pary i trójki punktów wyznaczone techniką GNSS,

- sieci kątowo-liniowe oparte o punkty odtwarzalne typu A, na budowlach wysmukłych oraz o punkty poligonowe,

- inne sieci kątowo liniowe.

Zakłada się wykorzystanie obserwacji archiwalnych w ostatecznym wyrównaniu osnowy 3 kl.

Obowiązuje łączne wyrównanie nowych punktów z wynikami nowych pomiarów i punktów zachowanych z obserwacjami archiwalnymi z lat 1978-92. Projekt osnowy szczegółowej 3 kl. należy wykonać w skali: tereny wiejskie - 1:10000, tereny miejskie – 1:2000 w 2-ch egz. Opis techniczny projektu powinien zawierać: zasięg i klasę projektowanej sieci, punkty nawiązania, sposób wykorzystania adaptowanych znaków oraz pomiarów archiwalnych, wykorzystane typy znaków, metody i dokładności pomiarów GNSS, kątów i odległości, stopień zagęszczenia sieci, sposób wyrównania obserwacji.

Treść i formę projektu należy uzgodnić z POZG-K w Ciechanowie. Dokumentację techniczną projektu należy wykonać zgodnie z Wytycznymi technicznymi G-1.5 § 50, zaleceniami

POZG-K w Ciechanowie oraz inspektora nadzoru. Projekt poziomej osnowy szczegółowej

3 kl. podlega zatwierdzeniu przez Starostę Powiatu Ciechanowskiego.

§ 9. Projekt szczegółowej osnowy wysokościowej 3 kl.

Projektowana osnowa winna być dowiązana do reperów I i II kl. Obowiązuje zasada włączenia do projektu wszystkich odnalezionych reperów III kl., IV kl., pomiarowych i niesklasyfikowanych pod warunkiem uznania ich przydatności i dostępności do pomiaru.

Dopuszczalne długości linii (ciągów) oraz odcinków niwelacji 3 kl. określa Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn.14.02.2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Prognozowana ilość reperów niezniszczonych na obiekcie, na podstawie analizy

porównawczej z podobnym obiektem miasto Ciechanów – obręby Podzamcze i Gostków

(część miejska) oraz gmina Ciechanów – obręby Kargoszyn i Ropele (część wiejska) wynosi: 41% z 44 t.j. 18 reperów. Dodatkowo, na podstawie analizy porównawczej, prognozuje się na obiekcie założenie 39 nowych reperów. Łączna ilość reperów (adaptowanych i nowych) do wyznaczenia i wyrównania wynosi: 18 + 39 = 57, a w rozbiciu na obszar miejski i wiejski odpowiednio: 22 +35. Prognozowana ilość reperów w uzasadnionych przypadkach może ulec zwiększeniu.

Na terenach zurbanizowanych długość odcinków (łączą dwa znaki wysokościowe) może być mniejsza niż 500 m. Zakłada się wykonanie jednolitej technologii  pomiaru niwelacyjnego reperów nowych i adaptowanych z dokładnością niwelacji 3 kl. Obowiązuje zaprojektowanie tzw. odcinków kontrolnych.

Projekt techniczny należy wykonać w dwóch egzemplarzach w postaci graficznej i opisowej zgodnie z Instrukcją techniczną G-2 i Wytycznymi technicznymi G-2.2. Projekt należy wykonać na mapie w skali: teren wiejski – 1:10000 i teren miejski - 1:2000 (zasięg, wyniki przeglądu i inwentaryzacji, lokalizacja punktów nowych i adaptowanych, dowiązanie). Obowiązuje włączenie do projektu osnowy wysokościowej 3 kl. punktów ściennych typu A (istniejących i projektowanych), pomiar całej zaprojektowanej sieci wg technologii jak dla 3 kl. oraz łączne wyrównanie całej sieci. Opis techniczny projektu powinien zawierać: zasięg, wyniki inwentaryzacji, zestawienie długości ciągów, nawiązanie,  punkty adaptowane i nowe, technologia i rodzaj stabilizacji reperów, technologia pomiaru i wyrównania, uzgodnienia osadzenia znaków z właścicielami i zarządcami, uzasadnienie projektu. Projekt  szczegółowej osnowy wysokościowej 3 kl. podlega zatwierdzeniu przez Starostę Powiatu Ciechanowskiego.

§ 10. Ustalenia dodatkowe

Wszelkie wyjaśnienia, uszczegółowienia i niejasności dotyczące treści niniejszych warunków technicznych należy uzgodnić z POZG-K w Ciechanowie w formie pisemnej.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, na wniosek POZG-K w Ciechanowie, zmiany w treści warunków technicznych, które każdorazowo powinny być zawarte w dzienniku roboty wykonawcy w formie pisemnej.

Opracował:                                                       Zatwierdził:

em. prof. UWM w Olsztynie

dr hab. inż. Władysław Dąbrowski                         Geodeta  Powiatowy

mgr inż. Adam Michalski

Uzgodnił:

inż. Wiesław  Niedziałkowski