G.3037.5.3.2.2016                                                                        Załącznik nr 11 do SIWZ

Szczegółowy zakres prac związanych z aktualizacją wynikającą z realizacji projektu PROW 2007-2013

Zakres prac związanych z pomiarem zalesień i ponowną klasyfikacją gruntów zalesionych obejmuje wykonanie aktualizacji użytków po zalesieniu i dokonanie, ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów w zalesionych działkach.

Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie takich czynności jak:

- Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania w/s przeprowadzenia    postępowania ponownej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW

- analiza i ocena dokumentów ewidencji gruntów oraz dokumentów dotyczących zalesień w tym : plan zalesienia, protokoły oględzin i udatności zalesienia,

- wywiad terenowy i ustalenie rodzaju użytków leśnych i pozostałych oraz zasięgu ich granic,

- przeprowadzenie z udziałem stron po wcześniejszym, nie krótszym niż 7–dni od rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych pisemnym /ze zwrotką/ powiadomieniu, o ponownej klasyfikacji gleboznawczej gruntów zalesionych wraz z wykonaniem pomiaru geodezyjnego zmienionych użytków i klas

- opracowanie  projektu ustalenia klasyfikacji w tym :

  - szkicu klasyfikacyjnego na mapie co najmniej w skali 1 : 2000,

  - protokołu klasyfikacyjnego,

  - mapy klasyfikacyjnej na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:2000, zawierającego zaktualizowane granice rodzaju użytków i granice klas oraz wszystkie pozostałe treści tej mapy,

- zawiadomienie właścicieli o miejscu i terminie wyłożenia na okres 14 dni projektu ustalenia klasyfikacji

- kontrola prac klasyfikacyjnych przez osobę klasyfikatora wymienioną w „Wykazie osób do wykonania prac klasyfikacyjnych” Rozpatrzenie ewentualnych zastrzeżeń do projektu z jego udziałem , korekta terenowa i kameralna projektu ustalenia klasyfikacji w tym szkicu klasyfikacyjnego, protokołu klasyfikacyjnego i mapy klasyfikacyjnej,

- opracowaniu dokumentów geodezyjnych w formie klasycznej i cyfrowej dla celów:

  - aktualizacji operatu EGiB,

  - wydania decyzji przez Starostę w/s zatwierdzenia ponownej klasyfikacji użytków zmienionych

  - realizacji zadań przez ARiMR,

odrębnie dla każdej nieruchomości stanowiącej własność jednego właściciela w granicach jednego obrębu w postaci pakietu dokumentów

- mapa ewidencyjna aktualizowanych działek ( wyplot,  plik do aktualizacji),

- rejestr gruntów działek po aktualizacji (pod EWOPISEM),

- wykaz zmian gruntowych dla celów aktualizacji operatu ewidencji gruntów,

- skompletowanie operatu z aktualizacji użytków i ponownej klasyfikacji gruntów zalesionych w układzie obrębowym zawierającej dokumenty dot. treści:

– klasyfikacyjnej,

– geodezyjnej

zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi i przekazanie jej Zamawiającemu do weryfikacji i przyjęcia do zasobu geodezyjno–kartograficznego. Obowiązujący układ opracowania  –  PUWG 2000,

Obowiązujący format danych geodezyjnych –  format EWMAPY i EWOPISU z możliwością konwersji do SWDE i GML.

- wydanie przez Starostę decyzji z urzędu o  zmianie rodzaju użytków i zatwierdzeniu ponownej klasyfikacji na terenach zalesionych,

Uwaga ! Dla każdego z obrębów, zostanie wszczęte i toczyć się będzie  postępowanie w  każdej indywidualnej sprawie ponownej klasyfikacji gruntów zalesionych i zmiany rodzaju użytków.

21.03.2016r

Opracował

Geodeta Powiatowy

Adam Michalski