Załącznik Nr 1 do SIWZ

( Tekst po zmianie w dniu 23 kwietnia 2018 r.)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 1

Dostawa  sprzętu komputerowego do pracowni  Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie w ramach projektu pt.: „Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu” nr RPMA.10.03.01-14-7151/16

| Wyszczególnienie | Ilość sztuk/ zestawów |
| --- | --- |
| Komputery Procesor wielordzeniowy, osiągający wyniki: min. 7400 punktów w teście „Passmark CPU” - http://www.cpubenchmark.net/ Płyta główna w pełni kompatybilna z zaproponowanym procesorem, wyposażona w min. 1 gniazdo PCI-Express x16, 2 gniazda PCI-Express x1, umożliwiająca obsługę 16GB pamięci RAM, udostępniająca z tyłu komputera nie mniej niż 4 gniazda USB, z których co najmniej dwa to USB 3.0, Pamięć RAM o pojemności co najmniej 8GB, zainstalowana w takiej konfiguracji, aby bez ich demontowania możliwa była rozbudowa do co najmniej 16GB pamięci, Karta sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s, Karta dźwiękowa, Dysk twardy SSD o pojemności co najmniej 240 GB, Karta graficzna umożliwiająca podłączenie monitora przy użyciu złącza DSUB oraz jednego z HDMI lub DsplayPort, wyświetlająca obraz w rozdzielczości min. 1920x1080, obsługa DirectX, kompatybilna z monitorem dostarczanym w ramach pkt. 3, Napęd optyczny DVD+/-RW Dual Layer, Obudowa pozwalająca na pracę w pionie i w poziomie, na przednim panelu co najmniej dwa gniazda USB 3.0 oraz gniazda lub gniazdo umożliwiające podłączenie słuchawek i mikrofonu, Wraz z komputerem należy dostarczyć wszystkie niezbędne kable i wyposażenie do prawidłowej instalacji zestawu. | 16 |
| Komputer przenośny Procesor wielordzeniowy osiągający wyniki: min. 7400 punktów w teście „Passmark CPU” dla procesorów do urządzeń mobilnych - http://www.cpubenchmark.net/laptop.html Pamięć RAM min. 8 GB; Dysk twardy SSD o pojemności co najmniej 240 GB, Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer, Typ ekranu LED, Przekątna ekranu min. 15,6” Nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 (HD 1080) Wbudowane głośniki stereo, Wbudowana kamera, Nie mniej niż 3 złącza USB, z czego co najmniej jedno to USB 3.0, Wbudowana karta sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s Wbudowana karta sieci bezprzewodowej, Wyjście graficzne HDMI lub DisplayPort, Wraz z laptopem należy dostarczyć dedykowany dla niego zasilacz, Wraz z laptopem należy dostarczyć torbę do laptopa 15,6”, | 1 |
| Monitory Monitor o przekątnej min. 22" (wg specyfikacji technicznej danego modelu udostępnianej przez producenta) o nominalnej rozdzielczości min. 1920 x 1080, posiadający złącza wejścia obrazu 1 x 15-pin D-Sub oraz jedno z HDMI lub DisplayPort, wbudowane głośniki stereo Wraz z monitorem należy dostarczyć komplet kabli (min. zasilające, HDMI) | 16 |
| Systemy operacyjne System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. Wbudowany system pomocy w języku polskim. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Udostępnianie modemu. Możliwość przywracania plików systemowych. | 17 |
| Pakiety biurowe Zainstalowany pakiet biurowy z prawem do korzystania na czas nieoznaczony, nienaruszającym praw osób trzecich. Pakiet biurowy powinien zawierać co najmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji oraz pozwalać na otwieranie i zapisywanie następujących typów plików: txt, rtf, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv. Pakiet biurowy powinien być w polskiej wersji językowej oraz zawierać pomoc w języku polskim do wszystkich programów wchodzących w skład pakietu. Pakiet biurowy powinien być zainstalowany i aktywowany (jeśli konieczne) - dostarczony w takim stanie, aby nie wymagał interwencji Zamawiającego oraz zainstalowany wraz ze wszystkimi najnowszymi aktualizacjami dostępnymi na dzień podpisania umowy o udzielenie zamówienia Wraz z pakietem należy dostarczyć dowody jego legalności. | 17 |
| Program antywirusowy Zainstalowany program antywirusowy, z prawem do korzystania co najmniej przez 2 lata nie naruszającym praw osób trzecich zawierający co najmniej następujące funkcjonalności: ochronę w czasie rzeczywistym, możliwość skanowania na żądanie użytkownika zewnętrznych nośników pamięci oraz dysków twardych, możliwość automatycznej aktualizacji baz definicji zagrożeń z dostępnych w sieci publicznej źródeł, ochronę przed włamaniami, wirusami. Program antywirusowy powinien być zgodny z dostarczonym sprzętem i systemem operacyjnym, zainstalowany i aktywowany (jeśli konieczne) dostarczony w takim stanie aby nie wymagał interwencji Zamawiającego, oraz zainstalowany wraz ze wszystkimi aktualizacjami baz definicji zagrożeń na dzień dostawy komputerów do szkoły. Wraz z programem antywirusowym należy dołączyć dowody legalności programu - jeśli dotyczy. Dostarczona licencja powinna uprawniać Zamawiającego do instalacji dostarczonego programu antywirusowego na : - wszystkich komputerach dostarczanych w ramach realizacji pkt. 1, - komputerze przenośnym dostarczonym w ramach realizacji pkt. 2. | 1 |
| Klawiatury i myszy optyczne z rolką (scroll) z kablem myszki przewodowe USB z rolką pionowego przewijania, przystosowane dla osób prawo- i leworęcznych, długość kabla co najmniej 1,5 m, klawiatury przewodowe USB z wydzielonym blokiem klawiszy numerycznych, umożliwiające zastosowanie schematu „polski programisty”, sygnalizujące włączenie przycisku NumLock, CapsLock, ScroolLok, długość kabla co najmniej 1,5 m | 16 |
| Czytnik kodów kreskowych Technologia odczytu Laser min. 1 x USB 2.0 Kody kreskowe min.: EAN-13, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, UPC-A, UPC-E, 2D: PDF417, QR Code | 1 |
| Drukarka ze skanerem Automatyczny druk dwustronny, automatyczny skan dwustronny, automatyczne kopiowanie dwustronne format min. A4, rozdzielczość druku mono/kolor min. 1200x1200 dpi prędkość druku/ksero dokumentów jednostronnych min. 15 stron na minutę, drukowanie poprzez złącze USB, złącze sieci Ethernet, sieć Wi-Fi Direct Urządzenie gotowe do pracy: zawiera materiały eksploatacyjne, niezbędne okablowanie | 1 |
| Drukarka kodów kreskowych i etykiet Rodzaj druku: termiczny Rozdzielczość min. 150 dpi Kody kreskowe min.: EAN-13, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, UPC-A, UPC-E, 2D: PDF417, QR Code Złącza min. 1 x USB 2.0 | 1 |
| Oprogramowanie wspomagające gospodarkę magazynową dla zawodu spedytor umożliwiające zarządzanie kartoteką towarów, wystawianie, edycję, przeglądanie i drukowanie dokumentów magazynowych, z prawem do korzystania co najmniej przez 2 lata nie naruszającym praw osób trzecich. | 1 |
| Oprogramowanie umożliwiające sporządzanie dokumentacji transportowej do pracowni dla zawodu spedytor umożliwiające zarządzaniem transportem, wystawianie, edycję, przeglądanie i drukowanie dokumentów transportowych, z prawem do korzystania co najmniej przez 2 lata nie naruszającym praw osób trzecich. | 1 |
| Oprogramowanie umożliwiającego prowadzenie ewidencji i wykorzystania środków transportu do pracowni dla zawodu spedytor umożliwiające sporządzanie listy kierowców, listy pojazdów, listy zapisanych delegacji, listy przypisanych poleceń wyjazdu, z prawem do korzystania co najmniej przez 2 lata nie naruszającym praw osób trzecich. | 1 |
| Oprogramowanie umożliwiającego rozliczanie usług spedycyjnych do pracowni dla zawodu spedytor umożliwiające przygotowanie zleceń, kart drogowych, rozliczenie, fakturowanie, rejestrację płatności, z prawem do korzystania co najmniej przez 2 lata nie naruszającym praw osób trzecich. | 1 |
| Oprogramowanie umożliwiającego planowanie i monitorowanie systemów transportowych do pracowni dla zawodu spedytor umożliwiające bieżące monitorowanie ładunku, planowanie trasy przejazdu, szacowanie czasu dostawy i kosztów transportu, z prawem do korzystania co najmniej przez 2 lata nie naruszającym praw osób trzecich. | 1 |
| System do nauczania języka angielskiego do pracowni dla zawodu spedytor umożliwiający naukę specjalistycznego słownictwa branżowego z zakresu spedycji, z prawem do korzystania co najmniej przez 2 lata nie naruszającym praw osób trzecich. | 1 |
| Oprogramowanie do archiwizacji systemu i danych do pracowni dla zawodu spedytor umożliwiające automatyczne tworzenie zabezpieczonych hasłem kopii zapasowych systemu i danych, z prawem do korzystania co najmniej przez 2 lata nie naruszającym praw osób trzecich. | 1 |
| Program OCR do tworzenia pomocy dydaktycznych do pracowni dla zawodu spedytor umożliwiający przekształcenie zeskanowanych dokumentów, cyfrowych, zdjęć dokumentów czy dokumentów w formacie PDF na postać edytowalną, z prawem do korzystania co najmniej przez 2 lata nie naruszającym praw osób trzecich. | 1 |
| Program umożliwiający obsługę procesów logistycznych/spedycyjnych w jednym systemie do pracowni dla zawodu spedytor m. in. sporządzanie dokumentacji transportowej, prowadzenie ewidencji i wykorzystania środków transportu, rozliczanie usług spedycyjnych, z prawem do korzystania co najmniej przez 2 lata nie naruszającym praw osób trzecich. | 1 |

CZĘŚĆ NR 2

Dostawa urządzeń multimedialnych do pracowni  Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie w ramach projektu pt.: „Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu” nr RPMA.10.03.01-14-7151/16

| Projektor multimedialny z ekranem Rozdzielczość min. 1024 x 768 (XGA) Kompatybilność z komputerem przenośnym dostarczonym w ramach realizacji pkt. 2. Jasność min. 4000 ANSI Lumenów Żywotność lampy nie mniejsza niż 4000h Gniazda we/wy min 1 x 3,5 mm minijack 1 x 15-pin D-Sub, 1 x HDMI, , 1 x USB 2.0 ekran naścienny o wymiarach min 180cmx180cm montowany na stałe | 1 |
| --- | --- |
| Uchwyt do projektora wraz z okablowaniem uchwyt umożliwiający montaż na ścianie lub suficie Okablowanie do projektora umożliwiające doprowadzenie zasilania i sygnału video do projektora kablem HDMI – dł. min. 10m | 1 |
| Telewizor w technologii LCD Ekran min.55 cali rozdzielczość min. 1920x1080 Zgodność z HD Tuner min. DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, analogowy Smart TV Wi-Fi Wbudowana przeglądarka internetowa, Klasa energetyczna min. A Liczba złączy HDMI min.3 Liczba USB min.2 uchwyt do mocowania na ścianie z możliwością regulacji kąta nachylenia | 1 |

CZĘŚĆ NR 3

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni  Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie w ramach projektu pt.: „Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu” nr RPMA.10.03.01-14-7151/16

| Pomoce dydaktycznych do pracowni dla zawodu spedytor makiety środków transportu samochodowego min 5 sztuk filmy zawierające treści wymagane podstawą programową dla technika spedytora min 5 sztuk plansze po min. 1 sztuce (Schemat budowy i oznaczenia palety EUR oraz wady dyskwalifikujące z obiegu, Oznakowanie jednostek handlowych kodami kreskowymi GS1, Obieg dokumentów w magazynie + Przepływ towarów i informacji, Mapa dróg krajowych i autostrad wraz z lokalizacją centrów logistycznych, Struktura infrastruktury logistycznej, Przebieg procesu EDI | 1 |
| --- | --- |