Załącznik Nr 1 do SIWZ

(Tekst załącznika nr 1 po zmianie w dniu 23 kwietnia 2018 r.)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 1

Dostawa  sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych do pracowni  Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie w ramach projektu pt.: „Edukacja kluczem do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-7219/16

| Wyszczególnienie | Ilość sztuk/ zestawów |
| --- | --- |
| Jednostka centralna z monitorem wraz z oprogramowaniem podstawowym (system operacyjny, pakiet biurowy) JEDNOSTKA CENTRALNA Procesor wielordzeniowy, osiągający wyniki: min. 7400 punktów w teście „Passmark CPU” - http://www.cpubenchmark.net/ Płyta główna w pełni kompatybilna z zaproponowanym procesorem, wyposażona w min. 1 gniazdo PCI-Express x16, 2 gniazda PCI-Express x1, umożliwiająca obsługę 16GB pamięci RAM, udostępniająca z tyłu komputera nie mniej niż 4 gniazda USB, z których co najmniej dwa to USB 3.0, Pamięć RAM o pojemności co najmniej 8GB, zainstalowana w takiej konfiguracji, aby bez ich demontowania możliwa była rozbudowa do co najmniej 16GB pamięci, Karta sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s, Karta dźwiękowa, Dysk twardy SSD o pojemności co najmniej 240 GB, Karta graficzna umożliwiająca podłączenie monitora przy użyciu złącza DSUB oraz jednego z HDMI lub DsplayPort, wyświetlająca obraz w rozdzielczości min. 1920x1080, obsługa DirectX, Napęd optyczny DVD+/-RW Dual Layer, Obudowa pozwalająca na pracę w pionie i w poziomie, na przednim panelu co najmniej dwa gniazda USB 3.0 oraz gniazda lub gniazdo umożliwiające podłączenie słuchawek i mikrofonu, myszka przewodowa USB z rolką pionowego przewijania, przystosowane dla osób prawo- i leworęcznych, długość kabla co najmniej 1,5 m, klawiatura przewodowa USB z wydzielonym blokiem klawiszy numerycznych, umożliwiające zastosowanie schematu „polski programisty”, sygnalizujące włączenie przycisku NumLock, CapsLock, ScroolLok, długość kabla co najmniej 1,5 m Wraz z komputerem należy dostarczyć wszystkie niezbędne kable i wyposażenie do prawidłowej instalacji zestawu. MONITOR Monitor o przekątnej min. 19" (wg specyfikacji technicznej danego modelu udostępnianej przez producenta) o nominalnej rozdzielczości min. 1920 x 1080, posiadający złącza wejścia obrazu 1 x 15-pin D-Sub oraz jedno z HDMI lub DisplayPort, wbudowane głośniki stereo Wraz z monitorem należy dostarczyć komplet kabli (zasilające, HDMI) SYSTEM OPERACYJNY System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. Wbudowany system pomocy w języku polskim. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Możliwość przywracania plików systemowych. PAKIET BIUROWY Zainstalowany pakiet biurowy z prawem do korzystania na czas nieoznaczony, nienaruszającym praw osób trzecich. Pakiet biurowy powinien zawierać co najmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji oraz pozwalać na otwieranie i zapisywanie następujących typów plików: txt, rtf, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv. Pakiet biurowy powinien być w polskiej wersji językowej oraz zawierać pomoc w języku polskim do wszystkich programów wchodzących w skład pakietu. Pakiet biurowy powinien być zainstalowany i aktywowany (jeśli konieczne) - dostarczony w takim stanie, aby nie wymagał interwencji Zamawiającego oraz zainstalowany wraz ze wszystkimi najnowszymi aktualizacjami dostępnymi na dzień podpisania umowy o udzielenie zamówienia Wraz z pakietem należy dostarczyć dowody jego legalności. | 1 |
| Stanowiska komputerowe dla uczniów JEDNOSTKA CENTRALNA Procesor wielordzeniowy, osiągający wyniki: min. 4900 punktów w teście „Passmark CPU” - http://www.cpubenchmark.net/ Płyta główna w pełni kompatybilna z zaproponowanym procesorem, wyposażona w min. 1 gniazdo PCI-Express x16, 2 gniazda PCI-Express x1, umożliwiająca obsługę 16GB pamięci RAM, udostępniająca z tyłu komputera nie mniej niż 4 gniazda USB, z których co najmniej dwa to USB 3.0, Pamięć RAM o pojemności co najmniej 8GB, zainstalowana w takiej konfiguracji, aby bez ich demontowania możliwa była rozbudowa do co najmniej 16GB pamięci, Karta sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s, Karta dźwiękowa, Dysk twardy SSD o pojemności co najmniej 240 GB, Karta graficzna umożliwiająca podłączenie monitora przy użyciu złącza DSUB oraz jednego z HDMI lub DsplayPort, wyświetlająca obraz w rozdzielczości min. 1920x1080, obsługa DirectX, Napęd optyczny DVD+/-RW Dual Layer, Obudowa pozwalająca na pracę w pionie i w poziomie, na przednim panelu co najmniej dwa gniazda USB 3.0 oraz gniazda lub gniazdo umożliwiające podłączenie słuchawek i mikrofonu, myszki przewodowe USB z rolką pionowego przewijania, przystosowane dla osób prawo- i leworęcznych, długość kabla co najmniej 1,5 m, klawiatury przewodowe USB z wydzielonym blokiem klawiszy numerycznych, umożliwiające zastosowanie schematu „polski programisty”, sygnalizujące włączenie przycisku NumLock, CapsLock, ScroolLok, długość kabla co najmniej 1,5 m Wraz z komputerem należy dostarczyć wszystkie niezbędne kable i wyposażenie do prawidłowej instalacji zestawu. MONITOR Monitor o przekątnej min. 19" (wg specyfikacji technicznej danego modelu udostępnianej przez producenta) o nominalnej rozdzielczości min. 1920 x 1080, posiadający złącza wejścia obrazu 1 x 15-pin D-Sub oraz jedno z HDMI lub DisplayPort, wbudowane głośniki stereo Wraz z monitorem należy dostarczyć komplet kabli (zasilające, HDMI) SYSTEM OPERACYJNY System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. Wbudowany system pomocy w języku polskim. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Możliwość przywracania plików systemowych. PAKIET BIUROWY Zainstalowany pakiet biurowy z prawem do korzystania na czas nieoznaczony, nienaruszającym praw osób trzecich. Pakiet biurowy powinien zawierać co najmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji oraz pozwalać na otwieranie i zapisywanie następujących typów plików: txt, rtf, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv. Pakiet biurowy powinien być w polskiej wersji językowej oraz zawierać pomoc w języku polskim do wszystkich programów wchodzących w skład pakietu. Pakiet biurowy powinien być zainstalowany i aktywowany (jeśli konieczne) - dostarczony w takim stanie, aby nie wymagał interwencji Zamawiającego oraz zainstalowany wraz ze wszystkimi najnowszymi aktualizacjami dostępnymi na dzień podpisania umowy o udzielenie zamówienia Wraz z pakietem należy dostarczyć dowody jego legalności. PROGRAM ANTYWIRUSOWY Zainstalowany program antywirusowy, z prawem do korzystania co najmniej przez 2 lata nie naruszającym praw osób trzecich zawierający co najmniej następujące funkcjonalności: ochronę w czasie rzeczywistym, możliwość skanowania na żądanie użytkownika zewnętrznych nośników pamięci oraz dysków twardych, możliwość automatycznej aktualizacji baz definicji zagrożeń z dostępnych w sieci publicznej źródeł, ochronę przed włamaniami, wirusami. Program antywirusowy powinien być zgodny z dostarczonym sprzętem i systemem operacyjnym, zainstalowany i aktywowany (jeśli konieczne) dostarczony w takim stanie aby nie wymagał interwencji Zamawiającego, oraz zainstalowany wraz ze wszystkimi aktualizacjami baz definicji zagrożeń na dzień dostawy komputerów do szkoły. Wraz z programem antywirusowym należy dołączyć dowody legalności programu - jeśli dotyczy. | 16 |
| Komputer multimedialny przenośny Procesor wielordzeniowy osiągający wyniki: min. 4500 punktów w teście „Passmark CPU” dla procesorów do urządzeń mobilnych - http://www.cpubenchmark.net/laptop.html Pamięć RAM min. 8 GB; Dysk twardy SSD o pojemności co najmniej 240 GB, Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer, Typ ekranu LED, Przekątna ekranu min. 15,6” Nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 (HD 1080) Wbudowane głośniki stereo, Wbudowana kamera, Nie mniej niż 3 złącza USB, z czego co najmniej jedno to USB 3.0, Wbudowana karta sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s Wbudowana karta sieci bezprzewodowej, Wyjście graficzne HDMI lub DisplayPort, Wraz z laptopem należy dostarczyć dedykowany dla niego zasilacz, Wraz z laptopem należy dostarczyć torbę do laptopa 15,6”, SYSTEM OPERACYJNY System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. Wbudowany system pomocy w języku polskim. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Możliwość przywracania plików systemowych. PAKIET BIUROWY Zainstalowany pakiet biurowy z prawem do korzystania na czas nieoznaczony, nienaruszającym praw osób trzecich. Pakiet biurowy powinien zawierać co najmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji oraz pozwalać na otwieranie i zapisywanie następujących typów plików: txt, rtf, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv. Pakiet biurowy powinien być w polskiej wersji językowej oraz zawierać pomoc w języku polskim do wszystkich programów wchodzących w skład pakietu. Pakiet biurowy powinien być zainstalowany i aktywowany (jeśli konieczne) - dostarczony w takim stanie, aby nie wymagał interwencji Zamawiającego oraz zainstalowany wraz ze wszystkimi najnowszymi aktualizacjami dostępnymi na dzień podpisania umowy o udzielenie zamówienia Wraz z pakietem należy dostarczyć dowody jego legalności. PROGRAM ANTYWIRUSOWY Zainstalowany program antywirusowy, z prawem do korzystania co najmniej przez 2 lata nie naruszającym praw osób trzecich zawierający co najmniej następujące funkcjonalności: ochronę w czasie rzeczywistym, możliwość skanowania na żądanie użytkownika zewnętrznych nośników pamięci oraz dysków twardych, możliwość automatycznej aktualizacji baz definicji zagrożeń z dostępnych w sieci publicznej źródeł, ochronę przed włamaniami, wirusami. Program antywirusowy powinien być zgodny z dostarczonym sprzętem i systemem operacyjnym, zainstalowany i aktywowany (jeśli konieczne) dostarczony w takim stanie aby nie wymagał interwencji Zamawiającego, oraz zainstalowany wraz ze wszystkimi aktualizacjami baz definicji zagrożeń na dzień dostawy komputerów do szkoły. Wraz z programem antywirusowym należy dołączyć dowody legalności programu - jeśli dotyczy. | 1 |
| Komputer multimedialny przenośny z dostępem do internetu Procesor wielordzeniowy osiągający wyniki: min. 4500 punktów w teście „Passmark CPU” dla procesorów do urządzeń mobilnych - http://www.cpubenchmark.net/laptop.html Pamięć RAM min. 8 GB; Dysk twardy SSD o pojemności co najmniej 240 GB, Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer, Typ ekranu LED, Przekątna ekranu min. 15,6” Nominalna rozdzielczość min. 1920 x 1080 (HD 1080) Wbudowane głośniki stereo, Wbudowana kamera, Nie mniej niż 3 złącza USB, z czego co najmniej jedno to USB 3.0, Wbudowana karta sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s Wbudowana karta sieci bezprzewodowej, Wyjście graficzne HDMI lub DisplayPort, Komputer powinien posiadać nielimitowany dostęp do Internetu na okres min. 2 lat Wraz z laptopem należy dostarczyć dedykowany dla niego zasilacz, Wraz z laptopem należy dostarczyć torbę do laptopa 15,6”, SYSTEM OPERACYJNY System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. Wbudowany system pomocy w języku polskim. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Możliwość przywracania plików systemowych. PAKIET BIUROWY Zainstalowany pakiet biurowy z prawem do korzystania na czas nieoznaczony, nienaruszającym praw osób trzecich. Pakiet biurowy powinien zawierać co najmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji oraz pozwalać na otwieranie i zapisywanie następujących typów plików: txt, rtf, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv. Pakiet biurowy powinien być w polskiej wersji językowej oraz zawierać pomoc w języku polskim do wszystkich programów wchodzących w skład pakietu. Pakiet biurowy powinien być zainstalowany i aktywowany (jeśli konieczne) - dostarczony w takim stanie, aby nie wymagał interwencji Zamawiającego oraz zainstalowany wraz ze wszystkimi najnowszymi aktualizacjami dostępnymi na dzień podpisania umowy o udzielenie zamówienia Wraz z pakietem należy dostarczyć dowody jego legalności. PROGRAM ANTYWIRUSOWY Zainstalowany program antywirusowy, z prawem do korzystania co najmniej przez 2 lata nie naruszającym praw osób trzecich zawierający co najmniej następujące funkcjonalności: ochronę w czasie rzeczywistym, możliwość skanowania na żądanie użytkownika zewnętrznych nośników pamięci oraz dysków twardych, możliwość automatycznej aktualizacji baz definicji zagrożeń z dostępnych w sieci publicznej źródeł, ochronę przed włamaniami, wirusami. Program antywirusowy powinien być zgodny z dostarczonym sprzętem i systemem operacyjnym, zainstalowany i aktywowany (jeśli konieczne) dostarczony w takim stanie aby nie wymagał interwencji Zamawiającego, oraz zainstalowany wraz ze wszystkimi aktualizacjami baz definicji zagrożeń na dzień dostawy komputerów do szkoły. Wraz z programem antywirusowym należy dołączyć dowody legalności programu - jeśli dotyczy. | 2 |
| Serwer dla pracowni wraz z monitorem i systemem sieciowym SERWER Procesor wielordzeniowy, osiągający wyniki: min. 5000 punktów w teście „Passmark CPU” - http://www.cpubenchmark.net/ Płyta główna w pełni kompatybilna z zaproponowanym procesorem, wyposażona w min. 1 gniazdo PCI-Express x16, 2 gniazda PCI-Express x1, umożliwiająca obsługę 16GB pamięci RAM, udostępniająca z tyłu komputera nie mniej niż 4 gniazda USB, z których co najmniej dwa to USB 3.0, Pamięć RAM o pojemności co najmniej 8GB, zainstalowana w takiej konfiguracji, aby bez ich demontowania możliwa była rozbudowa do co najmniej 16GB pamięci, Karta sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s, Karta dźwiękowa, Dysk twardy SSD o pojemności co najmniej 240 GB, Karta graficzna umożliwiająca podłączenie monitora przy użyciu złącza DSUB oraz jednego z HDMI lub DsplayPort, wyświetlająca obraz w rozdzielczości min. 1920x1080, obsługa DirectX, Napęd optyczny DVD+/-RW Dual Layer, Obudowa pozwalająca na pracę w pionie i w poziomie, na przednim panelu co najmniej dwa gniazda USB 3.0 oraz gniazda lub gniazdo umożliwiające podłączenie słuchawek i mikrofonu, myszka przewodowa USB z rolką pionowego przewijania, przystosowane dla osób prawo- i leworęcznych, długość kabla co najmniej 1,5 m, klawiatura przewodowa USB z wydzielonym blokiem klawiszy numerycznych, umożliwiające zastosowanie schematu „polski programisty”, sygnalizujące włączenie przycisku NumLock, CapsLock, ScroolLok, długość kabla co najmniej 1,5 m Wraz z serwerem należy dostarczyć wszystkie niezbędne kable i wyposażenie do prawidłowej instalacji zestawu. MONITOR Monitor o przekątnej min. 19" (wg specyfikacji technicznej danego modelu udostępnianej przez producenta) o nominalnej rozdzielczości min. 1920 x 1080, posiadający złącza wejścia obrazu 1 x 15-pin D-Sub oraz jedno z HDMI lub DisplayPort, wbudowane głośniki stereo Wraz z monitorem należy dostarczyć komplet kabli (zasilające, HDMI) SYSTEM OPERACYJNY System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. Wbudowany system pomocy w języku polskim. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Możliwość przywracania plików systemowych. | 1 |
| Drukarka ze skanerem Automatyczny druk dwustronny, automatyczny skan dwustronny, automatyczne kopiowanie dwustronne format min. A4, rozdzielczość druku mono/kolor min. 1200x1200 dpi prędkość druku/ksero dokumentów jednostronnych min. 15 stron na minutę, drukowanie poprzez złącze USB, złącze sieci Ethernet, sieć Wi-Fi Direct Urządzenie gotowe do pracy: zawiera materiały eksploatacyjne, niezbędne okablowanie | 1 |
| Oprogramowanie edukacyjne: Narzędzia do tworzenia i edycji video, animacji umożliwiające m.in. obróbkę graficzną i dźwiękową plików video, montaż, przechwytywanie obrazu z ekranu komputera, rejestrowanie dźwięku z zewnętrznego źródła, nakładanie na obraz napisów, z prawem do korzystania co najmniej przez 2 lata nie naruszającym praw osób trzecich | 1 |
| Oprogramowanie edukacyjne: Narzędzia do tworzenia grafiki, infografiki, plakatów, komiksu, różnego rodzaju efektów graficznych umożliwiające zmiany koloru, tekstur, przeźroczystości, oświetlenia, wypukłości, cieni, posiadające narzędzia do pracy z grafiką rastrową i wektorową, obróbki i retuszu zdjęć, z prawem do korzystania co najmniej przez 2 lata nie naruszającym praw osób trzecich | 1 |
| Oprogramowanie edukacyjne: Programy do tworzenia prezentacji multimedialnej umożliwiające przechwytywanie obrazu z odtwarzanych filmów lub strumieniowych materiałów wideo, wzbogacanie tworzonych prezentacji o kształty, napisy, podświetlenie, światło punktowe, komentarze, z prawem do korzystania co najmniej przez 2 lata nie naruszającym praw osób trzecich | 1 |
| Elektroniczne nośniki pamięć min 32GB Pojemność pamięci flash min. 32 GB Interfejs USB 3.0 Prędkość odczytu min. 40 MB/s Prędkość zapisu min.10 MB/s | 10 |

CZĘŚĆ NR 2

Dostawa  urządzeń multimedialnych do pracowni  Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie w ramach projektu pt.: „Edukacja kluczem do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-7259/16

| Projektor multimedialny z ekranem Rozdzielczość min. 1024 x 768 (XGA) Jasność min. 4000 ANSI Lumenów Żywotność lampy nie mniejsza niż 4000h Gniazda we/wy min 1 x 3,5 mm minijack 1 x 15-pin D-Sub, 1 x HDMI, , 1 x USB 2.0 ekran naścienny o wymiarach min 180cmx180cm montowany na stałe | 3 |
| --- | --- |
| Wizualizer cyfrowy Obszar skanowania min. 297 x 420 mm Liczba pikseli efektywna min. 5 Mpix Źródło światła LED Rozdzielczość min. 2592 x 1944 Hub USB dla integracji wielu urządzeń na raz Połączenie z komputerem, tablicą interaktywną i innym urządzeniem USB Kabel USB Oprogramowanie | 1 |
| Tablica interaktywna z oprogramowaniem Przekątna min. 80 '' Suchościeralna Magnetyczna Matowa Obsługa Dotyk i Dowolny wskaźnik Złącza min. 1 x USB 2.0 Wersja językowa Polska | 1 |
| Kamera cyfrowa z funkcją na podczerwień wyświetlacz LCD kolorowy Zakres pomiaru temperatury mierzonej bezdotykowo min. od -20...300°C Odporna na upadek | 1 |
| System do przeprowadzania testów 32 piloty System ze sterowaniem radiowym (zasięg do min. 50 m) Min. 4 możliwe odpowiedzi do wyboru w pilocie | 1 |
| Interaktywne urządzenia przenośne - tablety min 8 cali Przekątna ekranu min. 8'' Rozdzielczość min. 1280 x 800 Zainstalowana pamięć RAM min. 1 GB Pamięć wewnętrzna min. 8 GB Czytnik kart pamięci Aparat fotograficzny min. 2 Mpix GPS Wi-Fi Mikrofon i głośniki | 16 |
| Aparat fotograficzny 8megapixeli, Typ - Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa lub równoważny Rozdzielczość - min. 20 mln pikseli Zapis danych - Karty pamięci SD (Secure Digital) oraz SDHC i SDXC Wielkość obrazu (w pikselach) – min. 6000 x 4000 Minimalny czas naświetlania 1/4000 s Maksymalny czas naświetlania 30 s W zestawie obiektyw 18 – 105 mm Torba na aparat | 1 |