Załącznik Nr 7

SPECYFIKACJA

# TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU

ROBÓT  BUDOWLANYCH

Nazwa zadania :   Remont hollu na parterze budynku przy ul. 17 Stycznia 66

06-400 Ciechanów

Inwestor :    I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego 06-400

Ciechanów ul. 17 Stycznia 66

1. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  remontem hollu na parterze budynku    przy ul. 17  Stycznia w Ciechanowie.  Funkcja remontowanych pomieszczeń nie ulega zmianie.

Zamawiającym powyższe roboty I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego z siedzibą    Ciechanowie przy ul. Sygietyńskiego 11.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi część dokumentów przetargowych  i należy ją stosować przy zleceniu i realizacji robót związanych z remontem. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem,  roboty rozbiórkowe.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Planowany remont wymaga wykonania następujących prac rozbiórkowych, remontowych  i wykończeniowych.

1.3.1.Roboty rozbiórkowe wewnętrzne:

- Rozebranie podłóg

- Ręczne zeskrobanie farby olejnej

1.3.2.Roboty remontowe wewnętrzne:

- Przygotowanie powierzchni  ścian,  sufitów i filarów  do położenia gładzi gipsowej z  poszpachlowaniem nierówności,

- Gruntowanie podłoży ścian, sufitów, filarów pod położenie gładzi,

- Położenie tynków jednowarstwowych wewnętrznych z   gipsu szpachlowego na ścianach, stropach, filarach,

- Położenie ręczne tynków kamyczkowych na  ścianach i filarach,

- Malowanie ścian, ościeży i sufitów farbami emulsyjnymi,

- Malowanie grzejników, rur c.o  farbami olejnymi

- Położenie posadzki płytek  ceramicznych antypoślizgowych

- Położenie cokolików  z płytek ceramicznych.

1.3.3. Roboty wykończeniowe:

-  wymiana opraw oświetleniowych

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz określeniami podanymi w ST (WSZP 45000000)

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność        z umową,  projektem wykonawczym, ST, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami Zamawiającego.

1.6 Dokumentacja jaką należy przedstawić w trakcie wykonywanego remontu

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie remontu musi być zgodna z zasadami podanymi w niniejszej ST.

- Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano poniżej w niniejszej ST.

2.2.  Tynki

Uzupełnienie tynków wewnętrznych  kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej.

Tynki (gładzie) jednowarstwowe  z  gipsu szpachlowego  o grubości 3 mm na podłożu z tynku wykonane ręcznie.

Wykonanie ręczne tynków kamyczkowych na zaprawie.

2.2 Malowanie farbami emulsyjnymi

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna w kolorze uzgodnionym                        z Zamawiającym. Zastosowanie – malowanie ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i  użyteczności publicznej. Normy, certyfikaty: ISO 9001. Deklaracja zgodności z : PN-C-1914:2002, Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1178/01/94, B-2219/98, HK/B/2131/01/2001.

2.3 Materiały posadzkowe

- Płytki gres- gat. II,  IV klasa odporności na ścieranie, antypoślizgowa

Płytki podłogowe mają być w  kolorze wskazanym przez Zamawiającego  z płytek o wymiarach 30 x 30 cm.

- Klej – zastosować klej zapewniający trwałe połączenie z podkładem, który nie powinien oddziaływać szkodliwie na podkład

- Preparat gruntujący – preparat gruntujący podłoże powinien posiadać krótki czas wsiąkania i schnięcia oraz zapewniać odpowiednią przyczepność do zastosowanego kleju,

- Masa do fugowania – zastosować masę odporną na ścieranie                                i nierozpuszczalną pod wpływem środków czyszczących

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 .  Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich norm.

●Cokoliki  z  płytek ceramicznych

Płytki powinny odpowiadać następującym normom:

- PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I

- PN-EN 177:1997- Płytki i płyty ceramicznie prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 %<E<6%. Grupa B IIa

- PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6 %<E10%. Grupa B IIb

- PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III

- Klasa odporności płytek podłogowych gres na ścieranie IV

3.Sprzęt

Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych związanych z rozkuciem              w ścianie otworu drzwiowego, malowaniem pomieszczeń  pozostaje do uznania Wykonawcy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, narzędzia  musi gwarantować zachowanie wymagań jakości robót  i przepisów BIOZ.

4. Transport

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót budowlanych i remontowych  dostarcza Wykonawca i może dowozić dowolnymi środkami transportu.  Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ustawy Oprawo  ruchu drogowym.

5.Wykonanie robót

5.1 Zasady ogólne wykonania robót

Zasady ogólne wykonania robót podano w pkt 1.5. niniejszej Specyfikacji.

  - Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

Przed przystąpieniem do robot budowlanych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić niezbędne narzędzia i sprzęt oraz wykonać odpowiednio urządzenia  do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki.

Przy usuwaniu gruzu należy zastosować kastry. Gruz nie może być gromadzony na korytarzu, schodach itp. Znajdujące się w pobliżu urządzenia użyteczności publicznej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.  Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinny być zabezpieczone lub winno się wytyczyć obejścia i objazdy oraz wyraźnie je oznakować.

Zależnie od warunków wszystkie rozbiórki w budynku można prowadzić ręcznie.

Na terenie I Liceum Ogólnokształcącego  w Ciechanowie należy wyznaczyć  miejsce na ustawienie kontenera na gruz.

    - Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonania okładzin to: listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

    - Woda

Woda musi spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 . Może być stosowana          z wodociągu.

5.4.3 Wykonanie gładzi gipsowych

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:1:4 – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych w stosunku 1:1:2

5.4.4. Roboty malarskie

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 stopni Celsjusza. W okresie zimowym pomieszczenia należy dogrzewać.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury     i urządzeń sanitarnych),

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

- całkowitym ułożeniu posadzek ceramicznych,

- usunięciu usterek na stropach i tynkach.

- Dwukrotne malowanie ścian i sufitów oraz filarów.

Malowanie grzejników  i rur centralnego ogrzewania farbami olejnymi dwukrotnie.

  - Wyposażenie dodatkowe

Wymiana opraw świetlikowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym z tworzyw sztucznych .

6. Kontrola jakości robót

Do Wykonawcy należy opracowanie programu zapewnienia jakości wykonywanych robót.

7. Odbiory  robót

7.1 Odbiór materiałów i elementów

Wszystkie materiały, wyroby, elementy  użyte do remontu pomieszczeń powinny być dopuszczone do obrotu, posiadać certyfikaty, atesty itp.

7.3. Odbiór częściowy

- Odbiór tynków i gładzi gipsowych

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni gładzi gipsowej od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 mm  na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

Odbioru dokonuje się przed wykonaniem malowania.

7.4 Odbiór ostateczny

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego w skład której wchodzi Wykonawca i inspektor nadzoru inwestorskiego.   Termin odbioru wyznacza Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia:

- deklaracji zgodności, certyfikatów, atestów    dla zastosowanych materiałów              i wyrobów,

- protokoły odbiorów częściowych

- instrukcje producenta dotyczące zastosowanych materiałów.

Z czynności odbioru sporządza się protokół, który podpisują  przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca i inspektor nadzoru inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia usterek, wad  Zamawiający wskazuje termin ich usunięcia.  Następnie dokonuje się ponownego odbioru końcowego.

7.5 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość określona jest w umowie.  Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin.

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych okładzinach.

8. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414             z późniejszymi zmianami) ;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku               w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca  2002 roku               w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy                     i ochrony zdrowia;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej Specyfikacji Technicznej

9. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111300-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45451000-3 Dekorowanie