Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE ZAKUPYWANEGO SPRZĘTU

| Lp. | Opis przedmiotu zakupu | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwer z oprogramowaniem i zasilaczem awaryjnym: Serwer: Obudowa: Typu Tower; z co najmniej jednym zasilaczem o mocy 800W; dostępne nie mniej niż 8 półek na dyski twarde HotSwap 2,5” Procesory: jeden procesor dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania nie mniejszej niż 3,2 GHz, szyną FSB 1066 MHz lub szybszą; możliwość zamontowania w przyszłości drugiego procesora o identycznych parametrach; Pamięć: nie mniej niż 2 GB pamięci operacyjnej typu DDR2 o częstotliwości taktowania 667 MHz lub szybszej z obsługą ECC w kościach o pojemności nie mniejszej niż 1 GB; płyta główna powinna obsługiwać do 32 GB pamięci operacyjnej i posiadać nie mniej niż 8 slotów na pamięć operacyjną; Macierz dyskowa: 4 identyczne dyski twarde HotSwap z interfejsem SAS, o pojemności nie mniejszej niż 140 GB każdy, prędkością 10 000 prm; dyski skonfigurowane przy pomocy kontrolera z własną pamięcią RAM 256 MB lub więcej ,w macierz RAID 5 z czego jeden dysk w trybie Hot-Spare. Karty sieciowe: nie mniej niż dwie karty sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s; Streamer: z możliwością archiwizacji danych o objętości nie mniejszej niż 150 GB, do urządzenia należy dołączyć nie ograniczoną wersję oprogramowania do planowania i sporządzania kopii zapasowych wskazanych danych, jak również odzyskiwania danych z kopii; urządzenie lub dołączone oprogramowanie powinno sygnalizować sukces i niepowodzenie wykonania kopii; do streamera należy dołączyć 5 taśm o maksymalnej obsługiwanej przez urządzenie pojemności oraz taśmę czyszczącą; oprogramowanie powinno być zainstalowane na serwerze; Dodatkowe wymagania: zintegrowana karta graficzna z wyjściem DSUB, płyta główna wyposażona w złącze szeregowe RS232, nie mniej niż 5 portów USB 2.0, 2 złącza PS/2, nie mniej niż 4 złącza PCI-E 4x, napęd CD-ROM 48x lub szybszy; stacja dyskietek FDD 1,44”; mysz z rolką pionowego przewijania z interfejsem PS/2, klawiatura standardowa 108 klawiszy z interfejsem PS/2; Oprogramowanie systemowe i dokumentacja: Serwer powinien posiadać zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows Server2003 Standard w polskiej wersji językowej skonfigurowany jako podstawowy kontroler domeny; Do serwera należy dołączyć: - licencje, dokumentacje i klucze licencyjne dotyczące systemu operacyjnego Microsoft Windows Server2003 Standard PL; - 25 licencji dostępowych CAL; - podręczniki instalacji i użytkowania serwera; - dokumentację użytkowania i konfiguracji wszystkich podzespołów serwera; - sterowniki do wszystkich podzespołów serwera; Gwarancja: Serwer i wszystkie podzespoły powinien być objęty co najmniej 3 letnią gwarancją z naprawą u klienta w następnym dniu roboczym Zasilacz awaryjny: Moc wyjściowa: 3000VA, Napięcie wyjściowe: sinusoidalne 220V, 230V Częstotliwość napięcia wyjściowego: 50Hz; Gniazda wyjściowe: 8 sztuk lub więcej; Napięcie wejściowe: 230V; Częstotliwości napięcia wejściowego: 50/60Hz; Baterie: czas życia baterii nie mniejszy niż 3 lata, minimum rok gwarancji; Zarządzanie: poprzez port RS232 lub USB; Funkcje: AVR, filtr EMI/RFI, zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przeciwzwarciowe; Oprogramowanie: dołączone do urządzenia, zgodne z systemami Microsoft Windows 2000/XP/Server2003; oprogramowanie powinno być zainstalowane na serwerze; Okablowanie: dostarczone wraz z urządzeniem kable do zarządzania przez port RS232 i USB (min. 2 metry długości), kable zasilające UPS-komputer o długości nie mniejszej niż 2 metry – 8 sztuk; Gwarancja: min. 2 lata, możliwości dodatkowego przedłużenia gwarancji i zamówienia naprawy u klienta; | 1 |  |
| 2 | Komputery: Procesor: 2-rdzeniowy, taktowanie 2GHz lub szybciej, FSB 800MHz lub szybsza, cache 2MB; Pamięć operacyjna: 2 x 1GB DDR2 800MHz lub szybsza; Obudowa: typ Tower, zasilacz o mocy nie mniejszej niż 400 WAT z wyłącznikiem; min. 2x złącze USB i wyjście słuchawkowe wyprowadzone z przodu obudowy na górze lub na środku; Karta dźwiękowa: zintegrowana; Karta sieciowa: 10/100 Mbps; Karta graficzna: 256MB pamięci własnej, wyjścia DSUB i DVI-D DualLink (24 pinowe), pracująca na złączu PCI Express; Płyta główna: ATA100 – 1 szt. lub więcej, SATAII – 4 szt. lub więcej, PCI-Express x 16 – 1 szt. lub więcej, PCI – 4 szt. lub więcej, Porty: LPT(IEE 1284) – 1 szt. , (COM) RS232 – 1 szt. lub więcej, USB 2.0 – 6 szt. lub więcej; PS/2 – 2 szt.; obsługa pamięci DDR2 800MHz lub szybszych w trybie DualChannel; obsługa technologii S.M.A.R.T; Dysk twardy: SATAII, cache: 8MB lub więcej, 7200 prm, pojemność: 100GB lub więcej, obsługa S.M.A.R.T; Stacja dyskietek: 1,44”, w kolorze obudowy komputera; Nagrywarka: zapis płyt dwuwarstwowych DVD+/-R9 z prędkością x8 lub szybszą, zapis 16x lub szybciej DVD+/-R, zapis 6x lub szybciej DVD+/-RW, zapis 48x lub szybciej CD-R, bufor 2MB lub większy, interfejs EIDE, overburning, oprogramowanie do nagrywania płyt CD i DVD oraz odtwarzania DVD – pełne, nieograniczone wersje, nagrywarka w kolorze obudowy komputera; Sterowniki: oprogramowanie i sterowniki do wszystkich podzespołów, zgodne z systemami Microsoft Windows NT/2000/XP; Mysz: optyczna, rolka przewijania pionowego, złącze PS2, długość kabla min 1,5m, z podkładka przystosowaną do myszki optycznej, kształt dla prawo- i leworęcznych; Klawiatura: dla systemów Microsoft Windows, 108 klawiszy, PS/2, długość kabla min 1.5m, nisko profilowane klawisze Gwarancja: co najmniej 2 lata na komputer jako produkt; Wymagana deklaracja zgodności CE na komputer jako produkt; System operacyjny: Do każdego komputera dołączone oprogramowanie Microsoft Windows Vista Business PL OEM 32-bit, a zainstalowany Microsoft Windows XP Professional PL przy wykorzystaniu nośnika i licencji będącej w posiadaniu Starostwa Oprogramowanie biurowe: Do jednego komputera dołączone oprogramowanie Microsoft Office 2007 Basic PL OEM; | 14 |  |
| 3 | Monitory ciekłokrystaliczne 17”, 19”, 20” - 22” Monitor kolorowy 17”: Przekątna ekranu: 17"; Format obrazu: 4:3; Rozdzielczość: 1280x1024 lub większa; Kontrast: 1000:1 lub większy; Jasność: 300 cd/m2 lub większa; Kąty widzenia: 170º x 170º lub większe; Złącza: DSUB i DVI-D DualLink; Wbudowane głośniki: TAK; Okablowanie: DSUB (monitor-komputer), DVI-D DualLink (monitor-komputer, 24-pinowe), kabel zasilający; Sterowniki: sterowniki zgodne z systemami Microsoft Windows NT/2000/XP; Gwarancja: 3 lata lub więcej; Normy: TCO'03; Wymagany znak CE Monitor kolorowy 19”: Przekątna ekranu: 19”; Format obrazu: 4:3; Rozdzielczość: 1280x1024 lub większa; Kontrast: 1000:1 lub większy; Jasność: 300 cd/m2 lub większa; Kąty widzenia: 170º x 170º lub większe; Złącza: DSUB i DVI-D DualLink; Wbudowane głośniki: TAK; Okablowanie: DSUB (monitor-komputer), DVI-D DualLink (monitor-komputer, 24-pinowe), kabel zasilający; Sterowniki: sterowniki zgodne z systemami Microsoft Windows NT/2000/XP; Gwarancja: 3 lata lub więcej; Normy: TCO'03; Wymagany znak CE. Monitor kolorowy 20” - 22” Przekątna ekranu: 20” - 22”; Format obrazu: 4:3; Rozdzielczość: 1400x1050 lub większa; Kontrast: 1000:1 lub większy; Jasność: 300 cd/m lub większa; Kąty widzenia (pion x poziom): 170ºx170º lub większe Złącza: DSUB i DVI-D DualLink; Okablowanie: DSUB (monitor-komputer), DVI-D DualLink (monitor-komputer, 24-pinowe), kabel zasilający; Sterowniki: sterowniki zgodne z systemami Microsoft Windows NT/2000/XP; Gwarancja: 3 lata lub więcej; Normy: TCO'03; Wymagany znak CE. | 2 9 3 |  |
| 4 | Zasilacze awaryjne i listwy przeciwprzepięciowe Zasilacze awaryjne: Moc pozorna: 800 VA lub większa; Funkcjonalność: napięcie wyjściowe 220V +/- 5%, sinusoidalne; automatyczne wykrywanie napięcia wejściowego; automatyczna regulacja napięcia wyjściowego; czas podtrzymania przy zaniku napięcia wejściowego nie mniejszy niż 5 min przy obciążeniu 0,8 znamionowego. Ochrona przed: przepięciem, przeładowaniem, zwarciem; ochrona linii telefonicznej; powiadamianie diodą i dźwiękiem o: pracy na baterii, przeładowaniu, niskim poziomie baterii; Baterie: żywotność nie mniej niż 3 lata; Zarządzanie: poprzez port RS232 lub USB; Złącza: wyjściowe 220V szt.2 lub więcej, RS232 lub USB Oprogramowanie: zgodne z Microsoft Windows NT/2000/XP, dostarczone wraz z zasilaczem; Gwarancja: nie mniej niż 3 lata gwarancji; Okablowanie: komplet kabli zasilających, niezbędnych do pełnego wykorzystania zasilacza, kabel do zarządzania zasilaczem; Wymagany znak CE, B. Listwy przeciw przepięciowe: Długość kabla: 4m lub więcej; Liczba gniazd: nie mniej niż 5, wszystkie z uziemieniem; Filtr szumów: EMI/RFI; Sposób zabezpieczenia: zintegrowany automatyczny przerywacz obwodu, gdy wartość prądu przekroczy 10A; zabezpieczenia, ochrona 3 linii przed przepięciami; Gwarancja: 2 lata; Sygnalizowanie diodą pracę pod napięciem; Wymagany znak CE. | 17 |  |
| 5 | Ploter kolorowy 610 mm: Obsługiwana szerokość nośników: 610 mm; Obsługiwana długość nośnika w roli: nie mniej niż 90m; Pamięć: 128MB lub więcej, z możliwością rozbudowy do co najmniej 128MB; Rozdzielczość druku: 2400x1200 dpi lub większa; Język wydruku: co najmniej: PCL3-GUI i AdobePostScript3; Interfejsy: co najmniej: IEEE1284 i USB (1.1 lub 2.0); Wkłady: nie więcej niż 4 wkłady drukujące, oddzielna głowica drukująca do każdego koloru; Obsługiwane formaty nośników: A1 i mniejsze; Oprogramowanie do zarządzania: dołączone do urządzenia, zgodne z systemami operacyjnymi Microsoft Windows NT4.0, 2000, XP; Gwarancja: 1 rok lub więcej z możliwością naprawy u klienta; Wyposażenie urządzenia: oś na role nośników, przewód zasilający, komplet wkładów i głowic, sterowniki zgodne z systemami Microsoft Windows NT4.0, 2000, XP, podręcznik użytkowania urządzenia, odbiornik wydruków, podstawa do urządzenia. | 1 |  |
| 6 | Drukarka atramentowa, kolorowa, A3 : Obsługiwane formaty papieru: A3 i mniejsze; Gramatura papieru: od 60 do 100 g/m2; Nośniki: papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier fotograficzny, koperty, folie do przeźroczy, etykiety, karty okolicznościowe; Pamięć: 32 MB lub więcej; Prędkość wydruku w czerni (tryb roboczy): 23 str/min lub szybciej; Rozdzielczość druku w kolorze: 4800 x 1200 dpi lub więcej; Rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi lub więcej; Interfejsy: USB , LPT (IEEE1284); Podajniki: - podajnik uniwersalny na nie mniej niż 140 arkuszy gramatury 80g/m2 Oprogramowanie: - zgodne z Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP, - dostarczone z urządzeniem; - umożliwiające: drukowanie oraz zarządzanie drukarką (prezentujące informację o jej stanie, stanie materiałów eksploatacyjnych, dające możliwość wykonania czynności konserwacyjnych); Okablowanie: kabel zasilający, kable LPT(IEE1284) i USB (drukarka-komputer); Gwarancja: 1 rok lub więcej; Wymagane: - drukarka powinna używać nie więcej niż 4 wkłady z tuszami, - oddzielne wkłady dla każdego koloru, - oddzielne głowice drukujące dla każdego koloru, - możliwość wymiany głowic drukujących dla każdego z wkładów przez użytkownika, - możliwość stosowania wkładu czarnego o pojemności przekraczającej 60 ml., - znak CE; | 4 |  |
| 7 | Drukarka laserowa, monochromatyczna, A4: Maksymalny format papieru: A4; Pamięć: 64 MB lub więcej; Prędkość wydruku: 28 str/min lub szybciej; Pojemność podajnika wejściowego: 250 stron lub więcej; Pojemność podajnika wyjściowego: 150 stron lub więcej; Rozdzielczość wydruku: 1200x1200 dpi lub więcej; Wydajność tonera: przy 5% zaczernieniu - 7500 stron lub więcej; Druk dwustronny: automatyczny, włączany ręcznie z panelu urządzenia lub programowo przed wydrukiem; możliwość wyznaczenia drukowania dwustronnego względem długiej lub krótkiej krawędzi; Interfejs: USB; LPT(IEE1284); FastEthernet 10/100 Base TX; Sterowniki: zgodne z Microsoft Windows NT/2000/XP, dostarczone z urządzeniem; Okablowanie: kabel zasilający, kable LPT(IEEE1284) i USB (drukarka-komputer); Gwarancja: 2 lata lub więcej; Wymagany znak CE; | 6 |  |
| 8 | Skaner kolorowy A3: Maksymalny format skanowanego papieru: A3; Rozdzielczość optyczna: 300 x 600 lub większa; Rozdzielczość interpolowana: 9600 dpi lub większa; Głębia barw – kolor: 48 bitów; Głębia barw – odcienie szarości: 16 bitów; Interfejs: USB; Okablowanie: kabel zasilający, kabel USB o długości nie mniejszej niż 1,5 m; Oprogramowanie: edytor graficzny, oprogramowanie do rozpoznawania tekstu z obsługą rozpoznawania polskich znaków, oprogramowanie do zarządzania skanerem i diagnostyki, sterowniki – zgodne z Microsoft Windows NT/2000/XP; Gwarancja: 2 lata lub więcej; Wymagany znak CE; | 3 |  |
| 9 | Oprogramowanie uzupełniające: Microsoft Windows Vista Business PL OEM 32-bit | 2 |  |
| 10 | Niszczarki biurowe: Niszczarka biurowa: Sposób cięcia: paski o szerokości nie większej niż 5 mm Maksymalny rozmiar ciętego papieru: A4 Pojemność kosza: od 25 do 30 litrów; Rodzaj niszczonych nośników: papier, zszywki, małe spinacze, małe ilości folii ciętej z papierem, płyty CD; Jednoczesne cięcie: 10 lub więcej kartek A4 o gramaturze do 70 g/m2; Gwarancja: minimum 2 lata na urządzenie, minimum 5 lat na noże tnące; Wymagany: - czujnik obecności kosza, - dioda(y) sygnalizująca(e) stan urządzenia, - możliwość cofnięcia przetwarzanego papieru, - możliwość ręcznego uruchomienia ścinania, - przełącznik ręcznej/automatycznej pracy, - zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika, - pojemnik na ścinki z przezroczystym oknem, - znak CE; Niszczarka biurowa: Sposób cięcia: ścinki o wymiarach 4x40 mm lub mniejsze; Maksymalny rozmiar ciętego papieru: A4; Pojemność kosza: 20 – 30 litrów; Rodzaj niszczonych nośników: papier, zszywki, małe spinacze; Jednoczesne cięcie: 10 lub więcej kartek A4 o gramaturze do 70 g/m2; Gwarancja: minimum 2 lata na urządzenie, minimum 5 lat na noże tnące; Wymagany: - czujnik obecności kosza, - dioda(y) sygnalizująca(e) stan urządzenia, - możliwość cofnięcia przetwarzanego papieru, - możliwość ręcznego uruchomienia ścinania, - przełącznik ręcznej/automatycznej pracy, - zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika, - pojemnik na ścinki z przezroczystym oknem, - znak CE; | 1 5 |  |

Uwaga ! Opis parametryczny zamawianego sprzętu należy traktować jako opis minimalnych parametrów sprzętu.