WYTYCZNE   TECHNICZNE

Opracowanie projektu „Założenia osnowy wysokościowej III i IV klasy  na obszarze części gmin: Grudusk, Regimin” na obszarze ok. 7600 ha

Niniejsze wytyczne techniczne zawierają zasadnicze wymogi techniczne do wykonania Warunków Technicznych opracowania projektu założenia osnowy wysokościowej III i IV klasy. Prace te obejmują :  wywiad , inwentaryzację i opracowanie projektu.

1.Obowiązujące przepisy i instrukcje :

- Ustawa „Prawo geodezyjne i kartograficzne” z dnia 17.05.1989 r – Dz. U Nr 30 z dnia 26.05.1989 r poz. 163 z późniejszymi zmianami

- Wytyczne techniczne G-1.6 – Przeglądy i konserwacja punktów geodezyjnych

(wyd. 1986 r)

- Wytyczne techniczne G-1.9 – Katalog znaków geodezyjnych ( wyd. 1984 r)

- Instrukcja G-2 – wysokościowa osnowa geodezyjna ( wyd. 1980 r)

- Wytyczne techniczne G-2.2 – Szczegółowa osnowa wysokościowa ( wyd. 1983 r)

- Instrukcja O-1 –Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych ( wyd. 1978 r)

- Instrukcja O-3 – zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ( wyd. 1992 r)

- Rozporządzenie MSWiA z 15.04.1999 r w sprawie  ochrony znaków geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych  ( Dz. U. Nr 45 , poz. 454 )

- Wytyczne organizacyjno-techniczne opracowania i zatwierdzania projektów technicznych szczegółowych osnów geodezyjnych WING.

- Założenia techniczne do projektu założenia osnowy wysokościowej

Obszar przyjęty do opracowania i założenia osnowy  wysokościowej ograniczony jest liniami niwelacyjnymi II klasy biegnącymi wzdłuż dróg Krośnice – Jarluty Małe i Duże- Zeńbok – Leśniewo Dolne-Grudusk,ponadto obiekt przecina ciąg osnowy I klasy wzdłuż drogi Grudusk-Przasnysz oraz Grudusk - Mława.Wewnątrz tego obszaru znajduje się około 47 punktów osnów wysokościowych o różnej dokładności i w różnych układach ( założone w latach 1950-1960 w układzie Amsterdam i Kronsztadt) Sporządzenie projektu osnowy wysokościowej III i IV klasy poprzedzone  zostanie analizą materiałów wyjściowych , przeglądem oraz inwentaryzacją  osnów istniejących.

Analizę i koncepcję osnowy należy opracować na odbitkach map topograficznych 1: 10 000 zawierających :

= zasięg opracowania

= położenie punktów osnowy wysokościowej I i II klasy oraz linie ciągów

= lokalizację punktów osnowy wysokościowej nie włączonych do I i II klasy

Na mapach powyższych należy oznaczyć obszary , na których planowane jest założenie osnowy ściennej wg technologii prof.Władysława Dąbrowskiego z UWM Olsztyn oraz wrysować wstępną koncepcję przebiegu ciągów niwelacyjnych III i IV klasy, linie ciągów osnowy III klasy należy projektować

wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych w maksymalnym stopniu wykorzystując istniejącą stabilizację .

Założenia techniczne do projektu założenia osnowy wysokościowej należy sporządzić łącznie z założeniem projektu modernizacji osnowy poziomej III klasy.

Projekt założeń technicznych należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego.

- Przegląd punktów.

Na całym obszarze opracowania należy dokonać przeglądu znaków osnowy wysokościowej I i II ,III i IV klasy . Przeglądu należy dokonać zgodnie z  § 12 -§ 19 wytycznych technicznych G-1.6” Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych”.

- Inwentaryzacja istniejących osnów

Inwentaryzację istniejących szczegółowych osnów wysokościowych należy wykonać na całym  obszarze przyjętym do opracowania , wykorzystując do tego opisy topograficzne lub opisy słowne położenia reperów . W przypadku  niemożności odszukania punktu z opisu topograficznego i mapy dalsze postępowanie powinno być następujące :

- uznanie punktu za „nieodnaleziony” jeżeli opis topograficzny i sytuacja terenowa nie zapewniają jednoznacznego ustalenia miejsca położenia punktu , punkt nie posiada danych do odszukania instrumentalnego , a także nie napotkano śladów wskazujących wyraźnie na zniszczenie znaku

- uznanie punktu za zniszczony , jeżeli w miejscu osadzenia znaku wykonano roboty inżynieryjno-budowlane ( np.: budynek , wał ochronny , drogę o twardej nawierzchni )

- uznanie punktu wysokościowego za zniszczony jeżeli nastąpiło jego przemieszczenie

lub naruszenie zasadniczego elementu tego znaku ( reperu)

Wyniki inwentaryzacji należy przedstawić w formie tabelarycznej i graficznej

W trakcie inwentaryzacji należy :

- wykonać aktualizację sytuacji i miar na opisie topograficznym

- ocenić dokładnie stan punktu

- sporządzić opisy topograficzne dla punktów posiadających opisy słowne

- ustalić przebieg ciągów i miejsca stabilizacji punktów

5. Projekt osnowy wysokościowej   III i IV klasy

Projekt wysokościowej  osnowy szczegółowej III i IV klasy należy opracować na mapach

topograficznych w skali 1 : 10 000.

- Projekt winien zawierać

- zasięg opracowania

- wyniki przeglądu I i II klasy oraz inwentaryzacji  osnów pozostałych

- przebieg i lokalizację punktów wysokościowych w ciągu niwelacyjnym

- dowiązanie projektowanych ciągów do punktów klas wyższych

- Opis techniczny projektu założenia osnowy wysokościowej winien zawierać

- zasięg  opracowania

- wyniki inwentaryzacji osnów wysokościowych

- opis konstrukcji sieci wysokościowej III i IV klasy – zestawienia długości ciągów , stopień zagęszczenia

- opis lokalizacji i przebiegu ciągów sieci niwelacyjnych

- opis i wskazanie punktów nawiązania z podaniem klas i dokładności ( tabele)

- określenie technologii i rodzaju  stabilizacji punktów wysokościowych

- omówienie technologii pomiaru osnowy

- omówienie technologii i zasad wyrównania sieci

- uzgodnienia z zarządcami dróg i zarządcami cieków wodnych i rzek w przypadku umieszczenia punktów w pasie drogowym  i pasie cieków i rzek

- uzgodnienia    z  właścicielem nieruchomości w przypadku stabilizacji znakami ściennymi

Dokumentacja projektu winna zawierać ponadto :

- szczegółowe warunki techniczne realizacji projektu

- opis i uzasadnienie projektu

Dokumentacja projektu winna być skompletowana w formie operatu skompletowanego zgodnie z instrukcją techniczną

Przy projektowaniu sieci należy uwzględnić fakt , że projektowane punkty osnowy ściennej  spełniają także funkcje osnowy wysokościowej IV klasy . W  związku z powyższym projekt osnowy wysokościowej należy opracować z uwzględnieniem włączenia tych punktów do opracowania .

Jako punkty nawiązania sieci należy przyjmować punkty osnowy podstawowej I i II klasy w układzie „Kronsztadt 86”.

Projektowana sieć szczegółowej osnowy wysokościowej powinna być jednorzędowa tzn. projekt powinien być opracowany łącznie dla  punktów ściennych i reperów . Przy projektowaniu niwelacji należy wykorzystać w miarę możliwości wszystkie istniejące i odszukane punkty osnowy  wysokościowej , które odpowiadają wymogom wytycznych.

Część graficzną projektu osnowy wysokościowej należy sporządzić na mapie w skali

1: 10 000. Projekt należy sporządzić zgodnie z § 11 wytycznych technicznych G-2.2.

Część graficzną projektu osnów wysokościowych należy  opracować łącznie z projektem modernizacji osnowy poziomej.

6. Zatwierdzenie projektu

Projekt techniczny  założenia osnowy wysokościowej podlega zatwierdzeniu w trybie art. 3 ust 3 pkt 2 prawa geodezyjnego i kartograficznego podobnie jak projekt modernizacji.