ZAŁĄCZNIK  NR  8

PRZEDMIARY      ROBÓT

| Lp | Podstawa | Opis | JM | Ilość | Cena jedn | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | WYMIANA OKIEN I DRZWI |  |  |  |  |
| 1 | KNR 019-0929-05 | Wymiana okien drewnianych na PCV 81x81 szt 1 | M2 | 0,66 |  |  |
| 2 | 0929-06 | J.W. lecz 146x87 szt 1 | M2 | 1,27 |  |  |
| 3 | 0929-09 | J.w. lecz 115x150 =1,73m2 szt 2 | M2 | 3,45 |  |  |
| 4 | 0929-11 | Jw. lecz 145x230=3,33m2 szt 7 | M2 | 23,35 |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru podokienników | Mb | 31,92 |  |  |
| 6 | KNR 2-02 2103-02 | Podokienniki, półki – szer. do 30cm | Mb | 31,92 |  |  |
| 7 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wejściowych | Szt | 3,00 |  |  |
| 8 | 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych drzwiowych 2szt zew., 1 szt wew. | M2 | 5,20 |  |  |
| 9 | KNR 2-02 1203-01 | Drzwi stalowe pełne zew. 90x200 Szt 2 | M2 | 3,60 |  |  |
| 10 | 1017-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe fabrycznie wykończone szt 5’’80’’, szt 1 ‘’70’’ ,szt 1 ‘’90’’ | M2 | 11,20 |  |  |
|  |  | RAZEM WYMIANA OKIEN I DRZWI |  |  |  |  |
| 2. |  | WYMIANA POSADZEK I WYKŁADZIN |  |  |  |  |
| 11 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych | M2 | 248,96 |  |  |
| 12 | 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zapr cem. w łazienkach | M2 | 4,39 |  |  |
| 13 | 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w łazience na Ip | M2 | 6,74 |  |  |
| 14 | KNR-W-2-02 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze pod posadzki | M2 | 253,35 |  |  |
| 15 | KNR 2-02 1118-09 | Posadzki płytkowe 30x30 układane na klej | M2 | 253,35 |  |  |
| 16 | 1120-05 | Cokoliki płytkowe | Mb | 178,90 |  |  |
| 17 | 0829-09 | Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej h=2m w łazienkach | M2 | 22,32 |  |  |
| 18 | 20007-01 | Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gips. z listew drewn. na ścianach | M2 | 22,32 |  |  |
| 19 | 2006-01 | Okładziny z płyt gips.karton. poj. na ścianach | M2 | 22,32 |  |  |
| 20 | 1113-06 | Listwy aluminiowe w drzwiach szt 13 | Szt | 11,70 |  |  |
|  |  | RAZEM WYMIANA POSADZEK I WYKŁADZIN |  |  |  |  |
| 3. |  | INSTALACJE SANITARNE - ŁAZIENKI |  |  |  |  |
| 21 | KNR 4-02 0114-02 | Demontaż rur wodociągowych fi 25-32mm | M | 6,00 |  |  |
| 22 | 0230-04 | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego fi 50-100mkm na ścianach budynku | M | 6,00 |  |  |
| 23 | KNR 0-13 0126-02 | Montaż rur wodociągowych fi 25mm | M | 6,00 |  |  |
| 24 | KNR-W 2-15 0208-09 | Rurociągi z PCV kanalizac fi 110mm na ścianach budynku niem. | M | 6,00 |  |  |
| 25 | KNR 4-02 0121-01 | Wymiana baterii umywalkowej | Szt | 2,00 |  |  |
| 26 | 0219-02 | Wymiana umywalki fajansowej | Szt | 2,00 |  |  |
| 27 | 0235-08 | Demontaż ustępu z miską fajansową | Kpl | 2,00 |  |  |
| 28 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych ‘’kompackt’’ | Kpl | 2,00 |  |  |
| 29 | KNR 4-02 0141-03 | Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody | Szt | 2,00 |  |  |
| 30 | KNR 2-15 0107-03 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do baterii fi 25mm | Szt | 2,00 |  |  |
| 31 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z PCV fi 50 | Szt | 2,00 |  |  |
| 32 | KNR 4-02 0518-01 | Wymiana pieca węglowego wraz z osprzętem | Szt | 1,00 |  |  |
|  |  | RAZEM INSTALACJE SANITARNE- łazienki |  |  |  |  |
| 4. |  | ROBOTY MALARSKIE |  |  |  |  |
| 33 | KNR 4-01 0354-14 | Wykucie karniszy nad oknami | Szt | 13,00 |  |  |
| 34 | KNR-W 2-02 0830-03 | Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach na parterze i piętrze | M2 | 580,90 |  |  |
| 35 | 0830-05 | Wewn. gładzie gipsowe na sufitach na parterze i piętrze | M2 | 253,35 |  |  |
| 36 | KNR 4-01 12-04-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn. ścian parter, piętro, piwnica | M2 | 667,73 |  |  |
| 37 | 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn. sufitów /parte, piętro, piwnica/ | M2 | 309,06 |  |  |
| 38 | 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jedn. szpachl. –klatka schodowa,garaż | M2 | 94,79 |  |  |
| 39 | 1207-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi poręczy drewnianych na schodach w kol. brąz. | M | 5,80 |  |  |
| 40 | 1212-02 | Dwukrotne malowanie farbą olejną pow. met. pełnych | M2 | 0,96 |  |  |
| 41 | 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat drzwi 2 szt. okna 2 szt | M2 | 15,68 |  |  |
| 42 | 1212-02 | Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych 80x200 szt 8, 70x200 szt 2 | M2 | 15,60 |  |  |
| 43 | 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych 137szt x0,33 | M2 | 45,21 |  |  |
| 44 | 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. fi do 50mm | M | 73,78 |  |  |
|  |  | RAZEM ROBOTY MALARSKIE |  |  |  |  |