„ADAMIR” Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych ul. Płońska 7 06-400 Ciechanów

# MODERNIZACJA OSNOWY POZIOMEJ

# III KLASY

# na obszarze cz. gminy Ciechanów, Glinojeck i Regimin powiatu ciechanowskiego

## OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

## SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ

## III  KLASY

|  |  |  | Kierownik roboty mgr inż. Andrzej Gronowski |
| --- | --- | --- | --- |

1. Zleceniodawca    :   Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

2. Wykonawca        :   „ADAMIR”

# Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych w Ciechanowie

3. Przedmiot roboty:

Przedmiotem zamówienia było wykonanie projektu modernizacji osnowy poziomej III klasy oraz osnowy wysokościowej III i IV klasy na obszarze części gminy Ciechanów, Glinojeck i Regimin łącznie z wykonaniem przeglądu osnowy poziomej I i II klasy oraz osnowy wysokościowej I i II klasy.  Niniejszy projekt techniczny modernizacji osnowy poziomej III klasy jest końcowym etapem tej roboty.

4. Lokalizacja obiektu.

Obiekt położony jest w zachodniej części powiatu ciechanowskiego w widłach dróg Ciechanów – Glinojeck – Raciąż i Ciechanów – Konopki. Powierzchnia obiektu wynosi około 13 tys. ha. Zawarty jest na następujących arkuszach mapy w skali 1:10000: 242.443, 252.214, 252.221, 252.222, 252.223, 252.224, 252.231, 252.232, 252.241 i 252.242. Cały obszar na charakter typowo rolniczy bez perspektyw rozwoju innych gałęzi gospodarki. Przewidywane inwestowanie będzie miało na celu rozwój infrastruktury związanej z produkcją rolniczą.

5. Zestawienie znaków istniejących.

Na obiekcie i w jego pobliżu znajdują się następujące punkty osnów poziomych:

- Punkty  osnowy poziomej I i II  klasy.

3 punkty I klasy i 80 punktów II klasy – łącznie 83 punkty o błędzie położenia punktu mp nie większym od 0.05 m. W wyniku przeprowadzonego przeglądu tych punktów stwierdzono, że znajdują się one w różnym stanie technicznym: od punktów nienaruszonych z istniejącymi punktami kierunkowymi po punkty uszkodzone, bez wizur na punkty kierunkowe a jeden jest zniszczony. Szczegółowe wyniki przeglądu zawiera „Zestawienie wyników przeglądu punktów osnowy poziomej I i II klasy”. Generalnie, zagęszczenie punktami osnowy poziomej I i II klasy na obiekcie jest bardzo dobre. Jednak ponad połowa z nich (45 punktów) obecnie nie posiada żadnej wizury na punkty kierunkowe, którymi z reguły są sąsiednie punkty I lub II klasy odległe od siebie średnio o 1 km. Głównym powodem utraty wizur są nowe zalesienia oraz zadrzewienia i zakrzaczenia pojawiające się na licznych gruntach ugorowanych. Korzystanie z tych punktów do nawiązywania osnów kątowo liniowych jest bardzo utrudnione  (wymaga wykonania długich przecinek lub czyszczenia wizur), a w części obiektu o znacznej lesistości wręcz niemożliwe. Położenie 44 punktów umożliwia wykonanie pomiarów metodą satelitarną.

- Punkty szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy.

394 punkty pochodzące głównie z jednego obiektu - „Założenie osnowy III klasy – obiekt Ciechanów-80” (PPGK – 1978-80 r.). Punkty te tworzą jednolitą powierzchniową sieć wyznaczoną metodami fotogrametrycznymi. Osnowa ta charakteryzuje się jednorodną powierzchniową gęstością punktów na całym obiekcie, ale słabym zagęszczeniem w ciągach komunikacyjnych terenów zurbanizowanych.

W trakcie inwentaryzacji tej osnowy przeprowadzonej w ramach niniejszej roboty stwierdzono zniszczenie 54 punktów i uszkodzenie 190 a 68 punktów trwale utraciło wizury na punkty sąsiednie. Typowym uszkodzeniem tych punktów (znak plastikowy  typ 17) jest jego urwanie na odcinku ok. 0.4 m od powierzchni ziemi. Uszkodzenia są wynikiem głównie prac polowych w rolnictwie. Szczegółowe wyniki inwentaryzacji punktów tej osnowy zawiera część „Inwentaryzacja szczegółowej osnowy poziomej III klasy”.

- Punkty osnów pomiarowych.

Są to osnowy założone w latach 90-tych metodami poligonowymi wykorzystywane dla bieżących potrzeb sporządzania map do celów projektowych i podziałów nieruchomości. Nawiązane są do osnowy III klasy i pomierzone zgodnie z parametrami ustalonymi w instrukcji G-4. Jednak rodzaje znaków użytych do jej stabilizacji oraz lokalizacja punktów podyktowana doraźnym celom danej roboty powodują, że tylko część z tych punktów ze względu na swoją korzystną lokalizację może być włączona do osnowy szczegółowej III klasy po uprzedniej wymianie rodzaju stabilizacji.

6. Konstrukcja projektowanej sieci.

Projekt techniczny uzupełnienia i modernizacji poziomej osnowy szczegółowej III klasy został opracowany na podstawie zaakceptowanych przez Zleceniodawcę założeń technicznych oraz wywiadu w terenie. Zakłada on dogęszczenie istniejącej na obiekcie osnowy poziomej III klasy nowymi punktami, a w kilku miejscowościach o zwartej zabudowie wiejskiej punkty poligonowe zostaną zabezpieczone zespołami znaków ściennych założonych wg technologii UWM w Olsztynie.

Projekt techniczny sporządzony na mapach topograficznych 1:10000 przedstawia lokalizację nowych punktów, przebieg i nawiązanie ciągów poligonowych, punkty wyznaczane techniką satelitarną oraz punkty uzupełniane przez zespoły znaków ściennych. Na mapach w skali 1:2000 przedstawiono lokalizację znaków ściennych i ich nawiązanie do punktu głównego. Zasygnalizowano również punkt, z którego można dokonać pomiaru kontrolnego rozety punktów ściennych – wypełniony na czerwono symbol znaku ściennego.

Na mapach projektu przedstawiono również związania punktów bliskich (punkt osnowy projektowanej –> punkt istniejącej osnowy), przy czym przyjęto zasadę, że związane geodezyjnie z punktem projektowanym powinny być punkty istniejącej osnowy III klasy położone w odległości mniejszej od 150 m i punkty osnowy pomiarowej położone w odległości mniejszej od 50 m od projektowanego punktu osnowy III klasy jeżeli istnieje między nimi bezpośrednia wizura.

Dominującą konstrukcją projektowanej osnowy są ciągi poligonowe nawiązane do punktów I i II klasy oraz do par punktów wyznaczanych metodą satelitarną. Uzupełnieniem są pojedyncze punkty wyznaczane metodą satelitarną. Konstrukcja dłuższych ciągów poligonowych jest wzmacniana poprzez dodatkowy pomiar niektórych punktów metodą satelitarną lub poprzez zaprojektowane nawiązania boczne do pobliskich punktów II klasy, które nie posiadają możliwości nawiązań kierunkowych.

Podsumowanie:

Zaprojektowano 306 nowych punktów. Zdecydowana większość z nich tworzy ciągi poligonowe o łącznej długości 93 km. Metodą satelitarną zaprojektowano pomiar dla 62 punktów (punkty istniejącej II i projektowanej III klasy) tworzących pary służące nawiązaniu ciągów poligonowych lub wyznaczające pojedyncze punkty. Konstrukcja dłuższych ciągów jest wzmocniona poprzez pomiar dalszych 9 punktów metodą satelitarną. Do klasycznego nawiązania kątowo liniowego ciągów poligonowych oraz ich bocznych nawiązań służy 49 punktów II klasy i ich punktów kierunkowych. Do powyższych danych o nawiązaniach należy jeszcze dodać 2-3 punkty POLREF służące do nawiązania pomiarów satelitarnych (najbliższe to 3602-Garnowo, 3604-Jeżewo i 4506-Skrwilno). Punkty ścienne zaprojektowane w ilości 134 szt. wyznaczane są z 60 punktów ziemnych.

Uwaga:

Projekt został wyniesiony w teren, gdzie sprawdzono możliwość jego realizacji (wizury na punkty sąsiednie i punkty kierunkowe). Jednak wraz z upływem czasu w części przypadków zajdzie potrzeba oczyszczenie wizur przed pomiarem. Dla niektórych punktów, których wyznaczenie zaprojektowano metodą satelitarną może zajść potrzeba wydłużenia czasu obserwacji ze względu na przeszkody znajdujące się w ich pobliżu.

7. Stabilizacja i numeracja punktów.

Projektuje się wykonanie stabilizacji nowych punktów znakami typu 42 rys. b (słup betonowy i płyta betonowa). Punkty „starych” osnów pomiarowych włączone do projektowanej osnowy należy przestabilizować; wyjątek stanowią punkty, które są stabilizowane znakami wykonanymi z materiałów bardziej trwałych lub o podobnym stopniu trwałości w stosunku do projektowanego rodzaju stabilizacji. Przestabilizować należy również, włączone do nowej osnowy punkty istniejącej osnowy III klasy (10 szt.) stabilizowane znakami „plastikowymi” (typ 17). Wymiana zespołu znaków punktów, których stabilizacja nie odpowiada niniejszym założeniom musi być wykonana zgodnie z wytycznymi technicznymi G-1.9 część VII §14 ust. 3 i 4 z pominięciem czynności wymienionych w ust. 3 punkty 5÷7 oraz w ust. 4 punkty 2, 3 i 5. Na punktach, które posiadają stabilizację zgodną z niniejszymi założeniami należy dokonać sprawdzenia centrycznego położenia znaku naziemnego nad podcentrem. Sprawdzenie centrycznego położenia znaku naziemnego nad podcentrem (bez wymiany rodzaju stabilizacji) należy dokonać również dla punktów bliskich związanych geodezyjnie z punktami projektowanymi (nie dotyczy to punktów stabilizowanych znakiem „plastikowym” typ 17).

Znaki osnowy ściennej konstrukcji UWM Olsztyn będą stabilizowane w budynkach, grubych podmurówkach ogrodzeń, w budowlach inżynierskich (mostki, mury oporowe, itp.).

Lokalizacja projektowanych znaków ściennych oraz punktów w pasach drogowych została uzgodniona z właścicielami lub użytkownikami nieruchomości  i udokumentowana wpisami w protokołach „Uzgodnień lokalizacji ściennych znaków osnowy poziomej”, gdzie znajdują się również „adresy” projektowanych punktów ściennych. Projektowana lokalizacja punktów ziemnych została w terenie zasygnalizowana palikami i przedstawiona na odręcznych opisach topograficznych. W 12 przypadkach są to istniejące punkty III klasy, w 24 przypadkach punkty osnów pomiarowych posiadające opisy topograficzne, które po wymianie stabilizacji zostaną włączone do projektowanej osnowy.

Numeracja projektowanych punktów osnowy III klasy została uzgodniona z PODG i K w Ciechanowie i jest przyporządkowana do arkuszy map topograficznych 1:10000. Numer punktu głównego składa się z dwóch członów: np. 252.242 1205, gdzie 252.242 to numer arkusza mapy 1:10000, a 1205 to właściwy numer punktu. Numeracja ekscentrów (punktów ściennych) jest następująca:

- 252.242 1205 01 dla punktu bliskiego (punkt A – nieparzyste numery ekscentrów)

- 252.242 1205 02 dla punktu dalszego (punkt B – parzyste numery ekscentrów).

##### Ostatni człon numeru jest numerem ekscentru.

Punkty bliskie związane geodezyjnie z nowymi punktami otrzymają numer po ostatnim ekscentrze (ostatnim punkcie ściennym) z wyjątkiem związanych geodezyjnie istniejących punktów III klasy, które zachowają swój dotychczasowy numer, opis topograficzny itp.

W PODG i K zarezerwowano numery dla niektórych arkuszy z pewnym nadmiarem na wypadek ewentualnych zmian w projekcie już w trakcie jego realizacji.

Zarezerwowano następujące zakresy numerów:

- arkusz 242.443: od nr 1173 do nr 1185,

- arkusz 252.214: od nr 1034 do nr 1035,

- arkusz 252.221: od nr 1108 do nr 1120,

- arkusz 252.222: od nr 1161do nr 1190,

- arkusz 252.223: od nr 1154 do nr 1235,

- arkusz 252.224: od nr 1393 do nr 1455,

- arkusz 252.231: od nr 1090 do nr 1115,

- arkusz 252.232: od nr 1200 do nr 1260,

- arkusz 252.241: od nr 1132 do nr 1155,

- arkusz 252.242: od nr 1205 do nr 1210.

Dla wszystkich punktów należy wykonać opisy topograficzne, przy czym dla punktów poligonowych adaptowanych  na ich opisie topograficznym należy wpisać stary numer punktu. Dla punktów posiadających zabezpieczenie znakami ściennymi opisy topograficzne należy sporządzić na zmodyfikowanych formularzach formatu A4 z podaniem dodatkowych informacji (współrzędne, rzędne i układy współrzędnych i wysokości) – wzór opisu w załączniku nr 2; dla pozostałych zgodnie ze wzorem opisu w załączniku nr 1. Osoby prawne lub fizyczne, na których gruncie zastabilizowano nowe znaki ziemne lub ścienne należy zawiadomić o tym fakcie w formie pisemnej. Dotyczy to również punktów adaptowanych, dla których jest brak protokołów przekazania pod ochronę.

Omówienie sytuacji nietypowych:

- Sposób stabilizacji punktów ziemnych w pasach dróg urządzonych został uzgodniony z właścicielami tych dróg. Znaki należy umieszczać w miarę możliwości jak najdalej od krawędzi asfaltu w zewnętrznej krawędzi pobocza w taki sposób aby góra znaku była zagłębiona co najmniej 10 cm poniżej poziomu krawędzi jezdni plus 5% spadek pobocza tj. 10 cm poniżej docelowego poziomu pobocza w danym miejscu.

8. Pomiar osnowy.

Pomiar punktów wyznaczanych metodą satelitarną powinien być wykonany metodą statyczną i spełniać warunki wymienione w §56(§59 projektu instrukcji technicznej G-2 „Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna” (2001 r.). Zaprojektowanie sesji pomiarowych i ich czasu trwania pozostawia się Wykonawcy projektu, ponieważ uzależnione jest to od ilości odbiorników, ich możliwości (jedno-, dwuczęstotliwościowe), środków transportu itp.

Jako miejsce odniesienia dla pomiaru metodą GPS należy przyjąć:

- na punktach POLREF centr umieszczony na betonowej płycie naziemnej,

- na punktach I i II klasy centr płyty podziemnej,

- na punktach III klasy centr na słupie zespołu stabilizacyjnego punktu.

Pomiar kątowo – liniowy projektowanej osnowy szczegółowej III klasy należy prowadzić zachowując dokładności wykonywania obserwacji zawarte w wytycznych G-1.5 z zastrzeżeniami jak niżej:

- pomiar katów wykonać ze średnim błędem mα ≤ ± 20cc w dwóch seriach,

- pomiar długości wykonać z błędem średnim md ≤ ± 0.01 m z dodatkowym pomiarem kąta pionowego do redukcji długości na poziom lub redukcja na poziom przez automatykę instrumentu,

- przy pomiarze kątów zostaną zastosowane tarcze celownicze lub lustra centrowane na statywach lub uchwytach punktów ściennych,

- instrumenty oraz przyrządy pomocnicze (tarcze, lustra) będą starannie centrowane nad centrami punktów przy pomocy pionów optycznych szczególnie przy pomiarze znaków osnowy ściennej.

Pomiar należy wykonać metodą „trzech statywów”.

Pomiar na punktach posiadających punkty ścienne należy wykonać zgodnie z technologią opracowaną przez UWM Olsztyn według poniższego schematu:

- na punkcie głównym (ziemnym) pomiar w 2 seriach kierunków na sąsiednie punkty główne (ziemne) ciągu poligonowego oraz punkty ścienne typu A (bliskie),

- pomiar odległości z punktu głównego do w/w punktów,

- na punkcie głównym (ziemnym) pomiar w 2 seriach kierunków na sąsiednie punkty główne (ziemne) ciągu poligonowego oraz punkty ścienne typu B (dalsze),

- pomiar odległości z punktu głównego do w/w punktów,

- pomiar kierunków (2 serie) na jednym z punktów typu B (dalszy) na punkt główny i punkty ścienne typu A(bliskie) lub typu B(dalsze),

- pomiar odległości do w/w punktów.

Zestaw pomiarowy powinien składać się z teodolitu klasy Wild T1 (Theo 010) lub wyższej oraz dalmierza elektrooptycznego krótkiego zasięgu o standardowym błędzie pomiaru mniejszym od 0.01 m. Może to być tachimetr elektroniczny, ale o parametrach porównywalnych do wymienionych wyżej.

Omówienie sytuacji nietypowych:

- Obserwacje wyszczególnione w punktach e) i f) umożliwiają dokonanie kontroli wykonania pomiaru rozety punktów ściennych. Kontrola wyznaczenia punktów ściennych może być także dokonana w inny sposób np. poprzez pomiar z innego punktu głównego lub punktu ściennego należącego do innej rozety.

- Pomiar wiążący punkty bliskie powinien być wykonany równocześnie z pomiarem ciągu poligonowego z tą samą dokładnością. Wyznaczenie punktu bliskiego powinno być skontrolowane poprzez pomiar z sąsiedniego stanowiska lub w inny niezależny sposób a w przypadkach trudnych poprzez wykonanie drugiego niezależnego pomiaru odległości pomiędzy punktami związanymi.

- Pary punktów służące do nawiązania ciągów poligonowych wyznaczane metodą satelitarną powinny być obserwowane w tej samej sesji pomiarowej. W trakcie klasycznego pomiaru nawiązującego ciąg poligonowy dokonać również pomiaru odległości pomiędzy tymi punktami i wprowadzić go do wyrównania.

9. Wyrównanie osnowy.

Wyrównanie obserwacji dotyczących punktów wyznaczanych metodą satelitarną powinno spełniać warunki wymienione w §81(§85 projektu instrukcji technicznej G-2 „Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna” (2001 r.). W przypadku nawiązania sieci tych punktów do punktów klasy I mogą być one traktowane jako bezbłędne podczas wyrównywania osnowy klasycznej.

Przed wyrównaniem sieci, obserwacje klasyczne należy sprawdzić przez obliczenie odchyłek zamknięcia ciągów (na podstawie obserwacji nie wyrównanych) i porównania ich z wielkościami odchyłek maksymalnych według wytycznych technicznych G-1.5. Do wyrównania należy wprowadzić obserwacje zredukowane na poziom, do poziomu morza i po uwzględnieniu odpowiednich poprawek odwzorowawczych.

Wyrównanie wykonanych obserwacji wyznaczających punkty ziemne i ścienne osnowy szczegółowej III klasy należy wykonać w układzie współrzędnych płaskich „1992” (lub innym opartym o elipsoidę GRS 80) metodą ścisłą (metoda pośrednicząca) z realizacją warunku najmniejszych kwadratów, w nawiązaniu do punktów klas wyższych traktowanych jako bezbłędne. Zaleca się jednoczesne wyrównanie wszystkich obserwacji (w tym także pseudoobserwacji będących wynikiem rzutowania wektorów GPS na elipsoidę) w jednym procesie obliczeniowym, co pozwoli na uzyskanie bardziej miarodajnej oceny dokładności wyznaczenia położenia punktów i wykonanych obserwacji. W procesie wyrównania należy uwzględnić warunek matematyczny dotyczący stałej odległości między punktami ściennymi bliskimi a odpowiadającymi im punktami ściennymi dalekimi.

Wagowanie obserwacji w ciągach poligonowych bez punktów ściennych może być jednakowe dla każdego kąta i boku. W przypadku pomiaru punktów ściennych wagowanie kierunków bądź kątów oraz długości musi być indywidualne dla każdego punktu ściennego. Błędy obserwacji należy obliczać wg  wzorów podanych przez autora tej technologii.

Uzyskane z wyrównania poprawki do obserwacji należy ocenić stosując kryterium dopuszczalności występowania bezwzględnych wartości mniejszych od trzykrotnego błędu średniego. Przy wyrównaniu sieci należy obliczyć mo wyrażone w jednostkach niemianowanych oraz błędy średnie położenia punktów mp.

Omówienie sytuacji nietypowych:

- W przypadku dwuetapowego wyrównywania osnowy (najpierw sieć satelitarna, później sieć klasyczna) dokonać analizy różnic we współrzędnych punktów II klasy pochodzących z wyznaczenia satelitarnego i ujawnionych w Katalogu Osnów. W przypadku różnic znacznie większych od 0.02 m przeanalizować konieczność „dopasowania” współrzędnych wyznaczonych metodą satelitarną do współrzędnych katalogowych CODGiK za pomocą transformacji opartej na wszystkich mierzonych punktach I i II klasy z rozrzuceniem odchyłek transformacji metodą Hausbrandta.

- W formie tabelarycznej należy dokonać porównania dotychczasowych i nowych współrzędnych punktów adaptowanych do nowej osnowy oraz związanych z nią punktów bliskich. Związane geodezyjnie istniejące punkty III klasy zachowują swój dotychczasowy numer ale otrzymują nowe współrzędne.

10. Wyznaczenie wysokości punktów ściennych.

Wyznaczenie wysokości dla punktów ściennych (tylko punkt bliższy) należy wykonać w ciągach niwelacji IV klasy nawiązanych do najbliższych, ale różnych punktów osnowy wysokościowej III lub wyższej klasy. Pomiar i opracowanie wyników pomiaru musi być wykonane zgodnie z wytycznymi technicznymi G-2.2 dla IV klasy niwelacji (patrz „Opis projektu technicznego modernizacji wysokościowej osnowy III i IV klasy”).

11. Prace kameralne.

W ramach opracowania kameralnego należy:

- Ostateczne, wyrównane współrzędne punktów założonej osnowy:

- przeliczyć matematycznie na układ „2000”,

- przetransformować do układu „1965” strefa 2 z uwzględnieniem korekt (dystorsji) rzeczywistego układu „1965” a odpowiednikiem matematycznym tego układu, opracowanych przez prof. Kadaja na zlecenie GUGiK (z rozrzuceniem odchyłek transformacji za pomocą metody Hausbrandta),

- Sporządzić lub zaktualizować istniejące matryce opisów topograficznych nowej osnowy poziomej III klasy oraz zeskanować je (format TIFF, kompresja LZW, rozdzielczość 300 DPI),

- Sporządzić wykazy punktów nowej osnowy poziomej III klasy, odrębnie dla każdej sekcji mapy 1:10000 (nr punktu, współrzędne: „1965”, „1992”, „2000”, dla punktów GPS dodatkowo „B” i „L”, rzędne: Kronsztadt ’86, Kronsztadt ‘60, inne uwagi),

- Zaktualizować matryce map przeglądowych osnowy 1:10000 w PODG i K w Ciechanowie,

- Skartować nowe punkty ziemne na istniejących arkuszach mapy zasadniczej 1:2000.

Dodatkowo należy dokonać w formie tabelarycznej zestawienia punktów adaptowanych z podaniem współrzędnych dotychczasowych, nowych i obliczonymi różnicami między tymi współrzędnymi, a także przedstawić krótką analizę tego zestawienia.

Na dyskietce w zbiorach tekstowych należy przekazać wykazy dokonanych obserwacji, wyniki wyrównania oraz wykazy współrzędnych wyrównanych.

12. Obowiązujące przepisy techniczne.

- Instrukcje techniczne

- G-1 Pozioma osnowa geodezyjna

- O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

- Wytyczne techniczne

- G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.

- G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów.

- Rozporządzenie MGP i B z 21 grudnia 1996 r. w sprawie sposobu i trybu ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzaju znaków nie podlegających ochronie (Dz. U. Nr 158, poz.814).

opracował: Andrzej Gronowski

# MODERNIZACJA OSNOWY POZIOMEJ

# III KLASY

# na obszarze cz. gminy Ciechanów, Glinojeck i Regimin powiatu ciechanowskiego

## PROJEKT TECHNICZNY

## SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ

## III KLASY

| „ADAMIR” Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych ul. Płońska 7 06-400 Ciechanów |  |  | Kierownik roboty mgr inż. Andrzej Gronowski |
| --- | --- | --- | --- |