# G.0210-4/07

# PROJEKT

## MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW.

## ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW

DLA CZĘŚCI GMINY CIECHANÓW - obręby :

GUMOWO, KANIGÓWEK, RYKACZEWO, UJAZDÓWEK,         UJAZDWO, KOWNATY-ŻĘDOWE, GOŁOTY, NUŻEWKO,        BABY, MIESZKI WIELKIE.

# I . CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, PRZEDMIOTY EWIDENCJI BUDYNKÓW I  LOKALI, PODSTAWY PRAWNE

- Charakterystyka obrębów składających się na obiekty będące przedmiotami opracowania

- wg danych zawartych w tab. Nr 1

B.  Przedmioty ewidencji budynków i lokali.

Przedmiotem ewidencji budynków będą :

- Budynki stanowiące wraz z gruntem składniki nieruchomości

- Budynki stanowiące przedmioty odrębnej własności – nieruchomości budynkowe

- Lokale stanowiące

- odrębny przedmiot własności

- nie stanowiące odrębnych przedmiotów własności, a które na wniosek właściciela budynku, na podstawie zaświadczenie Starosty o spełnianiu wymogów ustawowych samodzielnego lokalu wydanego w trybie art. 2 ust 2 i3 ustawy z dnia 24-06-1994 r o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000r Nr 80 poz. 903 z późn. zm.) mogą być przedmiotem ewidencji.

Zakłada się, iż budowany w trakcie obecnych prac moduł ewidencji budynków oparty będzie na istniejącym rejestrze gruntów , który  nie podlega modernizacji, uzupełnionym w sytuacjach koniecznych ( nieruchomości budynkowe) o rejestr budynków.

### C .Podstawy prawne.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. DzU. z 2005 r Nr 240, poz.2027  z późn. zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity- DzU z 2006r nr156 poz. 1118 z późn. zmianami)

- Ustawa z 29stycznia 2004r prawo zamówień publicznych (tekst jenolity – DzU z 2006r nr 164 poz. 1163 z późn.zmianami)

- Ustawa z 27 –03-2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( DzU z 2003r  nr 80 poz. 717 z późn. zmianami )

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne ( DzU z 2005r nr 115 poz.229 z późn. zmianami )

- Ustawa z 21-08-1997 o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004r DzU nr. 261 poz. 2603 z póżn. zmianami)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ( DzU 1964r  nr 16 , poz.93  z późn. zmianami)

- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece ( DzUz 2001r nr 124 poz 1361 z późn. zmianami )

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001  roku o dodatkach mieszkaniowych ( DzU z 2001r  nr 71 poz. 734 z późn. zmianami)

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jedn. DzU z 2000 r nr 80 poz. 903 z późn. Zmianami)

- Ustawa z 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej ( DzU z1995r nr 88 poz. 439 z późn. zmianami

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29-03-2001 r w/s ewidencji gruntów i budynków ( DzU 38 poz. 454)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z 24 marca 1999 r. w sprawie standardów  technicznych dotyczących geodezji , kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie ( DzU nr 30 poz. 297)

- Rozporządzenie RM z 30-12-1999r w/s Klasyfikacji Środków Trwałych ( DzU nr 112 poz. 1316 z późn. zmianami)

- Zarządzenie nr16 z 03-11-2003 r Głównego Geodety Kraju wprowadzające Instrukcje G-5

- Instrukcja K1- mapa zasadnicza, wydanie 1998 r.

- Instrukcja O-1 , O-3

- Dokumentacja eksploatacyjna systemów EMAPA, EWOPIS,

II. ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z ZAŁOŻENIEM EWIDENCJI

BUDYNKÓW

Zakres prac obejmuje wymienione niżej czynności.

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s założenia ewidencji budynków i lokali zgodnie z § 34 Rozporządzenia w/s ewidencji gruntów i budynków

- Analiza istniejących danych geodezyjno – kartograficznych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym oraz innych ewidencjach i rejestrach publicznych

Przedmiotem  analizy winny być w szczególności :

- stan i dokładność osnów geodezyjnych na obszarze ewidencjonowanych obiektów

- ocena istniejącego operatu ewidencji gruntów pod kątem:

- wykorzystania danych w nim zawartych do numerycznego opisu konturu budynku lub weryfikacji tego opisu

- stan, dokładność i aktualność mapy ewidencyjnej jako podstawowego źródła danych o przestrzennym zlokalizowaniu  budynków

- zawartości innych informacji o budynkach w operacie i na mapie ewidencyjnej (funkcja, ilość kondygnacji, rodzaj budynków, inne) możliwość ich wykorzystania dla budowy baz danych o budynkach i lokalach

- ocena istniejącej mapy ewidencyjne i zasadniczej lub innych opracowań geodezyjnych wg kryteriów omówionych w pkt ”b”

- niezbędny zakres badań w Księgach Wieczystych dla opracowanego obrębu , w tym szczególnie dla budynków i lokali stanowiących odrębne  nieruchomości budynkowe i lokalowe

- zakres i dostępność do informacji przydatnej dla założenia ewidencji budynków i lokali zawartych w ewidencjach i rejestrach publicznych prowadzonych przez :

- administrację architektoniczno – budowlaną

- nadzór budowlany

- archiwa państwowe

- Konserwatorów Zabytków

- Samorządy Gminne w zakresie:

* numeracji porządkowej budynków i lokali oraz nazewnictwa ulic i placów

* miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

* ewidencji ludności (bazy PESEL)

- Zarządy Gospodarki Wodnej w zakresie katastru wodnego

- Jednostek statystyki publicznej w zakresie baz REGONU

W trakcie dokonywanej analizy zakresu i dostępności informacji z innych rejestrów i      źródeł niż te które pochodzą z zasobu geodezyjno-kartograf., należy ustalić nazwy,       siedziby i adresy właściwych miejscowo jednostek prowadzących te rejestry lub       dysponujących źródłami danych przydatnymi do założenia ewidencji budynków i       lokali

- Pozyskanie aktualnych map ewidencyjnych opracowywanych obrębów /w tym w szczególności numerycznego opisu granic działek i obiektów budynkowych/.

Mapy i dane zostaną przekazane wykonawcy w ramach obsługi zgłoszonej pracy geodezyjnej z istniejącego zasobu geodezyjno-kartograficznego znajdującego się w Powiatowym Ośrodku Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego.

- Wstępne prace geodezyjne:

- przeprowadzenie szczegółowego wywiadu terenowego

- porównanie mapy ewidencyjnej z terenem

- zasygnalizowanie zmian i różnic pomiędzy stanem na mapie i w terenie w zakresie :

- nowych obiektów budynkowych i obiektów które uległy zniszczeniu, rozbiórce itp.

- granic użytków

- Wykonanie geodezyjnych pomiarów uzupełniających i aktualizacyjnych zgodnie z instr. G-4 i  § 71, 72 inst. G5

- obiektów budynkowych nie wskazanych na mapie, a będących przedmiotem ewidencji budynków

- budynków pomierzonych metodą fotogrametryczną w latach 1981-1983 dla celów odnowienia operatu ewidencji gruntów a nie pomierzonych dotychczas bezpośrednio na osnowę geodezyjną przy okazji wykonywania innych prac

- budynków wchodzących w kolizję przestrzenną wobec granic własności celem potwierdzenia tej kolizji lub jej wyeliminowania poprzez zgodne ze stanem faktycznym położenie budynku (dodatkowo patrz. § 72 ust. 2 Rozporządzenia z  29-03-01r)

- Aktualizacja mapy ewidencyjnej i części opisowej o wyniki pomiarów aktualizacyjnych i zaległych o nie wprowadzone zmiany. Integracja baz

- Zobiektowanie budynków i nadanie im numerów obiektowych wg zasady:

- w ramach  obrębów ewidencyjnych

- wg alfabetycznej kolejności ulic w poszczególnych obrębach

- wg wzrastającej numeracji porządkowej nieruchomości dla poszczególnych ulic

- Badanie Ksiąg Wieczystych i Zbiorów Dokumentów dotyczących nieruchomości budynkowych i lokalowych

- Pozyskanie i odpowiednie udokumentowanie ewidencyjnych danych opisowych dotyczących budynków i lokali ze źródeł omówionych w pkt III niniejszego projektu  Zakres niezbędnych danych do pozyskania określają § 63, 64 i 70 Rozporządzenia w/s ewidencji gruntów i budynków.

Kompletowanie danych opisowych budynków i lokali winno być wykonane na Arkuszu danych ewidencyjnych budynków i lokali (wg wzoru 23 i 24 Instrukcji G-5) z uwzględnieniem zasad wymienionych w Rozporządzeniu , w odniesieniu do lokali ze szczególnym uwzględnieniem zasad wymienionych w Rozporządzeniu, w odniesieniu do lokali ze szczególnym uwzględnieniem § 71

- Utworzenie w systemie EWOPIS.WIND komputerowej bazy danych ewidencyjnych budynków i lokali i jej zintegrowania z bazami istniejącymi

- Wygenerowanie raportów podstawowych obrazujących dane ewidencyjne zgodnie z § 87-92 Instrukcji G5 oraz § 22-28 Rozporządzenia w/s ewidencji gruntów i budynków

- rejestru gruntów

- rejestru budynków

- rejestru lokali

- kartoteki budynków

- kartoteki lokali

- mapy ewidencyjnej

- Wygenerowanie raportów pomocniczych zgodnie z § 29-32 Rozporządzenia oraz § 96 i 97-G5

- wykaz budynków

- wykaz lokali

- skorowidz adresów budynków

- wykazy pomiotów ewidencyjnych (wg § 99)

- Sporządzenie operatu geodezyjno-prawnego zawierającego zbiory dowodów dla każdego obrębu , uzasadniające wpisy do komputerowych baz danych tj.

- dokumenty stanów prawnych nieruchomości

- dokumentacja geodezyjna techniczna

- zbiory arkuszy danych ewidencyjnych budynków i lokali

Operat geodezyjno-prawny należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzenie 17 Instrukcji G-5

- Sporządzenie operatu opisowo-kartograficznego zawierającego zgodnie z § 21 ust 2)

a/ komputerowe wydruki raportów o których mowa w pkt 11 i 12, obrazujących dane ewidencyjne w momencie zakładania ewidencji budynków i lokali

b/ kopii obrębowej mapy katastralnej zawierającej pełną treść dotychczasową oraz treści związane z założeniem ewidencji budynków i lokali

- Wyłożenie w siedzibie starostwa na okres 15 dni roboczych do publicznego wglądu osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej operatu opisowo-kartograficznego. Wyłożenie ma być poprzedzone wcześniejszym ogłoszeniem na co najmniej 14 dni w siedzibie starostwa, właściwej gminy i prasie o zasięgu krajowym. Zebranie uwag do wyłożonego projektu operatu, rozstrzygnięcie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag. Sporządzenie protokołu z wyłożenia i rozpatrzenia uwag.

- Ogłoszenie przez Starostę w dzienniku urzędowym województwa o fakcie iż operat opisowo-kartograficzny stał się operatem ewidencji gruntów i budynków określonych obrębów

- Rozstrzygnięcie przez Starostę w drodze decyzji o słuszności lub odrzuceniu zarzutów do danych w operacie zebranych w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa

- Ostateczna weryfikacja danych i wprowadzenie ewentualnych korekt do baz komputerowych wynikających z rozpatrzenia  przez Starostę słuszności zarzutów do danych

- Zintegrowanie baz opracowanych obrębów z bazą graficzną i opisową jednostki administracyjnej . Uruchomienie zintegrowanych baz w ramach obowiązującego systemu informatycznego umożliwiającego normalną pracę w bazie

- modyfikacje bazy danych

- udostępnieniu danych katastralnych

- tworzenie niezbędnych raportów i zestawień

- Przejęcie operatu ewidencyjnego i baz danych stanowiących jego składnik do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego

III. ŹRÓDŁA DANYCH EWIDENCYJNYCH I METODY ICH

POZYSKANIA

Zgodnie z § 35 Rozporządzenia z 29 –03-2001 roku w/s ewidencji gruntów i budynków źródłami danych ewidencyjnych są:

- materiały i informacje zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym

2)   wyniki pomiarów fotogrametrycznych

3)   wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych

- dane zawarte w innych ewidencjach i rejestrach , prowadzonych na podstawie odrębnych  przepisów przez: sądy , organy administracji publicznej oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne

- dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, organy i jednostki organizacyjne

- dane zawarte w dokumentacji architektoniczno- budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej

- wyniki oględzin

Przedmiotami zakładanej ewidencji są :

- budynki

- lokale

Budynek- obiekt budowlany , który jest budynkiem w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)  ( DzUz1999r. nr 112 , poz.1316 oraz DzUz 2002 r Nr 18 , poz. 170)

Natomiast zgodnie z par.2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 29.03.2001r w/s ewidencji gruntów i budynków – budynek to obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu standardowej klasyfikacji i nomenklatury, wprowadzonych na podstawie ustawy z dn 29 czerwca 1995r o statystyce publicznej (DzU z 1995r  nr 88 poz. 439, DzU z 1996r nr 156 poz 775, DzU z 1997r nr 88 poz. 554 i nr 121 poz. 769 oraz Dz.U z 1198r nr 99 poz 632 i nr 106 poz 668).

Kontur budynku – kontur na mapie ewidencyjnej, wyznaczony przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji przyziemnej budynku , a w budynkach posadowionych na filtrach , kondygnacji opartej na tych filarach (aneks nr 1 do instrukcji technicznej G-5³)

Lokal – samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. – o własności lokali ( Dz. U z 2000 r Nr 80 poz. 903 , Dz. U Nr 29 poz. 355)

Ewidencja budynków obejmuje wszystkie budynki z wyjątkami :

- obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych

- tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe bez spełnienia jakichkolwiek funkcji użytkowych , usytuowanych na terenach targowych , wystawowych przeznaczonych na ten cel,

- budynków nie posiadających fundamentów tj. podstawy budowli trwale związanej z gruntem, przenoszącej w sposób bezpieczny obciążenia budowli na grunt

- położonych na gruntach, które uważa się zgodnie z odrębnymi przepisami za niezbędne    na cele obronności i bezpieczeństwa państwa,

- położonych na terenach zamkniętych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy

Ewidencja budynków obejmuje lokale stanowiące przedmiot odrębnej własności, w        ramach budynków oraz lokale nie stanowiące odrębnej własności zaewidencjonowane na wniosek właściciela budynku.

Budynki stanowiące z gruntem ten sam przedmiot własności, zarejestrowane są w zbiorze Rejestr Gruntów.

Ustalenie stanów prawnych nieruchomości budynkowych stanowić będzie podstawę tworzenia zbioru Rejestr Budynków. Ustalenie stanów prawnych lokali stanowić będzie podstawę tworzenia zbioru Rejestr Lokali.

Budynkiem ewidencyjnym jest budynek wraz z wszystkimi przynależnymi do niego przybudówkami i pomieszczeniami pomocniczymi związanymi z podstawową funkcją użytkową.

Za budynek – przedmiot ewidencyjny należy uważać również segment pionowy:

- będący przedmiotem odrębnych praw własności np. budynek gospodarczy położony na kilku działkach, którego części stanowią własność różnych podmiotów ewidencyjnych, dzieli się na tyle budynków , ile jest podmiotów

- posiadający odrębną funkcję użytkową np. garaż, kotłownia lub trafostacja dobudowana do budynku mieszkalnego lub usługowego

- znacząco odbiegający kubaturowo i zbudowany z różnych materiałów

Jeżeli wolnostojący budynek będący we władaniu jednego podmiotu oznaczony jest więcej niż jednym numerem porządkowym ale tworzy on wyraźną całość architektoniczną /np. blok mieszkalny składający się z kilku klatek, z których każda oznaczona jest odrębnym numerem porządkowym/ tj. uznać go należy za jeden budynek

Budynki, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, położone w granicach jednego obrębu i należące do tego samego podmiotu lub takiej samej grupy podmiotów, tworzą jednostkę rejestrową budynków.

Numeryczny opis konturu budynku należy pozyskać w jednej z wymienionych metod

- metodą bezpośredniego przyjęcia lub obliczenia współrzędnych znajdujących się w zasobie w dokumentach zawierających szkice polowe z pomiarów bezpośrednich budynków

- metodą bezpośrednich pomiarów terenowych obiektów budynkowych pomierzonych  w przeszłości fotogrametrycznie

#### Dane ewidencyjne budynków i lokali

Zgodnie z zapisami § 63 ust. 1 rozporządzenia danymi ewidencyjnymi budynku   stanowiącymi część składowa gruntu są:

- numer ewidencyjny budynku stanowiący część składową identyfikatora budynku

- numer porządkowy, którym oznaczony został budynek w trybie przepisów o numeracji nieruchomości

- numeryczny opis konturu wyznaczonego przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji przyziemnej budynku, a w budynkach posadowionych na filarach , kondygnacji opartej na tych filarach – zwanego dalej konturem budynku

- numery działek ewidencyjnych , na których usytuowany jest budynek

- oznaczenie funkcji podstawowej budynku

- wartość budynku oraz data określenia tej wartości

- rok zakończenia budowy

- pole powierzchni zabudowy w m ²

- liczba kondygnacji nadziemnych oraz liczba kondygnacji podziemnych

- informacja o materiale , z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku

- liczba i numery lokali stanowiących odrębne nieruchomości lokalowe

- liczba i numery lokali innych niż wymienione w pkt 11

- łączne, wyrażone w m², pole powierzchni użytkowej:

- wszystkich lokali w budynku

- pomieszczeń przynależnych do lokali

- numeru rejestru zabytków prowadzonego na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury

Powyższe dane dla każdego z budynków stanowiącego przedmiot ewidencji należy zestawić w „Arkuszu danych ewidencyjnych budynków” stanowiącego zał. nr 24 do instrukcji G-5

Zgodnie z zapisami § 64 rozporządzenia danymi budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności oprócz  danych wymienionych wyżej są:

- oznaczenie księgi wieczystej lub innych dokumentów określających własność budynku,

- oznaczenie dokumentów określających inne prawa do budynku niż własność,

- numer jednostki rejestrowej budynków, do której przyporządkowany został budynek stanowiący część składową identyfikatora tej jednostki

Zgodnie z zapisami § 70 rozporządzenia danymi dotyczącymi lokalu są :

- numer lokalu, stanowiący część składowa identyfikatora lokalu,

- numer ewidencyjny budynku , w którym znajduje się lokal

- oznaczenie funkcji użytkowej lokalu

- liczba izb wchodzących w skład lokalu oraz liczba i rodzaj pomieszczeń przynależnych do lokalu

- wyrażone w m²  pole powierzchni użytkowej lokalu oraz pole powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokalu

Gdy lokal stanowi odrębną własność, dodatkowo danymi ewidencyjnymi są:

- oznaczenie księgi wieczystej

- oznaczenie dokumentów określających inne niż własność prawa do lokalu

- numer ewidencyjny jednostki rejestrowej lokali , do której przyporządkowany został lokal

- wartość lokalu i data ustalenia tej wartości

Zgodnie z § 71 Rozporządzenia dane ewidencyjne lokali nie stanowiących  przedmiotu odrębnej własności można ujawnić na wniosek właściwych podmiotów, osób, jednostek organizacyjnych i organów wymienionych w  § 11 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia, na podstawie dostarczonej przez nich dokumentacji opracowanej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

Dane ewidencyjne lokali należy zestawić w „Arkuszu danych ewidencyjnych lokali” stanowiącego załącznik nr 23 do instrukcji G-5

Funkcje budynków

Zgodnie § 65 ust 1 Rozporządzenia z 29-03-2001 roku ze względu na podstawowa funkcję użytkową budynków dzielimy je na następujące rodzaje:

- mieszkalne

- przemysłowe, produkcyjne i energetyczne,

- transportu i łączności

- handlowe i usługowe

- składowe

- biurowe

- ochrony zdrowia i opieki społecznej

- oświaty , nauki , kultury i kultu religijnego

- produkcyjne i usługowe rolnictwa oraz gospodarcze

- inne  budynki niemieszkalne

Kody funkcji budynków określa się zgodnie z Klasyfikacją Rodzajową Środków Trwałych /KRST/ wprowadzona zarządzeniem nr 51 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 grudnia 1991 roku. Dostosowanie kodów budynków do nowej klasyfikacji nastąpi po nowelizacji Rozporządzenia w/s ewidencji gruntów i budynków .

- Charakterystyka dokumentacji geodezyjnej i sposób jej wykorzystania

- Obręby wymienione w tytule zadania : operat odnowienia ewidencji gruntów z lat 1980-83 w tym mapa ewidencyjna w skali 1:2000 i szkice pomiaru polowego

- Operaty kompleksowej aktualizacji treści ewidencyjnych z okresu 1983-2005

- Operaty pomiarów dla celów sporządzenia map dla celów projektowych

- Operaty jednostkowe opracowań dla celów prawnych

- Mapa zasadnicza – założona w latach 1980-1983 dla całego terenu prowadzona w formie klasycznej i numeryczna mapa zasadnicza o pełnej treści prowadzona dla wybranych fragmentów

Rozróżniono budynki z pomiaru na nowa osnowę oraz budynki z rastra

- Osnowa szczegółowa III klasy z zespołem znaków ściennych w układzie współrzędnych 2000.Częściowo zmodernizowana w r 2004. Nasycenie szczegółową osnową geodezyjną II i III klasy wystarczająco zabezpiecza możliwość wykonania pomiarów uzupełniających bezpośrednio z tej osnowy lub umożliwia dowiązanie niezbędnych osnów pomiarowych dla wykonania pomiarów uzup. obiektów budowlanych. Obręb Ujazdówek posiada opracowany projekt modernizacji osnowy.

- Inne urzędowe źródła informacji o budynkach i lokalach

- Ewidencja i rejestry prowadzone przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego prowadzone w przeszłości przez byłe terenowe organa administracji państwowej tzw. toap-y tj. naczelników gmin, gmin i miast, prezydentów miast , starostów i organa nadzoru budowlanego działające obecnie w ramach administracji zespolonej

- Archiwa Państwowe i Konserwatorzy Zabytków w szczególności do obiektów powstałych w odległej i dalszej przeszłości mających cechy zabytkowe (zapisane do rejestru zabytków), ale i użytkowe

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w zakresie funkcji obszarów i pośrednio funkcji obiektów oraz innych danych

- Samorządy gminne jako organa właściwe do opracowania i prowadzenia :

- nazewnictwa ulic i placów

- numeracji adresowej budynków i lokali

- treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów kierunków zagospodarowania

- ewidencji ludności ( bazy PESEL)

- Zarządy Dróg różnych stopni prowadzących ewidencję dróg różnych kategorii

- Kataster Wodny prowadzony przez państwowe służby gospodarki wodnej

- Jednostki organizacyjne statystyki publicznej

- Bezpośrednie źródła informacji o budynkach i lokalach

- Wywiady terenowe

- Oględziny bezpośrednie obiektów budynkowych i lokali

- Uzyskiwanie wiedzy i informacji o obiektach bezpośrednio od właścicieli zarządców administratorów i użytkowników autoryzowane podpisem osoby udzielającej informacji.

D. Pomiary  uzupełniające realizowane w trakcie prac nad założeniem ewidencji budynków i lokali w trakcie prac nad założeniem ewidencji budynków należy wykonać:

  - Pomiary bezpośrednie  budynków nie będących na mapach ewidencyjnych i mapie         zasadniczej

  - Wyodrębnić i pomierzyć  części budynków różnicowanych od mierzonych innymi cechami np.:

- funkcją budynku

- konstrukcją

- rokiem budowy

- innymi parametrami wskazującymi na odrębność obiektu budynkowego

3. Pomiar bezpośredni obiektów budynkowych, których opis numeryczny konturu budynkowego  na  mapie ewidencyjnej powstał w wyniku zeskanowania w przeszłości map fotogrametrycznych i ich wektoryzacji lub map niewiadomych cech i dokładności.

4. Pomiar bezpośredni budynków pozostających w przestrzennej kolizji z granicami

Wymienione źródła informacji , właściwie udokumentowane stanowiące pełną informację o bazie, na której można założyć dobrą i pełną ewidencję budynków i lokali.

IV. SYSTEM , W KTÓRYM  PROWADZONA BĘDZIE EWIDENCJA

BUDYNKÓW

- Aktualnie egib prowadzony jest w systemie :

- część opisowa – EWOPIS .WIN.v. 3.0

- część graficzna- EWMAPA WIN v. 7.0

- mapa zasadnicza- EWMAPA WIN v.7.0

- W zakresie prowadzenia egib dla części dla której zakładana jest ewid. budynków :

- część opisowa – EWOPIS WIN v. 3.0

- część graficzna – EWMAPA WIN v 7.0

- mapa zasadnicza – EWMAPA WIN v. 7.0

Opracowana baza musi posiadać  zdolność konwersji  do plików SWDE.

Rozwarstwienie mapy określa Powiatowy Ośrodek Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego

V. PRZEWIDYWANY SPOSÓB WYŁONIENIA WYKONAWCY PRAC

Wykonawcy prac zostaną wyłonieni w ramach przetargu nieograniczonego

- Ustawa z 29-01-2004 r Prawo zamówień publicznych – art. 30 i dalsze ( Dz. U nr 19/04 poz. 177)

VI. ETAPY ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I PRZEWIDYWANE TERMINY ICH WYKONANIA

Planowany zakres prac pozwala na wyodrębnienie niżej wymienionego zetapowania prac

1 Etap prac przygotowawczych w tym :

- zebranie i analiza operatu ewidencji gruntów , mapy zasadniczej i operatów jednostkowych pod kątem:

- uzyskania danych odnośnie lokalizacji przestrzennej budynków, ilości kondygnacji,        funkcji i wszelkich innych danych możliwych do uzyskania

- wiarygodności danych pomiarowych budynku lub jego części oraz źródła uzyskania danych o jego położeniu w treści mapy numerycznej

- ocena możliwości wykonania pomiaru uzupełniającego brakujących budynków

- wybór budynków przeszłości pomierzonych w przeszłości fotogrametrycznie do bezpośredniego pomiaru terenowego

- wstępny wywiad w terenie w celu zidentyfikowania budynków nie istniejących na mapach i budynków istniejących wraz z wstępnym zobiektowaniem i zanumerowaniem obiektów budynkowych stanowiących przedmioty ewidencyjne

- Zebranie danych podmiotowych i przedmiotowych o budynkach na podstawie istniejących danych zachowanych czy zgromadzonych w różnych instytucjach, w tym szczególnie w

- Starostwie Powiatowym – Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Administracji Architektoniczno-Przestrzennej, a także Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

- Miejscowy Urząd Gminy

- Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ciechanowie

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

- Gminny Zespół Administracyjno-Ekonomiczny Szkół

- Nadleśnictwo Ciechanów

- Agencja Nieruchomości Rolnych

- Inne instytucje i jednostki będące właścicielami, zarządcami, użytkownikami czy administratorami budynków nie wymienione wyżej

2 Etap przygotowanie i wstępne wypełnienie arkuszy spisowych

Skompletowanie danych dotyczących ewidencji budynków na przygotowanych formularzach arkuszy budynków oraz lokali o wyodrębnionej własności, a także lokali wyodrębnionych na wniosek właściciela budynku.

W oparciu o zebrane dokumenty , dane ewidencyjne i opisowe budynków wpisać do arkuszy spisowych , przyjmując numerację budynków w granicach obrębu. Numerację zapisać na mapach lub wyrysach  /załącznikach graficznych dla arkuszy spisowych/

Arkusze spisowe budynków segreguje się :

- obrębami

- w obrębie ulicami

- w ulicy wg wzrastającej numeracji porządkowej oddzielnie numery nieparzyste i parzyste

Wypełniając arkusze należy kierować się następującymi zasadami :

- dla każdej ulicy numeruje się kolejne karty arkuszy spisowych a w ramach karty strony

- budynki położone na jednej działce  powinny być rozpisane na jednej stronie /na jednym arkuszu mogą być rozpisane dane o budynkach na kilku działkach, ale nie powinny być rozpisane dane o budynkach jednej działki na kilku arkuszach/

- budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności /nieruchomość budynkowa/ powinny być wpisane na odrębnych kartach arkuszy spisowych oznaczonych literą „B”

- budynki z lokalami o wyodrębnionej własności należy spisywać na odrębnych kartach arkuszy spisowych oznaczonych literą „L” z załączonym arkuszem dotyczącym danych o lokalach – obydwa arkusze stanowią integralna całość.

3 Etap prac terenowych składających się z :

- wywiadu terenowego porównania mapy z terenem i oznaczenia zmian

- porównania danych z arkuszy spisowych z sytuacją w treści budynkowej stwierdzona w terenie

- pomiar uzupełniający budynków pomierzonych fotogrametrycznie budynków brakujących na mapach lub wyodrębnionych dotychczas części budynków pomierzonych, które stanowić będą odrębny przedmiot ewidencyjny oraz lokali będących przedmiotem zaewidencjonowania, a także lokali wyodrębnionych na wniosek właściciela

- pomiar budynków będących w kolizji z granicami działek

- zebranie brakujących danych ewidencyjnych dla budynków i lokali na podstawie wywiadów przeprowadzonych z właścicielami, zarządcami, czy użytkownikami, oględzin, analizy dokumentów dostarczonych przez strony itp.

- Zebranie danych dla celu zaewidencjonowania lokali (na wniosek właściciela)

4. Etap opracowania ostatecznej dokumentacji bazowej operatu geodezyjno-prawnego       poprzez:

- uzupełnienie lub weryfikację arkuszy spisowych w oparciu o dane uzyskane w czasie prac terenowych, wywiadów, oględzin, kontaktów z właścicielami itp.

- aktualizacja mapy ewidencyjnej gruntów i mapy zasadniczej o uzyskane w czasie pomiaru uzupełniającego i weryfikację budynkową treści (grafika i treść opisowa) przy zachowaniu warunku pełnej integracji z dotychczasowym zasobem geodezyjnym

Koniecznym jest zachowanie przyjętych dla mapy ewidencyjnej powiatu ciechanowskiego  zasad, że jest to mapa numeryczna rozwarstwiona, obiektowa, zawierająca :

- granice jednostek ewidencyjnych,

- granice obrębów

- granice działek

- opis i kontury użytków gruntowych w tym ekologicznych

- opis i kontury użytków gruntowych w tym ekologicznych

- opis i kontury klas gleboznawczych

- usytuowanie budynków

- stabilizowane ( trwałe) punkty graniczne ,

- numery ewidencyjne działek

- numery porządkowe budynków

- numery ewidencyjne budynków

- numery punktów załamania linii granicznych

- nazwy ulic i oznaczenia dróg publicznych

Układem odniesień przestrzennych dla mapy numerycznej jest państwowy układ współrzędnych 2000. Redakcja aktualizacji geometrycznej bazy danych mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej , zostanie wykonana w oprogramowaniu EWMAPA w.7.0 WINDOWS  lub ręcznie dla klasycznej mapy zasadniczej.

Zasady redakcji ewidencyjnej mapy numerycznej wynikają z przepisów instrukcji technicznej K-1( mapa podstawowa kraju) oraz wytycznych technicznych K-1.1 z 1998 r

Edycję numerycznej mapy ewidencyjnej stanowi mapa obrębowa w kroju arkuszowym wyplotowana w skali 1:2000 o treści mapy ewidencyjnej, odzwierciedlającym w formie klasycznej stan założenia ewidencji budynków

5. Etap zakładanie zbiorów i baz ewidencji budynków z zakresie danych opisowych i      graficznych

- Komputerowe zbiory danych opisowych powstałe w trakcie prac posiadać będą następująca strukturę

- Zbiory główne :

- REJESTR BUDYNKÓW

- REJESTR LOKALI

- KARTOTEKA BUDYNKÓW

- KARTOTEKA LOKALI

- Zbiory pomocnicze :

- SKOROWIDZ ADRESÓW BUDYNKÓW

-WYKAZ BUDYNKÓW

-WYKAZ LOKALI

-WYKAZ PODMIOTÓW BUDYNKOWYCH

- Wygenerowanie zaktualizowanej , rozwarstwionej mapy gruntów i budynków

6 Etap opracowania projektu operatu

- geodezyjno-prawnego

zawierającego komplet dokumentów o charakterze zasobu

- przejściowego

- bazowo-użytkowego

zawierają dokumenty powstałe w toku prac związanych z założeniem ewidencji gruntów opracowanego obrębu, a w szczególności:

- dane wyjściowe geodezyjne

- kopie dokumentów prawno-technicznych uzasadniających odpowiednie kwalifikacje i wypisy w arkuszach spisowych i kartotekach budynków

- dane z wywiadów z właścicielami potwierdzone podpisem właściciela lub osoby upoważnionej

- dane z oględzin

- mapa wywiadu terenowego z roboczym zoobiektowaniem budynków i ich zanumerowaniem w obrębie

- dane dotyczące osnów pomiarowych i dzienniki pomiaru uzupełniającego budynków lub ich części

- oryginały baz danych

- sprawozdania techniczne

- inne dokumenty powstałe w toku prac

- opisowo – kartograficzne stanowiącego zestaw wydruków z komputerowych baz danych w tym wydruki

- zbiorów głównych

- zbiorów pomocniczych

- mapy ewidencyjnej

oraz kopie klasycznych zbiorów danych dotyczących lokali

7 Etap wyłożenie na 15 dni roboczych do publicznego wglądu osób fizycznych, prawnych i             jednostek organizacyjnych operatu opisowo-kartograficznego po wcześniejszym 14           dniowym ogłoszeniu faktu wyłożenia. Zebranie uwag do projektu operatu,             sporządzenie protokołu z wyłożenia. Rozstrzygnięcie o uznaniu lub odrzuceniu uwag.

8 Etap  ogłoszenia przez Starostę o założeniu operatu ewidencji budynków. W Dzienniku Urzędowym Województwa. Zebranie zarzutów do operatu i rozstrzygnięcie decyzją              po 30 dniach od ogłoszenia w Dz.U

9 Etap   Ostatecznej weryfikacji operatu ewidencji gruntów i budynków . Dokonanie kontroli,              odbioru roboty, przyjęcie do zasobu geodezyjno-kartograficznego. Zintegrowanie               baz opracowanych z  istniejącym zasobem i funkcjonującymi bazami przez  wykonawcę przy współdziałaniu z zamawiającym.

Przewidywane terminy wykonania określa załącznik – Tabela nr 2 – „Przewidywany  Harmonogram realizacji zadania .....”

VII. PRZEWIDYWANY KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA

Zadanie: Ciechanów II- 11 obrębów

Szacunkowa ilość budynków do zaewidencjonowania  -  2320

Szacunkowa ilość lokali do zaewidencjonowania         -       20

________________________________________________________________

Prognoza kosztów wykonania +    2340 obiektów x    X zł/ob = Y  zł

Nadzór 5%x Y zł                                                                      =              Z  zł

RAZEM      =    Q  zł

Finansowanie w ramach dotacji budżetowej środków działu 710 i środków FGZGK w latach 2006-2007

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

- Mapa 1:100 000

powiat ciechanowski

Opracował

Geodeta Powiatowy							Starosta Ciechaowski

mgr inż. Adam Michalski						Sławomir Morawski

Ciechanów 10.04.2007r

Uzgodnił 08.05.2007r WINGK Województwa Mazowieckiego

Aneta Konieczna