Załącznik nr 8

|  | Przedmiar robót |  |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO wersja 2 |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | 06-400 Ciechanów ul. 17 Stycznia 7 |
| INWESTOR | : | STAROSTWO POWIATOWE W CIECHANOWIE |
| ADRES INWESTORA | : | 06-400 Ciechanów ul. 17 Stycznia7 |
| BRANŻA | : | PRACE DOTYCZĄCE KRYCIA DACHU kod CPV 45261210-9 |

| DATA OPRACOWANIA | : | 11.05.2007r. |
| --- | --- | --- |

| Stawka roboczogodziny | : | 0.00 zł |
| --- | --- | --- |
| Poziom cen | : | I kwartał 2007r |

| NARZUTY |  |  |
| --- | --- | --- |

| Koszty pośrednie [Kp] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zysk [Z] |  |  |
| VAT [V] | 22.00 % | S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) |

| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | 0.00 zł |
| --- | --- | --- |

| Słownie: |  | zero i 00/100 zł |
| --- | --- | --- |

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania 11.05.2007r. |  | Data zatwierdzenia : 25.05.2007r. |

Starostwo Ciechanów dach 4.KST

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE DACHU kod CPV 45261210-9 |
| 1 d.1 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 |  |  |
|  |  | (9.64*2+6.54*2)*0.52+(95.34*2+13.75*2)*0.85 | m2 | 202.280 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 202.280 |
| 2 d.1 | KNR-W 4-01 0545-06 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku ( daszek maszynowni) | m |  |  |
|  |  | 3.60*2 | m | 7.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.200 |
| 3 d.1 | analiza własna | wymontowanie wpustów dachowych | szt |  |  |
|  |  | 14 | szt | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 4 d.1 | analiza własna | demontaż kanałów wentylacji meczanicznej na dachu i ścianie pionowej | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 5 d.1 | analiza własna | demontaż zbędnych wentylatorów dachowych WD20 i uchwytów masztu antenowego | szt |  |  |
|  |  | 16 | szt | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 2 | NAPRAWA INSTALACJI ODGROMOWEJ |
| 6 d.2 | KNR-W 4-03 0702-03 | Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą | szt. |  |  |
|  |  | 58 | szt. | 58.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.000 |
| 7 d.2 | KNR-W 4-03 0706-01 | Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm2 na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach | m |  |  |
|  |  | 13.75*6+95.30+13*2.0+9.40*2+6.30*2 | m | 235.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 235.200 |
| 8 d.2 | KNR-W 4-03 0711-03 | Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na dachu | szt. |  |  |
|  |  | 48.0 | szt. | 48.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.000 |
| 9 d.2 | KNR-W 4-03 1205-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomiar. |  |  |
|  |  | 12 | pomiar. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 10 d.2 | KNR-W 4-03 1205-04 | Następny pomiar instalacji odgromowej | pomiar. |  |  |
|  |  | 12 | pomiar. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 3 | WYWÓZ ZŁOMU I ODPADÓW |
| 11 d.3 | KNR 4-04 1107-03 | Transport złomu ( obróbki blacharskie) samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km | t |  |  |
|  |  | 202.28*0.0006*7+1.20 | t | 2.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.050 |
| 12 d.3 | KNR 4-04 1107-04 | Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 8 | t |  |  |
|  |  | 202.28*0.0006*7+1.20 | t | 2.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.050 |
| 13 d.3 | analiza własna | Koszty przyjęcia odpadów na składowisko | ton |  |  |
|  |  | 2.0 | ton | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 4 | TERMOIZOLACJA I NOWE POKRYCIE POŁACI DACHOWEJ kod CPV 45261210-9 |
| 14 d.4 | KNR 2-02 0609-01 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na lepiku analogia - izolacja dachów płaskich w systemie jednowarstwowym - płyty PAROC ROS 40 gr 60 mm lub MONROCK-ICOBIT | m2 |  |  |
|  |  | 9.38*6.28+94.94*13.55-9.88*6.80 | m2 | 1278.159 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1278.159 |
| 15 d.4 | KNR-W 2-02 0504-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną ICOPAL MONO LIGHT jednowarstwowe mocowanie mechaniczne z wywinięciem papy 15 cm na sciany | m2 |  |  |
|  |  | (9.38+2*0.15)*(6.26+2*0.15)+(94.94+2*0.15)*(13.55+2*0.15)-9.68*6.60 | m2 | 1318.687 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1318.687 |
| 16 d.4 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej | m2 |  |  |
|  |  | (0.16+0.20+0.16+0.16+0.48+0.15+0.12)*(95.34*2+13.69*2)+(0.12+0.36+0.12)*(9.90*2+6.80*2) | m2 | 331.866 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 331.866 |
| 17 d.4 | KNR-W 2-02 0525-03 | Analogia wpusty dachowe | szt |  |  |
|  |  | 14.0 | szt | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 18 d.4 | KNR-W 2-02 0531-04 | Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm | m |  |  |
|  |  | 7.20 | m | 7.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.200 |
| 19 d.4 | KNR 2-02 1510-08 | Jednokrot.lakierowanie emalią olejną lub ftalową powierzchni metalowych pełnych ponad 0.5 m2 - daszków kominów i drabiny | m2 |  |  |
|  |  | 1.80*1.10*30+2.00 | m2 | 61.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 61.400 |

Starostwo Ciechanów dach 4.KST

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE DACHU kod CPV 45261210-9 |
| 1 d.1 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = (9.64*2+6.54*2)*0.52+(95.34*2+13.75*2)*0.85 = 202.280m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna | r-g | 60.6840 |  |  |  |  |
|  |  | 0.3r-g/m2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 d.1 | KNR-W 4-01 0545-06 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku ( daszek maszynowni) obmiar = 3.60*2 = 7.200m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna | r-g | 0.7920 |  |  |  |  |
|  |  | 0.11r-g/m |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 d.1 | analiza własna | wymontowanie wpustów dachowych obmiar = 14szt | szt |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna | r-g | 14.0000 |  |  |  |  |
|  |  | 1r-g/szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 d.1 | analiza własna | demontaż kanałów wentylacji meczanicznej na dachu i ścianie pionowej obmiar = 1kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna | r-g | 20.0000 |  |  |  |  |
|  |  | 20.0r-g/kpl. |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 d.1 | analiza własna | demontaż zbędnych wentylatorów dachowych WD20 i uchwytów masztu antenowego obmiar = 16szt | szt |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna | r-g | 24.0000 |  |  |  |  |
|  |  | 1.50r-g/szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE DACHU kod CPV 45261210-9

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] 70% |  |  |  |  |
| od (R, S) RAZEM |  |  |  |  |
| Zysk [Z] 15% |  |  |  |  |
| od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |

Słownie: zero i 00/100 zł

Starostwo Ciechanów dach 4.KST

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | NAPRAWA INSTALACJI ODGROMOWEJ |
| 6 d.2 | KNR-W 4-03 0702-03 | Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą obmiar = 58szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna | r-g | 10.9620 |  |  |  |  |
|  |  | 0.189r-g/szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | Wspornik dachowy stal.ocynk.K-111, K-114 | szt | 58.5800 |  |  |  |  |
|  |  | 1.01szt/szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze | % | 4.0000 |  |  |  |  |
|  |  | 4% |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 d.2 | KNR-W 4-03 0706-01 | Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm2 na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach obmiar = 13.75*6+95.30+13*2.0+9.40*2+6.30*2 = 235.200m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna | r-g | 42.1008 |  |  |  |  |
|  |  | 0.179r-g/m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | Druty stal.okrągłe, twarde, ocynk.fi 6-8mm | kg | 54.3030 |  |  |  |  |
|  |  | 0.23088kg/m |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze | % | 4.0000 |  |  |  |  |
|  |  | 4% |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 d.2 | KNR-W 4-03 0711-03 | Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na dachu obmiar = 48.0szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna | r-g | 19.1520 |  |  |  |  |
|  |  | 0.399r-g/szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | Zacisk 2-przelot.do inst. odgr. K 315 | szt | 48.0000 |  |  |  |  |
|  |  | 1szt/szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze | % | 4.0000 |  |  |  |  |
|  |  | 4% |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 d.2 | KNR-W 4-03 1205-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej obmiar = 12pomiar. | pomiar. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna | r-g | 15.1200 |  |  |  |  |
|  |  | 1.26r-g/pomiar. |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 d.2 | KNR-W 4-03 1205-04 | Następny pomiar instalacji odgromowej obmiar = 12pomiar. | pomiar. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna | r-g | 6.7200 |  |  |  |  |
|  |  | 0.56r-g/pomiar. |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PODSUMOWANIE

NAPRAWA INSTALACJI ODGROMOWEJ

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] 70% |  |  |  |  |
| od (R, S) RAZEM |  |  |  |  |
| Zysk [Z] 15% |  |  |  |  |
| od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |

Słownie: zero i 00/100 zł

Starostwo Ciechanów dach 4.KST

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | WYWÓZ ZŁOMU I ODPADÓW |
| 11 d.3 | KNR 4-04 1107-03 | Transport złomu ( obróbki blacharskie) samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km obmiar = 202.28*0.0006*7+1.20 = 2.050t | t |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna | r-g | 1.3940 |  |  |  |  |
|  |  | 0.68r-g/t |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | Samochód samowyład.5-10t (1) | m-g | 1.0250 |  |  |  |  |
|  |  | 0.5m-g/t |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | Żuraw samochodowy 5-6t (1) | m-g | 0.7790 |  |  |  |  |
|  |  | 0.38m-g/t |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 d.3 | KNR 4-04 1107-04 | Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 8 obmiar = 202.28*0.0006*7+1.20 = 2.050t | t |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | Samochód samowyład.5-10t (1) | m-g | 0.4264 |  |  |  |  |
|  |  | 0.026*8=0.208m-g/t |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 d.3 | analiza własna | Koszty przyjęcia odpadów na składowisko obmiar = 2.0ton | ton |  |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | koszty przyjęcia odpadów na składowisko | t | 2.0000 |  |  |  |  |
|  |  | 1t/ton |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PODSUMOWANIE

WYWÓZ ZŁOMU I ODPADÓW

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] 70% |  |  |  |  |
| od (R, S) RAZEM |  |  |  |  |
| Zysk [Z] 15% |  |  |  |  |
| od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |

Słownie: zero i 00/100 zł

Starostwo Ciechanów dach 4.KST

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | TERMOIZOLACJA I NOWE POKRYCIE POŁACI DACHOWEJ kod CPV 45261210-9 |
| 14 d.4 | KNR 2-02 0609-01 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na lepiku analogia - izolacja dachów płaskich w systemie jednowarstwowym - płyty PAROC ROS 40 gr 60 mm lub MONROCK-ICOBIT obmiar = 9.38*6.28+94.94*13.55-9.88*6.80 = 1278.159m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna | r-g | 289.1196 |  |  |  |  |
|  |  | 0.2262r-g/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | płyty PAROC ROS 40 gr 60 mm 180x120 cm | m2 | 1342.0670 |  |  |  |  |
|  |  | 1.05m2/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | wyciąg | m-g | 9.3306 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0073m-g/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | środek transportowy | m-g | 14.8266 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0116m-g/m2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 d.4 | KNR-W 2-02 0504-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną ICOPAL MONO LIGHT jednowarstwowe mocowanie mechaniczne z wywinięciem papy 15 cm na sciany obmiar = (9.38+2*0.15)*(6.26+2*0.15)+(94.94+2*0.15)*(13.55+2*0.15)-9.68*6.60 = 1318.687m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna | r-g | 284.8364 |  |  |  |  |
|  |  | 0.216r-g/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | papa termozgrzewalna nawierzchniowa ICOPAL MONO LIGHT szara | m2 | 1516.4901 |  |  |  |  |
|  |  | 1.15m2/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | gaz propan-butan | kg | 303.2980 |  |  |  |  |
|  |  | 0.23kg/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | łączniki do mocowania wełny i papy ISOTAK | m2 | 5274.7480 |  |  |  |  |
|  |  | 4.0m2/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | wyciąg | m-g | 6.3297 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0048m-g/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | środek transportowy | m-g | 16.0880 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0122m-g/m2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 d.4 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej obmiar = (0.16+0.20+0.16+0.16+0.48+0.15+0.12)*(95.34*2+13.69*2)+(0.12+0.36+0.12)*(9.90*2+6.80*2) = 331.866m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna | r-g | 645.0479 |  |  |  |  |
|  |  | 1.9437r-g/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm | kg | 1841.8563 |  |  |  |  |
|  |  | 5.55kg/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 | kg | 9.6241 |  |  |  |  |
|  |  | 0.029kg/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | zaprawa cementowa M 80 | m3 | 0.3319 |  |  |  |  |
|  |  | 0.001m3/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | środek transportowy | m-g | 2.2899 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0069m-g/m2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 d.4 | KNR-W 2-02 0525-03 | Analogia wpusty dachowe obmiar = 14.0szt | szt |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna | r-g | 2.4360 |  |  |  |  |
|  |  | 0.174r-g/szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | wpust dachowy WAVIN fi 160 mm z koszem i kołnierzem | szt | 14.0000 |  |  |  |  |
|  |  | 1szt/szt |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | środek transportowy | m-g | 0.0252 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0018m-g/szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 d.4 | KNR-W 2-02 0531-04 | Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm obmiar = 7.20m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna | r-g | 2.2320 |  |  |  |  |
|  |  | 0.31r-g/m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | rury spustowe 110 mm | m | 7.2720 |  |  |  |  |
|  |  | 1.01m/m |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | uchwyty do rur spustowych | kpl | 4.0320 |  |  |  |  |
|  |  | 0.56kpl/m |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | środek transportowy | m-g | 0.0144 |  |  |  |  |
|  |  | 0.002m-g/m |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 d.4 | KNR 2-02 1510-08 | Jednokrot.lakierowanie emalią olejną lub ftalową powierzchni metalowych pełnych ponad 0.5 m2 - daszków kominów i drabiny obmiar = 1.80*1.10*30+2.00 = 61.400m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna | r-g | 9.0381 |  |  |  |  |
|  |  | 0.1472r-g/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | emalia olejno-żywiczna | dm3 | 4.3594 |  |  |  |  |
|  |  | 0.071dm3/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | emalia ftalowa | dm3 | 4.7892 |  |  |  |  |
|  |  | 0.078dm3/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | rozcieńczalnik | dm3 | 0.7307 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0119dm3/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | papier ścierny | ark | 34.0770 |  |  |  |  |
|  |  | 0.555ark/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | materiały pomocnicze | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | środek transportowy | m-g | 0.0061 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0001m-g/m2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PODSUMOWANIE

TERMOIZOLACJA I NOWE POKRYCIE POŁACI DACHOWEJ kod CPV 45261210-9

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] 70% |  |  |  |  |
| od (R, S) RAZEM |  |  |  |  |
| Zysk [Z] 15% |  |  |  |  |
| od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] 70% |  |  |  |  |
| od (R, S) RAZEM |  |  |  |  |
| Zysk [Z] 15% |  |  |  |  |
| od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM |  |  |  |  |
| VAT [V] 22% |  |  |  |  |
| od (S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |

Słownie: zero i 00/100 zł