WYTYCZNE TECHNICZNE

realizacji projektu założenia osnowy wysokościowej III klasy na części gmin: Glinojeck – Regimin - Ciechanów

niniejsze wytyczne techniczne zawierają zasadnicze wymogi techniczne wykonania całości prac związanych z II etapu realizacji   modernizacji i założenia osnów poziomej i wysokościowej w w/w obszarze objętym projektem.

1. Obowiązujące przepisy i instrukcje:

- Ustawa „Prawo geodezyjne i kartograficzne” z dnia 17-05-1989r - Dz. U Nr 30 z dnia 26-05-1989 poz. 163 z późniejszymi zmianami

- Instrukcja G-2- Wysokościowa osnowa geodezyjna ( wyd. 1980r) z wytycznymi G 2.2.

- Instrukcja O-3 zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

( wyd. 1992 r)

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 15-04-1999r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U Nr 45 poz. 454) z późn. zmianami

2. Charakterystyka obszaru opracowania

Obszar opracowania obejmuje część obszaru gmin : Glinojeck , Regimin , Ciechanów woj. Mazowieckiego o pow. około 13200 ha.  Na obszarze objętym opracowaniem znajduje się 5+23=28 punktów  osnowy I i II klasy i 43 punkty osnowy III i IV klasy osnowy wysokościowej  - w układzie Kronsztadt 86.

W roku 2007 projekt w części dotyczącej osnów poziomych został z niewielkimi odstępstwami zrealizowany. Operaty techniczne dotyczące osnowy poziomej pozostają do pełnego wykorzystania.

Zrealizowany również projekt osnowy wysokościowej IV klasy opartej na znakach ściennych osnowy poziomej kl. III.

3. Zakres prac związanych z realizacją projektu modernizacji  osnowy szczegółowej  III  klasy

  - analiza i zapoznanie się z projektem osnowy wysokościowej

  - realizacja sieci osnowy wysokościowej III klasy – L= 150,5 km opartej na 79 nowo zastabilizowanych reperach i 18 reperach zaadoptowanych

  - sporządzenie opisów topograficznych i ustalenie współrzędnych płaskich położenia pkt wysokościowych

  - pomiar osnowy III klasy i ciągów kontrolnych

  - wyrównanie założonej osnowy wysokościowej III klasy

  - sporządzenie wykazów współrzędnych, opisów topograficznych na mat. przezroczystym

  - skompletowanie operatu

Szczegółowy zakres prac określa „Opis Projektu Technicznego szczegółowej osnowy III klasy” stanowiący załącznik do niniejszych Wytycznych.

4.  Materiały do wykorzystania

- katalogi osnów poziomych i wysokościowych w PUWG 2000

- wytyczne techniczne założenia osnowy wysokościowej III  i IV klasy

- operat z wykonania I etapu prac tj. opracowania projektu

- zatwierdzony projekt osnowy poziomej III klasy i wysokościowej III klasy

- operat techniczny z realizacji projektu w części osnów poziomych III klasy

6.  Inne ustalenia :

- dodatkowo należy  sporządzić duplikaty matryc wykazów współrzędnych , opisów topograficznych ( oddzielnie dla każdego arkusza mapy w skali 1:10000) dla Sekcji „W” Powiatowego Ośrodka zasobu Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

- zaktualizowanie matryc szkiców przeglądowych osnów w skali 1:10 000

- skartowanie założonej osnowy na mapę zasadniczą w skali 1: 2000.

Kierownik Powiatowego Ośrodka                                              Geodeta Powiatowy

Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego

inż. Wiesław Niedziałkowski                                                     mgr inż. Adam Michalski

Ciechanów 2008-09-23