Załącznik nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOTŁA WARZELNO- PAROWEGO

| Lp. | WYMAGANIA – PARAMETRY URZĄDZENIA |
| --- | --- |
|  | Pojemność | 150 litrów |
|  | Wymiary - wysokość - średnica | max do 1300 mm max do 1000 mm |
|  | Kształt | okrągły |
|  | Pokrywa kotła | regulowana samohamownym zawiasem (ustawienie pokrywy w dowolnym położeniu) |
|  | Budowa | podwójny płaszcz – grzanie pośrednie poprzez płaszcz z regulacją dopływu pary |
|  | Medium grzewcze | para wodna o temp. do 110 0 C i ciśnieniu 0,4-0,43 Bara |
|  | - wykonanie ze stali nierdzewnej 18/10, co umożliwia zachowanie standardów higieny i trwałości, - w kotle umieszczony jest zawór zlewowy do 2 ” , umożliwiający łatwe opróżnianie kotła , - zmiana temperatury odbywa się poprzez zawór pary umieszczony na ścianie przedniej, regulujący ilość pary wpływającej do płaszcza z instalacji zasilającej, - posiada zawór bezpieczeństwa, - manometr do pomiaru ciśnienia w płaszczu, - na blacie zainstalowana jest bateria zasilająca kocioł w bieżącą wodę z sieci, |
|  | Kocioł warzelno – parowy musi posiadać znak CE |
| 9. | Urządzenie musi posiadać zamontowaną na stałe tabliczkę informacyjną (metalową lub z laminowanego tworzywa sztucznego). Tabliczka musi być: przymocowana w sposób trwały, być odporna na : udary mechaniczne, temperaturę, którą emituje maszyna, działanie wody i środków myjąco – dezynfekujących oraz zamazanie danych na niej zapisanych. Tabliczka musi zawierać wpisy: - PRODUCENT……………………………………………………... - NAZWA URZĄDZENIA………………………………………….. - MODEL URZĄDZENIA………………………………………….. - PEŁNA NAZWA SPRZEDAWCY……………………………….. - ADRES SPRZEDAWCY………………………………………….. - DATA PRODUKCJI………………………………………………. - OKRES GWARANCJI……………………………………………. - TEL.SERWISÓW…………………………………………………. |
| 10. | Urządzenie winno posiadać napisaną w języku polskim : - dokumentację techniczną- rozruchową (DTR), - pełną instrukcję obsługi , - w pełni wypełnioną kartę gwarancyjną. |
| 11. | Wykonawca zapewni firmowy serwis w ciągu 48 godzin od zgłoszenia usterki przez użytkownika. |
| 12. | Gwarancja | min. 12 miesięcy |