Załącznik nr 3 do S IWZ

.........................................

pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU

NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWJ

PONIŻEJ 14.000 euro

I. Dane dotyczące Wykonawcy:                                                                                               Nazwa .........................................................................................................................................

Siedziba.........................................................................................................................................Nr telefonu/faksu........................................................................................................................... Nr NIP…………………………………………………………………………………………..   Nr REGONU…………………………………………………………………………………….

II. Dane dotyczące Zamawiającego:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Wielofunkcyjna w Gołotczyźnie

ul. Ciechanowska 18, 06-430 Sońsk

III. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch kotłów warzelno - parowych  składam(y) niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY URZĄDZENIA | OFEROWANE PARAMETRY URZĄDZENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Pojemność | 150 litrów |  |
|  | Wymiary - wysokość - średnica | max do 1300 mm max do 1000 mm |  |
|  | Kształt | okrągły |  |
|  | Pokrywa kotła | regulowana samohamownym zawiasem (ustawienie pokrywy w dowolnym położeniu) |  |
|  | Budowa | podwójny płaszcz – grzanie pośrednie poprzez płaszcz z regulacją dopływu pary |  |
|  | Medium grzewcze | para wodna o temp. do 110 0 C i ciśnieniu 0,4-0,43 Bara |  |
|  | - wykonanie ze stali nierdzewnej 18/10, co umożliwia zachowanie standardów higieny i trwałości, - w kotle umieszczony jest zawór zlewowy do2 ” , umożliwiający łatwe opróżnianie kotła , - zmiana temperatury odbywa się poprzez zawór pary umieszczony na ścianie przedniej, regulujący ilość pary wpływającej do płaszcza z instalacji zasilającej, - posiada zawór bezpieczeństwa, - manometr do pomiaru ciśnienia w płaszczu, - na blacie zainstalowana jest bateria zasilająca kocioł w bieżącą wodę z sieci, |  |
| 8. | Kocioł warzelno – parowy musi posiadać znak CE |  |
| 9. | Urządzenie musi posiadać zamontowaną na stałe tabliczkę informacyjną (metalową lub z laminowanego tworzywa sztucznego). Tabliczka musi być: przymocowana w sposób trwały, być odporna na : udary mechaniczne, temperaturę, którą emituje maszyna, działanie wody i środków myjąco – dezynfekujących oraz zamazanie danych na niej zapisanych. Tabliczka musi zawierać wpisy: - PRODUCENT………………………… - NAZWA URZĄDZENIA…………...... - MODEL URZĄDZENIA…………….. - PEŁNA NAZWA SPRZEDAWCY….. - ADRES SPRZEDAWCY……………. - DATA PRODUKCJI………………… - OKRES GWARANCJI……………… - TEL.SERWISÓW………………..…. |  |
| 10. | Urządzenie winno posiadać napisaną w języku polskim: - dokumentację techniczną- rozruchową (DTR), - pełną instrukcję obsługi , - w pełni wypełnioną kartę gwarancyjną. |  |
| 11. | Wykonawca zapewni firmowy serwis w ciągu 48 godzin od zgłoszenia usterki przez użytkownika. |  |
| 12. | Gwarancja | min. 12 miesięcy |  |

IV. Oferuję / my / wykonanie zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

- netto .............. zł ( słownie:.....................................................................................................);

- podatek VAT w wysokości ....... %  w kwocie ………………..zł / słownie : ………………………………………………………………………………………………….

- brutto ............ zł ( słownie: .....................................................................................................).

Termin realizacji : do dnia 29 grudnia 2008 r.                                                                                                                                      V. Warunki płatności :

Warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 6 SIWZ.

VI. Jednocześnie oświadczamy, że:

1. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne dla właściwego przygotowania oferty;

2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3. zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

V. W załączeniu przedkładam / y / następujące dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty:

1. oświadczenie Wykonawcy wg załącznika nr 2 do SIWZ,

2. formularz cenowy wg załącznika nr 4 do SIWZ,

3. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy wg załącznika nr 5 do SIWZ,

4. zaakceptowany projekt umowy wg załącznika nr 6 do SIWZ,

5. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

VII. Oferta została złożona na.................. stronach (kartkach)* podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr............ do nr.......................

........................, dnia ..........................                ................................................................

( podpis wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy )

*) niepotrzebne skreślić