Załącznik nr 6

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT      BUDOWLANYCH

# B - 01.00.00

# ROBOTY REMONTOWE WYKONCZENIOWE

# CPV 45400000-1

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

# 1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót budowlanych związanych z remontem kuchni głównej i zaplecza łacznie 4 pomieszczeń kuchennych oraz korytarza w podpiwniczeniu budynku  w Gołotczyźnie przy ul. Ciechanowska 18

# 1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawa materiałów i wykonawstwem. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

# 1.3 . Zakres robót

# 1.3.1. Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane

- rozebranie wykładziny ściennej z płytek,

- rozebranie posadzki z terrakoty

- przebicie otworów w ścianach,

- zeskrobanie starej farby,

- wywiezienie i utylizacja gruzu.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Zaleca się wyłączanie kolejno pomieszczeń lub ich części zgodnie z harmonogramem prac uzgodnionym z inwestorem i Inspektorem nadzoru. Roboty należy prowadzić z zastosowaniem narzędzi ręcznych posiadających tłumiki hałasu, ograniczając powstawanie i rozprzestrzenianie się pyłu (maszyny z pochłaniaczami ,technologie mokre, zraszanie elementów przed skuwaniem, osłony szczelne folią budowlaną oraz wydzielanie szczelne pomieszczeń z dużą ilością robót pylących. )

Pracownicy wykonujący prace rozbiórkowe szczególnie przy usuwaniu starych płytek,  farb i tynków powinni używać bezwzględnie okularów, maski przeciwpyłowe oraz kombinezony i rękawice chroniące oczy, twarz, drogi oddechowe i skórę przed wpływem szkodliwymi substancjami zawartymi w usuwanych elementach budowlanych.

Hałaśliwe roboty należy prowadzić  w terminach uzgodnionych  z inwestorem.

# 1.3.2. Odzysk materiałów.

Wszystkie materiały uzyskane z demontażu po wcześniejszym zakwalifikowaniu i ocenie przez komisję z udziałem Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy do magazynu inwestora. Pozostałe materiały podlegają utylizacji i wymagają dostarczenia Inwestorowi  dowodu utylizacji „karty odpadu”

# 1.3.2. Roboty remontowe wewnętrzne – roboty budowlane

- uzupełnienie tynków,

- ułożenie posadzki w 4 pomieszczeniach( wydawanie posiłków, kuchnia główna,   przygotowanie,

zmywalnia) z płytek typu np. gres , z przygotowaniem podłoża

- obłożenie ścian w 4 pomieszczeniach glazurą do wysokości 2,05 m pomieszczenia

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną  zmywalną z przygotowaniem podłoża

-  malowanie farbą olejną stalowych okapów nadkuchennych i wentylacji mechanicznej

- malowanie grzejników  żebrowych farba olejna,

-  pomalowanie  ścian  i sufitów w korytarzu podpiwniczenia budynku

farbą emulsyjną  zmywalną

- montaż na ścianach korytarza listew odbojowych szer. 15 cm – np deski bejcowane

- wykonanie podejścia wodno- kanalizacyjnego do zlewozmywaka

- montaż zlewozmywaka dwukomorowego i baterii poboru wody

# 1.3.3. Wentylacja mechaniczna

- malowanie olejne elementów stalowych w obrębie istniejącego lokalu.

Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót

# 1.4. Wymagania dotyczące wykonania robót

# Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót oraz zgodność  ich wykonania z umowa.

- MATERIAŁY

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w   pkt 4.0. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. 	 Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

2.2. Izolacja przeciwwilgociowa

Półpłynna folia izolacyjna typu np. IZOHAN, ekofolia służy do powierzchniowego, powłokowego bezspoinowego uszczelniania pomieszczeń o dużej intensywności zawilgocenia   przed układaniem płytek ceramicznych.

Aprobata techniczna ITB AT – 15-3696/99, atest higieniczny PZH HK/B/0278/072002.

3. Wykonanie robót

3.1. Instalacja wod.-kan. :

Prace związane z instalacją wodno –kanalizacyjną  polegać będą na:

wykonaniu przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz skryciu ich w bruzdach

ściennych oraz posadzce,

instalację kanalizacyjną połączyć z odpowiednimi przewodami biegnącymi pod podłogą

pomieszczenia  - przygotowalni i obróbki art. Spożywczych.

zamontowanie  armatury czerpalnej - baterii

zamontowanie zlewozmywaka  dwukomorowego

3.2. Wykonanie robót murarskich, posadzkarskich ,malarskich

- Wykonanie robót rozbiórkowych

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia.

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi prostych.

Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej można przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje te

zostały odłączone od zasilania.

Rozbiórka posadzki betonowej   wraz z wyniesieniem gruzu

- Wykonanie robót ogólnobudowlanych

Po skuciu posadzki betonowej należy wykonać podkład z betonu, izolacje z folii, izolacje cieplną z płyt styropianowych zbrojonych siatką a następnie warstwę wyrównawczą gr 30mm

Niedopuszczalne jest wystąpienie nierówności powierzchni. Odchylenie powierzchni wylewki od płaszczyzny poziomej sprawdzane łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinny przekraczać     2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia .

Po wyschnięciu powierzchnię zaizolować folią płynną. Klej rozprowadzić na powierzchni i przykleić płytki. Masę klejową nałożyć gładką krawędzią pacy, a następnie rozprowadzić krawędzią zębatą. Klej powinien być nałożony równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. wielkość zębów pacy musi być dobrana do wielkości płytek. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju natychmiast usunąć zwilżoną w czystej wodzie szmatką. Szerokości spoin zastosować nie większe niż 5 mm. Wykonać fugowanie spoin masą fugową. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

Spoiny płaskie wykonać przy pomocy pacy z naklejoną gładką gąbką. Nadmiar masy fugowej natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie. Przed przystąpieniem do fugowania należy sprawdzić czy masa fugowa nie brudzi trwale płytek.  Glazurę położyć na ścianach do wysokości 2 ,05m,  Na ścianach i sufitach w łazience i kuchni wykonać gładź gipsową i  pomalować farbą emulsyjną, Szczegółową kolorystyke połączeń i wzory należy uzgodnić z inwestorem.

3.3.Zasady wykonywania okładzin ceramicznych.

Farba akrylowa silnego krycia do malowania ścian i sufitów.

-  Terakota – zastosować płytki terakotowe np. typu gress , jednorodnie ścieralne na

całej grubości, grupa klasyfikacji skuteczności poślizgowej R 9, gat. I ,klasa ścieralności IV,

zastosować płytki do pomieszczeń wilgotnych np. ryflowane.

-  Glazura ścienna – płytki glazurowane gat.I,

-   Klej – zastosować klej zapewniający trwałe połączenie z podkładem , i który nie  powinien

oddziaływać szkodliwie na podkład,

-   Folia płynna – preparat powinien zabezpieczać podłoże przed przenikaniem  wilgoci i posiadać

krótki czas wsiąkania i schnięcia oraz zapewniające odpowiednią  przyczepność do zastosowanego

kleju,

-   Masa do fugowania - zastosować masę odporną na ścieranie i nierozpuszczalną  pod wpływem

środków czyszczących.

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.

- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z

elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

- Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu

szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

- Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

- Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej  +5°C.

- Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być

większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na

długości łaty dwumetrowej.

3.4. 	Kryteria oceny jakości i odbioru

*	sprawdzenie zgodności z   ułożenia wykładzin

*	sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,

*	sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

4. 	Kontrola jakości

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.

4.1 Materiały okładzinowe

- glazura   – zastosować  płytki glazurowane, nasiąkliwość płytek nie powinna być

większa niż  10 % ,

-  GRES techniczny –   klasa odporności na ścieranie-antypoślizgowa R 9 –   , kolorystyka

płytek w kolorach pastelowych

- klej – zastosować klej zapewniający trwałe połączenie z podkładem , który nie   powinien

oddziaływać szkodliwie na podkład,

- preparat gruntujący – preparat gruntujący podłoże powinien posiadać krótki czas

wsiąkania i schnięcia oraz zapewniające odpowiednia przyczepność  do

zastosowanego kleju,

- masa do fugowania - zastosować masę odporna na ścieranie i nierozpuszczalna pod

wpływem środków czyszczących.

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania

PN - EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

5.  Roboty posadzkowe

5.1.Zalecenia dotyczące materiałów

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST   Muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać, przed zastosowaniem wyrobu , akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.

Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Należy przestrzegać wszelkich wskazówek i zaleceń producenta materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów.

# Do robót wewnętrznych wykończeniowych należy zastosować materiały i urządzenia o

dużej trwałości , łatwe w utrzymaniu czystości i o estetycznym wyglądzie.

Uwaga: Płytki i kształtki użyte do pomieszczeń mających styczność z żywnością, muszą posiadać

Atest Higieniczny i Aprobatę Techniczną ITB dopuszczające do stosowania produktu w budownictwie oraz muszą spełnić wymogi określone przez Ministra Zdrowia w Rozporządzeniu z dnia 26.04.2004 r. w prawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze.

5.2.Zestawienie materiałów

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Płytki terakota

Płytki gres

Zaprawa do spoinowania

Zaprawa klejowa - sucha mieszanka

5.3.Wykonanie podłogi z płytek Gres

Na oczyszczona posadzkę należy nanieść 2x folię płynną i położyć  płytki GRES.

Gres w pomieszczeniach związanych z produkcją żywności (kuchnia z zapleczem ), wykonany z wyokrągleniami wszystkich narożników i krawędzi na połączeniach ścian i podłóg. W skład systemu kształtek muszą wchodzić następujące elementy: profil wewnętrzny podłoga-ściana, narożnik wewnętrzny podłoga- ściana- ściana . Długość kształtek należy dopasować do długości boków płyt gresu na podłogach i glazury na ścianach. Gres układać na kleju elastycznym. Fugi powinny być wodoodporne, odporne na wnikanie brudu..

Dla płyt 30x30 cm grubości 11,0 mm należy wykonać fugi szer. 0,5 mm w kolorze płytek i cokolik z gresu wys. 7,2 cm.

Należy wykonać dylatacje i przerwy technologiczne.

UWAGA: gres należy ułożyć ze spadkiem w kierunku projektowanych kratek ściekowych.

Oczyszczenie podłoża wykonać  ręcznie skrobakami, szczotkami i odkurzaczem.

Zagruntować  powierzchnie preparatem gruntującym .

Klej rozprowadzić na powierzchni i przykleić  płytki. Masę klejowa nałożyć gładka krawędzią pacy, a następnie rozprowadzić krawędzią  zębatą. Klej powinien być nałożony równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy musi być dobrana do wielkości płytek. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju natychmiast usunąć  zwilżona w czystej wodzie szmatka. Szerokości spoin

zastosować nie większe niż  5 mm.

Wykonać fugowanie spoin masa fugowa. Do spoinowania można przystąpić  nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoiny płaskie wykonać przy pomocy pacy z naklejona gładka gąbką. Nadmiar masy fugowej natychmiast usunąć - szmatka zwilżona w czystej wodzie. Przed przystąpieniem do fugowania należy sprawdzić  czy masa fugowa nie brudzi trwale płytek.

5.4. Okładziny i powłoki ścienne

Przygotować  powierzchnie  ścian do malowania szpachlując nierówności chropowatości. Następnie zagruntować środkiem gruntującym i pomalować wałkiem.

Sufit i ściany pomalować farba emulsyjną. Glazurę  ułożyć do wysokości 2,05 m.

Płytki należy układać  na równej i gładkiej powierzchni ścian. Szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 cm. Odchylenia powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinny być  większe niż  2,0 mm na długości  łaty dwumetrowej.

.

6. Malowanie – farba emulsyjna

Farba emulsyjna nawierzchniowa silnego krycia, zastosowanie malowanie ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń   użyteczności publicznej. Normy, aprobaty, certyfikaty: ISO 9001, Deklaracja zgodności PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005, Atest Higieniczny PZH nr: HK/B/2631/01/2001.

# 7 TRANSPORT

Dostawa materiałów i wywóz materiałów z rozbiórki odbywać  sie będzie samochodami skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić  zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

8. Sprzęt i maszyny

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, na bieżąco konserwowane i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto muszą one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. Zastosowany sprzęt powinien posiadać dopuszczenia do użytkowania. Niedopuszczalne jest używanie sprzętu niespełniającego powyższych wymogów, jak również wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Do robót można używać dowolnego typu sprzętu.

- Środek transportowy

- Piła tarczowa 300 mm

- Wkrętarka

- Betoniarka 150 dm3

9. Transport i składowanie

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Ładunek powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem i utratą stateczności Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

10. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność   wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektpor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenia lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  w ST, a także w normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

11.  KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

a. oczyszczonego podłoża po zdjęciu starych płytek

b. zagruntowanego podłoża

c. położenie płytek GRES

d. Przygotowanie ścian pod malowanie – gładkość  powierzchni, gruntowanie

e. wygląd powłoki malarskiej, stopień pokrycia ścian, brak prześwitów, gładkość ,

jednolitość

f. ułożenie glazury.

12. OBMIAR ROBÓT

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót   ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony  czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.

. Zasady określania ilości Robót i materiałów.

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego , metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych   i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót.

(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości     i odległości pomiędzy punktami skrajnymi złożonych elementów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości).  Podstawa dokonania obmiarów określająca zakres prac  wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót oraz ilości robót faktycznie wykonanych.									13. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:

- kosztorysem ofertowym

- ustaleniami z inwestorem

- ustaleniami z Inspektorem

- wiedzą i sztuką budowlaną

- Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót

Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności  określonych w SST pkt 1.3.

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość  przylegania wykładziny do podłoża i cokołów do ścian. Cokoły powinny przylegać do ściany na całej długości. Łączenia musza być równomiernie wypełnione  .

Powierzchnie ścian i sufitów równomiernie pokryte farba.

Estetyka montażu osprzętu i oświetlenia.

Zgodność  wykonania z dokumentacja  oraz ustaleniami z inwestorem.

14. PODSTAWA I PŁATNOSCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Podstawa płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót.

15. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót”

Zalecane normy:

PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania przy odbiorze

PN-69//B-10285 – Roboty malarski budowlane, farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych

BN-84/6117-05 –  Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych

PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe

PN-83/E-06305/00 – Elektryczne oświetleniowe oprawy

PN- -IEC-60364-4-41:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa

PN-IEC-60361-6-61:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Sprawdzenie odbiorcze.

Kody CPV związane:

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

10.1. Inne dokumenty

1) Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. – Warunki Techniczne wykonania iodbioru instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r.

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK,Warszawa 1996.Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń.

3) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994. (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca1994r. - Dz.U. Nr 2007/03 poz. 2016).

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU. Nr 75, poz. 690, Nr 33/03 poz.270) z późniejszymi zmianami

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwai higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

7) Wymagania Techniczne COBRTI  Instal  Zeszyt  5. –Warunki Techniczne wykonania i odbioru   instalacji wentylacyjnych. Wyd. I., wrzesień 2002 r.

8) Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń.

9) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych cz II Instalacje sanitarne".