| Lp. | Pozycja KNR | OPIS ROBÓT | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 4-01 053508 | Rozbiórka obróbek blacharskich attyk i podokienników . (13,64x2 +8,78x2 +15,68)=60,52 x x0,40 = 24,21 (3,30x4 +1,90 +2,oo x6+2,40 x 2 + 1,10x7 +1,50x5 +1,20x12 +1,70x6 +3,30x5 +2,40 x42) =189,20 x0,25 = = 47,30 | m2 | 71,51 |  |  |
| 2. | KNNR-2 190204 | Ocieplenie ścian styropianem grub.10cm FS-15 frezowanym , mocowanym do podłoża na klej I na kołki z wklejeniem siatki z włókna szklanego . Wykonanie wyprawy elewacyjnej akrylowej . 25,41 x 4,30 = 109,26 (15,60+25,57+8,78)x4,50 = 224,77 39,39 x 2 x9,50 = 748,41 13,64 x 10,20 = 139,13 13,64 x 5,50 = 75,02 1,80 x 4,50 = 8,10 =1.034,69 minus :okna 3,30x1,70x4 + 1,90x1,20+2,00x1,20x x6 +2,40x1,70x2 +1,10x1,70x7 + 1,50x1,50x5 +1,20x1,50x12 + 1,70x1,70x6 + 3,30x0,90x2 + 3,30x0,60x3 + 0,90x2,30x6 + 2,40x1,70x42 ______________ = 304,98 m2 = 997,71 | m2 | 997,71 |  |  |
| 3. | 190206 | Ocieplenie ścian loggi . 2,50x090x12 + 3,50x0,90x6 | m2 | 45,90 |  |  |
| 4. | 190209 | 0cieplenie ościeży styropianem grub.3cm. 6,70 x4 +5,00+4,40x6+5,80x2 + 4,50x7 +4,50x5 +3,90x12 +5,10x6 + 5,10x2 +4,50x3 +5,40x6 +5,80x42 = 500,90 x 0,25 | m2 | 125,22 |  |  |
| 5. | 190211 | Narożniki aluminiowe na krawędziach wypukłych . 9,50 +5,50x2 +10,20x6 +39,39 x2 + 15,60 +25,57+8,78x2 +13,64+500,90 | mb | 733,75 |  |  |
| 6. | 4-01 030402 | Zamurowanie otworów w ścianach , blokami gazobetonu. 0,60 x1,50 x0,25 6 | m3 | 1,08 |  |  |
| 7. | 070105 | Skucie odstających tynków zewnętrznych . 991,71 x 20% | m2 | 198,34 |  |  |
| 8. | O71103 | Uzupełnienie tynków podkładowych z zaprawy cem.wap. | m2 | 198,34 |  |  |
| 9. | KNRK-04 010105 | Zagruntowanie powierzchni ścian preparatem Unigrunt. | m2 | 999,71 |  |  |
| 10. | 4-01 052405 | Demontaż rynien i ponowny montaż po ociepleniu ścian . 33=9,39x2 + 25,41 +15,60 + 25,57 | mb | 145,36 |  |  |
| 11. | 052707 | Jak wyżej rur spustowych . 4,50x5 + 9,50x4 | mb | 60,50 |  |  |
| 12. | KNNR-4 021103 | Wykonanie odsadzek na rurach spustowych . | szt | 9 |  |  |
| 13. | 022203 | Montaż czyszczaków na rurach spustowych . | szt | 9 |  |  |
| 14. | 4-01 041411 | Umocowanie do wieńca na śruby rozporowe desek do montażu rynien. | m2 | 145,36 |  |  |
| 15. | R-02 050403 | Pokrycie okapu papą termozgrzewalną . 145,36 x 0,25 | m2 | 36,34 |  |  |
| 16. | 050602 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, attyk , podokienników i pasa nadrynnowego . 60,52 x0,50 +189,20 x0,35 +145,36 x0,25 | m2 | 132,82 |  |  |
| 17. | KNNR-5 010305 | Montaż rur winidurowych RS 22 na ścianach . | mb | 60,50 |  |  |
| 18. | 060103 | Montaż zwodów instalacyjnych w rurach . | mb | 60,50 |  |  |
| 19. | 040405 | Montaż drzwiczek na złączach odgromówki . | szt | 9 |  |  |
| 20. | 2-02 160401 | Rusztowanie rurowe do robót elewacyjnych . 748,41 + 139,13 | m2 | 878,54 |  |  |
|  |  | RAZEM : Podatek VAT 22% OGÓŁEM : |  |  |  |  |

# OPIS  TECHNICZNY

do przedmiaru robót

na termomodernizację  Budynku  Zespołu  Burs  Szkolnych

w  C i e c h a n o w i e .

Zakres robót obejmuje ocieplenie ścian budynku styropianem z wyprawą elewacyjną akrylową .                                                                                                        Kosztorysem objęto ocieplenie segmentu  C  , oraz  częściowo segmentu  A .

Szczegółowy  zakres  robót :

- Ocieplenie ścian styropianem Fs 15 grub. 10 cm frezowanym , mocowanym  do podłoża na klej i kołki plastykowe  4 szt./m2 .                                    Wklejenie siatki z włókna szklanego i wykonanie wyprawy elewacyjnej akrylowej .

- Ocieplenie  j.w. ościeży okiennych styropianem grub. 3 cm.

- Zabezpieczenie naroży wypukłych listwami aluminiowymi wzmocnionymi siatką .

- Wymiana obróbek blacharskich attyk i podokienników .

- Rozbiórka i ponowny montaż rynien dachowych z umocowaniem krawędziaka drewnianego , dla umocowania uchwytów rynnowych .

- Zamontowanie rur winidurowych dla zwodów odgromówki .

- Zamontowanie drzwiczek rewizyjnych na złącza odgromówki .

- Zamontowania odsadzek z  czyszczaczami  na rurach spustowych .

PRZEDMIAR  ROBÓT

na  termomodernizację  budynku .

# CPV 45321000 – 3

Obiekt :                                     Zespół  Burs  Szkolnych   w  Ciechanowie

ul. 17 Stycznia 49.

Inwestor:                                  Zespół Burs  Szkolnych  w  Ciechanowie .

Autor  opracowania :

Zygmunt  Niesłuchowski

Ciechanów , ul. M. Dąbrowskiej 14

Ciechanów , dnia  16 czerwca  2009 r.