### WYTYCZNE TECHNICZNE

realizacji projektu modernizacji osnowy poziomej  III klasy na części gmin: Grudusk i Regimin.

niniejsze wytyczne techniczne zawierają zasadnicze wymogi techniczne wykonania  całości prac związanych z realizacją modernizacji i założenia osnowy poziomej III klasy.

1. Obowiązujące przepisy i instrukcje :

- Ustawa „Prawo geodezyjne i kartograficzne” z dnia 17-05-1989 r- Dz. U Nr 30 z dnia 26-05-1989 poz. 163 z późniejszymi zmianami

- Instrukcja G-1– pozioma osnowa geodezyjna (wyd.1986 r)

- Wytyczne techniczne G.1/5 – Projektowanie i konserwacja punktów geodezyjnych

(wyd 1984 r)

- Wytyczne techniczne G. 1.5- Załącznik 9 (wyd. 1987r)

- Wytyczne techniczne G. 1.6- Przegląd i konserwacja punktów geodezyjnych (wyd. 1978r)

- Wytyczne techniczne G. 1.9 – Katalog znaków geodezyjnych (wyd.1978 r)

- Instrukcja O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (wyd. 1978 r.)

- Instrukcja O-3 zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

(wyd. 1992 r)

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 15-04-1999 r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych

Grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U Nr 45 poz. 454) z późn. zmianami

- Charakterystyka obszaru opracowania

Obszar opracowania obejmuje część obszaru gmin: Grudusk i Regimin powiatu ciechanowskiego o pow. około 7,6 tys. ha. Na obszarze objętym opracowaniem znajdują się poziome osnowy geodezyjne I, II, III klasy, których stan opisano w pkt. 5 Opisu technicznego. Osnowa III klasy została wykonana w latach 1978-1979 przez PPGK w Warszawie, stabilizacja punktów III klasy znakami plastykowymi, współrzędne punktów zostały określone metodą aerotriangulacji.

W 2008 r po wykonaniu przeglądu i inwentaryzacji osnów, został opracowany projekt modernizacji osnowy poziomej III klasy i założenia osnowy wysokościowej klasy III i IV, stanowiący podstawę do realizacji projektu w terenie.

- Zakres prac związanych z realizacją projektu modernizacji poziomej osnowy szczegółowej III klasy

  - analiza i zapoznanie się z projektem,

  - realizacja dogęszczenia sieci:261 punktów ziemnych i 58 ściennych, wykonanie opisów topo. pktów,

  - pomiar osnowy klasy III i konserwacja pktów klasy II

  - niwelacja pktów ściennych osnowy poziomej klasy III klasy i wyrównanie ich z dokładnością dla kl. IV osnowy wysokościowej,

  - wyrównanie zmodernizowanej osnowy szczegółowej klasy III w PUWG 2000

  - sporządzenie wykazów współrzędnych, opisów topograficznych na mat. przezroczystym,

  - skompletowanie operatu.

Szczegółowy zakres prac określa „Opis Projektu Technicznego szczegółowej osnowy III klasy” stanowiący załącznik do niniejszych Wytycznych.

4. Materiały do wykorzystania

- katalogi osnów poziomych i wysokościowych w PUWG 2000

- wytyczne techniczne modernizacji osnowy poziomej III klasy i założenia osnowy wysokościowej III i IV klasy

- operat z wykonania projektu osnowy poziomej III klasy i wysokościowej klasy III i IV

- zatwierdzony projekt osnowy poziomej III klasy i wysokościowej III klasy

5. Inne ustalenia:

- dodatkowo należy sporządzić duplikaty matryc wykazów współrzędnych , opisów topograficznych (oddzielnie dla każdego arkusza mapy w skali 1:10000) dla Sekcji „W” Powiatowego Ośrodka Zasobu Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

- zaktualizowanie matryc szkiców przeglądowych osnów w skali 1:10 000

- skartowanie założonej osnowy na mapę zasadniczą w skali 1: 2000.

Kierownik Powiatowego Ośrodka                                              Geodeta Powiatowy

Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego

inż. Wiesław Niedziałkowski                                                     mgr inż. Adam Michalski

# Ciechanów 2009-03-02