WYTYCZNE TECHNICZNE

realizacji projektu założenia osnowy wysokościowej III klasy na części gmin: GRUDUSK i REGIMIN.

niniejsze wytyczne techniczne zawierają zasadnicze wymogi techniczne wykonania całości prac związanych z założeniem osnów wysokościowych w obszarze objętym projektem.

- Obowiązujące przepisy i instrukcje:

- Ustawa „Prawo geodezyjne i kartograficzne” z dnia 17-05-1989r - Dz. U Nr 30 z dnia 26-05-1989 poz. 163 z późniejszymi zmianami

- Instrukcja G-2- Wysokościowa osnowa geodezyjna (wyd. 1980r) z wytycznymi G 2.2.

- Instrukcja 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (wyd. z 78r)

- Instrukcja 0-3 zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
(wyd. 1992 r)

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 15-04-1999r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U Nr 45 poz. 454) z późn. Zmianami

2. Charakterystyka obszaru opracowania

Obszar opracowania obejmuje część obszaru gmin: Grudusk i Regimin powiatu ciechanowskiego o pow. Około 7,6 tys. ha. Na obszarze objętym opracowaniem znajduje się 10+12=22 punktów osnowy I i II klasy i 1 punkt osnowy III  klasy szczegółowej osnowy wysokościowej - w układzie Kronsztadt 86. Stan osnów wysokościowych istniejących opisuje pkt 5 Opisu Projektu Technicznego.

W roku 2008 został opracowany projekt dotyczący modernizacji osnów poziomych III klasy i projekt założenia osnowy wysokościowej III i IV klasy. Operaty techniczne dotyczące tych projektów pozostają do pełnego wykorzystania.

- Zakres prac związanych z realizacją projektu modernizacji osnowy szczegółowej III klasy.

  - analiza i zapoznanie się z projektem osnowy wysokościowej,

  - realizacja sieci osnowy wysokościowej III klasy – L= 99,7 km opartej na 49 nowo zastabilizowanych reperach i 28 reperach zaadoptowanych,

  - sporządzenie opisów topograficznych i ustalenie współrzędnych płaskich położenia pkt wysokościowych,

  - pomiar osnowy III klasy i ciągów kontrolnych,

  - pomiaru osnowy IV klasy opartej na znakach ściennych osnowy poziomej III klasy,

  - wyrównanie założonej osnowy wysokościowej III i IV klasy,

  - sporządzenie wykazów współrzędnych, opisów topograficznych na mat. przezroczystym,

  - skompletowanie operatu.

Szczegółowy zakres prac określa „Opis Projektu Technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej III i IV klasy” stanowiący załącznik do niniejszych Wytycznych.

4.Materiały do wykorzystania

- katalogi osnów poziomych i wysokościowych w PUWG 2000

- wytyczne techniczne założenia osnowy wysokościowej III i IV klasy

- operat z opracowania projektu osnowy poziomej i wysokościowej

- zatwierdzony projekt osnowy poziomej III klasy i wysokościowej III i IV klasy

5. Inne ustalenia:

- dodatkowo należy  sporządzić duplikaty matryc wykazów współrzędnych , opisów topograficznych ( oddzielnie dla każdego arkusza mapy w skali 1:10000) dla Sekcji „W” Powiatowego Ośrodka zasobu Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

- zaktualizowanie matryc szkiców przeglądowych osnów w skali 1:10 000

- skartowanie założonej osnowy na mapę zasadniczą w skali 1: 2000.

Kierownik Powiatowego Ośrodka                                              Geodeta Powiatowy

Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego

inż. Wiesław Niedziałkowski                                                     mgr inż. Adam Michalski

Ciechanów 2009-03-02