Załącznik nr 8

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

w postępowaniu

CKISZ-213-2/09

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

## Opis fotela

1.Konstrukcja nośna fotela – wykonana z profili stalowych 50x30x2 mm

2.Stopa fotela – profilowana ,wykonana z tłoczonej blachy – brak widocznych spawów

3.Oparcie – wyprofilowane ergonomicznie poprzez zastosowanie formatki sklejkowej z przegięciem lędźwiowym wypełnione pianką poliuretanową trudno zapalną wykonaną w technologii wtrysku do formy; zwieńczenie w górnej krawędzi oparcia półowalne (zagłówek), osłona oparcia wykonana ze sklejki bukowej,

4.Siedzisko – wyprofilowane ergonomicznie z pianki poliuretanowej trudno zapalnej wykonane w technologii wtrysku do formy, osłona oparcia wykonana ze sklejki bukowej,

5.Podłokietniki –wykonane z litego drewna bukowego

6.Osłony boczne podłokietnikowe tapicerowane tkaniną

7.Mechanizm składania siedziska – grawitacyjny

8.Tkanina obiciowa – trudno zapalna, poliester 100%, odporność na ścieranie min.40000 cykli wg skali Martindale’a

9.Kolorystyka – tapicerka do uzgodnienia wg. oferowanej palety (odcienie koloru niebieskiego)

- elementy drewniane do uzgodnienia wg. oferowanej palety

- elementy metalowe do uzgodnienia wg. wzornika RAL

10.Wymiary fotela – szerokość w osiach podłokietników: 	550 mm

- głębokość po złożeniu siedziska: 	400 mm

- wysokość  fotela: 			900 mm

- szerokość podłokietnika: 		  50 mm

11.Fotele muszą posiadać atesty:

-badań  trudnozapalności układu tapicerskiego zgodnie z normą PN-EN 1021-1 , PN-EN 1021-2

-badań toksyczności produktów rozkładu i spalania zgodnie z normą PN-B-02855

-badań wytrzymałości w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą PN-EN 12727:2004,

Poziom badań – 3

-badań akustycznych zgodnie z normą PN-EN ISO 354:2005 ,PN-EN ISO 11654:1999

/ badanie foteli z widzem i bez widza /

-badanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale’a zgodnie z PN-EN ISO 12947-2:2000

12.Numeracja miejsc i rzędów wykonana metodą haftu komputerowego