SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA               Załącznik nr 7

DLA ROBÓT BUDOWLANYCH

REMONT-WYMIANA TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH SUFITOWYCH W OBIEKCIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ WIELOFUNKCYJNEJ W GOŁOTCZYŹNIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓTBUDOWLANYCH – WYMIANA TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH SUFITOWYCH

- Przedmiot SST

Przedmiotem SST są wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem – wymianą tynków wewnętrznych sufitowych. Wymagania ogólna podano w SST B.00.00.00.

- Zakres stosowania SST

Szczegółowe specyfikacje techniczne są dokumentem obowiązującym przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

- Zakres robót objętych SST

- Wymagania ogólne                                                                            B.00.00.00.

- Tynki 								 	  B. 11.00.00.

- Roboty malarskie                                                                               B.15.00.00.

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.00.00.00. WYMGANIA OGÓLNE

- Wstęp

  - Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych

Przedmiotem SST są wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem – wymianą tynków wewnętrznych sufitowych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowe specyfikacje techniczne są dokumentem kontraktowym obowiązującym przy realizacji robót wymienionych w p.1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszych SST  obejmują roboty budowlane związane z remontem – wymianą tynków wewnętrznych sufitowych budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie.

  - Określenie podstawowe

1.4.1 Terminologia

Jeżeli w Kontrakcie zostaną użyte wymienione poniżej określenia, to ich znaczenie należy interpretować następująco:

- Obiekt budowlany – stałe lub tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno – użytkową, wyposażenie w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji.

- Dziennik budowy – urzędowy dokument wydawany przez właściwy organ administracji państwowej służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i korespondencji miedzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.

- Dzień – każdy z dni kalendarzowych, rozpoczynający i kończący się o północy.

- Dzień roboczy  - wszystkie dni, za ustawowo wolnych od pracy.

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

- Księga obmiaru – dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.

- Laboratorium – laboratorium badawcze, niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót.

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami.

- Odbiór – ocena robót wykonanych przez Wykonawcę.

- Odpowiednia /bliska/ zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego rodzaju robót.

- Teren budowy – teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania zadania budowlanego.

- Przedmiar robót – część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenie przewidzianych do wykonania robót.

- Roboty – wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego zakończenia realizacji.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna SST – zbiór obowiązujących wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania robót, ich kontroli oraz zasady odbiorów i podstawy płatności, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, stanowiąca integralną część Kontraktu.

- Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do konserwacji i obsługi, potrzebne do prawidłowego prowadzenia budowy.

- Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna, której ofertę na wykonanie zadania budowlanego lub robót na warunkach określonych w Kontrakcie Zamawiający przyjął, albo legalni następcy prawni tej osoby.

- Zadanie budowlane – częściowe przedsięwzięcie budowlane, stanowiące odrębną całość budowlaną, konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia funkcji techniczno-użytkowych.

1.4.2 Przyjęte oznaczenia i skróty:

PN-75/B-06520 – Polska Norma z 1975 roku/numer

BN080/8836-02 – Branżowa norma z 1988 roku/numer

KB1   - Katalog Budownictwa

ITB    - Instytut Techniki budowlanej

SST   - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

PZH  - Państwowy Zakład Higieny

PZJ  - program zapewnienia Jakości

- Ogólne postanowienia dotyczące robót

  - Przekazanie terenu budowy i dokumentacji.

  - Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne do realizacji zadania z przyjętym programem realizacji.

  - Zamawiający przekazuje Wykonawcy

- dziennik budowy

1.4 Obowiązki wykonawcy.

1.5 Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu:

- kompleksowy program realizacji robót

- program zapewnienia jakości /PZJ/

1.6 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie budowy w zadowalającym   stanie i porządku od momentu przejęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót teren budowy i jego otocznie powinni być uprzątnięte   nadmiaru materiałów, konstrukcji, niezbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.

1.7 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo robót.

1.8 Wykonawca przestygać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed:

-powstawaniem pożaru

1.9 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed ich uszkodzeniem.

1.10 wykonawca zapewni Zamawiającemu odpowiednio wyposażone pomieszczenie socjalne.

1.11 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, przygotowanymi  materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przejęcia placu budowy do odbioru końcowego robót.

1.12 Wykonawca zobowiązany jest ochrony przed zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej

1.13 Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych.

1.14 Wszystkie materiały użyte do wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami określonymi w SST i opracowanym przez Wykonawcę programem zapewnienia jakości  /PZJ/, zaakceptowanym przez zamawiającego.

1.15 Materiały muszą pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez zamawiającego. Jeśli materiały są różnej jakości z danego źródła należy zmienić źródło zaopatrzenia.

1.16 Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest stwierdzający ich zgodność z SST przed wykonaniem badań jakości. Materiały oparte o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości z wymaganiami SST to takie materiały zostaną odrzucone.

1.17 Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich jakość i przydatność do robót.

1.18 Materiały winny być składowane oddzielnie według asortymentów i  źródeł dostaw z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z możliwością pobrania reprezentatywnych  próbek.

1.19 Materiały, których jakość została zakwestionowana lub co do których zachodzi wątpliwość pod względem jakości powinny być składowane oddzielnie. Ich dostawy należy przerwać.

1.20 Sprzęt.

Dobór sprzętu do wykonania przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantować jakość robót określoną  w dokumentacji projektowej i SST. Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Zamawiającego.

1.21 Transport.

Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji      Zamawiającego.

1.22 Wykonanie robót.

Wszystkie roboty objęte Kontraktem powinny być zgodne z dokumentacją i wymaganiami SST dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w rachunku ilościowym i z poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego.

1.23 Dokumenty budowy

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy:

- dziennika budowy

- protokołów odbioru robót

Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i akceptowane przez Zamawiającego.

1.24 Dziennik budowy jest t opatrzony pieczęcią właściwego organu administracji państwowej zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje.

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również:

-przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego

- osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywanych robót budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków Kierownika budowy.

1.25 Ogólne wymagania dotyczące jakości robót

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami SST jest odpowiedzialny Wykonawca robót.

1.26 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu programu zapewnienia jakości /PZJ/, w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, SST i poleceniami Zamawiającego.

W szczególności program zapewnienia jakości powinien zawierać:

- opis organizacji wykonania robót  w tym: terminy, sposób prowadzenia robót,   organizację ruchu na budowie, zasady bezpieczeństwa robót.

Do obowiązków wykonawcy w zakresie zapewnienia jakości materiałów między innymi należy:

-wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materiałów odpowiedniej jakości

-przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót

-określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw aby mogła być zapewniona rytmiczność robót.

Podział odbiorów

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .

Jest to końcowa ocena jakości wykonanych robót,  które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

Odbiór częściowy.

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony, odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie.

1.27. Odbiór końcowy

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania      budowlanego.

1.28.  Wykonawca przygotowuje do odbioru końcowego następujące dokumenty :

-dziennik budowy

-atesty jakościowe wbudowanych elementów i materiałów

1.29. Podstawa płatności

Rozlicznie robót następuje na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny    jednostkowej. Podstawą płatności są ceny jednostkowe określone w rachunku ilościowym, ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- Wstęp

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.

B.01.01.01. – Rozbiórki obiektów kubaturowych 1.4. Określenia podstawowe.

1.4.Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i  wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

- Materiały

  - Dla robót wg B.01.01.00. materiały nie występują.

- Sprzęt

  - . Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

- Transport

Transport materiałów środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem z środków transportu.

- Wykonanie robót

6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

- zabezpieczyć istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalacje teletechniczną o wodno- kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

6.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr47 poz. 401)w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Kontrola jakości robót

Wymagana dla robót rozbiórkowych podano w punktach 6.1. do 6.2.

- Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte B. 01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

- Podstawa Płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi e punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.11.00.00. TYNKI

- Wstęp

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych związanych z remontem budynku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie.

  - Zakres stosowanie SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych sufitowych wg poniższego

B.11.01.00. Tynki wewnętrzne

B.11.01.01. Tynki wapienno-cementowe

B.11.01.02. Suche tynki

1.4. Określenie podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST SA zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. Wykonawca robót jest odpowiedzialny z jakość ich wykonania oraz za zgodność  z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

- Materiały

  - Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zaprawa stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

  - Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej , a w szczególności:

nie zawierać domieszek organicznych,

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –     średnioziarnisty.

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm,

2.3. Zaprawy budowlane cementowo- wapienne –jeśli określone miejsca będą tego wymagały.

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywanie mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo- wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5(C. Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapni sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną  masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skałą objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

  - Wykonanie robót.

    - Ogólne zasady wykonywania tynków

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niniejszej niż +5(C pod warunkiem. Że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0(C.

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano -montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżone wodą.

  - Tynki suche

    - Strona licowa płyty nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.

    - Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

    - Odbiór robót

    - Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

    - Odbiór tynków

    - Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

    - Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,

poziomego -  nie większe niż 3 mm na 1 m ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

    - Niedopuszczalne są następujące wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków   roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawienie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

    - Obiór suchych tynków

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo – kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1m.

    - Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne

Wg punktu 5.4

    - Podstawa płatności

B.11.01.01. i B.11.03.00 tynki wewnętrzne.

Płaci za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiałów i sprzętu,

ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

umocnienie i zdjęcie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

reperacje tynków po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

B.11.01.02 Suche tynki

Płaci się za 1 m2 wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

dostarczenie materiałów i sprzętu,

przygotowanie podłoża,

mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

uporządkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Okładziny ścian

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podłoża,

dostarczenie materiałów i sprzętu,

moczenie płytek, docinanie płytek,

ustawienie i rozbiórka rusztowań,

wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

zamurowanie przebić,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

reperacje tynków,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

- Przepisy związane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapna budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.

Zał. Nr 1

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Roboty Tynkarskie – Projekt Remontu

W związku z tym, iż obiekt jest zamieszkały, z pełnym wyposażeniem, zaleca się wkopanie naprawy tynków, poprzez wykonanie nowych metodą suchą tj. płyt GKB.

W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć (foliować) podłogi i zdemontować oprawy oświetleniowe. Następnie zbić rozpojony tynk z podłożem. Po w/w przygotowaniu podłoża należy zamontować profile przyścienne i głównie jako konstrukcję pod montaż płyt GKB. W pomieszczeniach WC należy zamontować płytę wodoodporną. Zamontowane płyty gipsowe – złącza należy dobrze osiatkować i zaszpachlować szpachlą antyrysową. Należy też dobrze osiatkować i wypełnić szpachlą antyrysową złącze płyty z tykiem tradycyjnym ściennym ze względu na różnorodność konstrukcji materiału. Po wykonaniu robót malarskich należy zamontować ponownie osprzęt oświetleniowy.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

- Wstęp

  - Przedmiot  SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich związanych z remontem tynków wewnętrznych sufitowych w obiekcie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie.

  - Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych SST.

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót malarskich:

B.15.02.00 Malowanie tynków suchych

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

- Materiały

2.1. Woda (PN-EN1008:2004)

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód  zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

  - Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskiwanej przez   rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.

  - Spoiwa bezwodne.

    - Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej .

    - Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

  - Rozcieńczalniki.

W zależności od rodzaju farb należy stosować:

wodę – do  farb wapiennych,

terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny   odpowiadać normom państwowym  lub mieć cechy techniczne godne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

  - Farby budowlane gotowe.

    - Farby nienależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

    - Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z : polioctanu winylu, lateksu butadieno – styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

    - Wyroby chlorokauczukowe.

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania

wydajność – 6 – 10 m2/dm3,

max  czas schnięcia – 24 h,

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

Wydajność – 15-16 m2/dm3,

max  czas schnięcia – 8 h,

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe.

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych.

    - Wyroby epoksydowe.

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

wydajność – 6 – 10 m2/dm3

max  czasu schnięcia – 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C81911/97

Wydajność – 4,5 – 5 m2/dm3

max  czas schnięcia – 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała

wydajność  - 5 – 6m2/dm3

max  czas schnięcia – 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, szara

wydajność – 6 – 8 m2/dm3

max  czas schnięcia – 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajność – 1,2 – 1,5 m2/dm3

max  czas schnięcia – 12 h

    - Farby olejne i ftalowe.

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajność – 6 – 8 m2/dm3

max  czas schnięcia – 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajność – 6 – 10 m2/dm3

    - Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.

Wymagania dla farb:

lepkość umowna: min 60

gęstość:  max  1,6 g/cm3

zawartość substancji lotnych w % masy: max  45%

roztarcie pigmentów: max  90 m

czas schnięcia powłoki w temp, 20(C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max  2 godz.

Wymagania dla powłok:

wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,

grubość – 100 – 120 nm.

przyczepność do podłoża – 1 stopień

elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża

twardość względna – min 0,1

odporność na uszkodzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki

odporność na działanie wody – po 120 godz. Zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O- 79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN – EN – ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze nim. +5(C.

  - Środki gruntujące.

    - Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 – 5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

    - Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

    - Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %.

- Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

- Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

- Wykonanie robót

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8(C. w okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8(C. po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1(C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem  od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowania ścian i sufitów można wykonać po:

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),

całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

całkowitym ułożeniu posadzek,

usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoży.

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo – wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo – wapienną.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi  do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 -5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.

5.2.5. przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.

5.3. Wykonywania  powłok malarskich.

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.

Powłoki dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni .

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug u plam.

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

5.3.3. Powłoki  z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną z wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

- Kontrola jakości.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować

sprawdzenie wyglądu powierzchni,

sprawdzenie wsiąkliwości,

sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny   zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni   przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni   powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2. Badania e się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5(C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%

6.2.3. Badania powinny obejmować

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi .

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

- Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub grabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

- Odbiór robót.

8.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom   zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo – wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu     równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozrytego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok dobrej jakości wykonania.

8.2.2 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki do podłoża.

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa  płatności.

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502     Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.

# Akceptuję Szczegółową Specyfikację Techniczną

......................................................................dnia......................

(czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy wraz z datą)