SPECYFIKACJA

# TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU

ROBÓT  BUDOWLANYCH

Nazwa zadania :   Remont sanitariatów  na parterze, I, II i III piętrze budynku przy ul. Okrzei 6 w Ciechanowie

Inwestor :    Zespół  Szkół  nr 3  im.  St. Staszica w Ciechanowie

1. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem łazienek w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie.  Funkcja remontowanych pomieszczeń nie ulega zmianie.

Zamawiającym powyższe roboty jest Zespół Szkół nr 3 z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Okrzei 6.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi część dokumentów przetargowych             i należy ją stosować przy zleceniu i realizacji robót związanych z remontem. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. Roboty remontowe obejmują rozbiórki ścianek działowych, okładzin ściennych z glazury, wykonanie nowych ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na stelażach stalowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii izolacyjnej, wymianę stolarki drzwiowej,  wymianę i wykonanie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wykonanie nowych posadzek z ułożeniem posadzki z płytek gres, wykonanie tynków i obłożenie ścian glazurą, pomalowanie ścian i sufitów farbą silikatową. .

1.3. Zakres robót objętych specyfikacja

Planowany remont wymaga wykonania następujących prac rozbiórkowych, remontowo – budowlanych i instalacyjnych

1.3.1 Roboty rozbiórkowe

- Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych,

- Demontaż istniejących grzejników,

- Demontaż istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej w obrębie  remontowanych pomieszczeń węzłów sanitarnych

- Demontaż istniejącej instalacji  i elektrycznej.

- Roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otworów bruzd,

- Wywóz materiałów z rozbiórki

- Demontaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami,

- Rozebranie ścianek działowych – przepierzeń drewnianych

- Skucie płytek glazurowanych,

- Skucie lastryka

- Wywiezienie i utylizacja gruzu

- Poszerzenie otworu drzwiowego drzwi wejściowych do wc.

    - Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej  (odrębna specyfikacja techniczna)

    - Wykonanie instalacji elektrycznej (odrębna specyfikacja techniczna)

    - Roboty wykończeniowe

- Montaż włączników i oświetlenia bryzgoszczelnego

- Wykonanie izolacji posadzek z folii izolacyjnej

- Wykonanie warstwy wyrównawczej gr. do 4 cm

- Wykonanie nowych tynków i przetarcie istniejących,

- Obudowa płytami gipsowymi pionów instalacyjnych wod-kan.

- Ułożenie nowej posadzki z płytek gresowych gat. I, IV klasa ścieralności,

- Obłożenie ścian glazurą gat. I, do wysokości 2,15 m wraz z listwami wykończeniowymi

- Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną

Montaż nowej stolarki drzwiowej,  w tym do kabin wc- ścianka z płyt GK na stelażu stalowym z drzwiami z płyty laminowanej wysokociśnieniowej dekoracyjnej gr,12 mm wraz z akcesoriami oraz wewnątrz pomieszczeń – skrzydła drzwiowe wzmocnione z ościeżnicami, z zamkiem, klamką o wymiarach  2,05 x 0,9 m0,  0,8 x 2,05 m

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz określeniami podanymi w ST (WSZP 45000000)i

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z umową,  projektem wykonawczym, ST, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami Zamawiającego .

1.6 Dokumentacja jaka należy przedstawić w trakcie wykonywanego remontu

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie remontu musi być zgodna z zasadami podanymi w niniejszej ST.

- Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano poniżej w niniejszej ST.

2.2 Ścianki działowe

Ścianki działowe wewnętrzne kabin z płyt GK na konstrukcji z rury kwadratowej 40 x 40 mm s 2,5 mm 0,15 m nad podłogą. Ścianki ze ścianami nośnymi powinny być połączone – zamocowane w ścianie konstrukcyjnej.

2.3 Izolacja przeciwwilgociowa

Półpłynna folia izolacyjna, ekofolia służy do powierzchniowego, powłokowego bezspoinowego uszczelnienia pomieszczeń o dużej intensywności zawilgocenia przed układaniem płytek ceramicznych. Jako ochrona przeciwwilgociowa na powierzchniach łatwo wchłaniających wilgoć. Przy wykonaniu powłok przeciwwilgociowych wewnątrz budynków, przyczepnych  do wszelkich materiałów budowlanych takich jak,: beton, tynk, płyty gipsowo-kartonowe.

2.4 Materiały okładzinowe

- Glazura gat. I – zastosować płytki glazurowane, nasiąkliwość płytek nie powinna być większa niż 10 %, płytki układać do wysokości 2,15 m

- Płytki gres- gat. II,  IV klasa odporności na ścieranie, antypoślizgowa

Płytki ścienne i podłogowe mają być w  kolorze wskazanym przez Zamawiającego  z płytek o wymiarach 30 x 30 cm.

- Klej – zastosować klej zapewniający trwałe połączenie z podkładem, który nie powinien oddziaływać szkodliwie na podkład

- Preparat gruntujący – preparat gruntujący podłoże powinien posiadać krótki czas wsiąkania i schnięcia oraz zapewniać odpowiednią przyczepność do zastosowanego kleju,

- Masa do fugowania – zastosować masę odporną na ścieranie i nierozpuszczalną pod wpływem środków czyszczących

Kompozycje klejace do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 .  Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich norm.

Poziom posadzek w sanitariatach powinien odpowiadać poziomowi posadzki korytarza budynku. Nie dopuszcza się progów.

2.5 Malowanie farbami emulsyjnymi

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Zastosowanie – malowanie ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i  użyteczności publicznej. Normy, certyfikaty: ISO 9001. Deklaracja zgodności z : PN-C-1914:2002, Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1178/01/94, B-2219/98, HK/B/2131/01/2001.

2.6 Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa  zgodnie z opisem  w pkt 1.3.1 – spełniająca wymagania odpowiednich norm zgodności i atestów higienicznych.

2.7 Ścianki systemowe

Ścianki wydzielające pomieszczenia z drzwiami o szerokości 0,90 i ściankami pośrednimi wynikającymi z rozstawienia kabin oraz ze ściankami oddzielającymi poszczególne kabiny, wraz z akcesoriami. Ścianki i drzwi winny być osadzone 15 cm nad posadzkami.

Dane techniczne: gęstość ~11,43 Kg/m3, odporność na ścieranie – IP>150, A>350, odporność na zaplamienie – min. stopień 4, trwałość koloru >4, odporność na żar z papierosa – stopień >3, twardość wg Rockwella >78, klasyfikacja ogniowa-2.

Ścianki działowe  zaprojektowane są w systemie karton – gips z izolacją paroszczelną jako przegrody o pełnej wysokości światła kondygnacyjnego i mieszczą w sobie stelaże stalowe.

2.8 Stolarka okienna

Stolarka okienna pozostaje bez zmian.

3.Sprzęt

Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych związanych z wykuciami w  ścianie otworów drzwiowych, remontem posadzek, wymiana stolarki drzwiowej, wymianą instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej pozostaje do uznania Wykonawcy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, narzędzia  musi gwarantować zachowanie wymagań jakości robót  i przepisów BIOZ.

4. Transport

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót budowlanych i remontowych  dostarcza Wykonawca i może dowozić dowolnymi środkami transportu  Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ustawy o ruchu drogowym.

5.Wykonanie robót

5.1 Zasady ogólne wykonania robót

Zasady ogólne wykonania robót podano w pkt 2 niniejszej Specyfikacji.

  - Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

Przed przystąpieniem do robot budowlanych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić niezbędne narzędzia i sprzęt oraz wykonać odpowiednio urządzenia  do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki.

Przy usuwaniu gruzu należy zastosować zsypy kubełkowe (rynny). Gruz nie może być gromadzony na stropach, schodach itp. Znajdujące się w pobliżu urządzenia użyteczności publicznej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.  Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinny być zabezpieczone lub winno się wytyczyć obejścia i objazdy oraz wyraźnie je oznakować.

Zależnie od warunków wszystkie rozbiórki w budynku można prowadzić ręcznie.

Na terenie  Zespołu Szkół należy wyznaczyć  miejsce na ustawienie kontenera na gruz.

  - Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej

Wymogi dotyczące instalacji wodno-kanalizacyjnej określa odrębna Specyfikacja Techniczna.

  - Wymiana instalacji elektrycznej

Wymogi dotyczące instalacji elektrycznej określa odrębna Specyfikacja Techniczna.

5. 5 Rozbiórka stolarki drzwiowej

Drzwi będące w dobrym  stanie należy po demontażu zabezpieczyć i zmagazynować.

  - Wykonanie  izolacji przeciwwilgociowej w półpłynnej folii, ekofolia

Na powierzchniach które są silnie wchłaniające lub kurzące się należy uprzednio wykonać gruntowanie powierzchni. Wskazane jest  naniesienie co najmniej dwóch warstw ekofolii. Przerwy w ich nakładaniu winny wynosić min. 4 godz. Całkowity czas schnięcia od nałożenia ostatniej warstwy – 12 godz. Po tym czasie przystąpić do dalszych czynności związanych z wykonaniem okładzin.

  - Układanie płytek podłogowych i okładzin ściennych

    - Płyty i płytki ceramiczne

Płytki powinny odpowiadać następującym normom:

- PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I

- PN-EN 177:1997- Płytki i płyty ceramicznie prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 %<E<6%. Grupa B IIa

- PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6 %<E10%. Grupa B IIb

- PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III

- Klasa odporności płytek podłogowych gres na scieranie IV

Poziom posadzek w sanitariatach musi być równy poziomowi posadzek na korytarzach. Nie dopuszcza się progów.

Posadzka ma być wykonana z gresu w układzie ukośnym, dopasowanym kątem skosu do kierunku drzwi wejściowych. Należy wykonać z płytek posadzkowych cokoły o wys. 10 cm na wszystkich stykających  się z podłogą ścianach.

    - Kompozycje klejące

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN- EN 12004:2002 lub odpowiednich deklaracji zgodności.

    - Zaprawy do spoinowania

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich atestów lub norm.

    - Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonania okładzin to: listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

    - Woda

Woda musi spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 . Może być stosowana z wodociągu.

  - Instalacja wodno-kanalizacyjna

Wszelkie wymagania określa odrębna Specyfikacja techniczna.

5. 9 Instalacja elektryczna

Wszelkie wymagania określa odrębna Specyfikacja techniczna

  - Wentylacja

W każdym sanitariacie są co najmniej 2 kratki wentylacyjne, które zabezpieczają dostateczną wentylację.

  - Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie  sanitariatów w lustra mocowane na nowej glazurze, a nie jako powierzchnia zamienna ścian.

6. Kontrola jakości robót

Do Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie programu zapewnienia jakości wykonywanych robót

7. Odbiory  robót

8.1 Odbiór materiałów i elementów

Wszystkie materiały, wyroby, elementu  użyte do remontu łazienek  powinny być dopuszczone do obrotu, posiadać certyfikaty, , atesty itp.

8.2 Odbiór robót posadzkowych

Odbiór częściowy:

W skład odbiorów częściowych podłóg wchodzą odbiory:

  - warstw izolacyjnych, przeciwwilgociowych,

  - podkładu pod nawierzchnię podłogową,

  - zachowania poziomu lub spadku,

  - prawidłowości osadzenia w podłożu elementów instalacji,

  - rodzaju i kolejności ułożenia oraz grubości warstw izolacji,

  - grubości podkładu,

  - zachowania poziomu lub spadku oraz równości podkładu, prawidłowości osadzenia w podłożu elementów instalacji.

Odbiór końcowy: polega na sprawdzeniu

  - grubości nawierzchni,

  - równości nawierzchni,

  - w pomieszczeniach mokrych – pochylenia powierzchni,

  - wyglądu zewnętrznego

  - szerokości i prostoliniowości spoin itp.

8.3 Odbiór robót okładzinowych

Odbiór robót  polega na sprawdzeniu protokołów z odbioru podłoży pod okładziny. Szczegółowe warunki techniczne wykonania i odbioru robot podają „Warunki techniczne” (t. I, cz. 4, rozdział 26 Wydawnictwo Arkady,1990 r.)

8.4 Odbiór  instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej.

Wszystkie roboty podlegające zakryciu podlegają odbiorom częściowym. Szczegółowe warunki odbioru częściowego i ostatecznego wskazują  Specyfikacje  techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznej i  instalacji wodno-kanalizacyjnej

8.5 Odbiór ostateczny

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego w skład której wchodzi Wykonawca i inspektor nadzoru inwestorskiego.   Termin odbioru wyznacza Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia:

- deklaracji zgodności, certyfikatów, atestów    dla zastosowanych materiałów i wyrobów,

- protokoły odbiorów częściowych

-instrukcje producenta dotyczące zastosowanych materiałów.

Z czynności odbioru sporządza się protokół , który podpisują  przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca i inspektor nadzoru inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia usterek, wad  Zamawiający wskazuje termin ich usunięcia.  Następnie dokonuje się ponownego odbioru końcowego.

8.6 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość określona jest w umowie.  Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin.

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych okładzinach.

9. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414             z późniejszymi zmianami) ;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku        w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca  2002 roku        w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy               i ochrony zdrowia;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej Specyfikacji Technicznej

10. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

45000000-7 Roboty budowlane

45214200-2 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111300-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45430000-7 Kładzenie płytek

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45451000-3 Dekorowanie