T Y T U Ł   P R O J E K T U:

REMONT SANITARIATÓW

III PIĘTRO

W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3

Im. St. Staszica

PRZY  UL. OKRZEI   6

W CIECHANOWIE

-1-

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

I. Przedmiot opracowania i dane techniczne:

Przedmiotem opracowania jest remont sanitariatów na III piętrze  w budynku Zespołu Szkół nr 3  im. Stanisława Staszica przy ul. Okrzei 6  w Ciechanowie.

W związku z remontem pomieszczeń sanitariatów dla uczniów na III piętrze należy wyburzyć ścianki działowe pomiędzy kabinami ustępowymi w celu powiększenia powierzchni nowoutworzonych  kabin. Obecnie na III piętrze znajdują się po 4 kabiny ustępowe o szerokości 0,80 m każda. Projektuje się wykonanie 3 kabin na w/w kondygnacjach, które będą miały szerokość 1,10 m.

Konieczne jest również poszerzenie otworów drzwiowych ( wejście z korytarza) do 0,90 m, obecnie są otwory drzwiowe o szerokości 0,70m.

II. Opis techniczny:

- Ściany konstrukcyjne

Ściany zewnętrzne gr. 36 cm murowane z drobnowymiarowych elementów z betonu komórkowego na zapr. cem.-wap.

Ściany konstrukcyjne gr. 25 cm murowane z cegły pełnej za zapr. cem.-wap.

- Ścianki działowe

Ścianki działowe gr. 6 i 12 cm murowane z cegły dziurawki na zapr. cem.-wap.

- Elementy konstrukcyjne

Nadproża – prefabrykowane belki żelbetowe typu L-19

Wieńce, podciągi – wylewane z betonu żwirowego zbrojone

Przewody wentylacyjne – bloczki ceramiczne typu P o wym. 19x19x24

- Wyprawy wewnętrzne

Tynki wewnętrzne ścian i sufitów cem. –wap. Kat. III ponad glazurą, która ułożona jest   do   wysokości   2,10 m  w   sanitariatach  uczniów   ( III  piętro)  natomiast

-2-

w sanitariacie personelu na parterze glazura jest ułożona do wysokości do 1,55 m             w kabinach ustępowych oraz do 2,00 m na pozostałych ścianach.

- Stolarka

Stolarka okienna i drzwiowa typowa

- Posadzki

W pomieszczeniach na podłogach znajduje się okładzina lastrykowa.

- Malowanie

Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną.

III. Zakres modernizacji

Roboty rozbiórkowe:

- rozbiórka ścianek działowych ,

- zeskrobanie starej farby ze ścian i sufitów,

- zerwanie istniejących okładzin posadzkowych lastrykowych,

- skucie istniejących okładzin z glazury,

- demontaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami,

Roboty modernizacyjne:

- wykonanie obudowy pionów instalacyjnych cegłami o gr. ¼ c.  lub płytą GK wodoodporną,

- wykonanie nowych ścianek działowych gr. ¼ c  z  cegły lub płyt GK wodoodpornych w sanitariatach uczniów w celu wydzielenia trzech kabin ustępowych – obecnie są cztery,

- roboty tynkarskie – uzupełnienie tynków po skutej glazurze,

- gładzie gipsowe ścian ponad glazurą  i sufitów,

- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną,

- okładziny ścian glazurą na uprzednio przygotowanej powierzchni, glazurę należy kleić do ściany klejem wybranego producenta z przestrzeganiem instrukcji fabrycznej, na narożach zamontować listwy wykończeniowe,

- wyrównanie powierzchni ścian i posadzek zaprawą klejową,

- wykonanie izolacji podposadzkowej,

-3-

- wykonanie podłóż pod posadzki,

- ułożenie płytek gres na posadzkach,

- zamontowanie ościeżnic i skrzydeł drzwiowych łazienkowych z zamkami łazienkowymi i kratkami nawiewnymi,

- zamontowanie kratek wentylacyjnych.

Szczegółowy zakres robót z podaniem ilości określają  przedmiary robót.

IV. Informacje dotyczące organizacji robót

Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie, z tego względu nastąpią ograniczenia godzin wykonywania niektórych robót. Przykładowo – roboty, których wykonywanie powoduje hałas, nie mogą być prowadzone w godzinach przedpołudniowych. Wskazane jest wykonywanie takich robót po godzinie 15-tej lub w dni wolne od zajęć szkolnych.

Warunki lokalowe i terenowe nie pozwalają na pełną organizację placu budowy. Konieczny będzie sukcesywny dowóz materiałów z magazynu Wykonawcy.

Gruz i odpady budowlane należy na bieżąco usuwać poza teren obiektu.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć części budynku przylegające do powierzchni, w których wykonywane są roboty remontowe, przed zanieczyszczeniem i dostępem osób niepowołanych.

Istnieje możliwość korzystania z energii i wody z istniejących w budynku instalacji.