PROJEKT

na wykonanie ogrodzenia działki nr 1374/69 przy ul. Wyzwolenia 10a                 w Ciechanowie

z siatki na podmurówce (cokoliku) o długości około 135,50 mb

i dwóch bram wjazdowych od strony ul. Okrzei oraz jednej bramy wjazdowej od strony ul. Wyzwolenia po granicach zewnętrznych działki

Inwestor :           Starostwo Powiatowe w  Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7

Ciechanów, czerwiec 2010 r.

OPIS  TECHNICZNY

do projektu

na wykonanie ogrodzenia działki 1374/69 przy ul. Wyzwolenia 10 a                    w Ciechanowie, z siatki na podmurówce (cokoliku) o długości około 135,5 mb          i dwóch bram wjazdowych od strony ul. Okrzei i jednej bramy wjazdowej od strony ul. Wyzwolenia po granicach zewnętrznych działki z siatki.

- Lokalizacja.

Działka objęta opracowaniem zlokalizowana jest w Ciechanowie pomiędzy ulicami Wyzwolenia i Okrzei. Numer ewidencyjny 1374/69.

- Dane techniczne.

Długość ogrodzenia 			-	135,50 mb

Wysokość ogrodzenia 		-	1,50 m

Liczba bram 		 		-	3 sztuki o wym. 3,50 x 1,80 m

- Zakres robót. Opis ogólny.

Zakres robót obejmuje wykonanie trwałego ogrodzenia działki nr 1374/69 od strony pasa drogowego ul. Wyzwolenia i ul. Okrzei.

Projektowane ogrodzenie będzie usytuowane po zewnętrznych granicach działki  i  powiązane z istniejącym już ogrodzeniem z drugiej strony działki.

Projektuje się ogrodzenie z siatki w ramach na cokole (fundamencie) betonowym.

Rozstaw słupków co 2,50 m, wysokość ogrodzenia 1,5 m, ramy wykonane                z kształtownika na wkład siatkowy 40x50 mm, wypełnienie z siatki karbowanej   z drutu gr. 4 mm, oczka o wym. 50x50, słupki pomiędzy przęsłami z profila kwadratowego 50x50 mm, zabetonowane na głębokość min. 80 cm.

Projektuje się również wykonanie 3 bram wjazdowych na działkę  o wym. 3,50 m x 1,80 m – 1 sztuka od strony ulicy Wyzwolenia oraz 2 sztuki od strony ulicy Okrzei. Słupki przybramowe projektowane z profila kwadratowego o wym.      100 x100 mm, zabetonowane na głębokość min. 80 cm.

3.1. Szczegółowy  zakres  robót :

- Wykonanie wykopu pod fundament ogrodzenia,

- Wykonanie fundamentu (cokołu) ogrodzenia z betonu B-15,

- Zasypanie cokołu betonowego,

- Wywiezienie nadmiaru ziemi,

- Obsadzenie słupków ogrodzeniowych w fundamencie betonowym,

- Obsadzenie przęseł ogrodzeniowych wykonanych z siatki w ramach,

- Obsadzenie bram wjazdowych na działkę,

- Wygładzenie szlachtą cementową wierzchu cokołu betonowego.