Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przełącznik sieci Ethernet, który: powinien posiadać porty RJ45 dla skrętki miedzianej UTP co najmniej kategorii CAT5e, każdy pracujący w standardach: IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX) i IEEE802.3ab(1000BASE-T) w liczbie nie mniej niż 24 sztuk; powinien posiadać nie mniej niż 2 sloty na dodatkowe moduły RJ45 lub moduły światłowodowe (w gniazdach niezależnych lub współdzielonych); powinien na wszystkich portach automatyczne wykrywać używane okablowania straight-through / crossover (Auto MDI/MDI-X); powinien obsługiwać na wszystkich portach automatyczną negocjację prędkości (10/100/1000 Mbps) i trybu transmisji (Half / Full Duplex); powinien umożliwiać przekierowanie na jeden port ruchu z innego portu przełącznika (port mirroring); powinien posiadać wbudowaną tablicę adresów na nie mniej niż 8000 wpisów; powinien umożliwiać wykonanie w przyszłości uaktualnienia zainstalowanego oprogramowania (firmware) bez konieczności interwencji serwisu producenta; powinien umożliwiać utworzenie nie mniej niż 128 jednocześnie wykorzystywanych sieci VLAN standardzie IEEE802.1Q co najmniej w oparciu o porty, z możliwością przypisania każdego z portów opisanych w pkt 1 do dowolnej liczby z utworzonych sieci VLAN (jednocześnie); powinien umożliwiać wykonanie nie mniej niż 3 agregacji po co najmniej 2 porty w każdej, zgodnie z IEEE802.3ad; powinien posiadać mechanizmy służące zapewnieniu jakości usług sieciowych (QoS) co najmniej według harmonogramów zdefiniowanych kolejkami priorytetowymi i WRR, rozpoznając ruch co najmniej w oparciu o ToS lub DSCP; powinien umożliwiać dla każdego z portów przełącznika opisanych w pkt 1 włączenie filtrowania ruchu (Access Control List) co najmniej w oparciu o: sprzętowy adres karty sieciowej, adres internetowy, numery portów protokołów TCP i UDP, numer sieci VLAN; powinien umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników sieci co najmniej za pomocą serwera RADIUS; powinien posiadać mechanizmy blokujące ruch klasyfikowany jako Broadcast Storm i Multicast Storm; powinien obsługiwać mechanizmy IEEE802.1d (Spanning Tree); powinien obsługiwać mechanizmy IEEE802.1w (Rapid Spaning Tree); powinien dawać możliwość ograniczenia pasma przepustowości dla każdego z portów opisanych w pkt 1; powinien umożliwiać zarządzanie co najmniej poprzez przeglądarkę WWW (protokół https) i port konsoli; powinien obsługiwać protokół SNMP w wersji 3; powinien posiadać port konsolowy – wraz z przełącznikiem należy dostarczyć okablowanie do zarządzania przez port konsoli; powinien posiadać aktywne chłodzenie za pomocą wentylatora (wentylatorów); powinien posiadać obudowę nie większą niż 1U przystosowaną do montażu w szafie typu rack 19” - wraz z przełącznikiem należy dostarczyć wszelkie elementy (takie jak: śruby, uchwyty, itp) niezbędne do prawidłowego, zgodnego z zaleceniami producenta, zamocowania przełącznika w szafie; przełącznik powinien posiadać diody sygnalizujące stan pracy urządzenia, a w szczególności pracę pod napięciem, prędkość pracy na każdym porcie; powinien być zasilany napięciem zmiennym 220V/230V przy pomocy wewnętrznego zasilacza – wraz z przełącznikiem należy dostarczyć kabel zasilający; powinien być objęty gwarancją producenta nie krótszą niż 5 lat z gwarantowanym czasem usunięcia awarii lub wymiany urządzenia nie krótszym niż 3 dni robocze, wraz z urządzeniami należy dostarczyć (lub wskazać lokalizację w sieci Internet z możliwością bezpłatnego pobrania) dokumentację: - instalacji urządzeń w szafie typu rack, - administracji urządzeniami. Zamawiający wymaga, aby wszystkie przełączniki pochodziły od tego samego producenta i były identyczne. | 4 szt. |
| 2. | Para mediakonwerterów przystosowana do pracy na pojedynczym włóknie światłowodu jednomodowego (każdy na innym końcu włókna), z których każde z urządzeń: pracuje z prędkością 1000 Mb/s po stronie obydwu mediów; posiada gniazdo RJ45 dla sieci Ethernet; posiada gniazdo styku SC dla połączeń światłowodowych; pracuje na światłowodzie jednomodowym o długości do 20 km; przesyła ruch Rx i Tx po jednym włóknie światłowodu jednomodowego; jest zasilane napięciem zmiennym 220V/230V przy pomocy wewnętrznego zasilacza – wraz z przełącznikiem należy dostarczyć kabel zasilający; posiada diody sygnalizujące stan połączeń, dla obydwu mediów oddzielnie; wraz z urządzeniami należy dostarczyć (lub wskazać lokalizację w sieci Internet z możliwością bezpłatnego pobrania) dokumentację instalacji i użytkowania; urządzenie powinno być objęte co najmniej roczną gwarancją producenta; Zamawiający wymaga, aby każda para urządzeń pochodziła od tego samego producenta i była identyczna; | 2 takie pary |
| 3. | Listwa zasilająca, która: jest przystosowana do montowania wewnątrz tej szafy rack 19” powinna być zasilana przy wykorzystaniu wtyku kompatybilnego ze gniazdem IEC 320 C13 (występującego w UPS), powinna posiadać nie mniej niż 6 gniazd typu NF C61-314, powinna posiadać podświetlany wyłącznik pozwalający na wyłączenie napięcia na całej listwie, powinna posiadać wysokość nie większą niż 1U, powinna posiadać komplet mocowań, uchwytów itp. niezbędnych do jej prawidłowego zamocowania w szafie; długość kabla nie mniejsza niż 2,5 mb; Zamawiający wymaga, aby wszystkie listwy pochodziły od tego samego producenta i były identyczne. | 4 szt. |
| 4. | Organizer kabli, który: posiada wysokość nie większą niż 1U, jest przystosowany do zamontowania w szafie krosowniczej typu rack 19”, jest wyposażony w komplet mocowań, uchwytów itp. niezbędnych do jego prawidłowego zamocowania w szafie. | 4 szt. |
| 5. | Przewód światłowodowy o długości 50 mb, zawierający 4 włókna, z których każde: jest światłowodem jednomodowym; jest zakończone złączami FC/PC (do podłączenia w istniejącej przełącznicy światłowodowej) i SC (występujących w dostarczanych mediakonwerterach); jest niezależne od pozostałych włókien na długości co najmniej 4mb tak, aby można było swobodnie pokierować każde włókno w inną stronę pomieszczenia. | 1 szt. |
| 6. | Kable sieciowe w szpulach po nie mniej niż 300mb, o następujących cechach: skrętka miedziana czteroparowa, nieekranowana; linka; UTP kategoria 5e; żyły w kolorowych izolacjach, ułatwiających montaż w standardach: TIA/EIA 568A i 568B; AWG 24; wykonany fabrycznie nadruk z licznika odległości co jeden metr bieżący; kolor szary; żaden z odcinków dostarczanego materiału nie może mieć długości mniejszej niż 300 mb. | 1 szt. |
| 7. | Patchcord prosty skrętka miedziana czteroparowa, nieekranowana; linka; UTP cat. 5e; długość – 1 mb; końcówki RJ45 fabrycznie montowane, trwale zalewane; 10 w kolorze żółtym, 10 w kolorze czerwonym, 10 w kolorze niebieskim; Zamawiający wymaga, aby wszystkie patchcordy pochodziły od tego samego producenta | 30 szt. |
| 8. | Wtyk RJ45 z osłonką w kolorze szarym | 100 szt. |

UWAGA!

Opis parametryczny zamawianego sprzętu oraz ilościowy zamawianych materiałów należy traktować jako opis minimalnych wymagań.