Załącznik nr 1

OPIS TECHNICZNY  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Liczba |
| --- | --- | --- |
| 1 | Okno PCV: Dwuskrzydłowe, asymetryczne, małe skrzydło uchylne i otwierane z blokadą w klamce, Duże skrzydło zamocowane na stałe, otwierane do wewnątrz. Ilość okien z małym skrzydłem / patrząc od środka budynku/po lewej stronie - Ilość okien z małym skrzydłem / patrząc od środka budynku/po prawej stronie - Orientacyjny rysunek okien poniżej Orientacyjny wymiar okien 145 cm x 145 cm 2. Wymiar orientacyjny otworu okiennego w świetle muru:145cm x 143 – 145cm 3. Białe, bezołowiowe. 4. Pięciokomorowe, wzmocnione profilem stalowym zamkniętym lub otwartym. 5. Dwu-szybowe, okucia stalowe, preferowany profil wykończający przy szybie półokrągły. 6. Szerokość zabudowy ościeżnicy min 70 mm, 7. Współczynnik przenikania <=1.0 8. Parapet zewnętrzny 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej lub malowany Dostarczone okna powinny być objęte co najmniej 5-letnią gwarancją producenta wykonywaną przez Dostawcę w ciągu 14 dni od z głoszenia wad lub uszkodzenia. Zamawiający oczekuje, że wszystkie okna będą identyczne. | 21 szt. |
| 2 | W ramach oferowanej ceny dostawy i montażu wymienionych w pkt. 1 okien Zamawiający oczekuje wykonania: Demontażu starej stolarki okiennej z zabraniem złomu okiennego: - przy istniejącym zewnętrznym, nie powiązanym z oknami, osadzonym w murze, okratowaniu 10-ciu okien na parterze na poziomie Sali Konferencyjnej i jedno na poz. I piętra, - na poziomie I-szego piętra utrudnień z tytułu istniejącego okratowania, przy wymianie 11-tu okien nie będzie. Montaż dostarczonych okien i parapetów zewnętrznych w istniejących i przygotowanych otworach okiennych. Montaż należy wykonać z zachowaniem parapetów lastrykowych wewnętrznych. Obróbki murarskie otworów okiennych i okien po montażu. |  |

Uwaga!

Opis parametryczny zamawianych okien  należy traktować jako opis minimalnych wymagań technicznych.

Szczegółowe wymiary okien ustali oferent w trakcie przygotowywania oferty.

Zdjęcia elewacji zewnętrznej parteru i I pietra budynku Starostwa Powiatowego przy ul Wyzwolenia 10a. oraz okien dotychczasowych i ich osadzenia w ujęciu „od wewnątrz”.

Schematyczne rysunki okien planowanych do wymiany.