Zał. Nr 8

WYTYCZNE   TECHNICZNE

Do opracowania Warunków Technicznych dla „Modernizacji osnowy wysokościowej III i IV klasy  na obszarze części m. CIECHANÓW- obr. Podzamcza i Gostków i cz. gm. CIECHANÓW- obr. Kargoszyn i Ropele w obszarze około 1 000 ha

Niniejsze Wytyczne Techniczne zawierają zasadnicze wymogi techniczne do wykonania Warunków Technicznych opracowania projektu założenia osnowy wysokościowej III i IV klasy. Prace te obejmują :  wywiad , inwentaryzację i opracowanie projektu.

Obowiązujące przepisy i instrukcje :

- Ustawa „Prawo geodezyjne i kartograficzne” z dnia 17.05.1989 r – Dz. U Nr 30 z dnia 26.05.1989 r poz. 163 z późniejszymi zmianami

- Wytyczne techniczne G-1.6 – Przeglądy i konserwacja punktów geodezyjnych

(wyd. 1986 r)

- Wytyczne techniczne G-1.9 – Katalog znaków geodezyjnych ( wyd. 1984 r)

- Instrukcja G-2 – wysokościowa osnowa geodezyjna ( wyd. 1980 r)

- Wytyczne techniczne G-2.2 – Szczegółowa osnowa wysokościowa ( wyd. 1983 r)

- Instrukcja O-1 –Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych ( wyd. 1978 r)

- Instrukcja O-3 – zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ( wyd. 1992r)

- Rozporządzenie MSWiA z 15.04.1999 r w sprawie  ochrony znaków geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych  ( Dz. U. Nr 45 , poz. 454 )

- Wytyczne organizacyjno-techniczne opracowania i zatwierdzania projektów technicznych szczegółowych osnów geodezyjnych WING.

I ETAP  Założenia techniczne do projektu założenia osnowy wysokościowej

Obszar przyjęty do opracowania i założenia osnowy  wysokościowej ograniczony jest liniami niwelacyjnymi II klasy biegnącymi wzdłuż dróg Ciechanów- Konopki oraz ulicami Wiosenna -  Wojska Polskiego – Pułtuska – 11-tego Pułku Ułanów- Warszawska- Ściegiennego.                        . Wewnątrz tego obszaru znajduje się około 28 punktów osnów wysokościowych klasy II, III i IV.

Sporządzenie projektu osnowy wysokościowej III i IV klasy poprzedzone  zostanie analizą materiałów wyjściowych , przeglądem oraz inwentaryzacją  osnów istniejących.

Analizę i koncepcję osnowy należy opracować na odbitkach map topograficznych 1: 10 000 zawierających :

= zasięg opracowania

= położenie punktów osnowy wysokościowej I i II klasy oraz linie ciągów

= lokalizację punktów osnowy wysokościowej nie włączonych do I i II klasy

Na mapach powyższych należy oznaczyć obszary , na których planowane jest założenie osnowy ściennej wg technologii prof. Władysława Dąbrowskiego z Olsztyna oraz wrysować wstępną koncepcję przebiegu ciągów niwelacyjnych III i IV klasy. Linie ciągów osnowy III klasy należy projektować  wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych w maksymalnym stopniu wykorzystując istniejącą stabilizację .

Założenia techniczne do projektu założenia osnowy wysokościowej należy sporządzić łącznie z założeniami projektu modernizacji osnowy poziomej III klasy.

Projekt założeń technicznych należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego.

II ETAP Przegląd punktów.

Na całym obszarze opracowania należy dokonać przeglądu znaków osnowy wysokościowej II,  III i IV klasy . Przeglądu należy dokonać zgodnie z  § 12 -§ 19 wytycznych technicznych G-1.6” Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych”.

III ETAP  Inwentaryzacja istniejących osnów

Inwentaryzację istniejących szczegółowych osnów wysokościowych należy wykonać na całym  obszarze przyjętym do opracowania , wykorzystując do tego opisy topograficzne lub opisy słowne położenia reperów . W przypadku  niemożności odszukania punktu z opisu topograficznego i mapy dalsze postępowanie powinno być następujące :

- uznanie punktu za zniszczony , jeżeli w miejscu osadzenia znaku wykonano roboty inżynieryjno-budowlane ( np.: posadowiono budynek, wprowadzono trwałe ocieplenie ścian budynku , zbudowano drogę o twardej nawierzchni, zbudowano trwały chodnik czy inne trwałe budowle inżynierskie )

- uznanie punktu wysokościowego za zniszczony jeżeli nastąpiło jego przemieszczenie

lub naruszenie zasadniczego elementu tego znaku ( reperu)

- uznanie punktu za „nieodnaleziony” jeżeli opis topograficzny i sytuacja terenowa nie zapewniają jednoznacznego ustalenia miejsca położenia punktu , punkt nie posiada danych do odszukania instrumentalnego , a także nie napotkano śladów wskazujących wyraźnie na zniszczenie znaku

Wyniki inwentaryzacji należy przedstawić w formie tabelarycznej i graficznej

W trakcie inwentaryzacji należy :

- wykonać aktualizację sytuacji i miar na opisie topograficznym

- ocenić dokładnie stan punktu

- sporządzić opisy topograficzne dla punktów posiadających opisy słowne

- ustalić przebieg ciągów i miejsca stabilizacji punktów

IV ETAP Projekt osnowy wysokościowej   III i IV klasy

Projekt wysokościowej  osnowy szczegółowej III i IV klasy należy opracować na mapach

topograficznych w skali 1 : 10 000.

- Projekt winien zawierać

- zasięg opracowania

- wyniki przeglądu klasy II, III i IV oraz wyniki ich inwentaryzacji

- przebieg i lokalizację punktów wysokościowych w ciągu niwelacyjnym

- dowiązanie projektowanych ciągów do punktów klas wyższych

- Opis techniczny projektu założenia osnowy wysokościowej winien zawierać

- zasięg  opracowania

- wyniki inwentaryzacji osnów wysokościowych

- opis konstrukcji sieci wysokościowej III i IV klasy – zestawienia długości ciągów , stopień zagęszczenia

- opis lokalizacji i przebiegu ciągów sieci niwelacyjnych

- opis i wskazanie punktów nawiązania z podaniem klas i dokładności ( tabele)

- określenie technologii i rodzaju  stabilizacji punktów wysokościowych

- omówienie technologii pomiaru osnowy

- omówienie technologii i zasad wyrównania sieci

- uzgodnienia z zarządcami dróg i zarządcami cieków wodnych i rzek w przypadku umieszczenia punktów w pasie drogowym  i pasie cieków i rzek

- uzgodnienia    z  właścicielem nieruchomości w przypadku stabilizacji znakami ściennymi

Dokumentacja projektu winna zawierać ponadto :

- szczegółowe warunki techniczne realizacji projektu

- opis i uzasadnienie projektu

Dokumentacja projektu winna być skompletowana w formie operatu skompletowanego zgodnie z instrukcją techniczną

Przy projektowaniu sieci należy uwzględnić fakt , że projektowane punkty osnowy ściennej  spełniają także funkcje osnowy wysokościowej IV klasy . W  związku z powyższym projekt osnowy wysokościowej należy opracować z uwzględnieniem włączenia tych punktów do sieci opracowania .

Jako punkty nawiązania sieci należy przyjmować punkty osnowy podstawowej II klasy w układzie „Kronsztadt 86”.

Projektowana sieć szczegółowej osnowy wysokościowej powinna być jednorzędowa tzn. projekt powinien być opracowany łącznie dla  punktów wysokościowych ściennych i reperów . Przy projektowaniu niwelacji należy wykorzystać w miarę możliwości wszystkie istniejące i odszukane punkty osnowy  wysokościowej III i IV klasy, które odpowiadają wymogom wytycznych, włączyć je do sieci i ponownie wyrównać.

Część graficzną projektu osnowy wysokościowej należy sporządzić na mapie w skali

1: 10 000. Projekt należy sporządzić zgodnie z § 11 wytycznych technicznych G-2.2.

Część graficzną projektu osnów wysokościowych należy  opracować łącznie z projektem modernizacji osnowy poziomej.

V ETAP Zatwierdzenie projektu

Projekt techniczny  założenia osnowy wysokościowej podlega zatwierdzeniu w trybie art. 3 ust 3 pkt 2 prawa geodezyjnego i kartograficznego podobnie jak projekt modernizacji.