Załącznik Nr 11 do SIWZ

(zm.: 21.12.2011 r.)

SPECYFIKACJA

# TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU

ROBÓT  BUDOWLANYCH

ROBOTY REMONTOWE

Nazwa zadania :   Roboty remontowe w sali gimnastycznej               w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.

Inwestor :    I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego  06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 66

1. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem sali gimnastycznej m.in.               z wymianą parkietu na posadzce oraz malowaniem ścian i sufitu sali gimnastycznej w budynku I L.O.  w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 66.

Funkcja remontowanego pomieszczenia nie ulega zmianie.

Zamawiającym powyższe roboty jest I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 66 .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi część dokumentów przetargowych  i należy ją stosować przy zleceniu i realizacji robót związanych z remontem. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                      w wykonaniem robót remontowych i posadzkowych. Roboty posadzkowe obejmują prace związane  z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Planowany remont wymaga wykonania następujących prac remontowo – budowlanych:

I. Roboty rozbiórkowe:

- rozbiórka istniejącego parkietu wraz z oblistwowaniem,

- oczyszczenie powierzchni posadzki betonowej z resztek lepiku i płyty pilśniowej,

- wykucie ościeżnic drewnianych drzwiowych,

- zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu,

- wywiezienie gruzu

II. Roboty ogólnobudowlane:

- poszpachlowanie nierówności na ścianach, suficie i ościeżach,

- obsadzenie drzwi aluminiowych lub PCV wewnętrznych dwuskrzydłowych (2 sztuki),

- gruntowanie ścian, sufitu i ościeży przed malowaniem,

- malowanie olejne ścian do wys. 4,0 m

- malowanie emulsyjne ścian i sufitu,

- gruntowanie powierzchni posadzki przed ułożeniem wylewki samopoziomującej,

- wykonanie wylewki samopoziomującej na posadzce,

- ułożenie legarów z drewna o gr. 24 mm, rozstaw co 50 cm, impregnowany środkiem bio- i ogniochronnym z elementem elastycznym gr. 20 mm z granulatu gumowego,

- ułożenie desek gr. 24 mm na legarach jako ślepa podłoga z drewna iglastego czterostronnie strugana impregnowana środkiem bio- i ogniochronnym,

- ułożenie klepki parkietowej dębowej klasy SPORT trzykrotnie lakierowana gr. 22 mm, o wym. 7 cm x 35 cm, lakier winien spełniać parametr poślizgu wymagany przez normę DIN 18032 cz. 2 i wynosi 0,4-0,6 m,

- całkowita wysokość zabudowy około 90 mm,

- montaż listew drewnianych przypodłogowych z otworami wentylacyjnymi umożliwiającymi wentylację grawitacyjną,

- namalowanie linii sportowych na posadzce farbami o wysokiej odporności na ścieranie ,

III. Roboty elektryczne:

-    demontaż istniejących lamp oświetleniowych,

-    zakup i montaż nowych lamp oświetleniowych.

IV. Rozbiórka elementów betonowego ogrodzenia:

- rozbiórka cokołu betonowego ogrodzenia,

- wywóz gruzu.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów                   i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z umową,  projektem wykonawczym, Specyfikacją Techniczną, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami Zamawiającego ewentualnie zaleceniami Inspektora Nadzoru .

- Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, przechowywania i składowania.

Wszystkie materiały i wyroby budowlane, wymienione w dalszej części opracowania powinny posiadać wymagane dla siebie dokumenty stwierdzające przydatność do stosowania ich w budownictwie. Muszą posiadać odpowiednie do ich zastosowania atesty.

Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno odpowiadać wymaganiom, określonym przez producentów i/lub odpowiednie normy, w szczególności powinno umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych właściwości budowlanych, stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być zgodne z zasadami bhp         i p.poż.

    - Materiały okładzinowe posadzkowe

- Parkiet dębowy o gr. 22 mm należy zastosować o dużej wytrzymałości, przeznaczony do sal obiektów sportowych. Powinien posiadać certyfikat.

- Klej – zastosować klej do parkietu poliuretanowy, dwuskładnikowy, zapewniający trwałe połączenie z podkładem, który nie powinien oddziaływać szkodliwie na podkład.

- Deski i legary drewniane należy stosować dobrze wysuszone                            i  impregnowane,

- Preparat gruntujący – preparat gruntujący podłoże powinien posiadać krótki czas wsiąkania i schnięcia oraz zapewniać odpowiednią przyczepność do zastosowanego kleju.

- Lakier – dwuskładnikowy o wysokiej wytrzymałości na ścieranie                        i antypoślizgowości.

2.1.2. Malowanie wewnętrzne

Malowanie ścian do wysokości 4,00 m farbą olejną, ścian powyżej lamperii  i sufitu farbą emulsyjną w kolorach uzgodnionych z Użytkownikiem. Wymagana jest AT  wydana przez ITB oraz AH wydany przez PZH.

2.1.3.Drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe aluminiowe lub PCV z ościeżnicami stalowymi. Na  skrzydła drzwiowe wraz z akcesoriami bezwzględnie wymagane są atesty.

2.1.8. Lampy oświetleniowe

Naświetlacze przemysłowe w wersji natynkowej z siatką zabezpieczającą. Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym. Odbłyśnik młotkowany z aluminium. Szyba przezroczysta ze szkła hartowanego.

3.Sprzęt

Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych związanych z remontem posadzek pozostaje do uznania Wykonawcy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, narzędzia  musi gwarantować zachowanie wymagań jakości robót  i przepisów BIOZ.

4. Transport

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania robót remontowych (oprócz lamp) dostarcza Wykonawca i może dowozić dowolnymi środkami transportu.  Załadunek, transport  i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ                  i przepisami ustawy o ruchu drogowym oraz tak aby zachować dobry stan techniczny materiałów.

5. Wykonanie robót

5.1 Zasady ogólne wykonania robót remontowych

Roboty budowlano – montażowe należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi:

1. normami podstawowymi,

2. normami związanymi z normami podstawowymi,

3. przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót,

4. przepisami bhp i ochrony p.poż. w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót,

5. dokumentacją projektową,

6. projektami wykonawczymi uzupełniającymi,

7. ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego.

5.2. Wykonywanie podkładów

Podkłady pod posadzki powinny być wykonane zgodnie z projektem, który powinien określić wymaganą wytrzymałość i grubość podkładów. Podłoże na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub odciążającej) powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

Podłoże należy zagruntować, aby wzmocnić  podłoże zwiększyć przyczepność wylewki samopoziomującej, ograniczyć pylenie i odciąć ewentualną śladową wilgoć.

Zaprawa samopoziomująca jako podkład wyrównawczy pod posadzki powinien mieć grubość od 5 do 10 mm.

5.3. Wykonywanie posadzek

Posadzki typu parkiet dębowy układać w technologii ślepa podłoga na legarach, należy ją wykonać zgodnie z projektem oraz z wytycznymi i przepisami technologicznymi wykonania załączonymi do produktu przez producenta. Wykonanie drewnianej posadzki sportowej należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie wykonawczej, posiadającej odpowiednie certyfikaty i uprawnienia do wykonywania tychże robót.

Przed rozpoczęciem układania starannie wyznaczyć linie, według których będzie przyklejana podłoga.

Parkiet dębowy „pióro-wpust” musi należy układać z dużą starannością,  przymocowany do podłoża z desek na legarach drewnianych o wym. 15x80 mm, które to zapewnią odpowiednią amortyzację. Temperatura podłoża nie może być mniejsza niż 10 stopni Celsjusza a wilgotność podłoża nie większa niż 3%. Parkiet należy układać zgodnie z wymogami i instrukcją producenta. Posadzka powinna być przyklejona (przytwierdzona) do podłoża na całej powierzchni. Parkiet układać          w „jodełkę”

Cokoły przypodłogowe wykończeniowe powinny dokładnie przylegać do ścian              i posadzki na całej długości.

Po przyklejeniu podłogę pozostawić na kilka dni aby drewno przystosowało się do warunków panujących w pomieszczeniu.

Warstwę wierzchnią po ułożeniu należy wycyklinować  i polakierowć trzykrotnie.

Szlifować podłogę do uzyskania jednolitej wyrównanej i gładkiej powierzchni.

Lakierowanie należy wykonywać etapami przy zastosowaniu warstw lakierów podkładowych i nawierzchniowych. Po pierwszym lakierowaniu zastosować polerowanie aby uzyskać idealną gładkość lakieru. Kolejne warstwy nakładać           w odpowiednich odstępach czasu.

6. Kontrola jakości robót

Do Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie programu zapewnienia jakości wykonywanych robót.

6.1 Odbiór materiałów

Wszystkie materiały, wyroby, elementy  użyte do remontu pomieszczenia powinny być dopuszczone do obrotu, posiadać certyfikaty, atesty itp.

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po dostarczeniu ich na budowę i powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie     z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiałów przy odbiorze zakończonych robót należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.

6.2 Odbiór robót posadzkowych

W skład odbiorów podłóg wchodzą odbiory:

Odbiór częściowy, który polega na sprawdzeniu:

  - podkładu pod nawierzchnię podłogową,

  - ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem,

  - zachowania poziomu lub spadku,

  - grubości podkładu,

  - zachowania poziomu oraz równości podkładu,

Odbiór końcowy, który polega na sprawdzeniu:

  - grubości nawierzchni,

  - równości nawierzchni,

  - wyglądu zewnętrznego,

  - czystości,

  - dokładności obrobienia naroży.

6.3 Odbiór ostateczny

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, w skład której wchodzi Wykonawca i inspektor nadzoru inwestorskiego.   Termin odbioru wyznacza Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia:

- deklaracji zgodności, certyfikatów, atestów  dla zastosowanych materiałów               i wyrobów,

- protokoły odbiorów częściowych,

- instrukcje producenta dotyczące zastosowanych materiałów.

Odbiór posadzki powinien obejmować:

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, wykonać ocenę wzrokową,

b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki,

c) sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez naciskanie lub opukiwanie),

d) sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości mocowania listew podłogowych lub cokołów – ocena wzrokowa.

Z czynności odbioru sporządza się protokół, który podpisują przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca i inspektor nadzoru inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia usterek, wad  Zamawiający wskazuje termin ich usunięcia.  Następnie dokonuje się ponownego odbioru końcowego.

6.4 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość określona jest w umowie. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin.

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych okładzinach.

7. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414             z późniejszymi zmianami) ;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku               w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca  2002 roku               w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy                     i ochrony zdrowia;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej Specyfikacji Technicznej

8. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45432100- 5 Podłoża i posadzki

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne