Załącznik nr 8

OPIS TECHNICZNY

REMONT PRZYBUDÓWKI

DO

BUDYNKU POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W CIECHANOWIE, UL. OKRZEI 27 A

Obiekt :              BUDYNEK POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

w Ciechanowie, ul. Okrzei 27A

Inwestor :           Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie

Ciechanów, październik 2011 r.

OPIS  TECHNICZNY

Budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej

Ciechanów,  ul. Okrzei 27A.

Adres budynku: 		Ciechanów, ul. Okrzei 27A

Zarządca budynku:	Powiatowa Biblioteka Publiczna

Nr z księgi wieczystej	KW 15 909

Nr działki			1374/3 i 1374/4, której właścicielem jest Skarb Państwa, 				położona jest w Ciechanowie, obręb Podzamcze, woj. 					Mazowieckie, o obszarze łącznym 0,0472 ha

Dane techniczne.

Powierzchnia zabudowy		-	148,74 m2

Powierzchnia użytkowa 		-	327,92 m2

Kubatura					-	1360 m3

Podpiwniczenie całkowite.

Rodzaj zabudowy: budynek dwukondygnacyjny, graniczący z budynkiem usługowym, całkowicie podpiwniczony. Dach o konstrukcji drewnianej, o prostej bryle, wykonany w technologii tradycyjnej.

Zlokalizowanie obiektu znajduje się w dzielnicy mieszkaniowej, przy ulicy jednokierunkowej pod nazwą St. Okrzei, w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych.

Dojazd do działki od strony ulicy Okrzei.

Drogi wewnętrzne istniejące o nawierzchni utwardzonej.

Opis szczegółowy

Opis budynku.

Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej. Jest to budynek o różnej ilości kondygnacji. W części jest podpiwniczony.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych,

- instalacja wody zimnej,

- instalacja wody ciepłej,

- instalacja kanalizacyjna,

- instalacja centralnego ogrzewania.

Fundamenty.

Fundamenty żelbetowe i betonowe.

Ściany.

Ściany zewnętrzne murowane z gazobetonu na zaprawie cementowo- wapiennej.

Ścianki działowe wykonano z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

Ściany wewnętrzne konstrukcji nośnej z cegły pełnej gr. 25cm.

Stropy i schody.

Stropy żelbetowe, schody na piętro i do piwnicy żelbetowe.

Dach.

Dach drewniany, pokryty papą.

Dobudówka – klatka schodowa pokryta blachą falistą.

Tynki.

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-wapienne kat. III.

Stolarka.

Stolarka okienna i drzwiowa typowa.

Malowanie.

Ściany i sufity malowane farbami emulsyjnymi.

Zakres robót remontowych do wykonania

w przybudówce Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Okrzei 27 A               w Ciechanowie.

Wykonanie elewacji i docieplenie

- rozebranie obróbek blacharskich parapetów okiennych z blachy,

- docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi,

- docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi – ochrona narożników.

Roboty malarskie

- naprawa – wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach,

- malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną.

Naprawa pokrycia dachu

- wymiana obróbek blacharskich

- wymiana pokrycia dachu

- położenie izolacji cieplnych